# 具有多孔喷头的咖啡桶论文和设计-陈银锋

### 全文摘要

本实用新型公开了一种具有多孔喷头的咖啡桶，包括：底座、安装于底座内的加热体、安装于底座上的桶体以及安装于桶体上的桶盖，桶体内部形成有容腔，桶体顶部形成有注水口，桶盖对注水口进行遮盖；所述的桶体内部设置有网隔，网隔悬设于桶体内部接近注水口处，桶体底部与网隔之间设置有喷水管，网隔依靠喷水管支撑于桶体内；所述的喷水管顶端穿过网隔底部向上凸出，于喷水管顶管设置有多孔喷头。本实用新型网隔通过喷水管悬设于桶体内部接近注水口位置，能够有效地实现咖啡粉与水分离，便于冲泡；而多孔喷头依靠喷水管喷水蒸汽或者水，其温度较高，有效地对网隔中的咖啡粉进行浇泡，并且能够有效地进行全方位的浇泡，使得口感更佳。

### 主设计要求

1.具有多孔喷头的咖啡桶，包括：底座、安装于底座内的加热体、安装于底座上的桶体以及安装于桶体上的桶盖，桶体内部形成有容腔，桶体顶部形成有注水口，桶盖对注水口进行遮盖；其特征在于：所述的桶体内部设置有网隔，网隔悬设于桶体内部接近注水口处，桶体底部与网隔之间设置有喷水管，网隔依靠喷水管支撑于桶体内；所述的喷水管顶端穿过网隔底部向上凸出，于喷水管顶管设置有多孔喷头。

### 设计方案

1.具有多孔喷头的咖啡桶，包括：底座、安装于底座内的加热体、安装于底座上的桶体以及安装于桶体上的桶盖，桶体内部形成有容腔，桶体顶部形成有注水口，桶盖对注水口进行遮盖；其特征在于：所述的桶体内部设置有网隔，网隔悬设于桶体内部接近注水口处，桶体底部与网隔之间设置有喷水管，网隔依靠喷水管支撑于桶体内；所述的喷水管顶端穿过网隔底部向上凸出，于喷水管顶管设置有多孔喷头。

2.根据权利要求1所述的具有多孔喷头的咖啡桶，其特征在于：所述的网隔具有底板以及侧壁，底板及侧壁上均开设有出水孔。

3.根据权利要求1所述的具有多孔喷头的咖啡桶，其特征在于：所述的喷水管中空设计，喷水管末端开设有进水孔。

4.根据权利要求1所述的具有多孔喷头的咖啡桶，其特征在于：所述的多孔喷头包括：套体以及设置于套体顶部的套帽，套体的底部形成有圆环状的底座；套体的端面开设有多个第一水槽，第一水槽贯穿套体的内壁及外壁；所述的套帽开设有第二水槽，所述的套帽安装于套体顶部，第一水槽和第二水槽相错开。

5.根据权利要求4所述的具有多孔喷头的咖啡桶，其特征在于：所述的套体顶部安装有凸台，凸台与套体同轴心设置且凸台伸出套体顶部，所述的套帽与凸台之间通过螺钉锁紧。

6.根据权利要求1所述的具有多孔喷头的咖啡桶，其特征在于：所述的底座成圆环状，底座连接于套体底部；底座与套体的连接处开设有缺口，套体于缺口处形成有弹性脚。

7.根据权利要求1所述的具有多孔喷头的咖啡桶，其特征在于：所述的桶体上还连接有出水龙头。

8.根据权利要求1所述的具有多孔喷头的咖啡桶，其特征在于：所述的桶体与桶盖之间设置有限位结构。

9.根据权利要求8所述的具有多孔喷头的咖啡桶，其特征在于：所述的限位结构包括：安装于桶体顶部两侧的提手台以及连接于桶盖端部的提手部，提手部两端连接于桶盖边缘，且提手台上设置有嵌入槽，提手部两端设置有凸起，桶盖沿桶体转动令凸起陷入嵌入槽内限位。

10.根据权利要求1所述的具有多孔喷头的咖啡桶，其特征在于：所述的底座内部设置有电路组件，所述的加热体与电路组件电连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及咖啡桶技术领域，尤其是涉及一种具有多孔喷头的咖啡桶。

背景技术

咖啡桶是一种用于对咖啡粉进行冲泡的设备，传统的咖啡桶一般结构包括：底座、安装于底座内的加热装置、安装于底座上的桶体、桶盖以及安装于桶体的龙头，通过龙头进行放水。

目前，市面上的咖啡桶都是将咖啡粉直接浸泡在桶体内，容易冲泡不均匀，口感不佳。

实用新型内容

针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的是提供一种具有多孔喷头的咖啡桶。

为了实现上述目的，本实用新型所采用的技术方案是：具有多孔喷头的咖啡桶，包括：底座、安装于底座内的加热体、安装于底座上的桶体以及安装于桶体上的桶盖，桶体内部形成有容腔，桶体顶部形成有注水口，桶盖对注水口进行遮盖；所述的桶体内部设置有网隔，网隔悬设于桶体内部接近注水口处，桶体底部与网隔之间设置有喷水管，网隔依靠喷水管支撑于桶体内；所述的喷水管顶端穿过网隔底部向上凸出，于喷水管顶管设置有多孔喷头。

优选的技术方案中，所述的网隔具有底板以及侧壁，底板及侧壁上均开设有出水孔。

优选的技术方案中，所述的喷水管中空设计，喷水管末端开设有进水孔。

优选的技术方案中，所述的多孔喷头包括：套体以及设置于套体顶部的套帽，套体的底部形成有圆环状的底座；套体的端面开设有多个第一水槽，第一水槽贯穿套体的内壁及外壁；所述的套帽开设有第二水槽，所述的套帽安装于套体顶部，第一水槽和第二水槽相错开。

优选的技术方案中，所述的套体顶部安装有凸台，凸台与套体同轴心设置且凸台伸出套体顶部，所述的套帽与凸台之间通过螺钉锁紧。

优选的技术方案中，所述的底座成圆环状，底座连接于套体底部；底座与套体的连接处开设有缺口，套体于缺口处形成有弹性脚。

优选的技术方案中，所述的桶体上还连接有出水龙头。

优选的技术方案中，所述的桶体与桶盖之间设置有限位结构。

优选的技术方案中，所述的限位结构包括：安装于桶体顶部两侧的提手台以及连接于桶盖端部的提手部，提手部两端连接于桶盖边缘，且提手台上设置有嵌入槽，提手部两端设置有凸起，桶盖沿桶体转动令凸起陷入嵌入槽内限位。

优选的技术方案中，所述的底座内部设置有电路组件，所述的加热体与电路组件电连接。

采用上述结构后，本实用新型和现有技术相比所具有的优点是：本实用新型的咖啡桶内部设置有网隔以及多孔喷头，网隔通过喷水管悬设于桶体内部接近注水口位置，能够有效地实现咖啡粉与水分离，缓慢冲泡；而多孔喷头依靠喷水管喷水蒸气或者水，其温度较高，有效地对网隔中的咖啡进行浇泡，咖啡粉逐渐溶解，冲泡更加均匀，并且多孔喷头上形成有不同角度的第一水槽和第二水槽，能够有效地进行全方位的浇泡，使得咖啡口感更佳。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图1是本实用新型的结构示意图；

图2是本实用新型的结构分解图；

图3是图1中A处的局部放大图；

图4是本实用新型中多孔喷头的结构示意图；

图5是本实用新型中多孔喷头的分解示意图。

具体实施方式

以下仅为本实用新型的较佳实施例，并不因此而限定本实用新型的保护范围。

具有多孔喷头的咖啡桶，请参阅图1-2所示，包括：底座1、安装于底座1内的加热体、安装于底座1上的桶体2以及安装于桶2体上的桶盖3，桶体 2内部形成有容腔，桶体2顶部形成有注水口20，桶盖3对注水口进行遮盖。

桶体2大致呈圆柱形，于桶体2内注入水，通过加热体对水进行加热，底座1内设置有电路组件，加热体与电路组件电连接。并且加热后可以通过设置于桶体2上的出水龙头21进行取水，而加热体的具体结构可以根据不同的实际需求进行设置，而本实施例中加热体可以为普通市面咖啡桶常用的加热盘。

桶体2内部设置有网隔4，网隔4具有底板以及侧壁，底板及侧壁上均开设有出水孔网隔4依靠喷水管5的支撑而悬于桶体2内部，网隔4靠近桶体2 的注水口20安装。喷水管5设置有的末端连接于桶体2底部，顶端穿过网隔 4的底板向上伸出，喷水管5中空设置，喷水管5末端设置有进水孔，水通过喷水管5向上喷出，从而浇泡放置在网隔4内的咖啡粉，并且水从网隔4向下流入桶体2内部。

请参阅图4-5所示，所述的多孔喷头6包括：包括：套体61以及设置于套体61顶部的套帽62，套体61和套帽62之间是通过螺钉连接的。套体61 大致为圆柱状的中空套体，套体61中部首尾贯通形成水道，于套体61的顶端面上设置有第一水槽611，第一水槽611贯通套体61内壁及套体61外壁，连通水道，使水可以从第一水槽611喷出，第一水槽611于套体1上设置有多条；套帽62安装于套体61顶部，套帽62上设置有第二水槽621，第二水槽621同样设置有多条；套帽62安装于套体61上，套帽62的底壁与套体61 的顶端面接触，但第一水槽611和第二水槽621相互错开。所述套体61顶部安装有凸台63，凸台63与套体61同轴心设置且凸台63伸出套体61顶部，凸台63的设置是为了便于套帽62的安装。凸台63并不与套体61直接接触，而是依靠连接件连接于套体61的。凸台63外壁与套体61内壁之间不直接连接，使得凸台63外壁与套体61内壁之间形成储水间隙。

所述的凸台63顶部设置有螺孔631，螺孔631不贯通凸台63底部。套帽 62中心开设有通孔622，且凸台63顶部插入套帽62底部，套帽62与凸台63 间通过螺钉紧固，实现套帽62固定于套体1上。所述的套体61底部形成底座612，套体61与底座612一体成型。底座612成圆环状，底座612连接于套体1底部；底座612与套体61的连接处开设有缺口，套体61于缺口处形成有弹性脚613。

装配时，多孔喷头6是装配于喷水管5顶端的，通过喷水管5进水，水流经凸台63外壁与套体61内壁之间的间隙在从第一水槽611和第二水槽621 喷出，实现全方位的喷出，使得水能够浇泡位于网隔内的咖啡粉，冲泡更加均匀，口感更佳；本实用新型的咖啡桶，在水加热沸腾时，喷水管5是安装于桶体1内的中间位置，而加热体也对应于桶体1的中心位置安装，那么在加热时，喷水管所处的区域温度会较高，并且聚热，蒸汽会渗入喷水管5内部，并且向上流动，从多孔喷头6喷出。

请参阅图3所示，桶盖3安装于桶体1上，是为了对咖啡桶进行封闭或者密封，其密封的性能根据不同的具体指标而设定，而桶盖3与桶体2之间应当设置有限位结构，能够防止桶盖3意外跌落，从而影响使用。

上述的限位结构可以包括：安装于桶体2上端边缘的提手台71以及安装于桶盖3端面的提手部72.提手台71于桶体2上的对称设置的，使用者可以通过提手台71从而将咖啡桶提起，而提手部72是呈弧形跨设于桶盖3端面，提手部72两端连接桶盖3边缘。当桶盖3装配于桶体2时，转动桶盖3可以使提手部72与提手台71之间限位，其具体限位的原理为：于提手台71相对的内壁开设有嵌入槽711，嵌入槽711的水平开设的，从提手台71的内壁向外壁开设，而提手部72的两端向外形成有凸起721，当桶盖3于桶体2转动时，凸起721旋入嵌入槽711内，使桶盖3与桶体2之间限位，不能自动脱离。

一般情况下，咖啡桶的外壁上应当设置有控制按键或者控制屏，其设定视具体的使用而设置。

本实用新型除了用于冲泡咖啡外，还可以用于冲泡茶水，将茶叶放置于网隔上，进行冲泡，能够实现茶水分离，口感好，便于饮用。

以上内容仅为本实用新型的较佳实施例，对于本领域的普通技术人员，依据本实用新型的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822277403.7

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209661362U

授权时间:20191122

主分类号:A47J 31/54

专利分类号:A47J31/54;A47J31/46

范畴分类:15F;11B;

申请人:佛山市顺德区科利亚五金电器有限公司

第一申请人:佛山市顺德区科利亚五金电器有限公司

申请人地址:528000 广东省佛山市顺德区容桂华口居委会新基围工业区华发路三横路9号

发明人:陈银锋

第一发明人:陈银锋

当前权利人:佛山市顺德区科利亚五金电器有限公司

代理人:赵志远

代理机构:44220

代理机构编号:广州市一新专利商标事务所有限公司 44220

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3ccf7c1c9850a9b7bbb65c67.html