# 一种具有除尘功能的打捆机论文和设计-张福龙

### 全文摘要

本实用新型公开了一种具有除尘功能的打捆机，涉及一种打捆机，具体包括打捆机本体和安装于打捆机本体上的拾取器，所述打捆机本体的一侧面固定连接有粮仓，本实用新型在打捆机本体使用时，通过拾取器捡拾起来农作物，再通过风机的风力经过抛筒送入粮仓，抛筒在把农作物送入粮仓时，会直接吹在网眼板上，网眼板会把吹入的农作物挡住，而泥土从网眼板的网隙通过，落入粮仓内隔板隔离的一边，农作物落入粮仓内隔板隔离的另一边，由电动机带动主皮带轮的转动，通过传送带带动从皮带轮的转动，农作物通过传送带将农作物由通腔落入到打捆机本体的进口，再由打捆机本体对农作物进行打捆，从而使打出的草捆不再有泥土等杂物。

### 主设计要求

1.一种具有除尘功能的打捆机，包括打捆机本体（5）和安装于打捆机本体（5）上的拾取器（1），其特征在于，所述打捆机本体（5）的一侧面固定连接有粮仓（3），粮仓（3）相邻打捆机本体（5）的一侧面开设有通腔（10），通腔（10）与打捆机本体（5）的进口固定连通，粮仓（3）内设置有隔板（11），隔板（11）的两侧分别与粮仓（3）的两内侧面固定连接，隔板（11）的底部与粮仓（3）内下表面固定连接，隔板（11）的顶部固定连接有网眼板（6），网眼板（6）的两侧分别与粮仓（3）的两内侧面固定连接，网眼板（6）的顶部与粮仓（3）的内上表面固定连接，隔板（11）的前端面从左到右依次转动连接有主皮带轮（7）和从皮带轮（9），主皮带轮（7）通过传送带（8）与从皮带轮（9）传动连接，粮仓（3）的前端面固定连接有电动机（2），电动机（2）的输出端贯穿粮仓（3）的前端面并与主皮带轮（7）固定连接，粮仓（3）的后端面开设有若干数量的通气孔（14），拾取器（1）的下表面安装有风机（17），风机（17）的进口固定连通有进风管（18），风机（17）的出口固定连通有出风管（15），出风管（15）的另一端与拾取器（1）的下表面固定连通，拾取器（1）的上表面固定连通有抛筒（4），抛筒（4）的另一端与粮仓（3）的前端面固定连通。

### 设计方案

1.一种具有除尘功能的打捆机，包括打捆机本体（5）和安装于打捆机本体（5）上的拾取器（1），其特征在于，所述打捆机本体（5）的一侧面固定连接有粮仓（3），粮仓（3）相邻打捆机本体（5）的一侧面开设有通腔（10），通腔（10）与打捆机本体（5）的进口固定连通，粮仓（3）内设置有隔板（11），隔板（11）的两侧分别与粮仓（3）的两内侧面固定连接，隔板（11）的底部与粮仓（3）内下表面固定连接，隔板（11）的顶部固定连接有网眼板（6），网眼板（6）的两侧分别与粮仓（3）的两内侧面固定连接，网眼板（6）的顶部与粮仓（3）的内上表面固定连接，隔板（11）的前端面从左到右依次转动连接有主皮带轮（7）和从皮带轮（9），主皮带轮（7）通过传送带（8）与从皮带轮（9）传动连接，粮仓（3）的前端面固定连接有电动机（2），电动机（2）的输出端贯穿粮仓（3）的前端面并与主皮带轮（7）固定连接，粮仓（3）的后端面开设有若干数量的通气孔（14），拾取器（1）的下表面安装有风机（17），风机（17）的进口固定连通有进风管（18），风机（17）的出口固定连通有出风管（15），出风管（15）的另一端与拾取器（1）的下表面固定连通，拾取器（1）的上表面固定连通有抛筒（4），抛筒（4）的另一端与粮仓（3）的前端面固定连通。

2.根据权利要求1所述的一种具有除尘功能的打捆机，其特征在于，所述粮仓（3）的后端面铰接有转动门（13）。

3.根据权利要求1所述的一种具有除尘功能的打捆机，其特征在于，所述通气孔（14）内安装有过滤网一（12）。

4.根据权利要求1所述的一种具有除尘功能的打捆机，其特征在于，所述出风管（15）与拾取器（1）连通的一端安装有过滤网二（16），进风管（18）的一端安装有过滤网三（19）。

5.根据权利要求1所述的一种具有除尘功能的打捆机，其特征在于，所述通气孔（14）与网眼板（6）的位置处于同一水平面。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种打捆机，具体是一种具有除尘功能的打捆机。

背景技术

农业是我国的传统产业，我国是小麦、稻谷、玉米、大豆的主要种植区域，由于这几种作物的秸秆较多，因此收获时比较费力，现在国家提倡绿色环保农业，不允许燃烧秸秆，因此如何将秸秆最大限度利用就成了急需解决的问题。

为了解决秸秆利用问题，市场上出现了打捆机，打捆机是指用来捆草的机械，分为液压打捆机和拖拉机拖挂式打捆机，从原来角度来讲又分为玉米秸秆打捆机、麦草打捆机、稻草打捆机等，应用范围广，可对稻草、麦草、棉杆、玉米杆、油菜杆、花生藤、豆杆、牧草等秸秆捡拾打捆，配套功能多，可直接捡拾打捆，也可先割后捡拾打捆，还可以先粉碎再打捆，但是市面上现有的打捆机在捡拾农作物后，直接送入打捆机进行打捆，农作物上带有的泥土会混入草捆中，这样打出来的草捆里面会有很多泥土。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种具有除尘功能的打捆机，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种具有除尘功能的打捆机，包括打捆机本体和安装于打捆机本体上的拾取器，所述打捆机本体的一侧面固定连接有粮仓，粮仓相邻打捆机本体的一侧面开设有通腔，通腔与打捆机本体的进口固定连通，粮仓内设置有隔板，隔板的两侧分别与粮仓的两内侧面固定连接，隔板的底部与粮仓内下表面固定连接，隔板的顶部固定连接有网眼板，网眼板的两侧分别与粮仓的两内侧面固定连接，网眼板的顶部与粮仓的内上表面固定连接，隔板的前端面从左到右依次转动连接有主皮带轮和从皮带轮，主皮带轮通过传送带与从皮带轮传动连接，粮仓的前端面固定连接有电动机，电动机的输出端贯穿粮仓的前端面并与主皮带轮固定连接，粮仓的后端面开设有若干数量的通气孔，拾取器的下表面安装有风机，风机的进口固定连通有进风管，风机的出口固定连通有出风管，出风管的另一端与拾取器的下表面固定连通，拾取器的上表面固定连通有抛筒，抛筒的另一端与粮仓的前端面固定连通。

作为本实用新型进一步的方案：所述粮仓的后端面铰接有转动门。

作为本实用新型进一步的方案：所述通气孔内安装有过滤网一。

作为本实用新型进一步的方案：所述出风管与拾取器连通的一端安装有过滤网二，进风管的一端安装有过滤网三。

作为本实用新型进一步的方案：所述通气孔与网眼板的位置处于同一水平面。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

本实用新型在打捆机本体使用时，通过拾取器捡拾起来农作物，再通过风机的风力经过抛筒送入粮仓，抛筒在把农作物送入粮仓时，会直接吹在网眼板上，网眼板会把吹入的农作物挡住，而泥土从网眼板的网隙通过，落入粮仓内隔板隔离的一边，农作物落入粮仓内隔板隔离的另一边，由电动机带动主皮带轮的转动，通过传送带带动从皮带轮的转动，农作物通过传送带将农作物由通腔落入到打捆机本体的进口，再由打捆机本体对农作物进行打捆，从而使打出的草捆不再有泥土等杂物。

附图说明

图1为一种具有除尘功能的打捆机的结构示意图。

图2为一种具有除尘功能的打捆机正视剖视的结构示意图。

图3为图2中A处放大的结构示意图。

图4为一种具有除尘功能的打捆机中粮仓结构后视的结构示意图。

图中：拾取器1、电动机2、粮仓3、抛筒4、打捆机本体5、网眼板6、主皮带轮7、传送带8、从皮带轮9、通腔10、隔板11、过滤网一12、转动门13、通气孔14、出风管15、滤网二16、风机17、进风管18、过滤网三19。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1～4，本实用新型实施例中，一种具有除尘功能的打捆机，包括打捆机本体5和安装于打捆机本体5上的拾取器1，打捆机本体5的一侧面固定连接有粮仓3，粮仓3相邻打捆机本体5的一侧面开设有通腔10，通腔10与打捆机本体5的进口固定连通，粮仓3内设置有隔板11，隔板11的两侧分别与粮仓3的两内侧面固定连接，隔板11的底部与粮仓3内下表面固定连接，隔板11的顶部固定连接有网眼板6，网眼板6的两侧分别与粮仓3的两内侧面固定连接，网眼板6的顶部与粮仓3的内上表面固定连接，隔板11的前端面从左到右依次转动连接有主皮带轮7和从皮带轮9，主皮带轮7通过传送带8与从皮带轮9传动连接，粮仓3的前端面固定连接有电动机2，电动机2的输出端贯穿粮仓3的前端面并与主皮带轮7固定连接，粮仓3的后端面开设有若干数量的通气孔14，拾取器1的下表面安装有风机17，风机17的进口固定连通有进风管18，风机17的出口固定连通有出风管15，出风管15的另一端与拾取器1的下表面固定连通，拾取器1的上表面固定连通有抛筒4，抛筒4的另一端与粮仓3的前端面固定连通。

本装置在打捆机本体5使用时，通过拾取器1捡拾起来农作物，再通过风机17的风力经过抛筒4送入粮仓3，抛筒4在把农作物送入粮仓3时，会直接吹在网眼板6上，网眼板6会把吹入的农作物挡住，而泥土从网眼板6的网隙通过，落入粮仓3内隔板11隔离的一边，农作物落入粮仓3内隔板11隔离的另一边，由电动机2带动主皮带轮7的转动，通过传送带8带动从皮带轮9的转动，农作物通过传送带8将农作物由通腔10落入到打捆机本体5的进口，再由打捆机本体5对农作物进行打捆，从而使打出的草捆不再有泥土等杂物。

粮仓3的后端面铰接有转动门13，通过设置的转动门13，便于对粮仓3内的泥土进行清理，通气孔14内安装有过滤网一12，通过设置的滤网一12，防止尘土直接排出，造成粉尘污染，出风管15与拾取器1连通的一端安装有过滤网二16，进风管18的一端安装有过滤网三19，通过设置的滤网二16，防止杂物落入出风管15，通过设置的过滤网三19，防止风机17吸入杂物，通气孔14与网眼板6的位置处于同一水平面，使气体的排出更加顺畅。

本方案中，电动机2采用Y80M1-2型号，风机17采用LH-200型号，运行电路为现有常规电路。

本实用新型中涉及的电路以及控制均为现有技术，在此不进行过多赘述。

在本实用的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”、“前”、“后”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制，本实用中，还需要说明的是，术语“安装”、“连接”应做广义理解，例如可以固定连接，也可以是可拆卸连接，也可以是机械连接，也可以是通过中间媒介间接连接，也可以电连接可以通过具体情况理解术语在本发明中的具体含义。

尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201921152448.X

申请日:2019-07-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209283773U

授权时间:20190823

主分类号:A01F 15/08

专利分类号:A01F15/08;B07B7/06

范畴分类:12A;

申请人:山东川国机械制造有限公司

第一申请人:山东川国机械制造有限公司

申请人地址:261200 山东省潍坊市坊子区坊安街道潍安路9号(潍安路以西、东王松村以东)

发明人:张福龙;孙萌;吴鸣远;高云燕;荣杰

第一发明人:张福龙

当前权利人:山东川国机械制造有限公司

代理人:李丽君

代理机构:11616

代理机构编号:北京盛凡智荣知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3cfcdd6e99c75ecbd3272bd1.html