# 一种茶饮料加工用除杂装置论文和设计-还振宁

### 全文摘要

本实用新型公开了一种茶饮料加工用除杂装置，包括固定座和手把，所述固定座中间上端位置处设置有固定桶，所述固定桶前端下方位置处设置有出料管，所述固定桶下方内部设置有出料孔，因为安装有精细除杂装置，所以在第一次旋转除杂之后，茶饮料沿着固定桶内壁流入精细除杂装置中，这时候精细除杂装置中的外螺纹除杂网就会对茶饮料进行二次过滤，此时外螺纹除杂网中的除杂过滤网就会对一些较小的杂质进行过滤，过滤后的茶饮料就会落入细孔过滤网内壁，因为细孔过滤网的过滤孔比除杂过滤网的过滤孔小，则细孔过滤网就会对微小的杂质进行过滤，过滤后的茶饮料中就不会存在杂质了，这样不仅提高了工作效率，而且还节约了人力资源。

### 主设计要求

1.一种茶饮料加工用除杂装置，包括固定座（4）和手把（1），其特征在于：所述固定座（4）中间上端位置处设置有固定桶（6），所述固定桶（6）前端下方位置处设置有出料管（5），所述固定桶（6）下方内部设置有出料孔（10），所述出料孔（10）位于出料管（5）后侧位置处，所述出料孔（10）上方内部位子处套接有精细除杂装置（9），所述精细除杂装置（9）位于固定桶（6）内部下方中间位置处，所述精细除杂装置（9）上方位置处设置有旋转除杂桶（7），所述旋转除杂桶（7）位于固定桶（6）内部位置处，所述旋转除杂桶（7）下方内壁中间位置处设置有旋转杆（8），所述旋转杆（8）中上方外壁位置处套接有固定架（2），所述固定架（2）位于固定桶（6）上方位置处，所述固定架（2）左右两端外壁位置处设置有支撑杆（3），所述支撑杆（3）位于固定座（4）上端左右中间两侧位置处，所述支撑杆（3）位于固定桶（6）左右两侧朝外位置处，所述旋转杆（8）上端位置处设置有手把（1），所述手把（1）位于固定架（2）上方位置处。

### 设计方案

1.一种茶饮料加工用除杂装置，包括固定座（4）和手把（1），其特征在于：所述固定座（4）中间上端位置处设置有固定桶（6），所述固定桶（6）前端下方位置处设置有出料管（5），所述固定桶（6）下方内部设置有出料孔（10），所述出料孔（10）位于出料管（5）后侧位置处，所述出料孔（10）上方内部位子处套接有精细除杂装置（9），所述精细除杂装置（9）位于固定桶（6）内部下方中间位置处，所述精细除杂装置（9）上方位置处设置有旋转除杂桶（7），所述旋转除杂桶（7）位于固定桶（6）内部位置处，所述旋转除杂桶（7）下方内壁中间位置处设置有旋转杆（8），所述旋转杆（8）中上方外壁位置处套接有固定架（2），所述固定架（2）位于固定桶（6）上方位置处，所述固定架（2）左右两端外壁位置处设置有支撑杆（3），所述支撑杆（3）位于固定座（4）上端左右中间两侧位置处，所述支撑杆（3）位于固定桶（6）左右两侧朝外位置处，所述旋转杆（8）上端位置处设置有手把（1），所述手把（1）位于固定架（2）上方位置处。

2.根据权利要求1所述的一种茶饮料加工用除杂装置，其特征在于：所述精细除杂装置（9）包括细孔过滤网（91）、内螺纹固定块（92）和外螺纹除杂网（93），所述内螺纹固定块（92）内部中下方位置处套接有外螺纹除杂网（93），所述内螺纹固定块（92）下端中间位置处设置有细孔过滤网（91），所述细孔过滤网（91）位于外螺纹除杂网（93）朝外位置处，所述精细除杂装置（9）通过细孔过滤网（91）与出料孔（10）固定连接。

3.根据权利要求2所述的一种茶饮料加工用除杂装置，其特征在于：所述外螺纹除杂网（93）包括外螺纹体（931）、除杂过滤网（932）和固定圆柱（933），所述固定圆柱（933）中间内部位置处设置有除杂过滤网（932），所述固定圆柱（933）外壁位置处设置有外螺纹体（931），所述外螺纹除杂网（93）通过外螺纹体（931）与内螺纹固定块（92）固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种茶饮料加工用除杂装置，其特征在于：所述固定桶（6）由三零四号不锈钢材料构成，所述固定桶（6）内部下方位置处设置为倒梯形圆柱内壁。

5.根据权利要求1所述的一种茶饮料加工用除杂装置，其特征在于：所述支撑杆（3）设置为两个，两个所述支撑杆（3）由固定杆和凹槽固定块组成，且凹槽固定块位于固定杆上端，两个所述支撑杆（3）高度设置为八十厘米。

6.根据权利要求1所述的一种茶饮料加工用除杂装置，其特征在于：所述旋转杆（8）长度设置为一米，所述旋转杆（8）由三零四号不锈钢材料构成，所述旋转杆（8）通过焊接与旋转除杂桶（7）固定连接。

7.根据权利要求1所述的一种茶饮料加工用除杂装置，其特征在于：所述固定架（2）长度设置为六十厘米，所述固定架（2）中间内部套接有旋转轴承。

8.根据权利要求1所述的一种茶饮料加工用除杂装置，其特征在于：所述旋转除杂桶（7）由筒体和过滤孔组成，且过滤孔均匀分布在筒体内部位置处，所述旋转除杂桶（7）内部空间设置为一立方米。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于茶饮料除杂装置相关技术领域，具体涉及一种茶饮料加工用除杂装置。

背景技术

茶饮料是指用水浸泡茶叶，经抽提、过滤、澄清等工艺制成的茶汤或在茶汤中加入水、糖液、酸味剂、食用香精、果汁或植（谷）物抽提液等调制加工而成的制品。茶饮料是指以茶叶的萃取液、茶粉、浓缩液为主要原料加工而成的饮料，具有茶叶的独特风味，含有天然茶多酚、咖啡碱等茶叶有效成分，兼有营养、保健功效，是清凉解渴的多功能饮料。

除杂是指有效除去原物质中所含杂质且不与主要成分反应，且不会引进新的杂质成分的过程，比如：除去碳酸氢钠中的碳酸钠。去除杂质的方法有物理去除法和化学去除法两种。

现有的茶饮料除杂装置技术存在以下问题：现有的茶饮料除杂装置在使用的时候，只是用的一个过滤装置，使得茶饮料在过滤的时候不能更好地将一些细小的杂质进行过滤，从而工作人员就会手工的进行第二次或者第三次的过滤，这样不仅耽误了工作效率，而且还浪费人力资源。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种茶饮料加工用除杂装置，以解决上述背景技术中提出的耽误了工作效率和浪费人力资源问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种茶饮料加工用除杂装置，包括固定座和手把，所述固定座中间上端位置处设置有固定桶，所述固定桶前端下方位置处设置有出料管，所述固定桶下方内部设置有出料孔，所述出料孔位于出料管后侧位置处，所述出料孔上方内部位子处套接有精细除杂装置，所述精细除杂装置位于固定桶内部下方中间位置处，所述精细除杂装置上方位置处设置有旋转除杂桶，所述旋转除杂桶位于固定桶内部位置处，所述旋转除杂桶下方内壁中间位置处设置有旋转杆，所述旋转杆中上方外壁位置处套接有固定架，所述固定架位于固定桶上方位置处，所述固定架左右两端外壁位置处设置有支撑杆，所述支撑杆位于固定座上端左右中间两侧位置处，所述支撑杆位于固定桶左右两侧朝外位置处，所述旋转杆上端位置处设置有手把，所述手把位于固定架上方位置处。

优选的，所述精细除杂装置包括细孔过滤网、内螺纹固定块和外螺纹除杂网，所述内螺纹固定块内部中下方位置处套接有外螺纹除杂网，所述内螺纹固定块下端中间位置处设置有细孔过滤网，所述细孔过滤网位于外螺纹除杂网朝外位置处，所述精细除杂装置通过细孔过滤网与出料孔固定连接。

优选的，所述外螺纹除杂网包括外螺纹体、除杂过滤网和固定圆柱，所述固定圆柱中间内部位置处设置有除杂过滤网，所述固定圆柱外壁位置处设置有外螺纹体，所述外螺纹除杂网通过外螺纹体与内螺纹固定块固定连接。

优选的，所述固定桶由三零四号不锈钢材料构成，所述固定桶内部下方位置处设置为倒梯形圆柱内壁。

优选的，所述支撑杆设置为两个，两个所述支撑杆由固定杆和凹槽固定块组成，且凹槽固定块位于固定杆上端，两个所述支撑杆高度设置为八十厘米。

优选的，所述旋转杆长度设置为一米，所述旋转杆由三零四号不锈钢材料构成，所述旋转杆通过焊接与旋转除杂桶固定连接。

优选的，所述固定架长度设置为六十厘米，所述固定架中间内部套接有旋转轴承。

优选的，所述旋转除杂桶由筒体和过滤孔组成，且过滤孔均匀分布在筒体内部位置处，所述旋转除杂桶内部空间设置为一立方米。

与现有技术相比，本实用新型提供了一种茶饮料加工用除杂装置，具备以下有益效果：本实用新型安装有精细除杂装置，在第一次旋转除杂之后，茶饮料沿着固定桶内壁流入精细除杂装置中，这时候精细除杂装置中的外螺纹除杂网就会对茶饮料进行二次过滤，此时外螺纹除杂网中的除杂过滤网就会对一些较小的杂质进行过滤，过滤后的茶饮料就会落入细孔过滤网内壁，因为细孔过滤网的过滤孔比除杂过滤网的过滤孔小，则细孔过滤网就会对微小的杂质进行过滤，过滤后的茶饮料中就不会存在杂质了，这样不仅提高了工作效率，而且还节约了人力资源。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制，在附图中：

图1为本实用新型提出的一种茶饮料加工用除杂装置结构示意图；

图2为本实用新型提出的固定架内部解剖结构示意图；

图3为本实用新型提出的精细除杂装置结构示意图；

图4为本实用新型提出的外螺纹除杂网结构示意图；

图中：1、手把；2、固定架；3、支撑杆；4、固定座；5、出料管；6、固定桶；7、旋转除杂桶；8、旋转杆；9、精细除杂装置；91、细孔过滤网；92、内螺纹固定块；93、外螺纹除杂网；931、外螺纹体；932、除杂过滤网；933、固定圆柱；10、出料孔。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种茶饮料加工用除杂装置，包括固定座4和手把1，固定座4中间上端位置处设置有固定桶6，固定桶6前端下方位置处设置有出料管5，固定桶6下方内部设置有出料孔10，为了更好地将茶饮料进行输出，出料孔10位于出料管5后侧位置处，出料孔10上方内部位子处套接有精细除杂装置9，精细除杂装置9位于固定桶6内部下方中间位置处，为了更好地进行过滤，使得茶饮料内的杂质得以去除，精细除杂装置9上方位置处设置有旋转除杂桶7，为了更好地对茶饮料进行一次去除杂质工作，旋转除杂桶7位于固定桶6内部位置处，旋转除杂桶7下方内壁中间位置处设置有旋转杆8，旋转杆8中上方外壁位置处套接有固定架2，固定架2位于固定桶6上方位置处，通过固定架2中间内部的旋转轴承，使得旋转杆8可以更好的旋转，从而使得旋转除杂桶7旋转，固定架2左右两端外壁位置处设置有支撑杆3，支撑杆3位于固定座4上端左右中间两侧位置处，支撑杆3位于固定桶6左右两侧朝外位置处，旋转杆8上端位置处设置有手把1，手把1位于固定架2上方位置处，通过手把1，使得旋转杆8更好地旋转。

进一步，精细除杂装置9包括细孔过滤网91、内螺纹固定块92和外螺纹除杂网93，内螺纹固定块92内部中下方位置处套接有外螺纹除杂网93，通过外螺纹除杂网93中的除杂过滤网932对茶饮料可以进行二次过滤，将较小的杂质进行去除，内螺纹固定块92下端中间位置处设置有细孔过滤网91，通过细孔过滤网91，使得茶饮料进行三次过滤，将微小的杂质进行去除，细孔过滤网91位于外螺纹除杂网93朝外位置处，精细除杂装置9通过细孔过滤网91与出料孔10固定连接。

进一步，外螺纹除杂网93包括外螺纹体931、除杂过滤网932和固定圆柱933，固定圆柱933中间内部位置处设置有除杂过滤网932，通过除杂过滤网932，使得茶饮料可以进行二次过滤，将较小的杂质进行去除，固定圆柱933外壁位置处设置有外螺纹体931，外螺纹除杂网93通过外螺纹体931与内螺纹固定块92固定连接，通过外螺纹体931与内螺纹固定块92旋转固定连接，使得外螺纹除杂网93可以更好地进行拆解和安装。

进一步，固定桶6由三零四号不锈钢材料构成，固定桶6内部下方位置处设置为倒梯形圆柱内壁，通过倒梯形圆柱内壁，使得茶饮料可以更好地进行流通。

进一步，支撑杆3设置为两个，两个支撑杆3由固定杆和凹槽固定块组成，且凹槽固定块位于固定杆上端，两个支撑杆3高度设置为八十厘米，通过凹槽固定块，使得支撑杆3可以更好地支撑固定架2。

进一步，旋转杆8长度设置为一米，旋转杆8由三零四号不锈钢材料构成，旋转杆8通过焊接与旋转除杂桶7固定连接，通过支撑杆3的旋转，从而带动旋转除杂桶7，使得茶饮料板内的茶饮料更好地进行一次过滤工作。

进一步，固定架2长度设置为六十厘米，固定架2中间内部套接有旋转轴承，为了更好地固定旋转杆8，并且通过旋转轴承，使得固定旋转杆8更好地旋转。

进一步，旋转除杂桶7由筒体和过滤孔组成，且过滤孔均匀分布在筒体内部位置处，旋转除杂桶7内部空间设置为一立方米，通过筒体内部的过滤孔，可以更好地过滤茶饮料板内的茶饮料，同时将大块的杂质滞留在内部。

本实用新型的工作原理及使用流程：工作人员先将盛放装置放在出料管5的下方，将茶饮料倒入旋转除杂桶7内部，然后工作人员通过旋转手把1，带动旋转杆8旋转，从而带动旋转除杂桶7旋转，之后通过离心力的作用，使得茶饮料分离，同时旋转除杂桶7就会对茶饮料进行一地过滤，将较大的杂质去除，在第一次旋转除杂之后，茶饮料就会粘在固定桶6内壁上，而较大的杂质就会滞留在旋转除杂桶7内部，沿着固定桶6内壁流入精细除杂装置9中，这时候精细除杂装置9中的外螺纹除杂网93就会对茶饮料进行二次过滤，此时外螺纹除杂网93中的除杂过滤网932就会对一些较小的杂质进行过滤，过滤后的茶饮料就会落入细孔过滤网91内壁，因为细孔过滤网91的过滤孔比除杂过滤网932的过滤孔小，则细孔过滤网91就会对微小的杂质进行过滤，过滤后的茶饮料中就不会存在杂质了，这时候茶饮料会沿着出料孔10流出，再经过出料管5将过滤的茶饮料输出到盛放装置内部，这就是整个茶饮料除杂装置的工作原理。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920043881.3

申请日:2019-01-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209646020U

授权时间:20191119

主分类号:B01D 36/02

专利分类号:B01D36/02;A23F3/16

范畴分类:23A;

申请人:江苏汇源食品饮料有限公司

第一申请人:江苏汇源食品饮料有限公司

申请人地址:224000 江苏省盐城市江苏亭湖经济开发区飞驰大道26号（18）

发明人:还振宁

第一发明人:还振宁

当前权利人:江苏汇源食品饮料有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3d53fcf45a4aea66905dbab9.html