# 钕铁硼废料中稀土的回收

### 论文摘要

采用焙烧-盐酸浸出工艺回收钕铁硼废料中的稀土。以钕铁硼废料为原料,研究焙烧温度、焙烧时间对废料中铁氧化率的影响;以钕铁硼废料焙烧料为原料回收其中稀土元素,研究了盐酸浓度、浸出时间、浸出温度以及固液比对稀土浸出率的影响。实验结果表明,钕铁硼废料的最佳焙烧条件为:焙烧温度700℃、焙烧时间1.5 h,此时铁氧化率可达99.30%;盐酸浸出焙烧料的最佳条件为:盐酸浓度4 mol/L、液固比3∶1、浸出温度90℃、浸出时间1.5 h,此时稀土浸出率可达98.11%。

### 论文目录

- 1 实 验

- 1.1 实验原料

- 1.2 实验设备及方法

- 2 实验结果及讨论

- 2.1 焙烧条件对铁氧化率的影响

- 2.1.1 焙烧温度对铁氧化率的影响

- 2.1.2 焙烧时间对铁氧化率的影响

- 2.2 浸出条件对浸出率的影响

- 2.2.1 盐酸浓度对稀土浸出率的影响

- 2.2.2 浸出温度对稀土浸出率的影响

- 2.2.3 浸出时间对稀土浸出率的影响

- 2.2.4 液固比对稀土浸出率的影响

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 邓华军,段月红,邓庚凤

关键词: 钕铁硼,废料,稀土,浸出率,氧化率,焙烧

来源: 矿冶工程 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业

单位: 江西赣州技师学院,江西理工大学冶金与化学工程学院

基金: 国家自然科学基金(51564022)

分类号: TF845

页码: 76-78

总页数: 3

文件大小: 110K

下载量: 207

### 相关论文文献

- [1].高性能粘结钕铁硼磁性材料生产工艺环境影响分析[J]. 绿色科技 2019(24)

- [2].钕铁硼生产中烧结挥发物的相关研究[J]. 中国金属通报 2019(11)

- [3].钕铁硼废料资源化回收利用研究进展[J]. 有色金属科学与工程 2020(01)

- [4].钕铁硼废料回收工艺及污染防治措施分析[J]. 江西化工 2020(01)

- [5].纳秒脉冲激光对钕铁硼材料表面清洗试验研究[J]. 科学技术与工程 2020(14)

- [6].钕铁硼生产取向成型工艺段自动化系统设计[J]. 机械工程与自动化 2020(03)

- [7].2019年钕铁硼类产品进出口统计分析[J]. 稀土信息 2020(06)

- [8].氟离子选择性电极法测定钕铁硼废料中氟含量[J]. 化学工程与装备 2020(06)

- [9].不同成型工艺下钕铁硼模压成型过程的力学行为分析[J]. 粉末冶金技术 2020(04)

- [10].基于硫酸减量化从钕铁硼废料中选择性转型分离稀土[J]. 过程工程学报 2020(08)

- [11].选择性还原钕铁硼废料中铁的试验研究[J]. 矿产保护与利用 2020(03)

- [12].钕铁硼表面镍铜磷镀层的制备及其防腐蚀性能研究[J]. 广东化工 2019(08)

- [13].稀土永磁钕铁硼材料的3D打印研究现状[J]. 稀有金属 2018(06)

- [14].太原市钕铁硼产业发展研究[J]. 科技创新与生产力 2018(09)

- [15].钕铁硼矫顽力技术发展趋势[J]. 黑龙江科技信息 2017(05)

- [16].钕铁硼低温永磁波荡器静态热负载研究[J]. 核技术 2017(08)

- [17].冲击波作用下钕铁硼的动态特性研究[J]. 兵工学报 2014(S2)

- [18].钕铁硼废料中稀土金属回收工艺的研究与探索[J]. 世界有色金属 2020(17)

- [19].钕铁硼磁钢居里温度的测定[J]. 中国稀土学报 2020(04)

- [20].浅析影响钕铁硼材料阴极电泳漆耐蚀性的因素[J]. 电镀与环保 2017(06)

- [21].中国钕铁硼企业何时能扬帆远航?——关于中国钕铁硼企业专利困境的思考[J]. 稀土信息 2014(11)

- [22].钕铁硼生产企业敢于“亮剑”打赢国际官司[J]. 稀土信息 2015(09)

- [23].钕铁硼质量检测技术获重要突破[J]. 有色冶金节能 2013(06)

- [24].钕铁硼市场变数大 钕铁硼生产需以变应变[J]. 稀土信息 2014(01)

- [25].风云再起的钕铁硼专利纷争[J]. 稀土信息 2014(06)

- [26].构建中国钕铁硼制造新格局[J]. 稀土信息 2014(06)

- [27].钕铁硼检测机器人[J]. 国外电子测量技术 2014(09)

- [28].钕铁硼取向成型压机的自动化改造[J]. 山西电子技术 2014(05)

- [29].脉冲熔融-热导法测定钕铁硼中氮[J]. 广州化工 2013(12)

- [30].日企独霸钕铁硼专利 10余中企欲联手反诉[J]. 稀土信息 2013(09)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3d658aa97211a701036aedd2.html