# 一种分体式执法记录仪论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种分体式执法记录仪，所述第一WIFI模块、无线网络模块、第一存储器分别与MCU电连接；所述第二WIFI模块和视频采集模块分别与视频主控板电连接；所述第一WIFI模块与第二WIFI模块之间通讯连接，所述无线网络模块与服务器通讯连接。本申请采用分体式设计，将执法记录仪分开为主机端和发射端，主机端随身携带，可以进行实时录像，只需要将数据传输给发射端即可，而发射端负责将视频数据传输到服务器，生产成本低，使用更加灵活方便，适用范围广，稳定性好。

### 主设计要求

1.一种分体式执法记录仪，其特征在于：包括主机端和发射端，所述发射端包括第一WIFI模块、无线网络模块、第一存储器、MCU；所述第一WIFI模块、无线网络模块、第一存储器分别与MCU电连接；所述主机端包括视频采集模块、视频主控板、第二WIFI模块、电池，所述第二WIFI模块和视频采集模块分别与视频主控板电连接；所述第一WIFI模块与第二WIFI模块之间通讯连接，所述无线网络模块与服务器通讯连接。

### 设计方案

1.一种分体式执法记录仪，其特征在于：包括主机端和发射端，所述发射端包括第一WIFI模块、无线网络模块、第一存储器、MCU；所述第一WIFI模块、无线网络模块、第一存储器分别与MCU电连接；

所述主机端包括视频采集模块、视频主控板、第二WIFI模块、电池，所述第二WIFI模块和视频采集模块分别与视频主控板电连接；

所述第一WIFI模块与第二WIFI模块之间通讯连接，所述无线网络模块与服务器通讯连接。

2.根据权利要求1所述的分体式执法记录仪，其特征在于：所述主机端还包括有第二存储器，所述第二存储器与视频主控板电连接。

3.根据权利要求1所述的分体式执法记录仪，其特征在于：所述发射端通过第一WIFI模块可与一个或者多个主机端无线连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及执法记录仪领域，具体涉及一种分体式执法记录仪。

背景技术

执法记录仪又称警用执法记录仪或现场执法记录仪。集数码摄像、数码照相、对讲送话器功能于一身，能够对执法过程中进行动态、静态的现场情况数字化记录，便于公安干警在各种环境中执法使用。

执法记录仪需要满足便携、本身不易损坏、数据不易损坏等要求，相比而言手机就比较容易损坏，且不好固定在指定位置。对于运动相机固定或携带就比较方便，但是由于数据存储在本身的设备上，数据容易出现故障，也无法及时上传到服务器。所以现有的手机和运动相机无法胜任执法记录仪的工作。

现在公安系统中正在逐渐普及执法记录仪，执法记录仪也从以前单纯的拍摄存储到到现在面的实时网络监控拍摄，无线网络执法记录仪是在现场进行实时执法拍摄时，视频流的数据是通过无线网络(例如3G、4G、5G等)模块进行上传到服务器，从而到达行远程实时监控。但是用4G进行数据传输时，4G模块会大幅增加功耗，这样就会造成执法记录仪的整体功耗上升，从而大大影响连续使用时间。在产品设计上也会造成很大的负担，比如电池发热，需要更大容量的电池，增加执法记录仪的重量。同时由于耗电量增加，还会需要频繁的充电，造成执法记录仪中使用时间大大缩短。而且每个设备都增加4G模块，还会增加设备的生产成本。

实用新型内容

针对上述问题，本实用新型旨在提供一种低成本、续航时间长、更轻巧便携的分体式执法记录仪。

为实现该技术目的，本实用新型的方案是：一种分体式执法记录仪，包括主机端和发射端，所述发射端包括第一WIFI模块、无线网络模块、第一存储器、MCU；所述第一WIFI模块、无线网络模块、第一存储器分别与MCU电连接；

所述主机端包括视频采集模块、视频主控板、第二WIFI模块、电池，所述第二WIFI模块和视频采集模块分别与视频主控板电连接；

所述第一WIFI模块与第二WIFI模块之间通讯连接，所述无线网络模块与服务器通讯连接。

作为优选，所述主机端还包括有第二存储器，所述第二存储器与视频主控板电连接。

作为优选，所述发射端通过第一WIFI模块可与一个或者多个主机端无线连接。

本实用新型的有益效果，本申请采用分体式设计，将执法记录仪分开为主机端和发射端，主机端随身携带，可以进行实时录像，只需要将数据传输给发射端即可，而发射端负责将视频数据传输到服务器；这样设计的主机端可以做到进一步降低成本，同时续航能力大幅提升，体积也可以做到更加轻巧；本申请的发射端通过车载或者电池进行供电，续航更加有保障，同时发射端可以随身携带或者放在车上，放在车上时还可以借助车载天线提高信号稳定性，本申请的执法记录仪，生产成本低，使用更加灵活方便，适用范围广，稳定性好。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型主机端的结构框图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本实用新型做进一步详细说明。

如图1-2所示，本实用新型所述的具体实施例为一种分体式执法记录仪，包括主机端和发射端，所述发射端包括第一WIFI模块、无线网络模块、第一存储器、MCU；所述第一WIFI模块、无线网络模块、第一存储器分别与MCU电连接。发射端可以通过车载充电器供电，还可以利用车载的天线，提高信号稳定性。无线网络模块可以为4G通讯模块或者5G通讯模块，能够高速的将视频数据传输给服务器。

所述主机端包括视频采集模块、视频主控板、第二WIFI模块、电池，所述第二WIFI模块和视频采集模块分别与视频主控板电连接；主机端通过电池供电，方便随身携带

所述第一WIFI模块与第二WIFI模块之间通讯连接，所述无线网络模块与服务器通讯连接。

为了提高数据的安全性，所述主机端还包括有第二存储器，所述第二存储器与视频主控板电连接。主机端也可以存储部分数据，方便在离开发射端时记录数据。

为了进一步降低成本提高效率，所述发射端通过第一WIFI模块可与一个或者多个主机端无线连接。一个发射端可以同时接受多个发射端传输过来的数据，可以进一步降低使用成本，多人执法也只需要一个发射端即可。

本申请采用分体式设计，将执法记录仪分开为主机端和发射端，主机端随身携带，可以进行实时录像，只需要将数据传输给发射端即可，而发射端负责将视频数据传输到服务器；这样设计的主机端可以做到进一步降低成本(无需4G或5G模块)，同时没有4G模块续航能力大幅提升，体积也可以做到更加轻巧；本申请的发射端通过车载或者电池进行供电，续航更加有保障，同时发射端可以随身携带或者放在车上，放在车上时还可以借助车载天线提高信号稳定性；同时视频数据可以及时通过发射端接收存储在本机，并在有信号时发送至服务器存储，数据安全性更有保障，还可以方便相关人员实时查看；本申请的执法记录仪，生产成本低，使用更加灵活方便，适用范围广，稳定性好。

以上所述，仅为本实用新型的较佳实施例，并不用以限制本实用新型，凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何细微修改、等同替换和改进，均应包含在本实用新型技术方案的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920302293.7

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209201201U

授权时间:20190802

主分类号:H04N 5/225

专利分类号:H04N5/225;H04N5/76;H04N5/765;H04L12/02

范畴分类:39C;

申请人:深圳市科运科技有限公司

第一申请人:深圳市科运科技有限公司

申请人地址:518103 广东省深圳市宝安区福海街道新和社区安达电子工业厂区厂房4701

发明人:陈新;许军发

第一发明人:陈新

当前权利人:深圳市科运科技有限公司

代理人:谌杰君

代理机构:11344

代理机构编号:北京市盈科律师事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3db6a7cac688e65ff704887a.html