# 抛丸除尘设备着火原因分析及防范措施

### 论文摘要

抛丸除尘器是零件渗碳淬火处理后抛丸工序不可缺少的辅助设备,它主要用于收集抛丸过程中产生的含油粉尘。粉尘因种种原因,会引起除尘器内的滤袋着火燃烧,通过分析原因,并采取对应措施,排除除尘设施火安全隐患,确保设备正常运行。

### 论文目录

- 1 除尘器工作原理

- 2 除尘器着火原因

- 2.1 抛丸粉尘易燃，燃点低

- 2.2 火源进入除尘器

- 2.3 静电导致起火

- 3 除尘器起火的应对措施

- 3.1 检修中的火源控制

- 3.2 保持良好接地保护

- 3.3 定期清理除尘器室体内粉尘

- 3.4 其他防范措施

- 4 除尘器着火时处置措施

- 5 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 申根林,张海峰

关键词: 渗碳淬火,含油粉尘,除尘器

来源: 现代制造技术与装备 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 宝鸡法士特齿轮有限责任公司

分类号: TG155

DOI: 10.16107/j.cnki.mmte.2019.0609

页码: 145-146

总页数: 2

文件大小: 1184K

下载量: 19

### 相关论文文献

- [1].基于嵌入式系统的抛丸自动线研究[J]. 太原学院学报(自然科学版) 2020(02)

- [2].非标抛丸强化设备的分析[J]. 装备制造技术 2020(06)

- [3].油性物质对抛丸处理的影响[J]. 机械研究与应用 2016(06)

- [4].抛丸机故障分析及改进[J]. 冶金设备 2017(02)

- [5].利用新型抛丸介质提高抛丸工作效率[J]. 国外机车车辆工艺 2017(03)

- [6].抛丸机吊具的通用性设计以及抛丸器的布置[J]. 中国铸造装备与技术 2017(03)

- [7].浅谈抛丸处理在高速公路桥面防水中的应用[J]. 科学大众(科学教育) 2015(11)

- [8].抛丸机在常化酸洗线的应用[J]. 矿冶 2015(S1)

- [9].结构件精准化抛丸研究与应用[J]. 知识文库 2018(11)

- [10].抛丸机精度与抛丸质量的研究[J]. 南钢科技与管理 2020(03)

- [11].宽厚板抛丸机设备维护研究与应用[J]. 莱钢科技 2020(01)

- [12].提高抛丸机叶片使用寿命的工艺研究[J]. 机车车辆工艺 2013(01)

- [13].大型结构件喷涂线抛丸室改造方案的研究[J]. 煤矿机械 2012(09)

- [14].砼桥面铺装抛丸施工工法[J]. 江西建材 2009(01)

- [15].滤筒式除尘器在抛丸机上的应用[J]. 邵阳学院学报(自然科学版) 2008(01)

- [16].路面抛丸机分离系统结构设计[J]. 湖南工业职业技术学院学报 2019(06)

- [17].混合微粒抛丸技术应用于铸铝件的试验研究[J]. 日用电器 2020(06)

- [18].滚筒抛丸机的设计[J]. 轻工科技 2014(11)

- [19].抛丸灰(粉)代替切割铁粉的试验研究[J]. 中国资源综合利用 2014(01)

- [20].新型盘条抛丸机的设计与应用[J]. 金属制品 2014(01)

- [21].吊挂环轨式抛丸生产线设计[J]. 计算机光盘软件与应用 2013(07)

- [22].电渣炉、抛丸机安装技术探析[J]. 中国新技术新产品 2013(12)

- [23].抛丸设备斗式提升机故障分析及处理方法[J]. 山东煤炭科技 2013(03)

- [24].抛丸处理生产成本控制[J]. 金属加工(热加工) 2013(S1)

- [25].抛丸工艺在混凝土路面处理中的应用[J]. 山西建筑 2012(28)

- [26].水平移动式抛丸机设计与实验[J]. 黑龙江科技学院学报 2011(02)

- [27].水平移动式抛丸设备的噪声分析[J]. 黑龙江科技学院学报 2011(04)

- [28].抛丸和喷塑中的一些问题及解决方法[J]. 涂装与电镀 2011(04)

- [29].抛丸设备在机场的应用[J]. 工程机械与维修 2008(01)

- [30].抛丸强化的机理、评定和应用[J]. 热处理技术与装备 2008(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3ecfe85ea20c3e5b711d4f5c.html