# 双塔斜拉桥论文-佘良勇,刘燕飞,张忠良

导读:本文包含了双塔斜拉桥论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:斜拉桥,塔墩梁固结,半纵飘体系,混合梁

### 双塔斜拉桥论文文献综述

佘良勇,刘燕飞,张忠良[1]（2019）在《某折线形双塔斜拉桥的设计方案研究》一文中研究指出郑州市长江路路线上跨既有铁路与客技站设计采用双塔斜拉桥跨跃。该桥左边跨与主跨呈折角布置,桥面车道为不对称布置,构造复杂。文中对其结构体系、主梁结构布置简化、主梁材质与梁型、塔型与桥塔设偏、施工方案及高烈度地震区抗震计算等关键技术进行了研究。结果表明,本桥采用塔梁墩固结+半纵飘体系的双塔混合梁斜拉桥,桥型方案与结构布置合理,桥梁各构件均满足受力要求,为特殊条件下建设结构复杂的上跨铁路斜拉桥提供借鉴思路。(本文来源于《交通科技》期刊2019年04期）

张文锋[2]（2019）在《某大跨度双塔斜拉桥地震响应分析》一文中研究指出本文利用ANSYS有限元软件,建立了某大跨度双塔斜拉桥有限元模型,采用反应谱法分析该斜拉桥在同时受到顺桥向和竖向地震波激励下的动力响应,通过计算分析得到:该桥在同时受顺桥向和竖向地震波激励时,其跨中破坏最严重,呈波浪状向下弯曲的形式;中索塔的斜拉索破坏较严重,上索塔的斜拉索破坏程度比较小。研究成果将为今后类似的斜拉桥的抗震性能分析提供一定的参考。(本文来源于《科学技术创新》期刊2019年23期）

邓璐铭,虞庐松[3]（2019）在《组合减隔震装置在双塔斜拉桥中的设计应用》一文中研究指出为了研究组合减隔震装置在双塔斜拉桥中的减隔震效果,以乐清湾双塔斜拉桥为例进行分析。采用Midas/Civil有限元软件建立桥梁空间有限元模型,分析对比仅采用铅芯橡胶支座和组合减隔震装置时双塔斜拉桥的减隔震效果。结果表明,桥塔和过渡墩均设置减隔震装置的组合减隔震方案能获得更好的减隔震效果。过渡墩仅使用铅芯橡胶减隔震支座能有效减小过渡墩墩底弯矩,使用组合减隔震装置方案可以令能力冗余构件承担一部分地震力,在限制位移和控制地震力方面效果显着;组合减隔震装置可以对桥梁受力进行更好的分配,达到了优化减隔震效果。(本文来源于《应用技术学报》期刊2019年02期）

张玉平,刘雪松,李传习[4]（2019）在《基于MOPSO算法的双塔斜拉桥合理状态确定》一文中研究指出为解决斜拉桥合理成桥状态与合理施工状态确定问题,针对某双塔迭合梁斜拉桥,采用MOPSO优化算法对其施工阶段索力进行了优化,利用Python编程语言结合有限元软件编制了基于该算法的索力自动优化程序,选取塔、梁最小弯曲应变能及主塔成桥线形为优化目标,以结构施工过程及成桥后处于安全状态和斜拉索索力总体分布均匀作为约束条件。优化结果表明,该方法能够快速搜寻得到多个优化结果,可供决策者进一步比选得到最优解;优化后的结构受力状态和主塔成桥线形合理,索力分布较为均匀,避免了成桥后的二次调索工作;并确定了双塔斜拉桥的合理成桥状态与施工状态。(本文来源于《长沙理工大学学报(自然科学版)》期刊2019年02期）

崔洋,王小东[5]（2019）在《双塔斜拉桥主塔下横梁施工技术要点》一文中研究指出双塔斜拉桥工程建设过程中,主塔下横梁施工是尤为关键的一个施工环节,其施工质量将直接关系到整体桥梁施工的安全性和可靠性。为此,以具体工程为例,针对其横梁施工难点,就双塔斜拉桥主塔下横梁施工进行详细分析,并提出下横梁施工技术要点,以保证施工质量和效率。(本文来源于《交通世界》期刊2019年14期）

敖建辉,赵俊志[6]（2018）在《基于Midas Civil的双塔斜拉桥地震响应分析》一文中研究指出半个世纪以来,地震对桥梁造成的重大损坏加强了对桥梁做地震响应分析的重要性。Midas Civil作为被广泛使用的桥梁设计计算有限元软件,可以对桥梁进行地震响应分析。随着大跨斜拉桥建设的增多,对斜拉桥进行地震响应分析也是研究热点。斜拉桥是多种结构构件共同组成的统一体,不同的构件拥有的功能也不同,因此对于整个结构的安全贡献程度也不同,当各个构件出现损伤或者是失效时对于整个机构带来的影响程度也不(本文来源于《中国公路》期刊2018年23期）

李毅[7]（2017）在《大跨预应力混凝土双塔斜拉桥主梁施工技术》一文中研究指出随着桥梁建设的迅速发展,斜拉桥越来越受到社会青睐。主梁是斜拉桥的关键部位,其施工质量直接影响全桥的施工质量和结构安全。斜拉桥主梁施工方法应根据施工技术设备和现场环境条件,结合桥梁结构特点采取不同的施工方法,该文以四川达州金南大桥为例,介绍了大跨预应力混凝土双塔斜拉桥主梁0#~1#段、标准节段和合龙段等施工关键技术。其施工质量、安全、进度均达到了预期的效果。(本文来源于《铁道建筑技术》期刊2017年10期）

屈爱平,李龙安[8]（2017）在《不对称双塔斜拉桥多点激励作用下地震响应分析》一文中研究指出针对某一大跨度不对称双塔斜拉桥"塔高且不等高、桩较长、跨度大、弱阻尼"的特点,首先建立了基于大质量法的结构地震动方程。考虑到该桥桥址处局部场地人工填土土层较厚,两岸地质相异,对该桥进行了多点激励和局部场地效应分析,重点对比了主塔塔顶、梁端纵向位移及塔底根部弯矩等地震响应规律。结果表明,考虑行波效应后该桥结构内力响应和位移响应均略小于一致激励的结果,而考虑场地效应后结构位移响应增加明显但内力响应略有减小。研究成果可为类似工程提供有益的参考。(本文来源于《工程抗震与加固改造》期刊2017年05期）

刘亚明,马晓谦[9]（2017）在《基于无应力状态法的双塔斜拉桥合理施工状态研究》一文中研究指出作为一种高次超静定结构体系,斜拉桥在合理成桥状态确定以后需要根据既定的施工工序确定分阶段合理施工状态。斜拉桥合理施工状态计算方法的正确选择对于保证合理施工状态与合理成桥状态的吻合具有非常重要的意义。本文通过建立MIDAS/Civil有限元模型,并基于无应力状态法基本原理确定了斜拉桥合理施工状态。研究表明:无应力状态法在斜拉桥合理施工状态计算中的可行性和合理性,同时可为其他类型桥梁合理施工状态的确定提供参考。(本文来源于《公路交通科技(应用技术版)》期刊2017年07期）

涂霞菲[10]（2017）在《某双塔斜拉桥叁维静风稳定性分析》一文中研究指出为研究大跨径斜拉组合梁桥的静风稳定性问题,本文以某黄河大桥为背景工程。建立成桥阶段及施工阶段的有限元模型,分析其动力特性,分别得到成桥及施工阶段前五阶振型及频率。通过迭代算法,数值分析大桥叁维非线性静风稳定性,得到大桥失稳风速均大于规范的允许值,该桥静风稳定性满足要求。施工阶段风荷载作用下位移大于成桥阶段,因此,施工阶段较成桥阶段更需要注意抗风设计。(本文来源于《四川建材》期刊2017年03期）

### 双塔斜拉桥论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文利用ANSYS有限元软件,建立了某大跨度双塔斜拉桥有限元模型,采用反应谱法分析该斜拉桥在同时受到顺桥向和竖向地震波激励下的动力响应,通过计算分析得到:该桥在同时受顺桥向和竖向地震波激励时,其跨中破坏最严重,呈波浪状向下弯曲的形式;中索塔的斜拉索破坏较严重,上索塔的斜拉索破坏程度比较小。研究成果将为今后类似的斜拉桥的抗震性能分析提供一定的参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 双塔斜拉桥论文参考文献

[1].佘良勇,刘燕飞,张忠良.某折线形双塔斜拉桥的设计方案研究[J].交通科技.2019

[2].张文锋.某大跨度双塔斜拉桥地震响应分析[J].科学技术创新.2019

[3].邓璐铭,虞庐松.组合减隔震装置在双塔斜拉桥中的设计应用[J].应用技术学报.2019

[4].张玉平,刘雪松,李传习.基于MOPSO算法的双塔斜拉桥合理状态确定[J].长沙理工大学学报(自然科学版).2019

[5].崔洋,王小东.双塔斜拉桥主塔下横梁施工技术要点[J].交通世界.2019

[6].敖建辉,赵俊志.基于MidasCivil的双塔斜拉桥地震响应分析[J].中国公路.2018

[7].李毅.大跨预应力混凝土双塔斜拉桥主梁施工技术[J].铁道建筑技术.2017

[8].屈爱平,李龙安.不对称双塔斜拉桥多点激励作用下地震响应分析[J].工程抗震与加固改造.2017

[9].刘亚明,马晓谦.基于无应力状态法的双塔斜拉桥合理施工状态研究[J].公路交通科技(应用技术版).2017

[10].涂霞菲.某双塔斜拉桥叁维静风稳定性分析[J].四川建材.2017

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3f0fbd32f15136d9e8def840.html