# 多模传播论文_窦道祥

导读:本文包含了多模传播论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:多模,电离层,频率,相位,稀疏,矩阵,抑制。

### 多模传播论文文献综述

窦道祥[1]（2015）在《MIMO-OTH雷达中的多模传播与杂波抑制研究》一文中研究指出天波超视距雷达(OTHR)的主要传输媒介是电离层。电离层具有分层结构和非平稳特性。电离层的分层结构会引起多模传播现象的产生;而其非平稳特性使得雷达回波信号产生扰动,引起海杂波的多普勒扩展,该扩展使得杂波的频谱与船舰等慢速目标的多普勒频谱接近或重迭,造成OTHR对慢速船舰目标的检测困难。而多模传播使得杂波扩展更为严重,导致OTHR对慢速船舰目标的检测更为困难。采用多输入多输出(MIMO)技术的OTHR(MIMO-OTH雷达)可实现等效的非因果自适应发射波束形成。该雷达可充分利用空域信息,对多模杂波进行有效地抑制。针对MIMO-OTH雷达中的多模杂波抑制问题,本文重点研究了基于盲源分离及稀疏重建的多模杂波抑制算法的可行性与有效性,主要得到了如下的研究结论和成果:(1)在分析电离层特点及性质的基础上,构建了多模传播场景下的MIMOOTH雷达信号模型。该信号模型表明:可用基于盲源分离的方法抑制多模扩展杂波。该信号模型也为采用稀疏重建的方法抑制多模杂波提供了理论支持。(2)将盲源分离(BSS)中的二阶盲辨识(SOBI)、基于特征矩阵的联合近似对角化(JADE)和快速独立分量分析(Fast-ICA)叁种算法应用于雷达阵列接收信号分离。仿真验证了盲源分离在阵列信号处理中的可行性。但上述叁种盲源分离算法,均不能分离相关源信号。针对该情况,提出基于空间平滑的改进二阶盲辨识新算法(SS-SOBI)。仿真结果表明,该算法能够实现相关源与非相关源信号的有效分离,且具有很好的分离效果,分离信号与源信号的相关系数均大于0.98。通过盲源分离算法分离混合的信号,从而实现多模杂波抑制,是本文抑制杂波的一个理念。具有优良分离效果的这一特点,为基于盲源分离的多模杂波抑制算法的提出提供了一定的指导意义。(3)提出基于SOBI的多模杂波抑制算法。该算法不需要目标的角度先验信息,也不需要目标回波的具体波形信息,且可以有效地抑制多模杂波。同时,该算法可保留杂波信息。在MIMO体制下,以整体空间平滑的方法改进SOBI算法。同样是采用空间平滑技术,与相控阵体制下的改进不同之处在于具体的数据平滑方式。并提出基于SS-SOBI的MIMO-OTH雷达多模杂波抑制算法。与基于SOBI的多模杂波抑制算法相比,基于SS-SOBI的多模杂波抑制算法具有更好的多模杂波抑制效果,且使信杂比得到很大的提升(仿真中提高约10dB),更利于目标检测;在多模传播情况下,该算法可有效地分离出两个频谱结构相似的源信号,进一步说明了该算法在多模杂波抑制方面的有效性及稳健性。仿真结果表明,基于SS-SOBI的多模杂波抑制算法在低信噪比(SNR)环境下,仍具有较好的多模杂波抑制效果。此外,对于多模传播与强相位污染并存的情况,提出先将各传播路径下的信号盲分离出来,再对包含目标的信号进行相位污染校正的新方法。相关仿真验证了该方法的正确性。(4)提出一种基于稀疏重建的MIMO-OTH雷达多模杂波抑制新算法,并阐述了该算法的原理,给出了其具体流程。该算法通过将二维稀疏角度搜索转变为一维稀疏角度搜索,降低了运算量,且估计出的DOD和DOA自动配对。仿真结果表明,该算法可准确地实现目标定位,及获得理想的多模杂波抑制效果。(本文来源于《电子科技大学》期刊2015-04-23）

李雪,李吉宁,冯静,蔚娜,郭文玲[2]（2015）在《天波超视距雷达多模传播抑制研究》一文中研究指出电离层多模传播引起天波超视距雷达杂波频谱大幅展宽,严重制约海面慢速目标检测.给出了基于工作频率选择的多模传播抑制方法,指出该方法的核心问题是全频段电离层传播模式信息获取,可通过电离层返回散射探测传播模式区提取解决.结合电离层电波传播理论、信号处理、图像处理、统计分析、射线追踪等多类方法,以准抛物模型为基础,提出了一种多模传播下传播模式区域智能提取算法,实现针对某一指定探测区域的单模式工作频率选择,从而有效抑制多模传播.(本文来源于《电波科学学报》期刊2015年01期）

李雪,柳文,李吉宁,孙凤娟,李川川[3]（2014）在《电离层相位污染和多模传播检测与识别研究》一文中研究指出相位污染和多模传播检测与识别是抑制电离层引起天波超视距雷达杂波频谱展宽亟需解决的关键问题.文中提出了一种电离层相位污染和多模传播检测与识别算法,该算法综合应用回波信号协方差矩阵时间可逆性、回波序列Hankel矩阵特性和返回散射传播模式区智能提取方法,实现了无相位污染和多模传播(I)、仅存在相位污染(II)、仅存在多模传播(III)、相位污染和多模共存(IV)四类情形检测与识别,为后续抑制相位污染和多模传播提供依据.经仿真和试验数据验证,上述方法有效.(本文来源于《电波科学学报》期刊2014年03期）

李铁成,李雪,冯静,鲁转侠[4]（2013）在《基于自适应频率选择的OTHR多模传播抑制研究》一文中研究指出因电离层分层特性使OTHR回波信号经历多模传播,引起地海杂波频谱大幅度展宽,导致OTHR对舰船目标的检测能力急剧下降.文中提出了基于全频段定频探测的单模工作频率选择方法,指出该方法的核心问题是返回散射定频探测传播模式数目随距离分布信息的获取.提出一种基于特征分解的传播模式数目提取算法,实现了全频段下传播模式数目分布提取,从而最终实现单模式工作频率选择.经仿真研究和试验数据验证,上述方法有效.(本文来源于《电波科学学报》期刊2013年04期）

### 多模传播论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

电离层多模传播引起天波超视距雷达杂波频谱大幅展宽,严重制约海面慢速目标检测.给出了基于工作频率选择的多模传播抑制方法,指出该方法的核心问题是全频段电离层传播模式信息获取,可通过电离层返回散射探测传播模式区提取解决.结合电离层电波传播理论、信号处理、图像处理、统计分析、射线追踪等多类方法,以准抛物模型为基础,提出了一种多模传播下传播模式区域智能提取算法,实现针对某一指定探测区域的单模式工作频率选择,从而有效抑制多模传播.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 多模传播论文参考文献

[1].窦道祥.MIMO-OTH雷达中的多模传播与杂波抑制研究[D].电子科技大学.2015

[2].李雪,李吉宁,冯静,蔚娜,郭文玲.天波超视距雷达多模传播抑制研究[J].电波科学学报.2015

[3].李雪,柳文,李吉宁,孙凤娟,李川川.电离层相位污染和多模传播检测与识别研究[J].电波科学学报.2014

[4].李铁成,李雪,冯静,鲁转侠.基于自适应频率选择的OTHR多模传播抑制研究[J].电波科学学报.2013

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3f837234ec94c4fe50492bff.html