# 一种一体式挥发性有机物处理装置论文和设计-柳海强

### 全文摘要

本实用新型提供了一种一体式挥发性有机物处理装置，涉及挥发性有机物处理技术领域。本实用新型中，过滤器(2)安装在箱体框架(1)中，入口一侧与箱体框架(1)中挡板(11)内侧焊接；吸附脱附装置(3)入口与过滤器(2)出口连接；吸附脱附装置(3)出口与第一引风机(4)连接；吸附脱附装置(3)中第一脱附管道(32)通过第二脱附管道(7)与第二引风机(5)连接；第二引风机(5)出口与燃烧炉(6)连接。与现有技术相比，本实用新型，采用箱式一体紧凑设计，将过滤器、吸附脱附装置、燃烧炉等设备集成在一个箱体中，合理布置设备和管线走向，减小成套设备体积，缩短设备安装工期，节约设备用地。

### 主设计要求

1.一种一体式挥发性有机物处理装置，其特征在于，包括：箱体框架(1)、过滤器(2)、吸附脱附装置(3)、第一引风机(4)、第二引风机(5)、燃烧炉(6)、第二脱附管道(7)；其中，箱体框架(1)还包括：挡板(11)，进风口(12)、挡栓(13)；过滤器(2)包括：滤芯(21)、前罩(22)、后罩(23)、滤芯反吹管道(24)，反吹阀门(25)，通风孔(26)、储箱(27)；吸附脱附装置(3)包括：吸附箱体(31)、第一脱附管道(32)、脱附反吹管道(33)、箱盖(34)、开关阀(35)、吸附架(36)，隔板(37)；过滤器(2)安装在箱体框架(1)中，入口一侧与箱体框架(1)中挡板(11)内侧焊接，挡板(11)有进风口(12)；吸附脱附装置(3)入口与过滤器(2)出口连接；吸附脱附装置(3)出口与第一引风机(4)连接；吸附脱附装置(3)中第一脱附管道(32)通过第二脱附管道(7)与第二引风机(5)连接；第二引风机(5)出口与燃烧炉(6)连接；过滤器(2)前罩(22)背板上安装有通风孔(26)，滤芯(21)前端封闭后端开口，滤芯(21)后端罩在背板的通风孔(26)上，滤芯反吹管道(24)通过各个支管深入滤芯(21)内腔中，储箱(27)位于滤芯(21)的下方；吸附箱体(31)内部安装隔板(37)，隔出多个小箱体，每个小箱体的出口和入口处分别安装开关阀(35)；第一脱附管道(32)安装在吸附箱体(31)前部，并通过支管与吸附箱体(31)内的小箱体连接，并且每个支管上安装一个开关阀(35)；脱附反吹管道(33)安装在吸附箱体(31)尾部，并通过支管与吸附箱体(31)内的箱体连接，并且每个支管上安装一个开关阀(35)；吸附架(36)放置在吸附箱体(31)内部的独立小箱体中；箱盖(34)安装在吸附箱体(31)上方。

### 设计方案

1.一种一体式挥发性有机物处理装置，其特征在于，

包括：箱体框架(1)、过滤器(2)、吸附脱附装置(3)、第一引风机(4)、第二引风机(5)、燃烧炉(6)、第二脱附管道(7)；

其中，箱体框架(1)还包括：挡板(11)，进风口(12)、挡栓(13)；

过滤器(2)包括：滤芯(21)、前罩(22)、后罩(23)、滤芯反吹管道(24)，反吹阀门(25)，通风孔(26)、储箱(27)；

吸附脱附装置(3)包括：吸附箱体(31)、第一脱附管道(32)、脱附反吹管道(33)、箱盖(34)、开关阀(35)、吸附架(36)，隔板(37)；

过滤器(2)安装在箱体框架(1)中，入口一侧与箱体框架(1)中挡板(11)内侧焊接，挡板(11)有进风口(12)；吸附脱附装置(3)入口与过滤器(2)出口连接；吸附脱附装置(3)出口与第一引风机(4)连接；吸附脱附装置(3)中第一脱附管道(32)通过第二脱附管道(7)与第二引风机(5)连接；第二引风机(5)出口与燃烧炉(6)连接；

过滤器(2)前罩(22)背板上安装有通风孔(26)，滤芯(21)前端封闭后端开口，滤芯(21)后端罩在背板的通风孔(26)上，滤芯反吹管道(24)通过各个支管深入滤芯(21)内腔中，储箱(27)位于滤芯(21)的下方；

吸附箱体(31)内部安装隔板(37)，隔出多个小箱体，每个小箱体的出口和入口处分别安装开关阀(35)；第一脱附管道(32)安装在吸附箱体(31)前部，并通过支管与吸附箱体(31)内的小箱体连接，并且每个支管上安装一个开关阀(35)；脱附反吹管道(33)安装在吸附箱体(31)尾部，并通过支管与吸附箱体(31)内的箱体连接，并且每个支管上安装一个开关阀(35)；吸附架(36)放置在吸附箱体(31)内部的独立小箱体中；箱盖(34)安装在吸附箱体(31)上方。

2.根据权利要求1所述的一种一体式挥发性有机物处理装置，其特征在于，过滤器(2)中前罩(22)、后罩(23)宽度与箱体框架(1)内部宽度尺寸相同，过滤器(2)中前罩(22)、后罩(23)高度低于箱体框架(1)内部高度40-50cm。

3.根据权利要求1所述的一种一体式挥发性有机物处理装置，其特征在于，吸附脱附装置(3)中吸附箱体(31)与箱体框架(1)内部宽度尺寸相同，吸附脱附装置(3)中吸附箱体(31)高度低于箱体框架(1)内部高度40-50cm。

4.根据权利要求1所述的一种一体式挥发性有机物处理装置，其特征在于，吸附箱体(31)内部安装两个隔板(37)，隔出3个小箱体，分别是第一小箱体(38)、第二小箱体(39)、第三小箱体(40)。

5.根据权利要求1所述的一种一体式挥发性有机物处理装置，其特征在于，吸附架(36)是六面体结构，上部开口，底部封闭，前后左右为镂空薄壁。

6.根据权利要求1所述的一种一体式挥发性有机物处理装置，其特征在于，挡板(11)靠近储箱(27)的位置处安装挡栓(13)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及挥发性有机物处理技术领域，特别涉及一种一体式挥发性有机物处理装置。

背景技术

挥发性有机化合物(缩写VOCs)，是指熔点低于室温而沸点在50～260℃之间的挥发性有机化合物的总称。VOCs的主要排放源头在石油炼制与石油化工行业，石油炼化过程中会排放出大量的VOCs废气。该气体若直接排放到大气中，不仅造成环境污染，还给人民生命财产安全带来隐患。VOCs对人体有很多直接的危害，对人体的影响主要为气味、感官、黏膜刺激和其他系统毒性导致的病态及基因毒性和致癌性。大多数VOCs带有恶臭等刺激性气味，当在环境中达到一定浓度时，短时间内可使人感到头痛、恶心、呕吐，严重时会抽搐、昏迷，并可能造成记忆力衰退，伤害人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统。

通常企业采用催化燃烧的方法处理VOCs废气，催化燃烧法处理流程为：过滤-吸附-脱附-催化燃烧。在实施过程中，企业通常采用分体安装，最后进行设备联调，这种施工方式对于大企业可行，对于小型机电、塑料、制鞋等小排量低浓度化工车间的废气处理，由于处理的废气量少，采用传统的安装施工方式存在造价高、占地面积大和安装周期长等问题，不利于在小企业中进行推广。

发明内容

本实用新型提供了一种一体式挥发性有机物处理装置，采用一体紧凑设计，将过滤器、吸附脱附装置、燃烧炉等设备集成在一个箱体中，合理布置设备和管线走向，减小设备体积，解决现有VOCs废气处理设备体积大、安装周期长等问题。

具体技术方案是，一种一体式挥发性有机物处理装置，包括：箱体框架、过滤器、吸附脱附装置、第一引风机、第二引风机、燃烧炉、第二脱附管道；

其中，箱体框架还包括：挡板，进风口、挡栓；

过滤器包括：滤芯、前罩、后罩、滤芯反吹管道，反吹阀门，通风孔、储箱；

吸附脱附装置包括：吸附箱体、第一脱附管道、脱附反吹管道、箱盖、开关阀、吸附架，隔板；

过滤器安装在箱体框架中，入口一侧与箱体框架中挡板内侧焊接，挡板有进风口；吸附脱附装置入口与过滤器出口连接；吸附脱附装置出口与第一引风机连接；吸附脱附装置中第一脱附管道通过第二脱附管道与第二引风机连接；第二引风机出口与燃烧炉连接；

过滤器前罩背板上安装有通风孔，滤芯前端封闭后端开口，滤芯后端罩在背板的通风孔上，滤芯反吹管道通过各个支管深入滤芯内腔中，储箱位于滤芯的下方。

吸附箱体内部安装隔板，隔出多个小箱体，每个小箱体的出口和入口处分别安装开关阀；第一脱附管道安装在吸附箱体前部，并通过支管与吸附箱体内的小箱体连接，并且每个支管上安装一个开关阀；脱附反吹管道安装在吸附箱体尾部，并通过支管与吸附箱体内的箱体连接，并且每个支管上安装一个开关阀；吸附架放置在吸附箱体内部的独立小箱体中；箱盖安装在吸附箱体上方。

进一步地，过滤器中前罩、后罩宽度与箱体框架内部宽度尺寸相同，过滤器中前罩、后罩高度低于箱体框架内部高度40-50cm。

进一步地，吸附脱附装置中吸附箱体与箱体框架内部宽度尺寸相同，吸附脱附装置中吸附箱体高度低于箱体框架内部高度40-50cm。

进一步地，吸附箱体内部安装两个隔板，隔出3个小箱体，分别是第一小箱体、第二小箱体、第三小箱体。

进一步地，吸附架是六面体结构，上部开口，底部封闭，前后左右为镂空薄壁。

进一步地，挡板靠近储箱的位置处安装挡栓。

过滤器工作过程，VOCs废气通过箱体框架中挡板上的进风口进入过滤器中，工作时由于压差的作用，VOCs废气从滤芯外部进入到滤芯内部完成过滤作用，再从背板上的通风孔进入后罩，再由后罩的出口进入吸附脱附装置的入口。

吸附脱附装置工作过程，吸附箱体内多个独立的小箱体采用双气路连续工作，部分小箱体进行吸附处理的同时，另一部分的小箱体进行脱附处理，通过控制阀门周期性切换吸附和脱附的小箱体。脱附可以延长吸附材料的使用寿命，减少吸附材料的耗损及其更换频次。

由于采用了以上技术方案，与现有技术相比，本实用新型，采用箱式一体紧凑设计，将过滤器、吸附脱附装置、燃烧炉等设备集成在一个箱体中，合理布置设备和管线走向，减小成套设备体积，缩短设备安装工期，节约设备用地。

附图说明

构成本申请的一部分的附图用来提供对本实用新型的进一步理解，本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中：

图1是本实用新型一种一体式挥发性有机物处理装置的结构示意图；

图2是本实用新型一种一体式挥发性有机物处理装置的分解图；

图3是箱体框架的结构示意图；

图4是过滤器的结构示意图；

图5是过滤器的的分解图；

图6是吸附脱附装置的结构示意图；

图7是吸附脱附装置中吸附箱体内部结构示意图；

图8是吸附脱附装置中吸附架的结构示意图；

图9是吸附脱附装置的分解图。

其中：1、箱体框架，2、过滤器，3、吸附脱附装置，4、第一引风机，5、第二引风机，6、燃烧炉，7、第二脱附管道，11、挡板，12、进风口，13、挡栓，21、滤芯，22、前罩，23、后罩，24、滤芯反吹管道，25、反吹阀门，26、通风孔，27、储箱，31、吸附箱体，32、第一脱附管道，33、脱附反吹管道，34、箱盖，35、开关阀，36、吸附架，37、隔板，38、第一小箱体，39、第二小箱体，40、第三小箱体。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明白，下面结合实施方式和附图，对本实用新型作进一步详细说明。在此，本实用新型的示意性实施方式及其说明用于解释本实用新型，但并不作为对本实用新型的限定。下面是结合附图对本实用新型进行的描述：

图1，一种一体式挥发性有机物处理装置，包括：箱体框架1、过滤器2、吸附脱附装置3、第一引风机4、第二引风机5、燃烧炉6、第二脱附管道7。

图3，箱体框架1还包括：挡板11，进风口12、挡栓13。

图4，图5，过滤器2包括：滤芯21、前罩22、后罩23、滤芯反吹管道24，反吹阀门25，通风孔26、储箱27。

图6-8，吸附脱附装置3包括：吸附箱体31、第一脱附管道32、脱附反吹管道33、箱盖34、开关阀35、吸附架36，隔板37。

过滤器2安装在箱体框架1中，入口一侧与箱体框架1中挡板11内侧焊接，挡板11有进风口12，挡板11靠近储箱27的位置处安装挡栓13；吸附脱附装置3入口与过滤器2出口连接；吸附脱附装置3出口与第一引风机4连接；吸附脱附装置3中第一脱附管道32通过第二脱附管道7与第二引风机5连接；第二引风机5出口与燃烧炉6连接；

图4-5，过滤器2前罩22背板上安装有通风孔26，滤芯21前端封闭后端开口，滤芯21后端罩在背板的通风孔26上，滤芯反吹管道24通过各个支管深入滤芯21内腔中，储箱27位于滤芯21的下方。

图6-9，吸附箱体31内部安装隔板37，隔出多个小箱体，每个小箱体的出口和入口处分别安装开关阀35；第一脱附管道32安装在吸附箱体31前部，并通过支管与吸附箱体31内的小箱体连接，并且每个支管上安装一个开关阀35；脱附反吹管道33安装在吸附箱体31尾部，并通过支管与吸附箱体31内的箱体连接，并且每个支管上安装一个开关阀35；吸附架36放置在吸附箱体31内部的独立小箱体中；箱盖34安装在吸附箱体31上方。

进一步地，过滤器2中前罩22、后罩23宽度与箱体框架1内部宽度尺寸相同，过滤器2中前罩22、后罩23高度低于箱体框架1内部高度40-50cm。

进一步地，吸附脱附装置3中吸附箱体31与箱体框架1内部宽度尺寸相同，吸附脱附装置3中吸附箱体31高度低于箱体框架1内部高度40-50cm。

图8，吸附架36是六面体结构，上部开口，底部封闭，前后左右为镂空薄壁。

实施例：

VOCs废气通过箱体框架1中挡板11上的进风口12进入过滤器2中，工作时由于压差的作用，VOCs废气从滤芯21外部进入到滤芯21内部完成过滤作用，再从背板上的通风孔26进入后罩23，再由后罩23的出口进入吸附脱附装置3的入口。

吸附脱附装置3中吸附箱体31内安装两个隔板37，隔出三个小箱体，分别是第一小箱体38、第二小箱体39、第三小箱体40；如图7所示。

吸附箱体31内3个独立的小箱体采用双气路连续工作，同时有两个小箱体进行吸附处理，一个小箱体进行脱附处理，通过控制阀门周期性切换吸附和脱附的小箱体。

在该实施例中，吸附脱附装置3中的吸附架36中放置的吸附材料为蜂窝状形活性炭。

具体地，第一小箱体38和第二小箱体39进行吸附处理，将第一小箱体38和第二小箱体39入口和出口处的开关阀35都打开，第一小箱体38和第二小箱体39对应地第一脱附管道32和脱附反吹管道33上相应支管上的的开关阀35关闭，VOCs废气通过2个吸附小箱体，小箱体内吸附架上放置吸附材料可以吸附VOCs废气中的有机物。吸附后的气体经第一引风机4排放到大气中。

第三小箱体40进行脱附处理，将第三小箱体40对应地第一脱附管道32和脱附反吹管道33上相应支管上的的开关阀35都打开，第三小箱体40入口和出口处开关阀35都关闭；脱附反吹管道33内的反吹热气将有机物从活性炭上脱附下来，使活性炭可多次循环使用。

吸附箱体31内3个独立的小箱体交替用作脱附使用，即：一个周期内，第一小箱体38用作脱附小箱体，第二小箱体39、第三小箱体40用作吸附小箱体；下一个周期内，第二小箱体39用作脱附小箱体，第一小箱体38、第三小箱体40用作吸附小箱体；再下一个周期内，第三小箱体40用作脱附小箱体，第一小箱体38和第二小箱体39用作吸附小箱体；如此循环交替使用。

脱附处理后的气体经第二脱附管道7由第二引风机5送入燃烧炉6中进行燃烧，燃烧后的气体排放到大气中。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920122246.4

申请日:2019-01-24

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209464839U

授权时间:20191008

主分类号:B01D 53/04

专利分类号:B01D53/04;B01D46/00;F23G7/06

范畴分类:23A;

申请人:山东沃隆环境工程有限公司

第一申请人:山东沃隆环境工程有限公司

申请人地址:257300 山东省东营市广饶县广饶街道十七村

发明人:柳海强

第一发明人:柳海强

当前权利人:山东沃隆环境工程有限公司

代理人:段秋玲

代理机构:11253

代理机构编号:北京中北知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3fa0614cf8bdd5e4844fa7f3.html