# 一种EPE发泡装置论文和设计-汪锋

### 全文摘要

本实用新型提供一种EPE发泡装置，包括壳体、顶盖、压气装置及冷却装置，其特征在于：壳体上端固定有入料管，入料管呈外螺纹结构，入料管上端与入料口通过螺纹连接，壳体左侧与压气装置通过气管固定连接，壳体右侧与冷却装置通过出料管固定连接，该装置使用方便，能够控制进料的速度，保证聚乙烯纯度，同时能够有效的对发泡后的珍珠棉进行冷却，使用方便。

### 主设计要求

1.一种EPE发泡装置，包括壳体、顶盖、压气装置及冷却装置，其特征在于：壳体上端固定有入料管，入料管呈外螺纹结构，入料管上端与入料口通过螺纹连接，壳体左侧与压气装置通过气管固定连接，壳体右侧与冷却装置通过出料管固定连接；入料口包括上入料口及下入料口，下入料口下端中间设有下料口，下料口外侧设有螺旋槽，螺旋槽内外壁呈内螺纹结构，与入料管通过螺纹连接，上入料口与下入料口固定连接；上入料口中间设有下料口，下料口内设有若干封片，风批判与上入料口内部滑动连接，上入料口上端设有旋钮，旋钮下端与封片贴合；冷却装置上端左侧固定有冷却水箱，冷却装置上端右侧固定有压缩气箱，冷却装置下端左侧固定有水箱，水箱前端设有水箱口，冷却装置下端右侧固定有排风装置；冷却装置内部左侧为水冷箱，冷却装置内部右侧为风冷箱，水冷箱上端固定有冷却水箱，冷却水箱下端下端固定连接水冷管，水冷箱左侧固定连接出料口，出料口内设有出料管孔与出料管连接，出料管与水冷箱出料管固定连接，水冷管与水冷箱出料管紧密贴合，水冷管下端连通水箱，风冷箱上端固定有压缩气箱，压缩气箱下端连接压缩风管，压缩风管与风管贴合，风管与压缩风管连接处设有若干漏风孔，压缩风管下端连接排风装置。

### 设计方案

1.一种EPE发泡装置，包括壳体、顶盖、压气装置及冷却装置，其特征在于：壳体上端固定有入料管，入料管呈外螺纹结构，入料管上端与入料口通过螺纹连接，壳体左侧与压气装置通过气管固定连接，壳体右侧与冷却装置通过出料管固定连接；

入料口包括上入料口及下入料口，下入料口下端中间设有下料口，下料口外侧设有螺旋槽，螺旋槽内外壁呈内螺纹结构，与入料管通过螺纹连接，上入料口与下入料口固定连接；

上入料口中间设有下料口，下料口内设有若干封片，风批判与上入料口内部滑动连接，上入料口上端设有旋钮，旋钮下端与封片贴合；

冷却装置上端左侧固定有冷却水箱，冷却装置上端右侧固定有压缩气箱，冷却装置下端左侧固定有水箱，水箱前端设有水箱口，冷却装置下端右侧固定有排风装置；

冷却装置内部左侧为水冷箱，冷却装置内部右侧为风冷箱，水冷箱上端固定有冷却水箱，冷却水箱下端下端固定连接水冷管，水冷箱左侧固定连接出料口，出料口内设有出料管孔与出料管连接，出料管与水冷箱出料管固定连接，水冷管与水冷箱出料管紧密贴合，水冷管下端连通水箱，风冷箱上端固定有压缩气箱，压缩气箱下端连接压缩风管，压缩风管与风管贴合，风管与压缩风管连接处设有若干漏风孔，压缩风管下端连接排风装置。

2.根据权利要求1所述的一种EPE发泡装置，其特征在于：旋钮下端与旋钮限位槽固定连接，封片外侧设有封片限位块，封片限位块上设有封片螺纹槽，上入料口内部设有入料板，入料板上设有入料板滑槽，入料板滑槽末端与封片通过弹簧装置连接，封片与入料板滑动连接。

3.根据权利要求1所述的一种EPE发泡装置，其特征在于：封片末端设有封片限位块，封片限位块上设有封片螺纹槽，封片螺纹槽呈斜坡形状。

4.根据权利要求1所述的一种EPE发泡装置，其特征在于：压缩气箱内设有若干压缩装置，压缩气箱右侧设有进风管。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及EPE加工技术领域，具体为一种EPE发泡装置。

背景技术

EPE是可发性聚乙烯，又称珍珠棉。是非交联闭孔结构,它是以低密度聚乙烯(LDPE)为主要原料挤压生成的高泡沫聚乙烯制品,克服了普通发泡胶易碎、变形、恢复性差的缺点。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、抗撞力强等诸多优点，亦具有很好的抗化学性能。是传统包装材料的理想代替品。

现有的珍珠棉发泡装置仅仅是对珍珠棉进行简单的发泡工作，随后排出进行切割，没有进行很好的冷却工作，而冷却成型是生产过程中非常最要的一个环节，主要起到产品的冷却和凝固定型的作用，珍珠棉发泡装置在不使用的情况下容易进灰，影响生产的珍珠棉的纯度。

实用新型内容

本实用新型所解决的技术问题在于提供一种EPE发泡装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

本实用新型所解决的技术问题采用以下技术方案来实现：

一种EPE发泡装置，包括壳体、顶盖、压气装置及冷却装置，壳体上端固定有入料管，入料管呈外螺纹结构，入料管上端与入料口通过螺纹连接，壳体左侧与压气装置通过气管固定连接，壳体右侧与冷却装置通过出料管固定连接；

入料口包括上入料口及下入料口，下入料口下端中间设有下料口，下料口外侧设有螺旋槽，螺旋槽内外壁呈内螺纹结构，与入料管通过螺纹连接，上入料口与下入料口固定连接；

上入料口中间设有下料口，下料口内设有若干封片，风批判与上入料口内部滑动连接，上入料口上端设有旋钮，旋钮下端与封片贴合；

冷却装置上端左侧固定有冷却水箱，冷却装置上端右侧固定有压缩气箱，冷却装置下端左侧固定有水箱，水箱前端设有水箱口，冷却装置下端右侧固定有排风装置；

冷却装置内部左侧为水冷箱，冷却装置内部右侧为风冷箱，水冷箱上端固定有冷却水箱，冷却水箱下端下端固定连接水冷管，水冷箱左侧固定连接出料口，出料口内设有出料管孔与出料管连接，出料管与水冷箱出料管固定连接，水冷管与水冷箱出料管紧密贴合，水冷管下端连通水箱，风冷箱上端固定有压缩气箱，压缩气箱下端连接压缩风管，压缩风管与风管贴合，风管与压缩风管连接处设有若干漏风孔，压缩风管下端连接排风装置。

旋钮下端与旋钮限位槽固定连接，封片外侧设有封片限位块，封片限位块上设有封片螺纹槽，上入料口内部设有入料板，入料板上设有入料板滑槽，入料板滑槽末端与封片通过弹簧装置连接，封片与入料板滑动连接。

封片末端设有封片限位块，封片限位块上设有封片螺纹槽，封片螺纹槽呈斜坡形状。

压缩气箱内设有若干压缩装置，压缩气箱右侧设有进风管。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

入料口包括上入料口及下入料口，下入料口下端中间设有下料口，下料口外侧设有螺旋槽，螺旋槽内外壁呈内螺纹结构，与入料管通过螺纹连接，上入料口与下入料口固定连接，使入料口能够与入料管稳定连接又便于拆卸。

旋钮下端与旋钮限位槽固定连接，封片外侧设有封片限位块，封片限位块上设有封片螺纹槽，上入料口内部设有入料板，入料板上设有入料板滑槽，入料板滑槽末端与封片通过弹簧装置连接，封片与入料板滑动连接，使用方便且能够有效的控制下料速度，不仅如此，还能够有效的将下料口封闭，减少灰尘进入。

冷却装置内部左侧为水冷箱，冷却装置内部右侧为风冷箱，水冷箱上端固定有冷却水箱，冷却水箱下端下端固定连接水冷管，出料管与水冷箱出料管固定连接，水冷管与水冷箱出料管紧密贴合，风冷箱上端固定有压缩气箱，压缩气箱下端连接压缩风管，压缩风管与风管贴合，风管与压缩风管连接处设有若干漏风孔，能够有效的对珍珠棉进行冷却，确保珍珠棉的冷却和凝固定型效果更好。

附图说明

图1为本实用新型的正视图；

图2为本实用新型的下入料口底部图；

图3为本实用新型的上入料口俯视图；

图4为本实用新型的封片结构图；

图5为本实用新型的封片侧视图；

图6为本实用新型的冷却装置结构图。

具体实施方式

为了使本实用新型的实现技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体图示，进一步阐述本实用新型。

如图1～4所示，

实施例1

一种EPE发泡装置，包括壳体1、顶盖2、压气装置3及冷却装置4，壳体1上端固定有入料管22，入料管22呈外螺纹结构，入料管22上端与入料口2通过螺纹连接，壳体1左侧与压气装置3通过气管31固定连接，壳体1右侧与冷却装置4通过出料管402固定连接；

如图1所示，入料口2包括上入料口24及下入料口23，如图2所示，下入料口23下端中间设有下料口232，下料口232外侧设有螺旋槽231，螺旋槽内外壁呈内螺纹结构，与入料管22通过螺纹连接，上入料口24与下入料口23固定连接；

如图3所示，上入料口中间设有下料口232，下料口232内设有若干封片25，风批判25与上入料口24内部滑动连接，上入料口24上端设有旋钮21，旋钮21下端与封片25贴合；

如图1所示，冷却装置4上端左侧固定有冷却水箱41，冷却装置上端右侧固定有压缩气箱45，冷却装置下端左侧固定有水箱44，水箱44前端设有水箱口441，冷却装置4下端右侧固定有排风装置47；

如图6所示，冷却装置4内部左侧为水冷箱410，冷却装置4内部右侧为风冷箱401，水冷箱410上端固定有冷却水箱41，冷却水箱41下端下端固定连接水冷管43，水冷箱410左侧固定连接出料口40，出料口40内设有出料管孔400与出料管402连接，出料管402与水冷箱出料管42固定连接，水冷管43与水冷箱出料管42紧密贴合，水冷管43下端连通水箱44，风冷箱410上端固定有压缩气箱45，压缩气箱45下端连接压缩风管46，压缩风管46与风管420贴合，风管420与压缩风管46连接处设有若干漏风孔461，压缩风管46下端连接排风装置47。

实施例2

本实施例与实施例1不同的是，如图4所示，旋钮21下端与旋钮限位槽211固定连接，封片25外侧设有封片限位块251，封片限位块251上设有封片螺纹槽254，上入料口内部设有入料板242，入料板242上设有入料板滑槽253，入料板滑槽253末端与封片25通过弹簧装置252连接，封片25与入料板242滑动连接。

实施例3

本实施例与实施例1不同的是，如图5所示，封片25末端设有封片限位块251，封片限位块251上设有封片螺纹槽254，封片螺纹槽254呈斜坡形状。

实施例4

本实施例与实施例1不同的是，压缩气箱45内设有若干压缩装置451，压缩气箱45右侧设有进风管452。

工作原理，当转动旋钮21时，旋钮限位槽211下移，将封片螺纹槽254向外侧顶，封片25向入料板242内部移动，下料口232被打开。

聚乙烯通顶盖2上端下料口232进入壳体1，在壳体1迅速融化，同时壳体1左侧的压气装置3迅速把丁烷气压入到已融化的聚乙烯中间，壳体1内部的发泡机螺杆不停的旋转使原本粘稠状的聚乙烯迅速的逐步形成密度均匀，泡孔结构相连发泡体，然后在压力的作用下，聚乙烯与丁烷气的混合物通过出料管402挤出，随后在冷区装置内部，水冷管内流入冷却水箱内的冷却液，对水冷箱出料管42进行冷却，随后压缩风管46将压缩后形成的冷气体送入风管420内进行冷却，最后成型的珍珠棉送出进行其他工作。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型的要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920012796.0

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209533986U

授权时间:20191025

主分类号:B29C 44/20

专利分类号:B29C44/20;B29C44/34

范畴分类:17J;

申请人:安徽永锋防护科技股份有限公司

第一申请人:安徽永锋防护科技股份有限公司

申请人地址:230000 安徽省合肥市肥西县严店乡合铜路与严丰路交口

发明人:汪锋;王龙珑

第一发明人:汪锋

当前权利人:安徽永锋防护科技股份有限公司

代理人:张海燕

代理机构:34155

代理机构编号:合肥东邦滋原专利代理事务所(普通合伙) 34155

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4020ce8c2462d77b5997a8a6.html