# 一种鲜湿面自动化生产流水线论文和设计-刘云飞

### 全文摘要

本实用新型公开了一种鲜湿面自动化生产流水线，包括混料机，所述混料机一侧设有电动推杆，所述电动推杆下端设有相连接的裁剪板，所述裁剪板下端设有保鲜膜，所述支撑架上设有矩形通孔，且其中一侧矩形通孔内壁设有固定轴，所述保鲜膜套筒套在固定轴上，所述保鲜膜另一侧卷收在卷收桶外壁，且卷收桶后端设有相连接的伺服电机，并且卷收桶和伺服电机均置于支撑架另一侧矩形通孔内，所述收集盒与裁剪板位置相平行。该鲜湿面自动化生产流水线设有裁剪板和保鲜膜，利用电动推杆驱动裁剪板升降对保鲜膜进行挤压裁剪，使被裁剪过后的保鲜膜被挤压贴合在收集盒上端，对收集盒内的湿面条起到了很好的保鲜作用，让湿面条的保存时间更长，保存效果更好。

### 主设计要求

1.一种鲜湿面自动化生产流水线，包括混料机（1），其特征在于：所述混料机（1）下端设有履带（15），所述履带（15）内壁一侧设有驱动轮（13），且驱动轮（13）后端设有相连接的电机（12），并且履带（15）内壁另一侧设有从动轮（16），所述履带（15）下端设有输料筒（3），且输料筒（3）下端设有相连接的压延机组（4），所述压延机组（4）一侧设有相连接的出料筒（5），且出料筒（5）下端设有收集盒（6），并且收集盒（6）下端设有滚轮，所述收集盒（6）前端设有支撑架（19），且支撑架（19）之间设有电动推杆（18），所述电动推杆（18）下端设有相连接的裁剪板（17），且裁剪板（17）四周边缘均匀设有锯齿，并且锯齿呈矩形分布，所述裁剪板（17）下端设有保鲜膜（8），所述支撑架（19）上设有矩形通孔，且其中一侧矩形通孔内壁设有固定轴，所述保鲜膜（8）套筒套在固定轴上，所述保鲜膜（8）另一侧卷收在卷收桶（11）外壁，且卷收桶（11）后端设有相连接的伺服电机（9），并且卷收桶（11）和伺服电机（9）均置于支撑架（19）另一侧矩形通孔内，所述收集盒（6）与裁剪板（17）位置相平行。

### 设计方案

1.一种鲜湿面自动化生产流水线，包括混料机（1），其特征在于：所述混料机（1）下端设有履带（15），所述履带（15）内壁一侧设有驱动轮（13），且驱动轮（13）后端设有相连接的电机（12），并且履带（15）内壁另一侧设有从动轮（16），所述履带（15）下端设有输料筒（3），且输料筒（3）下端设有相连接的压延机组（4），所述压延机组（4）一侧设有相连接的出料筒（5），且出料筒（5）下端设有收集盒（6），并且收集盒（6）下端设有滚轮，所述收集盒（6）前端设有支撑架（19），且支撑架（19）之间设有电动推杆（18），所述电动推杆（18）下端设有相连接的裁剪板（17），且裁剪板（17）四周边缘均匀设有锯齿，并且锯齿呈矩形分布，所述裁剪板（17）下端设有保鲜膜（8），所述支撑架（19）上设有矩形通孔，且其中一侧矩形通孔内壁设有固定轴，所述保鲜膜（8）套筒套在固定轴上，所述保鲜膜（8）另一侧卷收在卷收桶（11）外壁，且卷收桶（11）后端设有相连接的伺服电机（9），并且卷收桶（11）和伺服电机（9）均置于支撑架（19）另一侧矩形通孔内，所述收集盒（6）与裁剪板（17）位置相平行。

2.根据权利要求1所述的一种鲜湿面自动化生产流水线，其特征在于：所述混料机（1）下端还设有防护壳体（10），且防护壳体（10）上端设有开口，并且混料机（1）下端一部分穿插在其开口内，所述防护壳体（10）下端也设有开口，所述输料筒（3）穿插在其开口内。

3.根据权利要求1所述的一种鲜湿面自动化生产流水线，其特征在于：所述出料筒（5）下端边缘设有相连接的胶垫（7），且胶垫（7）外壁面积与出料筒（5）和收集盒（6）面积相等。

4.根据权利要求1所述的一种鲜湿面自动化生产流水线，其特征在于：所述履带（15）外壁设有相贴合的防护框（14），且防护框（14）设置为凹形。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及鲜湿面加工技术领域，具体为一种鲜湿面自动化生产流水线。

背景技术

鲜湿面是以小麦粉为主要原料，糊化度高、弹性足、韧性好能在常温避光条件下可存放3～6个月以上的方便实用的面条。

目前随着鲜湿面的市场需要，鲜湿面的生产已经完全由自动化生产流水线来进行生产作业，但是在夏季的生产作业环境中，上午加工的湿面条几个小时就会发酸变质，严重影响消费者身体健康，因此，现有技术存在不足需要对此进行改进。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种鲜湿面自动化生产流水线，以解决上述背景技术中提出的加工的湿面条保存时间短的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种鲜湿面自动化生产流水线，包括混料机，所述混料机下端设有履带，所述履带内壁一侧设有驱动轮，且驱动轮后端设有相连接的电机，并且履带内壁另一侧设有从动轮，所述履带下端设有输料筒，且输料筒下端设有相连接的压延机组，所述压延机组一侧设有相连接的出料筒，且出料筒下端设有收集盒，并且收集盒下端设有滚轮，所述收集盒前端设有支撑架，且支撑架之间设有电动推杆，所述电动推杆下端设有相连接的裁剪板，且裁剪板四周边缘均匀设有锯齿，并且锯齿呈矩形分布，所述裁剪板下端设有保鲜膜，所述支撑架上设有矩形通孔，且其中一侧矩形通孔内壁设有固定轴，所述保鲜膜套筒套在固定轴上，所述保鲜膜另一侧卷收在卷收桶外壁，且卷收桶后端设有相连接的伺服电机，并且卷收桶和伺服电机均置于支撑架另一侧矩形通孔内，所述收集盒与裁剪板位置相平行。

优选的，所述混料机下端还设有防护壳体，且防护壳体上端设有开口，并且混料机下端一部分穿插在其开口内，所述防护壳体下端也设有开口，所述输料筒穿插在其开口内。

优选的，所述出料筒下端边缘设有相连接的胶垫，且胶垫外壁面积与出料筒和收集盒面积相等。

优选的，所述履带外壁设有相贴合的防护框，且防护框设置为凹形。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该鲜湿面自动化生产流水线设有裁剪板和保鲜膜，利用电动推杆驱动裁剪板升降对保鲜膜进行挤压裁剪，使被裁剪过后的保鲜膜被挤压贴合在收集盒上端，对收集盒内的湿面条起到了很好的保鲜作用，让湿面条的保存时间更长，保存效果更好。

附图说明

图1为本实用新型一种鲜湿面自动化生产流水线结构示意图；

图2为本实用新型一种鲜湿面自动化生产流水线图1中A处放大图；

图3为本实用新型一种鲜湿面自动化生产流水线保鲜膜裁剪示意图；

图4为本实用新型一种鲜湿面自动化生产流水线裁剪板位置示意图；

图5为本实用新型一种鲜湿面自动化生产流水线防护框结构示意图。

图中：1、混料机，2、支架，3、输料筒，4、压延机组，5、出料筒，6、收集盒，7、胶垫，8、保鲜膜，9、伺服电机，10、防护壳体，11、卷收桶，12、电机，13、驱动轮，14、防护框，15、履带，16、从动轮，17、裁剪板，18、电动推杆，19，支撑架。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种鲜湿面自动化生产流水线，包括混料机1、支架2、输料筒3、压延机组4、出料筒5、收集盒6、胶垫7、保鲜膜8、伺服电机9、防护壳体10、卷收桶11、电机12、驱动轮13、防护框14、履带15、从动轮16、裁剪板17、电动推杆18和支撑架19，混料机1下端设有履带15，混料机1下端还设有防护壳体10，且防护壳体10上端设有开口，并且混料机1下端一部分穿插在其开口内，防护壳体10下端也设有开口，输料筒3穿插在其开口内，防护壳体10的增设能使鲜湿面的加工输送的过程中不会受到外部环境的污染，履带15内壁一侧设有驱动轮13，且驱动轮13后端设有相连接的电机12，并且履带15内壁另一侧设有从动轮16，履带15外壁设有相贴合的防护框14，且防护框14设置为凹形，防护框14凹形结构的设置，能使搅拌完成的鲜湿面在投入防护框14的过程中不易倾泻脱落，避免了不必要的资源消耗，履带15下端设有输料筒3，且输料筒3下端设有相连接的压延机组4，压延机组4一侧设有相连接的出料筒5，且出料筒5下端设有收集盒6，并且收集盒6下端设有滚轮，出料筒5下端边缘设有相连接的胶垫7，且胶垫7外壁面积与出料筒5和收集盒6面积相等，胶垫7的增设，能减少出料筒5与收集盒6相接触所产生的摩擦力，使鲜湿面投入收集盒6的位置精准，收集盒6前端设有支撑架19，且支撑架19之间设有电动推杆18，电动推杆18的型号为ANT-26，电动推杆18下端设有相连接的裁剪板17，且裁剪板17四周边缘均匀设有锯齿，并且锯齿呈矩形分布，裁剪板17下端设有保鲜膜8，裁剪板17面积小于保鲜膜8的一段展开面积，且裁剪板17面积大于收集盒6面积，裁剪板17面积小于保鲜膜8的一段展开面积的设置，能使保鲜膜8被裁剪后还能持续性循环工作，保证了其结构的完整性，支撑架19上设有矩形通孔，且其中一侧矩形通孔内壁设有固定轴，保鲜膜8套筒套在固定轴上，保鲜膜8另一侧卷收在卷收桶11外壁，且卷收桶11后端设有相连接的伺服电机9，并且卷收桶11和伺服电机9均置于支撑架19另一侧矩形通孔内，收集盒6与裁剪板17位置相平行。

工作原理：在使用该鲜湿面自动化生产流水线时，首先，将水和面粉倒入混料机1，混料机1进行混料工作后把混合的原料投放到防护框14上，然后，打开电机12电源，电机12通电带动驱动轮13转动，驱动轮转动带动履带15转动，履带15带动从动轮16转动，履带15在转动过程中把防护框14上的混合的原料输送向输料筒3，并通过输料筒3通向压延机组4被加工，再然后，被加工的混合原料从压延机组4中通过出料筒5落向收集盒6，收集盒6在外部驱动作用下让滚轮转动带着收集盒6进行移动，最后，当收集盒6移动到裁剪板17正下方时停止，电动推杆18通电驱动裁剪板17下降把保鲜膜8中间部分截断挤压在收集盒6上端，此过程完成后收集盒6在外部驱动作用下移开，同时，伺服电机9通电驱动卷收桶11转动，卷收桶11转动把被裁减部分的保鲜膜8卷收到其外壁，在此作用力下支撑架19一侧凹槽内的保鲜膜8的卷筒也松散开来，如此循环工作，这就是该鲜湿面自动化生产流水线的使用过程。

尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920037372.X

申请日:2019-01-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209573013U

授权时间:20191105

主分类号:A21C 11/10

专利分类号:A21C11/10

范畴分类:11D;

申请人:东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司

第一申请人:东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司

申请人地址:523000 广东省东莞市麻涌镇新沙工业园

发明人:刘云飞

第一发明人:刘云飞

当前权利人:东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/40597004513fad5a2bb6afcc.html