# 一种用于岸电伸缩臂电缆卷车的电缆输送器论文和设计-李燕平

### 全文摘要

本实用新型公开了一种用于岸电伸缩臂电缆卷车的电缆输送器，由机架、直流无刷电机、减速器、链轮、输送链条、步进电机、T形双向丝杆螺母副和电缆导向装置组成，所述T形双向丝杆螺母副由T形双向丝杆和2个T形螺母组成，所述直流无刷电机、减速器、链轮和输送链条整体通过安装板固定安装在相应的T形螺母上，二台直流无刷电机为双向电机且转向相反；所述步进电机通过安装座固定在T形双向丝杆上，并带动T形螺母沿导向杆上下移动。本实用新型体积少，重量轻，输送速度和输送力量均可调，二条输送链条的间距也可调，可满足不同电缆规格的输送要求，适用于岸电伸缩臂电缆卷车电缆的输送要求。

### 设计方案

1.一种用于岸电伸缩臂电缆卷车的电缆输送器，其特征在于：由机架、直流无刷电机、减速器、链轮、输送链条、步进电机、T形双向丝杆螺母副和电缆导向装置组成，所述T形双向丝杆螺母副由T形双向丝杆和2个T形螺母组成，所述直流无刷电机为上下并排设置的2台直流无刷电机，每台直流无刷电机都对应一套减速器、链轮、输送链条，所述直流无刷电机、减速器、链轮和输送链条整体通过安装板固定安装在相应的T形螺母上，二台直流无刷电机为双向电机且转向相反；所述步进电机通过安装座固定在T形双向丝杆上，并带动T形螺母沿导向杆上下移动。

2.根据权利要求1所述一种用于岸电伸缩臂电缆卷车的电缆输送器，其特征在于：所述输送链条外设有输送链护板。

3.根据权利要求1所述一种用于岸电伸缩臂电缆卷车的电缆输送器，其特征在于：所述机架上方设有机架护板。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种可应用于电缆输送的装置，特别适用于岸电伸缩臂电缆卷车的电缆输送器。

背景技术

电缆输送器是一种敷设电力电缆（或通信电缆）的电动机械。可与电缆牵引机、提升机和其他电缆敷设机具配套使用，施工方便、快捷，可较大的节省人力物力，从而有效地降低施工成本。

现有的普通电缆输送器大都体积大、重量重，并且丝杆螺母幅是通过手动调整的，非常不方便，普通电缆输送器不适用于岸电伸缩臂电缆卷车。

目前，岸电伸缩臂电缆卷车电缆输送器是通过二台直流无刷电机带动两个滚轮产生摩擦力来输送电缆的，由于摩擦滚轮与电缆是线接触，其磨损快，对电缆损伤大，而且输送力不能调整。

发明内容

针对以上背景技术中存在的问题，本实用新型的目的是提供一种链式输送的电缆输送装置，并且能调整输送力，以适用岸电伸缩臂电缆卷车的电缆输送器。

本实用新型采用的技术方案是：一种用于岸电伸缩臂电缆卷车的电缆输送器，其特征在于：由机架、直流无刷电机、减速器、链轮、输送链条、步进电机、T形双向丝杆螺母副和电缆导向装置组成，所述T形双向丝杆螺母副由T形双向丝杆和2个T形螺母组成，所述直流无刷电机为上下并排设置的2台直流无刷电机，每台直流无刷电机都对应一套减速器、链轮、输送链条，所述直流无刷电机、减速器、链轮和输送链条整体通过安装板固定安装在相应的T形螺母上，二台直流无刷电机为双向电机且转向相反；所述步进电机通过安装座固定在T形双向丝杆上，并带动T形螺母沿导向杆上下移动。

所述输送链条外设有输送链护板。

所述机架上方设有机架护板。

本实用新型的技术方案具有下述特点：

1、电缆输送器可满足岸电伸缩臂电缆卷车电缆输送的功能；

2、电缆输送器体积少，重量轻；

3、电缆输送器输送速度和输送力量均可调，二条输送链条间的间距也可调，可满足不同电缆规格的输送要求。

附图说明

图1为本实用新型的结构图；

图2为T形双向丝杆螺母副及导向机构的结构图；

图中：1、机架，2、电缆导向装置，3、输送链条，4、直流无刷电机，5、步进电机，6、T形双向丝杆，7、导向杆，8、机架护板，9、输送链护板， 10、步进电机安装座，11、T形螺母。

具体实施方式

如图1所示，本实用新型为一种电缆输送器，由机架1、直流无刷电机4、减速器、链轮、输送链条3、步进电机5、T形双向丝杆螺母副和电缆导向装置组成，所述T形双向丝杆螺母副由T形双向丝杆6和2个T形螺母11组成，所述直流无刷电机为上下并排设置的2台直流无刷电机，每台直流无刷电机都对应一套减速器、链轮、输送链条，所述直流无刷电机、减速器、链轮和输送链条整体通过安装板固定安装在相应的T形螺母上，二台直流无刷电机为双向电机且转向相反，通过减速器带动链轮、输送链条反复运动，通过输送链条以链式输送方式输送电缆。

在图2中，步进电机5通过联轴器带动T形螺母沿导向杆7上下移动，从而2台直流无刷电机4及其对应的输送链条在竖直面内同步相向或反向移动，从而调整二条输送链条之间的间隔，并且在移动过程中，两条输送链条之间中心不变，可以非常方便地适应不同规格的电缆输送，及调整电缆输送力的大小。

本实用新型工作方法：先将本实用新型整体通过安装底板固定在岸电伸缩臂电缆卷车的前端，通过步进电机和T形双向丝杆螺母副调整二条输送链条之间的间隔，适应待输送的电缆规格；在岸电伸缩臂电缆卷车输送电缆时，本实用新型电缆输送器工作，二台直流无刷电机启动，输送电缆；在岸电伸缩臂电缆卷车的伸缩臂伸出和收回时，本实用新型电缆输送器不工作，T形双向丝杆螺母副锁紧电缆；其余时间，T形双向丝杆螺母副是保持松开的，让电缆在电缆输送过程中不受正压力。

最后应说明的是：以上实施仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201921135764.6

申请日:2019-07-19

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:43(湖南)

授权编号:CN209896587U

授权时间:20200103

主分类号:H02G1/06

专利分类号:H02G1/06;H02G11/02

范畴分类:37D;

申请人:湖南海润电气有限公司

第一申请人:湖南海润电气有限公司

申请人地址:414109 湖南省岳阳市岳阳县麻塘镇工业电磁铁功能区一号（麻塘镇洞庭村唐家组)

发明人:李燕平;刘彬;刘剑;陈世华

第一发明人:李燕平

当前权利人:湖南海润电气有限公司

代理人:皮维华

代理机构:43103

代理机构编号:岳阳市大正专利事务所 43103

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/40e299912637b47306cbc93b.html