# 一种LNG气化器论文和设计-不公告发明人

### 全文摘要

本实用新型公开了一种LNG气化器，包括壳体和安装板，壳体的底部与安装板的顶部固定连接，壳体内腔的底部固定连接有滑板，并且滑板顶部的两侧均滑动连接有滑块，滑板的顶部开设有与滑块相配合使用的滑槽，所述滑块的表面活动连接有活动杆，并且活动杆远离滑块的一端通过活动块活动连接有固定板，两个活动杆之间通过固定块固定连接有弹簧，本实用新型涉及气化设备技术领域。该LNG气化器，具有很强的稳定性，避免外界环境对LNG气化器造成损坏，使LNG气化器保持正常工作，降低了LNG气化器的维修率，延长了LNG气化器的使用寿命，提高了LNG气化器的工作效率，结构新颖巧妙，操作简单便捷，便于安装和拆卸，降低了工作人员的维修难度。

### 主设计要求

1.一种LNG气化器，包括壳体(1)和安装板(2)，所述壳体(1)的底部与安装板(2)的顶部固定连接，其特征在于：所述壳体(1)内腔的底部固定连接有滑板(3)，并且滑板(3)顶部的两侧均滑动连接有滑块(4)，所述滑板(3)的顶部开设有与滑块(4)相配合使用的滑槽，所述滑块(4)的表面活动连接有活动杆(5)，并且活动杆(5)远离滑块(4)的一端通过活动块活动连接有固定板(6)，两个所述活动杆(5)之间通过固定块固定连接有弹簧(7)，所述固定板(6)顶部的两侧均固定连接有伸缩杆(8)，并且伸缩杆(8)的顶端固定连接有挡板(9)，所述挡板(9)的顶部固定连接有支撑板(10)。

### 设计方案

1.一种LNG气化器，包括壳体(1)和安装板(2)，所述壳体(1)的底部与安装板(2)的顶部固定连接，其特征在于：所述壳体(1)内腔的底部固定连接有滑板(3)，并且滑板(3)顶部的两侧均滑动连接有滑块(4)，所述滑板(3)的顶部开设有与滑块(4)相配合使用的滑槽，所述滑块(4)的表面活动连接有活动杆(5)，并且活动杆(5)远离滑块(4)的一端通过活动块活动连接有固定板(6)，两个所述活动杆(5)之间通过固定块固定连接有弹簧(7)，所述固定板(6)顶部的两侧均固定连接有伸缩杆(8)，并且伸缩杆(8)的顶端固定连接有挡板(9)，所述挡板(9)的顶部固定连接有支撑板(10)。

2.根据权利要求1所述的一种LNG气化器，其特征在于：所述支撑板(10)的顶部贯穿壳体(1)并延伸至壳体(1)的外部，所述支撑板(10)延伸至壳体(1)外部的顶部固定连接有连接板(11)。

3.根据权利要求2所述的一种LNG气化器，其特征在于：所述连接板(11)的顶部固定连接有内管(12)，并且内管(12)的表面固定连接有旋转式翅片(13)。

4.根据权利要求3所述的一种LNG气化器，其特征在于：所述内管(12)的顶部连通有弯折管道(14)，所述旋转式翅片(13)的表面固定连接有支撑框(15)。

5.根据权利要求3所述的一种LNG气化器，其特征在于：所述旋转式翅片(13)一侧的顶部设置有出气管(16)，所述旋转式翅片(13)另一侧的底部设置有进液管(17)。

6.根据权利要求1所述的一种LNG气化器，其特征在于：所述安装板(2)顶部的两侧均螺纹连接有螺栓，所述安装板(2)的底部通过螺栓螺纹连接有底板(18)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及气化设备技术领域，具体为一种LNG气化器。

背景技术

随着人们的环保意识不断增加，人们对天然气的需求也越来越大，但大范围短时间内铺设燃气管网并不现实，所以大量LNG气化站开始普及，同时也伴随着LNG气化器的大量应用，但由于LNG气化器旋转式翅片结构简单换热面积小，总体气化率并不是很高，LNG是即液化天然气，主要成分是甲烷，LNG无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的1\/625，LNG的重量仅为同体积水的45％左右，现有的LNG气化器不具有很强的稳定性，外界环境容易对LNG气化器造成损坏。

传统的LNG气化器，大多是很简单的装置，不具有很强的稳定性，外界环境容易对LNG气化器造成损坏，难以使LNG气化器保持正常工作，提高了LNG气化器的维修率，缩短了LNG气化器的使用寿命，降低了LNG气化器的工作效率，结构不够新颖巧妙，操作不够简单便捷，不便于安装和拆卸，提高了工作人员的维修难度。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种LNG气化器，解决了LNG气化器不具有很强的稳定性、外界环境容易对LNG气化器造成损坏和不便于安装和拆卸的问题。

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种LNG气化器，包括壳体和安装板，所述壳体的底部与安装板的顶部固定连接，所述壳体内腔的底部固定连接有滑板，并且滑板顶部的两侧均滑动连接有滑块，所述滑板的顶部开设有与滑块相配合使用的滑槽，所述滑块的表面活动连接有活动杆，并且活动杆远离滑块的一端通过活动块活动连接有固定板，两个所述活动杆之间通过固定块固定连接有弹簧，所述固定板顶部的两侧均固定连接有伸缩杆，并且伸缩杆的顶端固定连接有挡板，所述挡板的顶部固定连接有支撑板。

优选的，所述支撑板的顶部贯穿壳体并延伸至壳体的外部，所述支撑板延伸至壳体外部的顶部固定连接有连接板。

优选的，所述连接板的顶部固定连接有内管，并且内管的表面固定连接有旋转式翅片。

优选的，所述内管的顶部连通有弯折管道，所述旋转式翅片的表面固定连接有支撑框。

优选的，所述旋转式翅片一侧的顶部设置有出气管，所述旋转式翅片另一侧的底部设置有进液管。

优选的，所述安装板顶部的两侧均螺纹连接有螺栓，所述安装板的底部通过螺栓螺纹连接有底板。

有益效果

本实用新型提供了一种LNG气化器。与现有技术相比具备以下有益效果：

(1)、该LNG气化器，通过滑板的顶部开设有与滑块相配合使用的滑槽，滑块的表面活动连接有活动杆，并且活动杆远离滑块的一端通过活动块活动连接有固定板，两个活动杆之间通过固定块固定连接有弹簧，固定板顶部的两侧均固定连接有伸缩杆，并且伸缩杆的顶端固定连接有挡板，挡板的顶部固定连接有支撑板，具有很强的稳定性，避免外界环境对LNG气化器造成损坏，使LNG气化器保持正常工作，降低了LNG气化器的维修率，延长了LNG气化器的使用寿命，提高了LNG气化器的工作效率。

(2)、该LNG气化器，通过连接板的顶部固定连接有内管，并且内管的表面固定连接有旋转式翅片，内管的顶部连通有弯折管道，旋转式翅片的表面固定连接有支撑框，旋转式翅片一侧的顶部设置有出气管，旋转式翅片另一侧的底部设置有进液管，结构新颖巧妙，操作简单便捷，便于安装和拆卸，降低了工作人员的维修难度。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型壳体结构的剖视图；

图3为本实用新型内管和旋转式翅片结构的俯视图。

图中：1壳体、2安装板、3滑板、4滑块、5活动杆、6固定板、7弹簧、8伸缩杆、9挡板、10支撑板、11连接板、12内管、13旋转式翅片、14弯折管道、15支撑框、16出气管、17进液管、18底板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种LNG气化器，包括壳体1和安装板2，壳体1的底部与安装板2的顶部固定连接，壳体1内腔的底部固定连接有滑板3，并且滑板3顶部的两侧均滑动连接有滑块4，滑板3的顶部开设有与滑块4相配合使用的滑槽，滑块4的表面活动连接有活动杆5，并且活动杆5远离滑块4的一端通过活动块活动连接有固定板6，两个活动杆5之间通过固定块固定连接有弹簧7，固定板6顶部的两侧均固定连接有伸缩杆8，并且伸缩杆8的顶端固定连接有挡板9，挡板9的顶部固定连接有支撑板10，具有很强的稳定性，避免外界环境对LNG气化器造成损坏，使LNG气化器保持正常工作，支撑板10的顶部贯穿壳体1并延伸至壳体1的外部，支撑板10延伸至壳体1外部的顶部固定连接有连接板11，连接板11的顶部固定连接有内管12，并且内管12的表面固定连接有旋转式翅片13，内管12的顶部连通有弯折管道14，旋转式翅片13的表面固定连接有支撑框15，旋转式翅片13一侧的顶部设置有出气管16，旋转式翅片13另一侧的底部设置有进液管17，安装板2顶部的两侧均螺纹连接有螺栓，安装板2的底部通过螺栓螺纹连接有底板18，结构新颖巧妙，操作简单便捷，便于安装和拆卸，降低了工作人员的维修难度。

工作时，LNG气化器受到外界环境影响，常常会产生晃动，当LNG气化器产生晃动后，LNG气化器会将震动感传递给连接板，连接板震动会带动支撑板震动，支撑板震动会带动挡板震动，挡板震动会带动伸缩杆震动，伸缩杆具有减震效果，对LNG气化器起到了初步减震作用，伸缩杆震动会带动固定板震动，固定板震动会活动杆运动，活动杆运动会拉伸弹簧，由于弹簧具有弹性效果，对LNG气化器起到了再步减震作用，使LNG气化器具有很强的稳定性，避免外界环境对LNG气化器造成损坏，使LNG气化器保持正常工作，降低了LNG气化器的维修率，延长了LNG气化器的使用寿命，提高了LNG气化器的工作效率。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920088952.1

申请日:2019-01-18

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:64(宁夏)

授权编号:CN209782218U

授权时间:20191213

主分类号:F17C7/04

专利分类号:F17C7/04

范畴分类:23F;22C;

申请人:中宁县智才技术服务有限公司

第一申请人:中宁县智才技术服务有限公司

申请人地址:751200 宁夏回族自治区中卫市中宁县郭庄枸杞市场杞福商务宾馆209室

发明人:不公告发明人

第一发明人:不公告发明人

当前权利人:中宁县智才技术服务有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/41024f71b3bb2856de6ba090.html