# 端子台及包含该端子台的温控器模块论文和设计

### 全文摘要

本实用新型提供一种端子台及包含该端子台的温控器模块，该端子台包括主体和容纳该主体的壳体，壳体包括第一壳体、从第一壳体的一端沿垂直于第一壳体的方向延伸的第二壳体和从第一壳体的与一端相对的另一端沿垂直于第一壳体的方向延伸的第三壳体，其中，在第二壳体上设置有凸台，凸台向远离主体的方向凸出；在第三壳体上形成有开孔，开孔与凸台在垂直于第三壳体的方向上对置设置；在第三壳体的朝向第二壳体的一侧具有突出部，在突出部上设置有锁止部，锁止部与开孔在垂直于第三壳体的方向上相邻，并且，在相邻端子台的凸台插入开孔时，锁止部对相邻端子台的凸台进行锁定，由此，利用简单的操作实现端子台之间的牢固连接，提高产品的可靠性。

### 主设计要求

1.一种端子台，所述端子台包括主体和壳体，所述壳体容纳所述主体，所述壳体包括第一壳体、从所述第一壳体的一端沿垂直于所述第一壳体的方向延伸的第二壳体以及从所述第一壳体的与所述一端相对的另一端沿垂直于所述第一壳体的方向延伸的第三壳体，其特征在于，在所述第二壳体上设置有凸台，所述凸台向远离所述主体的方向凸出；在所述第三壳体上形成有开孔，所述开孔与所述凸台在垂直于所述第三壳体的方向上对置设置；在所述第三壳体的朝向所述第二壳体的一侧具有突出部，在所述突出部上设置有锁止部，所述锁止部与所述开孔在垂直于所述第三壳体的方向上相邻，并且，在相邻端子台的凸台插入所述开孔时，所述锁止部对所述相邻端子台的凸台进行锁定。

### 设计方案

1.一种端子台，所述端子台包括主体和壳体，所述壳体容纳所述主体，所述壳体包括第一壳体、从所述第一壳体的一端沿垂直于所述第一壳体的方向延伸的第二壳体以及从所述第一壳体的与所述一端相对的另一端沿垂直于所述第一壳体的方向延伸的第三壳体，其特征在于，

在所述第二壳体上设置有凸台，所述凸台向远离所述主体的方向凸出；

在所述第三壳体上形成有开孔，所述开孔与所述凸台在垂直于所述第三壳体的方向上对置设置；

在所述第三壳体的朝向所述第二壳体的一侧具有突出部，在所述突出部上设置有锁止部，所述锁止部与所述开孔在垂直于所述第三壳体的方向上相邻，并且，在相邻端子台的凸台插入所述开孔时，所述锁止部对所述相邻端子台的凸台进行锁定。

2.根据权利要求1所述的端子台，其特征在于，

所述凸台呈L字形状，具有第一连接部和第二连接部，所述第一连接部从所述第二壳体沿着远离所述主体的方向延伸，所述第二连接部从所述第一连接部的端部沿着垂直于所述第一壳体的方向延伸。

3.根据权利要求1所述的端子台，其特征在于，

所述锁止部为锁止用旋钮，具有：

板状的操作部；

从所述操作部的一面沿垂直于所述操作部的方向延伸的第三连接部；以及

设置于所述第三连接部的端面的凸台锁止部，随着所述锁止用旋钮的旋转，所述凸台锁止部转动到对所述相邻端子台的凸台进行锁定的位置。

4.根据权利要求3所述的端子台，其特征在于，

所述凸台锁止部呈L字形状，具有第四连接部和第五连接部，所述第四连接部设置于所述第三连接部的端面，所述第五连接部从所述第四连接部的一个端部沿着垂直于所述第四连接部的方向延伸，

随着所述锁止用旋钮的旋转，所述第五连接部转动到所述相邻端子台的凸台的至少一部分与所述第三壳体之间，限制所述相邻端子台的凸台从所述端子台的开孔移出。

5.根据权利要求3所述的端子台，其特征在于，

在所述突出部内对应所述开孔的位置设置有限位槽，

在所述锁止用旋钮的第三连接部的外周设置有限位部，随着所述锁止用旋钮的旋转，所述限位部在所述限位槽内滑动。

6.根据权利要求5所述的端子台，其特征在于，

所述限位槽具有预定弧度范围，

随着所述锁止用旋钮的旋转，所述限位部滑动到所述限位槽的一端，所述凸台锁止部转动到对所述相邻端子台的凸台进行锁定的位置；在所述限位部滑动到所述限位槽的另一端时，所述凸台锁止部转动到对所述相邻端子台的凸台进行解锁的位置。

7.根据权利要求3所述的端子台，其特征在于，

在所述锁止用旋钮的第三连接部的外周设置有至少一个卡合部，所述卡合部具有沿垂直于所述操作部的方向延伸的延伸部和从所述延伸部的端部向靠近所述操作部的方向突出的突起，在所述锁止用旋钮在所述突出部内旋转时，所述突起卡合在所述突出部内，限制所述锁止用旋钮向所述突出部外侧移动。

8.根据权利要求3所述的端子台，其特征在于，

所述操作部为圆板状，所述第三连接部为圆筒状，所述第三连接部的外径比所述操作部的外径小。

9.根据权利要求1～8任一项所述的端子台，其特征在于，

所述第二壳体上设置有第一连接器，所述第三壳体上设置有第二连接器，所述主体上设置有第三连接器，

所述第一连接器与所述第二连接器在垂直于所述第二壳体的方向上对置设置，在相邻端子台的凸台插入所述端子台的开孔时，所述相邻端子台的第一连接器与所述端子台的第二连接器连接。

10.一种温控器模块，所述温控器模块包括温控器以及权利要求9所述的端子台，其特征在于，

所述温控器具有第四连接器，所述第四连接器与所述端子台的所述第三连接器连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电气领域，尤其涉及一种端子台及包含该端子台的温控器模块。

背景技术

在多台温控器模块需要串联连接时，可以通过温控器端子台的连接器进行机械连接从而实现电气连接。但由于连接器之间的机械连接不牢固，仅通过连接器进行连接时，在振动环境下，连接器之间容易松动，由此可能导致连接器机械损坏，甚至导致电气连接失效而发生电气性能的损坏。

应该注意，上面对技术背景的介绍只是为了方便对本实用新型的技术方案进行清楚、完整的说明，并方便本领域技术人员的理解而阐述的。不能仅仅因为这些方案在本实用新型的背景技术部分进行了阐述而认为上述技术方案为本领域技术人员所公知。

实用新型内容

发明人发现，可以在温控器端子台上设置凸台和凹槽，通过凸台与凹槽的卡合结构对端子台之间的连接进行机械固定。然而，凸台与凹槽的卡合结构不能限制端子台在各个方向上的移动，由此不能在各个方向上可靠地对端子台之间的连接进行固定，因而存在导通失效的风险，降低了产品的可靠性。

为了解决上述问题的至少一个，本实用新型实施例提供了一种端子台及包含该端子台的温控器模块。

根据本实用新型实施例的第一方面，提供了一种端子台，所述端子台包括主体和壳体，所述壳体容纳所述主体，所述壳体包括第一壳体、从所述第一壳体的一端沿垂直于所述第一壳体的方向延伸的第二壳体以及从所述第一壳体的与所述一端相对的另一端沿垂直于所述第一壳体的方向延伸的第三壳体，其中，

在所述第二壳体上设置有凸台，所述凸台向远离所述主体的方向凸出；

在所述第三壳体上形成有开孔，所述开孔与所述凸台在垂直于所述第三壳体的方向上对置设置；

在所述第三壳体的朝向所述第二壳体的一侧具有突出部，在所述突出部上设置有锁止部，所述锁止部与所述开孔在垂直于所述第三壳体的方向上相邻，并且，在相邻端子台的凸台插入所述开孔时，所述锁止部对所述相邻端子台的凸台进行锁定。

在一个实施例中，所述凸台呈L字形状，具有第一连接部和第二连接部，所述第一连接部从所述第二壳体沿着远离所述主体的方向延伸，所述第二连接部从所述第一连接部的端部沿着垂直于所述第一壳体的方向延伸。

在一个实施例中，所述锁止部为锁止用旋钮，具有：板状的操作部；从所述操作部的一面沿垂直于所述操作部的方向延伸的第三连接部；以及设置于所述第三连接部的端面的凸台锁止部，随着所述锁止用旋钮的旋转，所述凸台锁止部转动到对所述相邻端子台的凸台进行锁定的位置。

在一个实施例中，所述凸台锁止部呈L字形状，具有第四连接部和第五连接部，所述第四连接部设置于所述第三连接部的端面，所述第五连接部从所述第四连接部的一个端部沿着垂直于所述第四连接部的方向延伸，随着所述锁止用旋钮的旋转，所述第五连接部转动到所述相邻端子台的凸台的至少一部分与所述第三壳体之间，限制所述相邻端子台的凸台从所述端子台的开孔移出。

在一个实施例中，在所述突出部内对应所述开孔的位置设置有限位槽，在所述锁止用旋钮的第三连接部的外周设置有限位部，随着所述锁止用旋钮的旋转，所述限位部在所述限位槽内滑动。

在一个实施例中，所述限位槽具有预定弧度范围，随着所述锁止用旋钮的旋转，所述限位部滑动到所述限位槽的一端，所述凸台锁止部转动到对所述相邻端子台的凸台进行锁定的位置；所述限位部滑动到所述限位槽的另一端，所述凸台锁止部转动到对所述相邻端子台的凸台进行解锁的位置。

在一个实施例中，在所述锁止用旋钮的第三连接部的外周设置有至少一个卡合部，所述卡合部具有沿垂直于所述操作部的方向延伸的延伸部和从所述延伸部的端部向靠近所述操作部的方向突出的突起，在所述锁止用旋钮在所述突出部内旋转时，所述突起卡合在所述突出部内，限制所述锁止用旋钮向所述突出部外侧移动。

在一个实施例中，所述操作部为圆板状，所述第三连接部为圆筒状，所述第三连接部的外径比所述操作部的外径小。

在一个实施例中，所述第二壳体上设置有第一连接器，所述第三壳体上设置有第二连接器，所述主体上设置有第三连接器，所述第一连接器与所述第二连接器在垂直于所述第二壳体的方向上对置设置，在相邻端子台的凸台插入所述端子台的开孔时，所述相邻端子台的第一连接器与所述端子台的第二连接器连接。

根据本实用新型实施例的第二方面，提供了一种温控器模块，所述温控器模块包括温控器以及上述实施例的该第一方面所述的端子台，其中，

所述温控器具有第四连接器，所述第四连接器与所述第三连接器连接。

本实用新型的有益效果在于：在本实用新型实施例中，对于某一个端子台，通过将相邻端子台上的凸台插入到该端子台的开孔内，操作该端子台上的锁止部对相邻端子台上的凸台进行锁定，能够利用简单的操作实现端子台之间的牢固连接，确保端子台之间的连接强度以及电气导通性能，提高了产品的可靠性。

参照后文的说明和附图，详细公开了本实用新型的特定实施方式，指明了本实用新型的原理可以被采用的方式。应该理解，本实用新型的实施方式在范围上并不因而受到限制。在所附权利要求的精神和条款的范围内，本实用新型的实施方式包括许多改变、修改和等同。

附图说明

所包括的附图用来提供对本实用新型实施例的进一步的理解，其构成了说明书的一部分，用于例示本实用新型的实施方式，并与文字描述一起来阐释本实用新型的原理。显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中：

图1是实施例1的端子台的局部示意图。

图2是图1所示的端子台的从另一个角度观察的局部示意图。

图3是端子台与相邻端子台连接前的局部示意图，(a)是从一个角度观察的示意图，(b)是从另一个角度观察的示意图。

图4是端子台与相邻端子台连接后的锁定前后的内部的局部放大图，(a)是锁定前的示意图，(b)锁定后的示意图。

图5是实施例1的锁止用旋钮的示意图。

图6是图5所示的锁止用旋钮的从另一个角度观察的示意图。

图7是突出部的内部的示意图。

图8是端子台的整体示意图，(a)是从一个角度观察的示意图，(b)是从另一个角度观察的示意图。

图9是温控器模块的示意图。

图10是温控器的示意图，(a)是从一个角度观察的示意图，(b)是从另一个角度观察的示意图。

具体实施方式

参照附图，通过下面的说明书，本实用新型的前述以及其它特征将变得明显。在说明书和附图中，具体公开了本实用新型的特定实施方式，其表明了其中可以采用本实用新型的原则的部分实施方式，应了解的是，本实用新型不限于所描述的实施方式，相反，本实用新型包括落入所附权利要求的范围内的全部修改、变型以及等同物。

在本实用新型实施例中，术语“第一”、“第二”等用于对不同元素从称谓上进行区分，但并不表示这些元素的空间排列或时间顺序等，这些元素不应被这些术语所限制。术语“和\/或”包括相关联列出的术语的一种或多个中的任何一个和所有组合。术语“包含”、“包括”、“具有”等是指所陈述的特征、元素、元件或组件的存在，但并不排除存在或添加一个或多个其他特征、元素、元件或组件。

在本实用新型实施例中，单数形式“一”、“该”等包括复数形式，应广义地理解为“一种”或“一类”而并不是限定为“一个”的含义；此外术语“所述”应理解为既包括单数形式也包括复数形式，除非上下文另外明确指出。此外术语“根据”应理解为“至少部分根据……”，术语“基于”应理解为“至少部分基于……”，除非上下文另外明确指出。

实施例1

本申请的实施例提供一种端子台。图1是实施例1的端子台的局部示意图，图2是图1所示的端子台的从另一个角度观察的示意图。

在本实施例中，如图1所示，端子台1包括：主体11和壳体12，壳体12容纳主体11。其中，壳体12包括第一壳体121、第二壳体122和第三壳体123，其中，第二壳体122从第一壳体121的一端121a沿垂直于第一壳体121的方向延伸，第三壳体123从第一壳体121的与一端121a相对的另一端121b沿垂直于第一壳体121的方向延伸。在本实施例中，壳体12可以一体成型，也可以分别成型，本实施例对此不作限制。

在本实施例中，如图1和图2所示，在第二壳体122上设置有凸台2，凸台2向远离主体11的方向凸出；在第三壳体123上形成有开孔3(如图2所示)，开孔3与凸台2在垂直于第三壳体123的方向上(如图1和图2所示的x方向)对置设置；在第三壳体123的朝向第二壳体122的一侧具有突出部5，在突出部5上设置有锁止部4，锁止部4与开孔3在垂直于第三壳体123的方向上相邻，如图2所示。

在本实施例中，如图3所示，相邻端子台1’具有与端子台1相同的结构，本申请中带“’”的标记均为相邻端子台1’的与端子台1对应的结构，下面对此不再进行另外说明。相邻端子台1’与端子台1在垂直于第三壳体123的方向上相邻。如图4(a)所示，相邻端子台1’的凸台2’插入端子台1的开孔3，如图4(b)所示，锁止部4对插入到开孔3中的相邻端子台1’的凸台2’进行锁定。由此，通过操作端子台上的锁止部对相邻端子台上的凸台进行锁定，能够利用简单的操作实现端子台之间的牢固连接。

在本实施例中，如图1所示，凸台2呈L字形状，具有第一连接部21和第二连接部22，第一连接部21从第二壳体122沿着远离主体11的方向延伸，第二连接部22从第一连接部21的端部沿着垂直于第一壳体121的方向延伸。另外，凸台2不限于L字形状，还可以是其他形状，例如，凸台2可以是从第二壳体122沿着远离主体11的方向延伸的长条状，并形成有贯通孔，在相邻端子台1’上的凸台2’插入端子台1的开孔3时，端子台1上的锁止部4可以插入该贯通孔，从而对相邻端子台1’的凸台2’进行锁定。

在本实施例中，如图2所示，开孔3是矩形孔，例如方孔，但本实施例不限于此，开孔3还可以是圆孔、多边形孔等等。

在本实施例中，锁止部4可以为旋钮状，在本申请中也可以被称为锁止用旋钮4，但本申请不限于此，锁止部4还可以是其他形态，例如，六棱柱状等等，只要是能够对相邻端子台的凸台进行锁定，任何可以实现的形态均可，本申请对此不作限制。下面将以锁止用旋钮4为例对锁止部4进行说明。

在本实施例中，如图5和图6所示，锁止用旋钮4包括：板状的操作部41；从操作部41的一面沿垂直于操作部41的方向延伸的第三连接部42；以及设置于第三连接部42的端面的凸台锁止部43。如图4所示，随着锁止用旋钮4的旋转(图4(a)的箭头R所示的方向)，凸台锁止部43转动到对相邻端子台1’的凸台2’进行锁定的位置。由此，通过操作端子台1上的锁止用旋钮4对相邻端子台1’上的凸台2’进行锁定，能够利用简单的操作实现端子台之间的牢固连接。

在一个实施方式中，如图5所示，凸台锁止部43呈L字形状，具有第四连接部431和第五连接部432，第四连接部431设置于第三连接部42的端面，第五连接部432从第四连接部431的一个端部沿着垂直于第四连接部431的方向延伸。如图4的(a)和(b)所示，随着锁止用旋钮4的旋转，第五连接部432转动到相邻端子台1’的凸台2’的至少一部分与第三壳体123之间，限制相邻端子台1’的凸台2’从端子台1的开孔3移出，该至少一部分可以是凸台2’的第二连接部22’。另外，凸台锁止部43不限于L字形状，还可以是其他形状，例如，凸台锁止部43是插销结构，随着锁止用旋钮4的旋转，凸台锁止部43的插销结构插入相邻端子台的凸台2’的贯通孔，从而对相邻端子台1’的凸台2’进行锁定。

在本实施方式中，由于凸台2’和凸台锁止部43是L字状，凸台2’的第二连接部22’的长度与凸台锁止部43的第四连接部431的长度可以大致相等，也即，二者在y方向上(如图1所示)的尺寸可以大致相等，由此，凸台2’和凸台锁止部43在相互卡合时，能够在垂直于第一壳体121的方向(如图1所示的y方向)上限制端子台之间的相互移动。

另外，第一连接部21’的长度(也即在如图1所示的x方向上的尺寸)可以大致等于第三壳体123的厚度与第五连接部432的厚度之和，由此，凸台2’和凸台锁止部43在相互卡合时，在垂直于第三壳体123的方向(如图1所示的x方向)上也能够限制端子台之间的相互移动。另外，开孔3的高度与第一连接部21’的高度可以大致相等，也即，二者在z方向上的尺寸可以大致相等，由此，凸台2’和凸台锁止部43在相互卡合时，在平行于第一壳体121和第三壳体123的方向(如图1所示的z方向)上也能够限制端子台之间的相互移动。由此，能够在各个方向上限制端子台之间的相互移动，以在各个方向上可靠地对端子台之间的连接进行固定。

在本实施例中，如图7所示，在突出部5的内部设置有限位槽51，该限位槽51在开孔3的附近，具有预定的弧度范围，例如该弧度范围可以是0～90°，但本申请对此不作限制。如图6所示，在锁止用旋钮4的第三连接部42的外周还可以设置有限位部44，在锁止用旋钮4插入突出部5中时，限位部44插入限位槽51，随着锁止用旋钮4的旋转，限位部44在限位槽51内滑动。随着锁止用旋钮4的旋转，在限位部44滑动到限位槽51的一端时(未图示)，如图4(b)所示，凸台锁止部43转动到对相邻端子台1’的凸台2’进行锁定的位置；在限位部44滑动到限位槽51的另一端(未图示)时，如图4(a)所示，凸台锁止部43转动到对相邻端子台1’的凸台2’进行解锁的位置，由此，能够通过简单的转动操作对端子台之间的连接进行锁定和解锁。

在本实施例中，如图5所示，在锁止用旋钮4的第三连接部42的外周还可以设置有至少一个卡合部45，图5所示为2个，但本实施例对此不作限制，还可以是1个、3个等等。卡合部45具有沿垂直于操作部41的方向延伸的延伸部451和从延伸部451的端部向靠近操作部41的方向突出的突起452，该突起452与延伸部451形成一个夹角，该夹角可以是0～90°中的任意角度。如图4(a)和4(b)所示，在锁止用旋钮4在突出部5内旋转时，突起452卡合在突出部5内，限制锁止用旋钮4向突出部5外侧移动，由此，通过突起452将锁止用旋钮4固定在突出部5内，使端子台之间的连接更加可靠。

在本实施例中，如图5和图6所示，操作部41为圆板状，第三连接部42为圆筒状，第三连接部42的外径比操作部41的外径小，由此，能够使锁止用旋钮4在突出部5内更容易旋转，方便用户操作。但本实施例不以此为限制，操作部41也可以是其他形状，例如便于用户抓握的环状、钥匙状等，第三连接部42也可以是其他形状，例如为长条状等。另外，如图5所示，操作部41的未设置第三连接部42的表面(称为操作部41的另一面)形成有十字槽的结构，以方便使用十字螺丝刀对该操作部41进行操作，但本实施例不以此为限制，操作部41的另一面也可以是一字槽、内六角槽等等，只要方便用户利用相应工具对操作部41进行操作，使得操作部41旋转即可。

另外，在本实施例中，上述凸台2、开孔3和锁止部4的结构可以设置多组，如图8所示，在端子台1的壳体12上设置了2组凸台、开孔和锁止部的结构，还可以设置3组、4组等等，以进一步确保端子台之间的连接强度，从而进一步提高温控器连接的可靠性。

在本实施例中，如图8的(b)所示，第二壳体122上设置有第一连接器6，如图8的(a)所示，第三壳体123上设置有第二连接器7，主体上设置有第三连接器8，第一连接器6与第二连接器7在垂直于第二壳体122的方向上对置设置，在相邻端子台1’的凸台2’插入端子台1的开孔时，相邻端子台1’的第一连接器6’与端子台1的第二连接器7连接，由此实现相邻端子台1’与端子台1之间的电气连接。

在本实用新型实施例中，通过将相邻端子台上的凸台插入到端子台的开孔，操作端子台上的锁止部对相邻端子台上的凸台进行锁定，能够利用简单的操作实现端子台之间的牢固连接，确保端子台之间的连接强度以及电气导通性能，提高了产品的可靠性。

实施例2

本实施例提供了一种温控器模块。

图9是温控器模块的示意图，图10是温控器的示意图，(a)是从一个角度观察的示意图，(b)是从另一个角度观察的示意图。

在本实施例中，如图9所示，温控器模块100包括温控器10以及端子台1，如图10所示，温控器10具有第四连接器101，温控器10的第四连接器101与端子台1的第三连接器8连接(图9所示)，由此实现温控器与端子台之间的电气连接。

在本实施例中，图9所示的温控器模块100包括了一个温控器10和两个端子台1，但本实施例不限于此，温控器模块100可以包括一个温控器和一个端子台，也可以包括多个温控器和多个端子台，温控器和端子台的数量可以相同也可以不同。

另外，实施例1中的端子台还可以应用在其他控制器模块中，例如，湿度控制器模块、烟雾报警器模块等等，还可以应用在其他需要串联端子台的领域中，本申请对此不作限制。

在本实用新型实施例中，通过在温控器模块中设置如实施例1所述的端子台，由于通过将相邻端子台上的凸台插入到端子台的开孔，操作端子台上的锁止部对相邻端子台上的凸台进行锁定，能够利用简单的操作实现端子台之间的牢固连接，确保端子台之间的连接强度以及电气导通性能，提高了温控器模块的可靠性。

此外，能够在各个方向上限制温控器模块之间的相互移动，减少了连接器之间的相对运动，温控器模块的抗振动性能提升。

以上结合具体的实施方式对本实用新型进行了描述，但本领域技术人员应该清楚，这些描述都是示例性的，并不是对本实用新型保护范围的限制。本领域技术人员可以根据本实用新型的精神和原理对本实用新型做出各种变型和修改，这些变型和修改也在本实用新型的范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920313995.5

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:JP

国家/省市:JP(日本)

授权编号:CN209344342U

授权时间:20190903

主分类号:H01R 9/24

专利分类号:H01R9/24

范畴分类:38E;

申请人:欧姆龙株式会社

第一申请人:欧姆龙株式会社

申请人地址:日本国京都府京都市

发明人:李思引

第一发明人:李思引

当前权利人:欧姆龙株式会社

代理人:樊一槿;陶海萍

代理机构:11127

代理机构编号:北京三友知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4105022ff9728c809fc7071d.html