# 一种科研用一体化饲料混合机论文和设计-林海

### 全文摘要

本实用新型涉及饲料混合设备领域，公开了一种科研用一体化饲料混合机，包括第一提升机、与第一提升机配合的第一混料机、与第一混料机配合的第二提升机、与第二提升机配合的烘干机、与烘干机配合的冷却机、与冷却机配合的第三提升机、与第三提升机配合的粉碎机、与粉碎机配合的第二混料机、与第二混料机配合的包装机；第一提升机上设置有入料口，烘干机上设置有加热器，加热器与烘干机之间用螺旋输送管连接。该饲料混合机将输送、粉碎、筛选、烘干、冷却、混合、包装等功能集成一体化，而且该混合机结构简单、体积小、占地面积小，适用于科研单位，能够节省科研成本。

### 主设计要求

1.一种科研用一体化饲料混合机，其特征在于，包括第一提升机、与所述第一提升机配合的第一混料机、与所述第一混料机配合的第二提升机、与所述第二提升机配合的烘干机、与所述烘干机配合的冷却机、与所述冷却机配合的第三提升机、与所述第三提升机配合的粉碎机、与所述粉碎机配合的第二混料机、与所述第二混料机配合的包装机；所述第一提升机上设置有入料口，所述烘干机上设置有加热器，所述加热器与所述烘干机之间用螺旋输送管连接。

### 设计方案

1.一种科研用一体化饲料混合机，其特征在于，包括第一提升机、与所述第一提升机配合的第一混料机、与所述第一混料机配合的第二提升机、与所述第二提升机配合的烘干机、与所述烘干机配合的冷却机、与所述冷却机配合的第三提升机、与所述第三提升机配合的粉碎机、与所述粉碎机配合的第二混料机、与所述第二混料机配合的包装机；所述第一提升机上设置有入料口，所述烘干机上设置有加热器，所述加热器与所述烘干机之间用螺旋输送管连接。

2.根据权利要求1所述的一种科研用一体化饲料混合机，其特征在于：还包括除尘装置，所述除尘装置包括旋风除尘机和布袋除尘器，所述布袋除尘器上设置有三根螺旋输送管，这三根所述的螺旋输送管分别连接所述第一提升机、烘干机和旋风除尘机。

3.根据权利要求2所述的一种科研用一体化饲料混合机，其特征在于：所述第二混料机上设置有振动筛，所述振动筛设置在所述第二混料机的下方，所述振动筛与所述第二混料机用螺旋输送管连接。

4.根据权利要求3所述的一种科研用一体化饲料混合机，其特征在于：所述包装机上设置有装料漏斗，所述装料漏斗用螺旋输送管与所述第二混料机连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及饲料混合设备领域，特别涉及一种科研用一体化饲料混合机。

背景技术

混合机是一种利用机械力和重力，将两种或者两种以上的物料均匀混合起来的机械设备。混合机广泛应用于各类工业和日常生活中。目前，在大型养殖基地和饲料生产基地都会使用饲料混合机将多种饲料品种混合在一起，混合机将多种物料配合成均匀的混合物，广泛应用于饲料行业。科研单位在对饲料配方进行研究时，使用工业生产用的混合机的话科研成本太高，而且工业生产用的混合机体积大，占地面积广，并不利于研发工作。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是提供一种科研用一体化饲料混合机，该饲料混合机将多种功能集成一体化，而且该混合机结构简单、体积小、占地面积小，适用于科研单位，能够节省科研成本。

为了解决上述技术问题，本实用新型的技术方案为一种科研用一体化饲料混合机，包括第一提升机、与所述第一提升机配合的第一混料机、与所述第一混料机配合的第二提升机、与所述第二提升机配合的烘干机、与所述烘干机配合的冷却机、与所述冷却机配合的第三提升机、与所述第三提升机配合的粉碎机、与所述粉碎机配合的第二混料机、与所述第二混料机配合的包装机；所述第一提升机上设置有入料口，所述烘干机上设置有加热器，所述加热器与所述烘干机之间用螺旋输送管连接。

进一步地，还包括除尘装置，所述除尘装置包括旋风除尘机和布袋除尘器，所述布袋除尘器上设置有三根螺旋输送管，这三根所述的螺旋输送管分别连接所述第一提升机、烘干机和旋风除尘机。

进一步地，所述第二混料机上设置有振动筛，所述振动筛设置在所述第二混料机的下方，所述振动筛与所述第二混料机用螺旋输送管连接。

进一步地，所述包装机上设置有装料漏斗，所述装料漏斗用螺旋输送管与所述第二混料机连接。

与现有技术相比，本实用新型提供的一种科研用一体化饲料混合机包括多个提升机、入料口、第一混料机、烘干机、冷却机、粉碎机、第二混料机、包装机和除尘装置，原料放入入料口后，第一提升机把原料吸入第一混合机进行初步混合，同时，连接第一提升机的布袋除尘器开始工作，第二提升机把第一混合机中的饲料吸入烘干机进行烘干，然后饲料在进入冷却机进行冷却，然后把饲料送进粉碎机进行粉碎，之后在进入第二混料机进行再次混合、筛选，最后送人包装机进行包装；本实用新型公开的一体化饲料混合机将输送、粉碎、筛选、烘干、冷却、混合、包装等功能集成一体化，而且该混合机结构简单、体积小、占地面积小，适用于科研单位，能够节省科研成本。

附图说明

图1为本实用新型的立体图。

图中：1-第一提升机，101-入料口，2-第一混料机，3-第二提升机，4-烘干机，41-加热器，5-冷却机，6-第三提升机，7-粉碎机，8-第二混料机，81-振动筛，9-包装机，91-装料漏斗，10-螺旋输送管，1101-旋风除尘机，1102-布袋除尘器。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是，对于这些实施方式的说明用于帮助理解本实用新型，但并不构成对本实用新型的限定。此外，下面所描述的本实用新型各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。

如图1所示，一种科研用一体化饲料混合机，包括第一提升机1、与第一提升机1配合的第一混料机2、与第一混料机2配合的第二提升机3、与第二提升机3配合的烘干机4、与烘干机4配合的冷却机5、与冷却机5配合的第三提升机6、与第三提升机6配合的粉碎机7、与粉碎机7配合的第二混料机8、与第二混料机8配合的包装机9；第一提升机1上设置有入料口101，原料倒入入料口101中送入该一体化饲料混合机。

具体的，烘干机4上设置有加热器41，加热器41与烘干机4之间用螺旋输送管10连接。其中，烘干机4是圆筒状的，烘干机4在工作的时候烘干机4壳体反复转动将湿物料反复扬起、抛落，烘干机4的壳体上装有小块抄板，这些小块抄板会把这些湿物料打碎，湿物料随烘干机4滚动形成较小颗粒，比表面积大幅增加，湿物料在烘干机4滚筒内热风气流逆向流动，物料与热风充分接触而蒸发水分，经引风机把湿气流抽走，调控烘干机4转速、热风温度、热风气流速度从而使湿物料从烘干机4机出料时达到所需水分的要求。

还包括除尘装置，除尘装置包括旋风除尘机1101和布袋除尘器1102，布袋除尘器1102上设置有三根螺旋输送管10，这三根的螺旋输送管10分别连接第一提升机1、烘干机4和旋风除尘机1101。

第二混料机8上设置有振动筛81，振动筛81设置在第二混料机8的下方，振动筛81与第二混料机8用螺旋输送管10连接。包装机9上设置有装料漏斗91，装料漏斗91用螺旋输送管10与第二混料机8连接。

本实用新型公开的一种科研用一体化饲料混合机的工作原理为：最先开启加热器41和引风机进行预热烘干机4，然后把原料倒入入料口101，原料经第一提升机1输送到第一混合机进行初步混合，同时，连接了第一提升机1、烘干机4和旋风除尘机1101的布袋除尘器1102开始除尘工作。然后经第二提升机3把第一混合机中的饲料输送到烘干机4中进行烘干，然后饲料用螺旋输送机送到冷却机5把剩余的热气吸走，然后把干饲料送进粉碎机7进行粉碎，之后在进入第二混料机8进行再次混合、经过振动筛81筛选，最后送人包装机9进行包装；本实用新型公开的一体化饲料混合机将输送、粉碎、筛选、烘干、冷却、混合、包装等功能集成一体化，而且该混合机结构简单、体积小、占地面积小，适用于科研单位，能够节省科研成本。

以上结合附图对本实用新型的实施方式作了详细说明，但本实用新型不限于所描述的实施方式。对于本领域的技术人员而言，在不脱离本实用新型原理和精神的情况下，对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型，仍落入本实用新型的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822265655.8

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209573187U

授权时间:20191105

主分类号:A23N 17/00

专利分类号:A23N17/00

范畴分类:12D;

申请人:江门市英杰特机械设备有限公司

第一申请人:江门市英杰特机械设备有限公司

申请人地址:529080 广东省江门市江海区外海麻一工业区1路5号

发明人:林海;邱文月

第一发明人:林海

当前权利人:江门市英杰特机械设备有限公司

代理人:张清彦

代理机构:11411

代理机构编号:北京联瑞联丰知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/41480b0f3df2f538e813944e.html