# 自走式打捆机论文和设计-纪中良

### 全文摘要

本实用新型公开了一种自走式打捆机，包括自走式底盘总成，底盘总成上安装有动力系统，底盘总成上安装有打捆装置，动力系统通过传动系统连接有液压系统，还包括电控系统，电控系统连接传动系统和液压系统；打捆装置包括安装在底盘总成前端的料仓，料仓的底端安装有传送链，底盘总成的后端安装有用于打捆的成形室，成形室与料仓之间安装有输送带，输送带的前端与传送链的后端前后对接设置，成形室内安装有网箱，传动系统分别传动连接输送带、传送链、网箱和成形室，液压系统连接成形室；本实用新型不同于现有牵引式以及定置式打捆设备，整机作业长度减少，在场地作业转弯掉头等方面有着很大的机动性，成本更低，提高用户作业效率以及作业收益。

### 主设计要求

1.自走式打捆机，包括自走式底盘总成，所述底盘总成上安装有动力系统，其特征在于：所述底盘总成上安装有打捆装置，所述动力系统通过传动系统连接有液压系统，还包括电控系统，所述电控系统连接所述传动系统和所述液压系统；所述打捆装置包括安装在所述底盘总成前端的料仓，所述料仓的底端安装有传送链，所述底盘总成的后端安装有用于打捆的成形室，所述成形室与所述料仓之间安装有输送带，所述输送带的前端与所述传送链的后端前后对接设置，所述成形室内安装有网箱，所述传动系统分别传动连接所述输送带、所述传送链、所述网箱和所述成形室，所述液压系统连接所述成形室。

### 设计方案

1.自走式打捆机，包括自走式底盘总成，所述底盘总成上安装有动力系统，其特征在于：所述底盘总成上安装有打捆装置，所述动力系统通过传动系统连接有液压系统，还包括电控系统，所述电控系统连接所述传动系统和所述液压系统；

所述打捆装置包括安装在所述底盘总成前端的料仓，所述料仓的底端安装有传送链，所述底盘总成的后端安装有用于打捆的成形室，所述成形室与所述料仓之间安装有输送带，所述输送带的前端与所述传送链的后端前后对接设置，所述成形室内安装有网箱，所述传动系统分别传动连接所述输送带、所述传送链、所述网箱和所述成形室，所述液压系统连接所述成形室。

2.如权利要求1所述的自走式打捆机，其特征在于：所述输送带有两条，包括位于前端的第一输送带和位于后端的第二输送带，所述第一输送带的前端与所述传送链的后端对接，所述第二输送带的后端位于所述成形室内。

3.如权利要求1所述的自走式打捆机，其特征在于：所述动力系统为发动机，所述发动机连接有变速箱，所述传动系统包括与所述变速箱连接的传动轴，所述传动轴上安装有皮带轮。

4.如权利要求1至3任一权利要求所述的自走式打捆机，其特征在于：所述底盘总成上安装有发电机，所述发电机连接所述电控系统，所述电控系统连接安装在所述打捆装置上的缠网圈数传感器和电气开关。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及农业机械设备技术领域，尤其涉及一种自走式打捆机。

背景技术

近年来，随着我国畜牧业的飞速发展以及国家“粮改饲”工程推进，畜牧业发展势头迅猛，其中作为青贮饲料裹包青贮这种全新的青贮模式，也水涨船高，越来越受到广大用户的认可。目前市场上现有的青贮饲料打捆设备有定置式、牵引式两种，其中定置式只能进行场地作业，无法在田间跟车作业，作业适应性范围稍小；牵引式由拖拉机牵引，跟车作业时，长度太长，不利于田间掉头及转弯，降低了设备的作业适应性。

现有的打捆设备包括用于打捆和缠网的成形室，在液压系统的驱动下实现打捆和缠网，以及缠网结束后的切网。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种可以跟车作业、方便在田间掉头转弯、大大提高用户作业效率和作业收益的自走式打捆机。

为解决上述技术问题，本实用新型的技术方案是：自走式打捆机，包括自走式底盘总成，所述底盘总成上安装有动力系统，所述底盘总成上安装有打捆装置，所述动力系统通过传动系统连接有液压系统，还包括电控系统，所述电控系统连接所述传动系统和所述液压系统；

所述打捆装置包括安装在所述底盘总成前端的料仓，所述料仓的底端安装有传送链，所述底盘总成的后端安装有用于打捆的成形室，所述成形室与所述料仓之间安装有输送带，所述输送带的前端与所述传送链的后端前后对接设置，所述成形室内安装有网箱，所述传动系统分别传动连接所述输送带、所述传送链、所述网箱和所述成形室，所述液压系统连接所述成形室。

作为优选的技术方案，所述输送带有两条，包括位于前端的第一输送带和位于后端的第二输送带，所述第一输送带的前端与所述传送链的后端对接，所述第二输送带的后端位于所述成形室内。

作为优选的技术方案，所述动力系统为发动机，所述发动机连接有变速箱，所述传动系统包括与所述变速箱连接的传动轴，所述传动轴上安装有皮带轮。

作为优选的技术方案，所述底盘总成上安装有发电机，所述发电机连接所述电控系统，所述电控系统连接安装在所述打捆装置上的缠网圈数传感器和电气开关。

由于采用了上述技术方案，自走式打捆机，包括自走式底盘总成，所述底盘总成上安装有动力系统，所述底盘总成上安装有打捆装置，所述动力系统通过传动系统连接有液压系统，还包括电控系统，所述电控系统连接所述传动系统和所述液压系统；所述打捆装置包括安装在所述底盘总成前端的料仓，所述料仓的底端安装有传送链，所述底盘总成的后端安装有用于打捆的成形室，所述成形室与所述料仓之间安装有输送带，所述输送带的前端与所述传送链的后端前后对接设置，所述成形室内安装有网箱，所述传动系统分别传动连接所述输送带、所述传送链、所述网箱和所述成形室，所述液压系统连接所述成形室；本实用新型的有益效果是：自走式所述底盘总成是整机的承载装置，为整机作业提供动力、操纵位置及电源；所述传动系统是从自走式的所述底盘总成的所述动力系统引出动力源，并传递到所述打捆装置与所述液压系统；所述电控系统是整机作业的操纵部分，控制打捆过程的各种作业；所述液压系统为所述打捆装置提供液压动力，保证所述打捆装置液压元件的正常作业；所述打捆装置的所述传送链将青贮料从所述料仓输送到所述输送带，再由所述输送带将物料输送到所述成形室进行压缩打捆，打捆完成后所述网箱放出牧草网进行缠绕，当缠网层数达到设定层数以后，切断牧草网并放出饲料捆。本实用新型不同于目前现有的牵引式以及定置式打捆设备，因为整机减少拖拉机牵引长度，整机作业长度减少很多，在场地作业、田间作业的转弯掉头等方面有着很大的机动性，并且成本更低，大大提高用户的作业效率以及作业收益。

附图说明

以下附图仅旨在于对本实用新型做示意性说明和解释，并不限定本实用新型的范围。其中：

图1是本实用新型实施例的结构示意图；

图中：1-电控系统；2-底盘总成；3-发动机；4-液压系统；5-变速箱；6-传动系统；7-传送链；8-第一输送带；9-第二输送带；10-网箱；11-成形室。

具体实施方式

下面结合附图和实施例，进一步阐述本实用新型。在下面的详细描述中，只通过说明的方式描述了本实用新型的某些示范性实施例。毋庸置疑，本领域的普通技术人员可以认识到，在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下，可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此，附图和描述在本质上是说明性的，而不是用于限制权利要求的保护范围。

如图1所示，自走式打捆机，自走式打捆机，包括自走式底盘总成2，所述底盘总成2上安装有动力系统，所述底盘总成2上安装有打捆装置，所述动力系统通过传动系统6连接有液压系统4，还包括电控系统1，所述电控系统1连接所述传动系统6和所述液压系统4；所述打捆装置包括安装在所述底盘总成2前端的料仓，所述料仓的底端安装有传送链7，所述底盘总成2的后端安装有用于打捆的成形室11，所述成形室11与所述料仓之间安装有输送带，所述输送带的前端与所述传送链7的后端前后对接设置，所述成形室11内安装有网箱10，所述传动系统6分别传动连接所述输送带、所述传送链7、所述网箱10和所述成形室11，所述液压系统4连接所述成形室11；自走式所述底盘总成2是整机的承载装置，为整机作业提供动力、操纵位置及电源；所述传动系统6是从自走式的所述底盘总成2的所述动力系统引出动力源，并传递到所述打捆装置与所述液压系统4；所述电控系统1是整机作业的操纵部分，控制打捆过程的各种作业；所述液压系统4为所述打捆装置提供液压动力，保证所述打捆装置液压元件的正常作业；所述打捆装置的所述传送链7将青贮料从所述料仓输送到所述输送带，再由所述输送带将物料输送到所述成形室11进行压缩打捆，打捆完成后所述网箱10放出牧草网进行缠绕，当缠网层数达到设定层数以后，切断牧草网并放出饲料捆。本实用新型不同于目前现有的牵引式以及定置式打捆设备，因为整机减少拖拉机牵引长度，整机作业长度减少很多，在场地作业、田间作业的转弯掉头等方面有着很大的机动性，并且成本更低，大大提高用户的作业效率以及作业收益。

所述输送带有两条，包括位于前端的第一输送带8和位于后端的第二输送带9，所述第一输送带8的前端与所述传送链7的后端对接，所述第二输送带9的后端位于所述成形室11内。物料从所述第一输送带8传输到所述第二输送带9，然后从所述第二输送带9输送到所述成形室11内，所述成形室11内安装有打捆辊筒，物料在所述打捆辊筒内进行打捆，打捆完成后所述网箱10放出牧草网进行缠绕，当缠网层数达到设定层数以后，切断牧草网并放出饲料捆。当然，所述输送带不局限于两条，也可以是若干条，彼此首尾对接即可。

所述动力系统为发动机3，所述发动机3连接有变速箱5，所述传动系统6包括与所述变速箱5连接的传动轴，所述传动轴上安装有皮带轮。所述传动系统6还包括取力器、换向箱体等。所述传动系统6可以采用皮带轮，也可以采用其他所述传动系统6，例如链轮等。所述传动系统6将所述发动机3的动力一部分传递给行走系统，一部分传递给所述输送带和所述传送链7，一部分传递给所述液压系统4驱动所述成形室11内完成打捆缠网。

所述底盘总成2上安装有发电机，所述发电机连接所述电控系统1，所述电控系统1连接安装在所述打捆装置上的缠网圈数传感器和电气开关。所述缠网圈数传感器用于检测饲料捆的缠网圈数，然后将信号传递给所述电控系统1，所述电控系统1控制所述传动系统6工作，驱动切网刀切断牧草网，所述成形室11内的缠网切网等均为公知技术。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征及本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920061975.3

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209824493U

授权时间:20191224

主分类号:A01F15/00

专利分类号:A01F15/00;B65B27/12

范畴分类:12A;

申请人:山东五征高北农牧机械有限公司;山东五征集团有限公司

第一申请人:山东五征高北农牧机械有限公司

申请人地址:262300 山东省日照市五莲县市北经济开发区潮石路以西、龙河路以北

发明人:纪中良;张令宾;李建航;翟桂玉;时殿堂;李相勇

第一发明人:纪中良

当前权利人:山东五征高北农牧机械有限公司;山东五征集团有限公司

代理人:宫克礼

代理机构:37244

代理机构编号:潍坊博强专利代理有限公司 37244

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/41ae0e373682f8ef9bf3a59f.html