# 值测量系统论文_王家兴,张会成,凌凤香

导读:本文包含了值测量系统论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:测量,不确定,油品,系统分析,辛烷值,计量学,温度。

### 值测量系统论文文献综述

王家兴,张会成,凌凤香[1]（2018）在《柴油十六烷值测量系统的不确定度评价》一文中研究指出采用的柴油样品作为试样,根据GB/T 386-2010方法要求测试其十六烷值。在十六烷值测量系统中,对该十六烷值系统工作过程中的不确定度来源进行详细分析。不确定度主要来自十六烷值的重复性测量、十六烷值参比燃料混合器等。给出了这些分量的不确定度量值。不确定的合成结果表明,在置信水平95%时,该十六烷值测量系统的扩展不确定度为0.9。(本文来源于《当代化工》期刊2018年12期）

王家兴,张会成,高波,凌凤香[2]（2018）在《基于CFR辛烷值测量系统的不确定度评定》一文中研究指出为了测量汽油样品的辛烷值,建立了一套CFR辛烷值测量系统,分析了该系统中影响辛烷值测量的各不确定度分量因素,主要包括辛烷值自动配样机、辛烷值的重复性试验、辛烷值机自身等。计算了这些分量因素的不确定度。经过不确定度的合成,表明在置信水平95%时,构建的CFR辛烷值台架试验测量系统,其研究法辛烷值的扩展不确定度为0.7,满足了汽油燃料的测量不确定度要求。(本文来源于《计量学报》期刊2018年04期）

李芃[3]（2018）在《隔离式pH值测量系统及可靠性设计》一文中研究指出pH值检测是理化检测实验室的常见项目之一。文章基于嵌入式技术,采用AD7124设计了带温度补偿的pH值测量系统,基于Labview的上位机实时显示被测pH值。预留了一路4-20m A的电流输出用于现场应用场合。应用了缓冲器、RTD四线制、数字隔离、光纤隔离、VF变换等硬件手段与数字拟合、接收标志位等软件手段提高了系统的可靠性。实验测试表明,该系统安装维护简单,稳定可靠,既适用于理化检测实验室环境的需求,又能够满足工业场合的应用需求。(本文来源于《巢湖学院学报》期刊2018年03期）

李芃,杨路[4]（2018）在《带温度补偿的隔离式低功耗pH值测量系统设计》一文中研究指出pH值检测是理化检测的常见项目之一,采用AD7793设计了带温度补偿的低功耗pH值测量系统,基于Labview的上位机界面实时显示测量数值。该系统主要包括pH探针电路、RTD电路、AD采样电路等,应用了缓冲器、数字隔离、光纤通信等硬件电路提高了系统的可靠性,同时预留了一路4-20m A电流输出拓展了应用场合。实验测试表明,该系统使用简单、稳定可靠,既适用于理化检测实验室环境的需求,又能够满足工业场合的应用需求。(本文来源于《铜陵学院学报》期刊2018年02期）

胡铭[5]（2017）在《探讨烟气脱硫中pH值测量系统的几种方案》一文中研究指出阐述了某电厂脱硫系统中pH值测量的两种改进方案,此改进方案可以有效避免现场的跑冒滴漏现象,解决了pH计在线更换困难的难题,改进了现场的文明生产环境。同时,也节省了人工,保障了pH值的测量的准确性。(本文来源于《工业控制计算机》期刊2017年07期）

曹璐,王小红,张云燕,王昭玉,褚东志[6]（2017）在《基于光度法的高精度海水pH值测量系统》一文中研究指出基于光度法的海水pH值自动测量系统测定速度快,精密度高,是海洋酸化和碳循环研究急需的测量装置。本研究以光度法和流动注射分析技术为基础,通过整合泵阀流路体系、LED光源、流通池和光谱仪,研发了海水pH值自动测量系统。本系统在分析过程中不易产生气泡,利用指示剂在样品中的浓度变化校正指示剂的加入带来的测量偏差,操作简单方便,测量一个样品用时约为1.5 min,精密度为0.0013,准确度为0.0059,可在实验室或调查船中对所采集的海水快速地进行高精度pH值测量。(本文来源于《分析化学》期刊2017年03期）

蔡雪[7]（2015）在《可溯源微纳力值测量系统的优化设计与实验研究》一文中研究指出现阶段在微纳研究领域中,对于微小力(10-8~10-4N)的测量与溯源尚未形成统一的方案,然而在材料科学、电力电子、航空、微纳制造等多个领域,微纳力值得到了普遍的应用,因此迫切需要形成统一的测量与溯源标准以提升相关领域中的关键技术。本文在总结了前人工作的基础上,完成了对基于静电力原理的微小力测量系统的研究,本文研究的主要内容及完成的工作如下:1、分析了微纳力值测量标准建立的意义,详述了国内外研究现状和实验室的前期研究成果。2、介绍了测量系统的工作原理—静电力原理,以及测量系统中的各个功能模块。3、由于测量系统测量的量程及精度主要是由弹性元件来决定,设计了平行四边形铰链作为系统的力值敏感元件,并对其进行了静力学和动力学分析,为了降低蠕变对测量精度的影响,设计了差动式铰链方案作为最终的力值敏感结构。设计了带自重平衡的柔性铰链,可降低电极长期悬挂及铰链自重造成的蠕变,为了探索更小量级的力值测量,设计了簧片式弹性支撑。4、改进了基于双目视觉的内外电极同轴度测量与调整系统,设计了亚像素级的图像处理算法,配合电控调整平台能达到偏轴调整精度5μm,偏角调整精度0.030o,该方案理论上可使电容梯度的相对不确定度小于万分之一。设计了电容梯度标定方案,电容梯度标定的相对标准不确定度低于千分之一。5、完成了测量系统的装置搭建,以及测量系统中重要元器件的选型,编写了用于微力测量的整套软件。6、进行了电容器同轴度测量与姿态调整实验、电容梯度标定实验、铰链刚度测试实验、质量与静电力比对实验、真空环境力值测量实验、簧片结构的分辨力测试实验等,并分析了测量系统的误差来源和相对标准不确定度。基于差动式铰链的测量系统在10μN到100μN范围内的力值测量相对标准不确定度小于2.5%,而簧片结构作为弹性敏感元件时可使系统分辨力达到nN级。(本文来源于《天津大学》期刊2015-12-01）

刘峰,徐勇,杨佳音,徐旭初[8]（2014）在《属性值测量系统的一致性研究》一文中研究指出基于自动档车型换档机构开发实例,采用数理统计方法,对属性值测量系统的一致性进行了系统的分析和研究。并对如何在开发过程中实施属性值测量系统提出了具体的实施方案,包括系统分析、质量参数的选择、评价方法、数据采集、数据分析等。为更好地研究及应用属性值测量系统提供了参考。(本文来源于《上海汽车》期刊2014年10期）

吴小芳[9]（2014）在《计量值测量系统能力评价方法研究》一文中研究指出在一些实际的计量值测量过程中，产品或过程质量特性常常为具有一定相关性的二元或多元变量。如何评价二元或多元测量系统的能力，是迫切需要解决的问题。简单线性轮廓测量系统能力评价是对产品或过程质量特性为简单线性轮廓的测量系统能力进行评价，是质量工程领域的研究热点。本文在实践基础上，针对具体的问题，利用广义推断法、投影寻踪法、基于向量的方法等，系统地研究了比较两个测量系统的能力、评价二元或多元测量系统能力以及评价简单线性轮廓测量系统能力的理论方法和技术。这些研究对制造企业分析其测量系统的能力，从而对持续提高产品或过程的质量具有很重要的意义。首先，为了对测量同一产品质量特性的两个测量系统的能力进行比较，本文提出了一种基于广义置信区间的方法。利用广义推断法对指数建立广义置信区间，并通过计算机仿真对所提出的方法有效性进行验证。结果表明，基于广义置信区间的方法，可以有效地比较两个测量系统的能力。其次，针对制造企业测量过程中的被测质量特性为两个变量的情况，本文给出了建立二元测量系统能力评价指数的方法。由于质量特性测量值、真值以及测量误差分别服从二元正态分布，根据二元正态分布的统计特性将一元测量系统评价指数扩展到二元中，构造基于椭圆面积之比的二元测量系统能力评价指数。再次，对多元测量系统能力评价，本文提出了两种方法，一种是，利用质量特性真值、测量值以及测量误差的多元正态特性，构造基于向量的多元测量系统能力评价指数。另一种方法是，应用降维的技术，比如主成份分析或投影寻踪法，对多元相关质量特性进行降维，然后再利用常规的测量系统能力评价指数评价多元测量系统。最后，提出一种评价简单线性轮廓测量系统能力的方法。利用最小二乘法拟合线性轮廓，然后选取两个测量点的预测响应值，作为二元相关变量，然后利用二元分析方法建立二元评价指数，对线性轮廓测量系统进行评价。通过一个压力弹簧测量系统的实例解释如何利用本章所提出的方法解决简单线性轮廓测量系统评价的实际问题。(本文来源于《天津大学》期刊2014-06-01）

张思美[10]（2012）在《飞机轮轴向力值测量系统的现场校准方法与研究》一文中研究指出飞机轮轴向力值测量系统主要包括力传感器和计算机采集系统,它们不易拆卸也不能拆卸下来送到校准试验室进行校准,因此必须进行现场校准。由于飞机轮的外形轮廓类似于圆柱形,承受载荷的轮胎表面是圆弧形,并且有两个飞机轮同时向前滚动等原因,因此对飞机轮轴向力值系统的现场校准是非常有难度的。本文通过对飞机轮轴向力值测量系统的分析,根据它的特点,研究出一套V形块现场校准装置和校准方法,并对此方法的可行性进行分析。(本文来源于《计测技术》期刊2012年01期）

### 值测量系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了测量汽油样品的辛烷值,建立了一套CFR辛烷值测量系统,分析了该系统中影响辛烷值测量的各不确定度分量因素,主要包括辛烷值自动配样机、辛烷值的重复性试验、辛烷值机自身等。计算了这些分量因素的不确定度。经过不确定度的合成,表明在置信水平95%时,构建的CFR辛烷值台架试验测量系统,其研究法辛烷值的扩展不确定度为0.7,满足了汽油燃料的测量不确定度要求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 值测量系统论文参考文献

[1].王家兴,张会成,凌凤香.柴油十六烷值测量系统的不确定度评价[J].当代化工.2018

[2].王家兴,张会成,高波,凌凤香.基于CFR辛烷值测量系统的不确定度评定[J].计量学报.2018

[3].李芃.隔离式pH值测量系统及可靠性设计[J].巢湖学院学报.2018

[4].李芃,杨路.带温度补偿的隔离式低功耗pH值测量系统设计[J].铜陵学院学报.2018

[5].胡铭.探讨烟气脱硫中pH值测量系统的几种方案[J].工业控制计算机.2017

[6].曹璐,王小红,张云燕,王昭玉,褚东志.基于光度法的高精度海水pH值测量系统[J].分析化学.2017

[7].蔡雪.可溯源微纳力值测量系统的优化设计与实验研究[D].天津大学.2015

[8].刘峰,徐勇,杨佳音,徐旭初.属性值测量系统的一致性研究[J].上海汽车.2014

[9].吴小芳.计量值测量系统能力评价方法研究[D].天津大学.2014

[10].张思美.飞机轮轴向力值测量系统的现场校准方法与研究[J].计测技术.2012

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/423d858ae32d9e828103577a.html