# 一种光伏组件的锚固装置论文和设计-郑方伟

### 全文摘要

本实用新型提供了一种光伏组件的锚固装置，其结构简单，设计合理，增加了锚固支架的共用性，极大提高了安装效率，包括压块，压块包括一凹槽，凹槽的侧边上设置有压边，压边上设置有防滑纹，压块的底部设置有通过孔，压边与光伏组件的边框配合以固定光伏组件，还包括卡盘，卡盘上设有通孔，卡盘的一对侧边上分别设有侧边卡爪，卡盘的另一对侧边的其中一条侧边上设置有端部卡爪，侧边卡爪和端部卡爪分别用于夹持光伏组件的边框，卡盘设置在光伏组件的下方，螺栓自上至下穿过压块的通过孔将压块压装在光伏组件上且穿过卡盘的通孔以及锚固檀条上的安装孔，螺栓通过与锁紧件配合将压块、光伏组件、卡盘以及锚固檀条固定连接。

### 主设计要求

1.一种光伏组件的锚固装置，包括压块，所述压块包括一凹槽，所述凹槽的侧边上设置有压边，所述压边上设置有防滑纹，所述压块的底部设置有通过孔，所述压边与光伏组件的边框配合以固定所述光伏组件，其特征在于：还包括卡盘，所述卡盘上设有与螺栓相匹配的通孔，所述卡盘的一对侧边上分别设有侧边卡爪，所述卡盘的另一对侧边的其中一条侧边上设置有端部卡爪，所述侧边卡爪和所述端部卡爪分别用于夹持所述光伏组件的边框，所述卡盘设置在所述光伏组件的下方，螺栓自上至下穿过所述压块的通过孔将所述压块压装在光伏组件上且穿过所述卡盘的通孔以及锚固檀条上的安装孔，所述螺栓通过与锁紧件配合将所述压块、光伏组件、卡盘以及所述锚固檀条固定连接。

### 设计方案

1.一种光伏组件的锚固装置，包括压块，所述压块包括一凹槽，所述凹槽的侧边上设置有压边，所述压边上设置有防滑纹，所述压块的底部设置有通过孔，所述压边与光伏组件的边框配合以固定所述光伏组件，其特征在于：还包括卡盘，所述卡盘上设有与螺栓相匹配的通孔，所述卡盘的一对侧边上分别设有侧边卡爪，所述卡盘的另一对侧边的其中一条侧边上设置有端部卡爪，所述侧边卡爪和所述端部卡爪分别用于夹持所述光伏组件的边框，所述卡盘设置在所述光伏组件的下方，螺栓自上至下穿过所述压块的通过孔将所述压块压装在光伏组件上且穿过所述卡盘的通孔以及锚固檀条上的安装孔，所述螺栓通过与锁紧件配合将所述压块、光伏组件、卡盘以及所述锚固檀条固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种光伏组件的锚固装置，其特征在于：所述侧边卡爪和所述端部卡爪分别与所述卡盘一体成型。

3.根据权利要求1所述的一种光伏组件的锚固装置，其特征在于：当所述光伏组件的锚固装置设置于相邻的两个光伏组件之间时，所述压块的两侧分别设有压边，所述卡盘的侧边卡爪分别夹持两个光伏组件的边框上相邻的侧边的内侧壁，所述端部卡爪夹持两个光伏组件的边框上另一侧边的外侧壁。

4.根据权利要求1所述的一种光伏组件的锚固装置，其特征在于：当所述光伏组件的锚固装置设置在位于边缘处的光伏组件上时，所述压块的凹槽的一条侧边设有所述压边，所述压块的凹槽的下端设有支撑部，所述压块能够通过所述支撑部支撑在所述卡盘上，所述卡盘的其中一个侧边卡爪夹持光伏组件的边框上侧边的内侧壁，所述端部卡爪夹持光伏组件的边框上另一侧边的外侧壁。

5.根据权利要求1所述的一种光伏组件的锚固装置，其特征在于：所述锁紧件为防转螺母。

6.根据权利要求1所述的一种光伏组件的锚固装置，其特征在于：所述端部卡爪的高度高于所述侧边卡爪设置。

7.根据权利要求1所述的一种光伏组件的锚固装置，其特征在于：所述通孔为腰形孔。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及光伏技术领域，特别是涉及太阳能跟踪支架技术，具体为一种光伏组件的锚固装置。

背景技术

光伏发电是利用半导体界面的光发生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术，这种技术的关键元件是太阳能电池板，太阳能电池板经过串联后进行封装保护可形成大面积的光伏组件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。光伏组件俗称太阳能电池板，使用时需将太阳能电池板安装在地面、屋顶等地方，而且一般都是采用很多个太阳能电池板组合使用。

现有的光伏组件锚固方式，一种是靠螺栓直接把光伏组件边框固定在支架上，由于组件固定孔位置各不相同，导致支架尺寸千差万别，通用性差，同时，每个组件要用2根檩条，其结构复杂、成本高。

另一种是靠压块的摩擦力把光伏组件压在光伏支架上，如公开号为CN204967702U的中国实用新型专利公开的一种太阳能电池板固定用压块，其通过压块来固定太阳能电池板，然而在实际使用中，申请人发现，使用压块固定光伏组件，存在着光伏组件在震动或者载荷作用下会发生滑脱的问题，最终导致产品失效。

实用新型内容

针对上述问题，本实用新型提供了一种光伏组件的锚固装置，其结构简单，设计合理，增加了锚固支架的共用性，极大提高了安装效率。

其技术方案是这样的：一种光伏组件的锚固装置，包括压块，所述压块包括一凹槽，所述凹槽的侧边上设置有压边，所述压边上设置有防滑纹，所述压块的底部设置有通过孔，所述压边与光伏组件的边框配合以固定所述光伏组件，其特征在于：还包括卡盘，所述卡盘上设有与螺栓相匹配的通孔，所述卡盘的一对侧边上分别设有侧边卡爪，所述卡盘的另一对侧边的其中一条侧边上设置有端部卡爪，所述侧边卡爪和所述端部卡爪分别用于夹持所述光伏组件的边框，所述卡盘设置在所述光伏组件的下方，螺栓自上至下穿过所述压块的通过孔将所述压块压装在光伏组件上且穿过所述卡盘的通孔以及锚固檀条上的安装孔，所述螺栓通过与锁紧件配合将所述压块、光伏组件、卡盘以及所述锚固檀条固定连接。

进一步的，所述侧边卡爪和所述端部卡爪分别与所述卡盘一体成型。

进一步的，当所述光伏组件的锚固装置设置于相邻的两个光伏组件之间时，所述压块的两侧分别设有压边，所述卡盘的侧边卡爪分别夹持两个光伏组件的边框上相邻的侧边的内侧壁，所述端部卡爪夹持两个光伏组件的边框上另一侧边的外侧壁。

进一步的，当所述光伏组件的锚固装置设置在位于边缘处的光伏组件上时，所述压块的凹槽的一条侧边设有所述压边，所述压块的凹槽的下端设有支撑部，所述压块通过所述支撑部支撑在所述卡盘上，所述卡盘的其中一个侧边卡爪夹持光伏组件的边框上侧边的内侧壁，所述端部卡爪夹持光伏组件的边框上另一侧边的外侧壁。

进一步的，所述锁紧件为防转螺母。

进一步的，所述端部卡爪的高度高于所述侧边卡爪设置。

进一步的，所述通孔为腰形孔。

本实用新型的光伏组件的锚固装置，通过设置卡盘，其中卡盘上的侧边卡爪和端部卡爪分别在水平方向上实现对光伏组件的固定，卡盘与压盘配合实现了在竖直方向上对光伏组件的固定，从而实现对光伏组件所有自由度的固定，避免了因为滑块锚固时松脱导致的关服组件滑脱损坏风险，同时也消除了在光伏组件板开孔位置对锚固方式的影响，实现了光伏组件锚固相关零件的标准化，大大加快了备货和交货时间，相对传统的组件锚固，可以节省一根锚固檩条。

附图说明

图1为的光伏组件的锚固装置设置于相邻的两个光伏组件之间时的示意图；

图2为光伏组件的锚固装置设置在位于边缘处的光伏组件上时的示意图；

图3为卡盘的结构示意图；

图4为本实用新型的光伏组件的锚固装置步骤的示意图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

见图1、图3、图4，当本实用新型的光伏组件的锚固装置设置于相邻的两个光伏组件之间时，其包括压块1，压块1包括一凹槽11，凹槽11的两侧分别设置压边12，压边12 上分别设置有防滑纹13，压块1的底部设置有通过孔14，压边12与相邻的两个光伏组件的边框2配合以固定光伏组件，还包括卡盘，卡盘3上设有与螺栓4相匹配的通孔31，卡盘3呈矩形，卡盘的一对侧边上分别设有侧边卡爪32，卡盘的另一对侧边的其中一条侧边上设置有端部卡爪33，在本实施例中，侧边卡爪32和端部卡爪33分别与卡盘3一体成型，端部卡爪33的高度高于侧边卡爪32设置，卡盘3设置在光伏组件的下方，螺栓4自上至下穿过压块的通过孔14将压块的压边12压装在光伏组件上且穿过卡盘的通孔31以及锚固檀条5上的安装孔51，螺栓4通过与锁紧件6配合将压块2、光伏组件、卡盘3以及锚固檀条5固定连接，同时，卡盘的侧边卡爪32分别夹持两个光伏组件的边框2上相邻的侧边的内侧壁，端部卡爪夹33持两个光伏组件的边框2上另一侧边的外侧壁，其中，锁紧件6为防转螺母，防止螺母在紧固过程中转动，从而使紧固可以单人单手操作。

见图2、图3、图4，当本实用新型的光伏组件的锚固装置设置在位于边缘处的光伏组件上时，压块包括一凹槽11，凹槽11的一条侧边上设置压边12，压边12上设置有防滑纹13，压块1的底部设置有通过孔14，压边12与光伏组件的边框2配合以固定光伏组件，压块的凹槽11的下端设有支撑部15，卡盘3上设有与螺栓相匹配的通孔31，卡盘3呈矩形，卡盘的一对侧边上分别设有侧边卡爪32，卡盘的另一对侧边的其中一条侧边上设置有端部卡爪33，在本实施例中，侧边卡爪32和端部卡爪33分别与卡盘3一体成型，端部卡爪33的高度高于侧边卡爪32设置，卡盘3设置在光伏组件的下方，螺栓4自上至下穿过压块的通过孔14将压块的压边12压装在光伏组件上且穿过卡盘的通孔31以及锚固檀条 5上的安装孔51，螺栓4通过与锁紧件6配合将压块2、光伏组件、卡盘3以及锚固檀条 5固定连接，同时，卡盘的其中一个侧边卡爪32夹持光伏组件的边框2上侧边21的内侧壁，端部卡爪33夹持光伏组件的边框2上另一侧边22的外侧壁，此时压块的支撑部15支撑在卡盘3上，其中，锁紧件6为防转螺母，防止螺母在紧固过程中转动，从而使紧固可以单人单手操作。

此外，在本实施例中，卡盘的通孔31为腰形孔，可以进一步方便螺栓的安装。

本实用新型的光伏组件的锚固装置具有以下优点：

1、降低锚固成本，相对一般的锚固装置，由于相邻光伏组件共用锚固檩条，降低了檩条使用数量，从而实现成本上节约。

2、光伏组件锚固不依赖于光伏组件锚固安装孔，通用性好。

3、卡盘上的侧边卡爪和端部卡爪分别在水平方向上实现对光伏组件的固定，卡盘与压盘配合实现了在竖直方向上对光伏组件的固定，从而实现对光伏组件所有自由度的固定，避免了因为滑块锚固时松脱导致的关服组件滑脱损坏风险，同时利用了光伏组件边框的强度。

4、大大提高安装的便捷性，止转螺母的采用可以实现单人单手操作。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920061429.X

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209462301U

授权时间:20191001

主分类号:H02S 20/00

专利分类号:H02S20/00;F24S25/636

范畴分类:37P;

申请人:苏州金山太阳能科技有限公司

第一申请人:苏州金山太阳能科技有限公司

申请人地址:215500 江苏省苏州市常熟东南经济开发区东南大道68号

发明人:郑方伟;孙学伟;韩冲;陈忠凯

第一发明人:郑方伟

当前权利人:苏州金山太阳能科技有限公司

代理人:陈松

代理机构:32293

代理机构编号:苏州国诚专利代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/42715f3543131da6c2e25e13.html