# 绿色照明与建筑照明节能设计张燕琪

张燕琪

浙江中南建设集团有限公司浙江杭州310052

摘要：绿色照明的提出不仅要求达到节约能源的目的，同时还要求减少对环境的影响，因此绿色照明是协调资源的优化配置以及环境保护的主要课题，在照明节能设计过程中应在循序相关行业法规的基础上做到因时制宜，既要保证正常的照明需求，同时还要减少资源消耗，降低环境的负荷能力。本文对绿色照明与建筑照明节能设计进行了探讨。

关键词：绿色建筑；照明；节能设计

1建筑绿色照明节能设计原则

自经济一体化以来，全球能源消耗总量逐渐扩大，怎样节约能源满足需求日益增大的建筑设计逐渐成为建筑行业以及电力单位共同关注的话题。在各种节能设计中，建筑物照明设计作为最重要的部分，在电力需求中占有很大比重。为了在建筑节能设计中，从根本上保障节能设计意义以及应用成果，必须遵循相关原则，选用恰当的技能措施以及照明灯具。

首先，必须满足建筑物自身功能，在满足运输通道正常的情况下，根据经济、节能、舒适等要求，进行工艺设计；如：娱乐场所的展厅照明、电气用电以及电力系统用电等。其次，必须考虑经济效益问题，在建筑照明节能设计中，必须考虑经济效益情况，不能由于政府要求大量损耗节能投资，增加不必要的运行成本；而是应该让增加的成本投资，在较短的时间内以节省运行资金的形式进行利润回收。最后，必须降低无谓的能量损耗。在建筑照明节能设计前，应该明确哪些区域和建筑群体没有直接联系，再考虑使用哪种措施进行节能处理。例如：在建筑照明节能设计中，线路传输电中的有功损耗、变压器功率消耗都是无谓的资源消耗；对于大面积、量多的建筑照明，一般使用先进的技术，尽量减小能源损耗。

2建筑照明系统的绿色照明节能设计

2.1选择合适的配电变压器

配电变压器是重要的照明器材，选择合适的配电变压器能够有效的做到的照明节能。这主要是因为照明负荷电流经过配电变压器时，会出现比较大电能损耗，如果所选择的配电变压器参数不合理，损耗将会非常大。另外，配电变压器运行过程中，本身就存在着有功电能损耗，因此要做到节能最关键的就是降低有功损耗。通常是采取如下措施：

第一，设计人员应该选择应用节能型变压器，尽可能的降低负载损耗与空载损耗；第二，所选择配电变压器容量尽可能的大一些，这样能够有效的减少变压器产生的负载率，也就降低了负载损耗，一般而言，负载率保持在0.6-0.75最为合适，过大会增加损耗，过小则会增加成本。

2.2选择合适的配电线路导体

首先，设计人员要选择合适的导体截面以及相应的材料，能够减少能源的损耗。一般情况下，导体截面应该大一些，使得载流量要超过计算电流，同时线路应用的各种要求达到，线路电压损失不能超过指定值，以此确保灯端电压至少能够达到规定值。设计人员还需要注意，为能够保证电压质量，线路在达到上述要求之后，还需要加大截面，以此能够保证特殊情况下，还有余地。其次，选择合适的导体。通常情况下，室内照明线路导体最佳的选择选择是铜，这主要是因为铜的电阻率非常低，与铝相比，仅是铝的60%。

2.3根据工作场所，选择最佳的光源产品

在建筑照明节能设计中光源产品的选择还需要根据工作场所的不同，才能有效地达到节能目的。根据工作场所选择光源产品需要从以下几个方面进行分析：（1）如果工作场所安装灯源的位置较低，此时可采用荧光灯，一般采用的就是直管型荧光灯，这种荧光灯的优点上述已经进行了分析，可以达到较好的节能效果，常用的主要是T5细管。对于常用的照明质量要求较高的办公场所、家装、门市等均可应用，一般要求安装高度不超过4.5m。（2）如果光源安装的位置较高，这种情况下不宜采用荧光灯，此时可采用中显色高压钠灯或者金卤灯，如果安装场所有显色性要求，此时可采用陶瓷金卤灯。如果是工业场所，而且没有显色要求，可以采用高压钠灯，这样既能保证光效更高，同时可确保寿命更长。（3）如果光源的安装高度较高，同时存在维修不便，比如某些大厅、礼堂等，此时可以采用高频无极荧光灯，高频无极荧光灯使用寿命特长而且不需要或者很少进行维护，可靠性较高．一般情况下使用寿命高达60000h，使用寿命是白炽灯的60倍，节能灯的12倍，荧光灯的12倍，高压汞灯的20倍，这种光源的超长寿命减少了维修烦恼，降低了使用期间维修所需的材料和人工投入；有较大的节能性，与白炽灯相比节能达75%左右，一个85W的高频无极灯的光通量与500W白炽灯光通量基本相同；环保性更强，采用的固体汞剂即使在光源外部破碎后也不会对环境造成污染，而且有99%以上的回收率，真正实现了绿色环保。（4）在照明设计中如果需要采用高强度的气体放电灯，最好使用高压钠灯以及金卤灯。这两种光源的光效相对于汞灯更高，寿命更长。

2.4正确选择照明光源、灯具及附件

照明光源与灯具的选择:根据光源的光效、色温、显色指数、寿命和价格选择高效节能型光源，即每瓦输出的光通量高的光源。如:T系列细直荧光灯、紧凑型荧光灯(节能灯)、HID灯以及LED灯(用十应急疏散指示灯或航空障碍灯。灯具附件的选择:对于附件，主要是指镇流器，《建筑照明设计标准》中规定:自镇流荧光灯应配电子镇流器;直管形荧光灯应配电子镇流器或节能型电感镇流器;高压钠灯与金属卤化物灯应配节能型电感镇流器；在电压偏差较大的场所，宜配恒功率镇流器;功率较小者一可配电子镇流器。

2.5充分利用自然采光

①对建筑朝向进行科学合理的设计，这就需要设计人员在设计的过程中对建筑物所在的具体地点和位置进行充分的考虑。在具体的设计过程中，还应该对建筑物群之间的距离进行严格的把控，从而有效避免因为距离过近而造成的自然光照射受阻，这在一定程度上也会增加建筑照明系统所产生的能耗，因为自然光受到了一定的遮挡，建筑物内部的人们便会更长时间地使用照明系统；②对于建筑物本身来说，窗户是其获取自然光的主要通道，窗户的位置、大小以及材质都会或多或少地对建筑物内部的采光起到一定的影响。另外，随着建筑楼层的不断增多，如果层数过低也会造成采光受到一定的遮挡，楼层高虽然会有利于采光的接受，但是却大大增加了建筑工程的施工成本。这就要求相关的设计人员应该综合考虑各个方面的因素对建筑照明系统进行最为科学合理的设计。

2.6引入太阳能系统

①太阳能取之不尽，用之不竭，地球表面接受的太阳辐射能，能够满足全球能源需求的1万倍。只要在全球4%沙漠上安装太阳能光伏系统，所发电力就可以满足全球的需要。太阳能发电安全可靠，不会遭受能源危机或燃料市场不稳定的冲击；②太阳能随处可处，可就近供电，不必长距离输送，避免了长距离输电线路的损失，并且不用燃料，运行成本很低；③太阳能发电不会产生任何废弃物，没有污染、噪声等公害，对环境无不良影响，是理想的清洁能源。

太阳能是一种储存量非常大，而且非常绿色环保的清洁型能源。但是就目前的情况来看，对太阳能的开发利用还存在着很多的问题，比如说不能实现对其无间断的循环使用、对其转换能力比较低、屋顶可以铺设的太阳能接受面积与实际的电能需求量存在着很大的差异等等。将太阳能充分引入到电力系统当中，可以很好地节约我国本就匮乏的能源，现如今已经在推广使用的太阳能路灯就是一个很好的印证，所以对太阳能的大规模开发利用也会成为未来的一种发展趋势。

综上所述，建筑绿色照明节能设计方法比较多，但是需要各种方法相互配合，才能发挥出更好的效果。

参考文献：

[1]陈亚安.绿色照明与建筑照明节能设计[J].黑龙江科技信息.2015(27)

[2]王丹.浅谈绿色建筑当中的照明节能设计[J].科技与企业.2015(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4277f86e96d361df28bc2b12.html