# 一种低压配电柜漏电预警装置论文和设计-李俊苇

### 全文摘要

本实用新型公开了一种低压配电柜漏电预警装置，包括预警防护壳，所述预警防护壳内部开设有防护槽，且防护槽内部连接有预警装置主体，所述预警防护壳为PVC材质，且预警防护壳一侧粘合连接有配电柜主体，并且配电柜主体底部连接有底座，所述预警防护壳顶端设置有金属连接块，且金属连接块一侧与配电柜主体相互连接，并且金属连接块内部开设有连接槽，所述连接槽内壁连接有连接柱，且连接柱另一端与预警装置主体相互连接，所述预警装置主体一侧连接有滑杆，且滑杆外壁套设有固定套筒，所述滑杆外径和固定套筒内径大小相等，且滑杆和固定套筒之间滑动连接。该低压配电柜漏电预警装置通过PVC材质的预警防护壳对预警装置主体进行防护。

### 主设计要求

1.一种低压配电柜漏电预警装置，其特征在于：包括预警防护壳(3)，所述预警防护壳(3)内部开设有防护槽(4)，且防护槽(4)内部连接有预警装置主体(8)，所述预警防护壳(3)为PVC材质，且预警防护壳(3)一侧粘合连接有配电柜主体(1)，并且配电柜主体(1)底部连接有底座(2)。

### 设计方案

1.一种低压配电柜漏电预警装置，其特征在于：包括预警防护壳(3)，所述预警防护壳(3)内部开设有防护槽(4)，且防护槽(4)内部连接有预警装置主体(8)，所述预警防护壳(3)为PVC材质，且预警防护壳(3)一侧粘合连接有配电柜主体(1)，并且配电柜主体(1)底部连接有底座(2)。

2.根据权利要求1所述的一种低压配电柜漏电预警装置，其特征在于：所述预警防护壳(3)顶端设置有金属连接块(5)，且金属连接块(5)一侧与配电柜主体(1)相互连接，并且金属连接块(5)内部开设有连接槽(6)，所述连接槽(6)内壁连接有连接柱(9)，且连接柱(9)另一端与预警装置主体(8)相互连接。

3.根据权利要求1所述的一种低压配电柜漏电预警装置，其特征在于：所述预警装置主体(8)一侧连接有滑杆(10)，且滑杆(10)外壁套设有固定套筒(12)，并且固定套筒(12)为“Ω”形结构，所述滑杆(10)外径和固定套筒(12)内径大小相等，且滑杆(10)和固定套筒(12)之间滑动连接。

4.根据权利要求3所述的一种低压配电柜漏电预警装置，其特征在于：所述固定套筒(12)通过通孔(7)贯穿预警防护壳(3)，且固定套筒(12)末端外径大于通孔(7)内径。

5.根据权利要求3所述的一种低压配电柜漏电预警装置，其特征在于：所述滑杆(10)外壁位于预警装置主体(8)和固定套筒(12)之间套设有弹簧(11)，且预警装置主体(8)通过弹簧(11)和固定套筒(12)弹性连接。

6.根据权利要求3所述的一种低压配电柜漏电预警装置，其特征在于：所述滑杆(10)、弹簧(11)和固定套筒(12)设置有4组，且滑杆(10)、弹簧(11)和固定套筒(12)关于预警装置主体(8)中心轴中心对称设置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及配电系统设备技术领域，具体为一种低压配电柜漏电预警装置。

背景技术

配电系统是电力系统中直接面向终端用户的环节，配电系统的完善与否直接关系到用户的用电可靠性和用电质量。在我国，配电系统按电压不同分为高压配电系统、中压配电系统和低压配电系统，其中，以交流低压配电系统提供日常生活、生产的用电最为普遍。交流低压配电柜广泛应用于各种场所，大多设置在户外，接受雨雪等各种恶劣天气的考验，配电柜中设置大量电气元件、仪表、开关和线路等，一旦配电柜接地不好、外壳损坏、电器受潮、线路老化等，容易引发漏电现象，进而引发火灾、人体触电等事故。

目前低压配电柜会装配漏电预警装置，但部分低压配电柜需要在户外使用，长期户外使用会降低漏电预警装置的使用寿命，同时漏电预警装置的安装拆卸过程复杂，增加工作人员操作难度。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种低压配电柜漏电预警装置，以解决上述背景技术中提出的户外长期使用降低漏电预警装置使用寿命的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案，一种低压配电柜漏电预警装置，包括预警防护壳，所述预警防护壳内部开设有防护槽，且防护槽内部连接有预警装置主体，所述预警防护壳为PVC材质，且预警防护壳一侧粘合连接有配电柜主体，并且配电柜主体底部连接有底座。

优选的，所述预警防护壳顶端设置有金属连接块，且金属连接块一侧与配电柜主体相互连接，并且金属连接块内部开设有连接槽，所述连接槽内壁连接有连接柱，且连接柱另一端与预警装置主体相互连接。

优选的，所述预警装置主体一侧连接有滑杆，且滑杆外壁套设有固定套筒，并且固定套筒为“Ω”形结构，所述滑杆外径和固定套筒内径大小相等，且滑杆和固定套筒之间滑动连接。

优选的，所述固定套筒通过通孔贯穿预警防护壳，且固定套筒末端外径大于通孔内径。

优选的，所述滑杆外壁位于预警装置主体和固定套筒之间套设有弹簧，且预警装置主体通过弹簧和固定套筒弹性连接。

优选的，所述滑杆、弹簧和固定套筒设置有4组，且滑杆、弹簧和固定套筒关于预警装置主体中心轴中心对称设置。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该低压配电柜漏电预警装置通过PVC材质的预警防护壳对预警装置主体进行防护，提高预警装置主体的保护作用，防止预警装置主体长期处于户外降低预警装置主体的使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型一种低压配电柜漏电预警装置结构示意图；

图2为本实用新型一种低压配电柜漏电预警装置主体结构示意图；

图3为本实用新型一种低压配电柜漏电预警装置固定套筒结构示意图；

图4为本实用新型一种低压配电柜漏电预警装置预警防护壳结构示意图；

图5为本实用新型一种低压配电柜漏电预警装置图1中A处放大示意图；

图6为本实用新型一种低压配电柜漏电预警装置图1中B处放大示意图。

图中：1、配电柜主体，2、底座，3、预警防护壳，4、防护槽，5、金属连接块，6、连接槽，7、通孔，8、预警装置主体，9、连接柱，10、滑杆，11、弹簧，12、固定套筒。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-6，本实用新型提供一种技术方案：一种低压配电柜漏电预警装置，包括预警防护壳3，预警防护壳3顶端设置有金属连接块5，且金属连接块5一侧与配电柜主体1相互连接，并且金属连接块5内部开设有连接槽6，连接槽6内壁连接有连接柱9，且连接柱9另一端与预警装置主体8相互连接，预警装置主体8通过连接槽6和连接柱9与配电柜主体1相互连接，结构简单使用方便，预警装置主体8一侧连接有滑杆10，且滑杆10外壁套设有固定套筒12，并且固定套筒12为“Ω”形结构，滑杆10外径和固定套筒12内径大小相等，且滑杆10和固定套筒12之间滑动连接，通过滑动连接的滑杆10和固定套筒12使得固定套筒12与预警防护壳3内部开设的通孔7相互连接，从而对预警装置主体8进行固定，固定套筒12通过通孔7贯穿预警防护壳3，且固定套筒12末端外径大于通孔7内径，通过末端外径大于通孔7内径的固定套筒12对固定套筒12进行限位，提高预警装置主体8固定效果，滑杆10外壁位于预警装置主体8和固定套筒12之间套设有弹簧11，且预警装置主体8通过弹簧11和固定套筒12弹性连接，通过弹性连接的预警装置主体8和固定套筒12使得固定套筒12自动化弹出，从而进一步降低预警装置主体8使用难度，同时防止固定套筒12回弹影响预警装置主体8固定效果，滑杆10、弹簧11和固定套筒12设置有4组，且滑杆10、弹簧11和固定套筒12关于预警装置主体8中心轴中心对称设置，通过4组中心对称设置的滑杆10、弹簧11和固定套筒12进一步提高预警装置主体8的固定效果，预警防护壳3内部开设有防护槽4，且防护槽4内部连接有预警装置主体8，预警防护壳3为PVC材质，且预警防护壳3一侧粘合连接有配电柜主体1，并且配电柜主体1底部连接有底座2，通过PVC材质的预警防护壳3对预警装置主体8进行防护，提高预警装置主体8的保护作用，防止预警装置主体8长期处于户外降低预警装置主体8的使用寿命。

工作原理：在使用该低压配电柜漏电预警装置时，首先对本装置进行简单的了解，了解过后再对本装置的重要零件部为进行检查，检查没有问题后再正式进入使用，使用时工作人员按动固定套筒12使得固定套筒12压缩弹簧11将预警装置主体8卡入连接槽6中，预警装置主体8进入连接槽6后工作人员向上推动预警装置主体8使得预警装置主体8顶端的连接柱9与金属连接块5内部开设的连接槽6相互连接，连接柱9和连接槽6连接过程中，固定套筒12与通孔7相互连接，在弹簧11反弹力作用下固定套筒12卡入通孔7中，通过4组通孔7、滑杆10、弹簧11和固定套筒12使得预警装置主体8固定于连接槽6中完成预警装置主体8的安装，预警装置主体8使用过程中通过PVC材质的预警防护壳3对预警装置主体8进行防护，提高预警装置主体8的保护作用增强预警装置主体8的使用寿命，当需要对预警装置主体8进行拆卸检修时工作人员分别按动固定套筒12使得固定套筒12压缩弹簧11然后与通孔7相互分离，固定套筒12与通孔7全部分离完毕后工作人员抽动预警装置主体8，使得连接柱9和连接槽6相互分离，从而将预警装置主体8取出，这就是该低压配电柜漏电预警装置的工作原理。

尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920006308.5

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209119591U

授权时间:20190716

主分类号:H02B 1/30

专利分类号:H02B1/30;G01R31/02

范畴分类:37C;

申请人:香河恒通电气设备有限公司

第一申请人:香河恒通电气设备有限公司

申请人地址:065400 河北省廊坊市香河县钱旺工业园

发明人:李俊苇

第一发明人:李俊苇

当前权利人:香河恒通电气设备有限公司

代理人:杨玉廷

代理机构:11435

代理机构编号:北京志霖恒远知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/42f591e70edc057a2830b326.html