# 钢齿牙轮钻头论文_张烈华,王晋春,许林

导读:本文包含了钢齿牙轮钻头论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:牙轮,钻头,梯度,金刚石,机械,有限元,伊朗。

### 钢齿牙轮钻头论文文献综述

张烈华,王晋春,许林[1]（2016）在《钢齿牙轮钻头表面敷焊材料的研究与应用》一文中研究指出为提升国产钢齿牙轮钻头的性能水平,研究开发了2种分别适用于钢齿牙轮钻头的齿面和背锥的表面敷焊材料,考察并比较了2种敷焊材料焊缝金属与进口同类产品在高应力工况和低应力工况下的耐磨损能力。研究及钻井现场应用结果表明,应用2种表面敷焊材料的钻头显着提高了钻井过程中的进尺能力和钻进效果,对钻井工程具有明显的经济效益。(本文来源于《材料保护》期刊2016年05期）

田红平,张烈华,许林[2]（2015）在《梯度硬质合金齿牙轮钻头开发与应用研究》一文中研究指出硬质合金由于硬度高、抗压能力强、耐磨性好等优异性能,在牙轮钻头上得到了广泛应用。传统硬质合金的韧性与耐磨性是一对矛盾,而梯度硬质合金技术能在硬质合金的表面形成一层含钴量低、硬度较高的梯度层,形成了外硬内韧的材料结构,既提高了表层的耐磨性,又保持了整体的韧性,很好地解决了表层的耐磨性与整体的韧性之间的矛盾。采用含钴的硬质合金齿进行渗碳处理制备了梯度硬质合金齿,并通过检测梯度硬质合金齿从表面到心部的显微硬度分布,以检验形成的梯度层的情况。梯度硬质合金齿的梯度层的深度在800~1000μm,不同齿的硬度分布基本接近,说明梯度层的深度也基本相同。应用梯度硬质合金齿试制的牙轮钻头在四川油田、胜利油田和辽河油田一些难钻进地层使用,明显提高了牙轮钻头进尺与机械钻速,取得了理想的使用效果。(本文来源于《长江大学学报(自科版)》期刊2015年07期）

何亭[3]（2011）在《宽齿牙轮钻头在海相硬塑性地层中的应用》一文中研究指出本文从牙轮钻头在硬塑性地层的破岩机理出发,阐述了宽齿牙轮钻头对海相硬塑性地层的适应特点,通过增大牙轮钻头偏移值,采用宽顶楔形齿和加强钻头保径实现了提高牙轮钻头在海相硬塑性地层机械钻速的目的。(本文来源于《石油和化工设备》期刊2011年12期）

陈敏,朱伟鑫[4]（2010）在《基于有限元的镶齿牙轮钻头压齿力计算》一文中研究指出采用有限元技术对镶齿牙轮钻头压齿力进行了计算,论述了81/2XHP3型钻头压齿力有限元模拟的关键技术与实现方法,建立了有限元计算模型,获得压齿力的变化规律。结果表明方法有实用价值。(本文来源于《机械设计与制造》期刊2010年03期）

黄本生,范舟,唐安俊,杨眉,刘清友[5]（2010）在《钢齿牙轮钻头齿面强化复合堆焊实验研究》一文中研究指出运用自制的包含金属化的金刚石和硬质合金复合堆焊焊条,以O2-C2H2焰为焊接热源进行堆焊,制备了含有金刚石的复合堆焊层。采用X射线衍射仪(XRD)、光学显微镜、材料性能实验机、动载磨料磨损实验机等实验手段和方法进行了金刚石表面和复合堆焊层形貌分析,堆焊层与基体的结合强度及堆焊层在动载荷条件下耐磨损性能的测试。研究表明:金刚石经过金属化处理后表面具有一定的金属性和浸润性,通过一定堆焊工艺在钢齿牙轮钻头齿面形成了组织致密均匀、硬质点与基体熔合良好的强化层,其抗剪强度达到了625MPa,磨损量减少了10%～70%,延长了钻头的使用寿命。(本文来源于《西南石油大学学报(自然科学版)》期刊2010年01期）

陈立希,郭芳[6]（2010）在《宝石机械成都公司研制成功国内新型螺旋布齿牙轮钻头》一文中研究指出本报讯 国内首个具有自主知识产权的SPT537G型螺旋形布齿叁牙轮钻头，近日在宝石机械成都装备制造公司研制成功。该型钻头为国内同行业中率先采用螺旋形布齿技术的新产品。 针对川渝地区须家河等难钻地层钻探难度大、钻速慢、钻井成本高的难题，成都宝(本文来源于《中国石化报》期刊2010-02-04）

陈立希,郭芳[7]（2010）在《国内首只新型螺旋布齿牙轮钻头在成都宝石公司研制成功》一文中研究指出本报讯 （通讯员陈立希 郭芳）近日，国内首只具有自主知识产权的SPT537G型螺旋形布齿叁牙轮钻头在宝石机械成都装备制造公司研制成功。该型钻头为国内同行业中率先采用螺旋形布齿技术的新产品。 针对川渝地区须家河等难钻地层钻探难度大、钻速慢、钻井(本文来源于《中国石油报》期刊2010-01-28）

朱伟鑫,涂小芳,李细荣,徐延金[8]（2008）在《用有限元法实现镶齿牙轮钻头压齿力大小的计算》一文中研究指出镶齿牙轮钻头牙齿与牙轮壳体的联结,是用一定大小的压齿力将牙齿压入牙轮内孔中,并通过过盈量的配合来保证的。关于压齿力的计算方法未见有关文献进行公开报道过,目前压齿力大小的确定方法一般是初定一经验值,通过实验不断调整来确定最终所用的压齿力。本文采用有限元法来进行压齿力大小的计算,并与实际压齿力进行比较,验证了该方法的可行性。(本文来源于《宜春学院学报》期刊2008年06期）

黄本生,唐安俊,刘清友,薛屺,杨眉[9]（2008）在《复合镀金刚石及其在钢齿牙轮钻头齿面强化的应用》一文中研究指出采用Ti-Ni复合镀覆处理工艺对金刚石进行表面金属化处理来改善金刚石表面的镀层结构,使金刚石表面形成一层组织均匀、致密的Ti-Ni复合镀层结构,镀层的物相为TiC、Ti和非晶态Ni,同时大大提高了镀层的质量。采用经Ti-Ni复合镀覆处理的GB/T6405-94标准MBD4型70/80目人造金刚石和优选的YQ4型球形硬质合金,并加入焊接性能良好的Ni+B+Si合金粉末制备出新型管装复合焊条,其焊皮材料为Cu基新型焊片。用此焊条对钢齿牙轮钻头的齿面进行堆焊强化处理。经对堆焊层试样性能分析,其剪切强度达到了625MPa,并且硬质相、胎体合金以及基体之间结合良好,达到了实际工艺的强度要求。在堆焊过程中热绝缘剂的使用,很好地避免了硬质相受到热损伤,使金刚石和硬质合金的优异性能都得到了良好的发挥。造粒工艺、拉管成型工艺的采用,进一步提高了堆焊层耐磨性能。通过镀层的连接强度和耐磨试验分析,采用新型焊条堆焊的试样耐磨性是普通堆焊的2~5倍。(本文来源于《金刚石与磨料磨具工程》期刊2008年02期）

沙贞银,杜洪江[10]（2007）在《二次冲压成型钢齿牙轮钻头在复杂地层中的应用》一文中研究指出段六拔油田φ215．9 mm井段需要钻穿明化镇组、馆陶组、东营组、沙河街组及孔店组地层,其中馆陶组地层因富含研磨性很强的砾石,对PDC钻头和普通钢齿牙轮钻头的破坏性很大,只能应用镶齿牙轮钻头钻进。该油田通常采取用1～2只普通钢齿牙轮钻头钻穿明化镇地层．然后用1只镶齿牙轮钻头钻穿馆陶组地层的措施,导致应用钻头数量较多、起下钻时间及钻井周期较长。为此,该油田在Nan203 Dir井试验应用了φ215．9 mm TuffCutterTM新型钢齿钻头TC11,成功地实现了用一只牙轮钻头钻穿明化镇组及馆陶组地(本文来源于《石油钻探技术》期刊2007年01期）

### 钢齿牙轮钻头论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

硬质合金由于硬度高、抗压能力强、耐磨性好等优异性能,在牙轮钻头上得到了广泛应用。传统硬质合金的韧性与耐磨性是一对矛盾,而梯度硬质合金技术能在硬质合金的表面形成一层含钴量低、硬度较高的梯度层,形成了外硬内韧的材料结构,既提高了表层的耐磨性,又保持了整体的韧性,很好地解决了表层的耐磨性与整体的韧性之间的矛盾。采用含钴的硬质合金齿进行渗碳处理制备了梯度硬质合金齿,并通过检测梯度硬质合金齿从表面到心部的显微硬度分布,以检验形成的梯度层的情况。梯度硬质合金齿的梯度层的深度在800~1000μm,不同齿的硬度分布基本接近,说明梯度层的深度也基本相同。应用梯度硬质合金齿试制的牙轮钻头在四川油田、胜利油田和辽河油田一些难钻进地层使用,明显提高了牙轮钻头进尺与机械钻速,取得了理想的使用效果。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 钢齿牙轮钻头论文参考文献

[1].张烈华,王晋春,许林.钢齿牙轮钻头表面敷焊材料的研究与应用[J].材料保护.2016

[2].田红平,张烈华,许林.梯度硬质合金齿牙轮钻头开发与应用研究[J].长江大学学报(自科版).2015

[3].何亭.宽齿牙轮钻头在海相硬塑性地层中的应用[J].石油和化工设备.2011

[4].陈敏,朱伟鑫.基于有限元的镶齿牙轮钻头压齿力计算[J].机械设计与制造.2010

[5].黄本生,范舟,唐安俊,杨眉,刘清友.钢齿牙轮钻头齿面强化复合堆焊实验研究[J].西南石油大学学报(自然科学版).2010

[6].陈立希,郭芳.宝石机械成都公司研制成功国内新型螺旋布齿牙轮钻头[N].中国石化报.2010

[7].陈立希,郭芳.国内首只新型螺旋布齿牙轮钻头在成都宝石公司研制成功[N].中国石油报.2010

[8].朱伟鑫,涂小芳,李细荣,徐延金.用有限元法实现镶齿牙轮钻头压齿力大小的计算[J].宜春学院学报.2008

[9].黄本生,唐安俊,刘清友,薛屺,杨眉.复合镀金刚石及其在钢齿牙轮钻头齿面强化的应用[J].金刚石与磨料磨具工程.2008

[10].沙贞银,杜洪江.二次冲压成型钢齿牙轮钻头在复杂地层中的应用[J].石油钻探技术.2007

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/43068bc63390f8768f4baa5f.html