# 光纤熔接机的显微镜调焦结构论文和设计-孙守军

### 全文摘要

本实用新型给出了一种光纤熔接机的显微镜调焦结构；包括驱动电机、偏心轮和导轨组件；驱动电机固定在光纤熔接机的船型安装架上，偏心轮安装在驱动电机的输出轴上，光纤熔接机的显微镜通过导轨组件与船型安装架连接，显微镜外壳侧壁设有与偏心轮周向侧壁配合的挡块。显微镜可以在电机的驱动下相对于船型安装架沿导轨组件方向位移，实现调焦功能；根据光纤成像的位置，准确、便捷的调整显微镜调焦结构的位置和角度，使光纤成像保证在光纤熔接机的成像传感器的中间位置。本实用型具有以下优点：通过装配调整，使显微镜调焦结构作为一个整体组件，可以微调在机体上的位置，降低了结构件机械加工精度要求，降低成本，应用性强，提高了机器性能。

### 主设计要求

1.一种光纤熔接机的显微镜调焦结构，其特征为：包括驱动电机、偏心轮和导轨组件；驱动电机固定在光纤熔接机的船型安装架上，偏心轮安装在驱动电机的输出轴上，光纤熔接机的显微镜通过导轨组件与船型安装架连接，显微镜外壳侧壁设有与偏心轮周向侧壁配合的挡块，导轨组件的走向与显微镜的轴向方向一致。

### 设计方案

1.一种光纤熔接机的显微镜调焦结构，其特征为：

包括驱动电机、偏心轮和导轨组件；

驱动电机固定在光纤熔接机的船型安装架上，偏心轮安装在驱动电机的输出轴上，光纤熔接机的显微镜通过导轨组件与船型安装架连接，显微镜外壳侧壁设有与偏心轮周向侧壁配合的挡块，导轨组件的走向与显微镜的轴向方向一致。

2.根据权利要求1所述的光纤熔接机的显微镜调焦结构，其特征是：

所述导轨组件包括滑轨、滑块和导轨支撑架，所述滑块与光纤熔接机的显微镜固定连接，滑轨通过导轨支撑架与光纤熔接机的船型安装架固定连接，滑轨和滑块配合，滑轨的走向与显微镜的轴向方向一致。

3.根据权利要求1所述的光纤熔接机的显微镜调焦结构，其特征是：

所述偏心轮端面沿其轴向方向延伸有固定轴，固定轴上套装有轴承，轴承与显微镜外壳侧壁的挡块配合。

4.根据权利要求2所述的光纤熔接机的显微镜调焦结构，其特征是：

所述导轨支撑架与显微镜的外壁之间设有拉簧。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种光纤熔接机的显微镜调焦结构。

背景技术

目前，光纤熔接机通过调焦的方式判断光纤的种类，光纤熔接机将显微镜和成像传感器作为一个整体，调整显微镜和光纤的物距来实现显微镜调焦的效果。在调焦过程中，光纤的成像必须一直处于成像传感器的中央，由于显微镜的高放大倍数，光纤相对于显微镜的微小位置变化，都会对成像产生很大的影响，对装配的精度要求很高。目前采用的方法是通过对显微镜装配的机体精密加工，满足显微镜调焦的装配精度要求。但是存在加工程序复杂、生产成本高、生产效率低、废品率高等缺点。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种结构简单、装配方便的光纤熔接机的显微镜调焦结构。

为解决上述技术问题，本实用新型提供了一种光纤熔接机的显微镜调焦结构；

包括驱动电机、偏心轮和导轨组件；

驱动电机固定在光纤熔接机的船型安装架上，偏心轮安装在驱动电机的输出轴上，光纤熔接机的显微镜通过导轨组件与船型安装架连接，显微镜外壳侧壁设有与偏心轮周向侧壁配合的挡块，导轨组件的走向与显微镜的轴向方向一致。

采用这样的结构后，显微镜可以在电机的驱动下相对于船型安装架沿导轨组件方向位移，实现调焦功能；根据光纤成像的位置，准确、便捷的调整显微镜调焦结构的位置和角度，使光纤成像保证在光纤熔接机的成像传感器的中间位置。

本实用型具有以下优点：通过装配调整，使显微镜调焦结构作为一个整体组件，可以微调在机体上的位置，降低了结构件机械加工精度要求，降低成本，应用性强，提高了机器性能。

为了更清楚的理解本实用新型的技术内容，以下将本光纤熔接机的显微镜调焦结构简称为本调焦结构。

本调焦结构的导轨组件包括滑轨、导轨支撑架和滑块，所述滑块与光纤熔接机的显微镜固定连接，滑轨通过导轨支撑架与光纤熔接机的船型安装架固定连接，滑轨和滑块配合，滑轨的走向与显微镜的轴向方向一致；采用这样的结构后，导轨组件的结构更为具体，满足本调焦结构的设计要求。

本调焦结构的偏心轮端面沿其轴向方向延伸有固定轴，固定轴上套装有轴承，轴承与显微镜外壳侧壁的挡块配合；采用这样的结构后，轴承代替偏心轮与挡块接触配合，减少二者之间的磨损，增加整个装置的使用寿命。

本调焦结构的导轨支撑架与显微镜的外壁之间设有拉簧；采用这样的结构后，拉簧可以使显微镜自动复位。

附图说明

图1是本调焦结构实施例的使用状态图。

图2是本调焦结构实施例使用状态的分解图。

图3是本实施例调焦结构和显微镜的分解图之一。

图4是本实施例调焦结构和显微镜的分解图之二。

具体实施方式

如图1至4所示

光纤熔接机自身包括显微镜1、船型安装架2、成像传感器3等部件，成像传感器3是成像物镜将外界照明光照射下的(或自身发光的)景物成像在物镜的像面上，并形成二维的光强分布(光学图像)，能够将二维光强分布的光学图像转变成一维时序电信号，并将信号传送给显示器，达到识别光纤的目的。

本调焦结构包括驱动电机5、偏心轮6、拉簧8和导轨组件。

驱动电机5通过螺栓固定在光纤熔接机的船型安装架2侧壁上，船型安装架2侧壁对应驱动电机5位置开有通孔，驱动电机5的输出轴穿过通孔伸入船型安装架2内部，偏心轮6安装在驱动电机5的输出轴上，远离驱动电机5一侧的偏心轮6端面上沿其轴向方向延伸有固定轴(图中未示出)，固定轴的中心线与驱动电机5的输出轴中心线不共线，固定轴上套装有轴承61。

光纤熔接机的显微镜1外壳侧壁设有与偏心轮6的轴承61配合的挡块11,导轨组件包括滑轨71、导轨支撑架73和滑块72，导轨支撑架73开有两个腰形孔，并且导轨支撑架73与通过螺栓贯穿腰型孔与船型安装架2固定，滑块72与光纤熔接机的显微镜1通过螺栓固定，滑轨71与导轨支撑架73之间也通过焊接固定，滑轨71和滑块72配合，滑轨71的走向与显微镜的轴向方向一致。

拉簧8的两端分别与导轨支撑架73与显微镜1的外壁底部之间固定，拉簧8的长度方向与滑轨71的走向一致，固定轴及轴承61处于显微镜1外壳侧壁的挡块11与显微镜1的外壁底部之间。

将整个显微镜1调处于船型安装架2内，显微镜1的镜头12对准两个电极之间位置，并通过本调焦结构控制显微镜1的位置和角度，使光纤成像一直居于成像传感器3的中间位置，此时将显微镜1的镜筒固定座的两个螺栓锁紧固定在机体上，保证位置不再移动，光学成像调试过程完成。

在需要对光纤成像进行调焦时，通电点亮光源4，将光纤放入夹具中后，显微镜1的镜头12对准，找到光纤成像，驱动马达带动与之相连偏心轮6做旋转运动，这样在导轨组件的作用下，推动显微镜1前后作直线运动，改变了光纤和显微镜1之间物距的变化，改变了显微镜1齐焦面在光纤内的位置，对光纤进行分层扫描成像，获取光纤清晰的结构信息。

以上所述的仅是本实用新型的一种实施方式，应当指出，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以作出若干变型和改进，这些也应视为属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920021289.3

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209231565U

授权时间:20190809

主分类号:G02B 6/255

专利分类号:G02B6/255;G02B21/24

范畴分类:30A;

申请人:安徽相和通信有限公司

第一申请人:安徽相和通信有限公司

申请人地址:233010 安徽省蚌埠市兴旺路555号（上理大科技园蚌埠基地中试拓展区4号厂房3楼）

发明人:孙守军;张标;高峥嵘

第一发明人:孙守军

当前权利人:安徽相和通信有限公司

代理人:王琪;和聚龙

代理机构:34102

代理机构编号:蚌埠鼎力专利商标事务所有限公司

优先权:CN2018222625649

关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/431e99b3ec97c315ff0f9412.html