# 镁锆铬质浇注料论文_朱宝利,卜景龙,李如椿

导读:本文包含了镁锆铬质浇注料论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:浇注料,熟料,英石,耐火材料,能力,钢包,渗透性。

### 镁锆铬质浇注料论文文献综述

朱宝利,卜景龙,李如椿[1]（2006）在《镁锆铬质浇注料抗渣性能研究》一文中研究指出利用静态坩埚法测试了镁锆铬质浇注料的抗渣性,借助SEM,EDAX,XRD等分析测试手段研究了抗渣性能的影响因素及抗渣侵蚀渗透机理。(本文来源于《2006年第十二届冀鲁豫晋京五省（市）耐火材料学术交流会论文集》期刊2006-06-30）

朱宝利,卜景龙,李如椿,冯立如[2]（2004）在《镁锆铬质无碳钢包渣线耐火浇注料》一文中研究指出实验以轻烧氧化镁和锆英石为原料,采用湿法共磨工艺,合成了镁锆质熟料。并以此为主要原料研制了镁锆铬质浇注料。实验证明,镁锆铬质浇注料的抗渣侵蚀能力、抗渣渗透能力较高。(本文来源于《河北理工学院学报》期刊2004年03期）

涂军波,魏军从,张文杰[3]（2004）在《镁锆质浇注料的抗渣性研究》一文中研究指出采用坩埚法研究了镁锆质浇注料的抗渣性。结果表明:随着配料中锆英石的增加,浇注料抗渣渗透性增 强,抗渣侵蚀性降低。文中主要探讨了镁锆质浇注料抗渣渗透性机理。(本文来源于《硅酸盐通报》期刊2004年04期）

朱宝利,卜景龙,李如椿,冯利如[4]（2004）在《钢包渣线用镁锆铬质无炭浇注料的研制》一文中研究指出精炼钢包渣线使用含炭耐火材料存在着使钢水增碳的问题 ,需要研制抗渣侵蚀和渗透能力较强的无炭钢包渣线材料。以轻烧氧化镁和锆英石为原料 ,采用湿法共磨工艺 ,合成了镁锆质熟料 ,并以此合成料为主要原料 ,加入工业Cr2 O3细粉、锆英石细粉及硅微粉等研制了无炭的镁锆铬质钢包浇注料。实验证明 ,制得的镁锆铬质浇注料高温强度较高 ,高温收缩率较小 ,抗渣侵蚀和渗透能力较强。(本文来源于《耐火材料》期刊2004年02期）

朱宝利[5]（2003）在《镁锆铬质无碳钢包渣线耐火浇注料的研究开发》一文中研究指出镁锆铬质浇注料是碱性不定型耐火材料的一个新品种,是MgO-ZrO_2-SiO_2-Cr_2O_3系统在洁净钢冶炼方面的重要应用。本实验以轻烧氧化镁和锆英石为原料,采用湿法共磨工艺,合成了镁锆质熟料,并系统研究了配料组成、烧成温度、原料粒度对合成熟料体积密度、显气孔率、物相组成和显微结构的影响。研究证明:合成致密镁锆熟料是可行的,锆英石粒度大小对合成熟料致密化有重要的影响。锆英石和轻烧氧化镁粒度越小,合成出熟料越致密。工艺参数:1600℃烧成时,选用粒径为20μm的轻烧氧化镁和5μm的ZrSiO4,其中ZrSiO4占15%;1670~1700℃烧成时,选用粒径为20μm的轻烧氧化镁和10μm的ZrSiO4,其中10μm的ZrSiO4占10%。在此基础上,通过以合成熟料为主要原料研制了镁锆铬质浇注料,利用静态坩埚法,比较了镁锆铬质浇注料与氧化镁-锆英石质浇注料在抗渣性能方面的差异。借助SEM、EDS、XRD等现代测试手段,分析了研制浇注料中ZrSiO4,Cr_2O_3加入量的变化,对其抗渣性能的影响。实验证明,镁锆铬质浇注料的抗渣侵蚀能力、抗渣渗透能力比氧化镁-锆英石质浇注料有较大提高。其抗渣侵蚀、渗透机理是:镁锆铬质浇注料在基质中引入Cr_2O_3微粉(d501.5μm),锆英石微粉,使浇注料在1700℃左右使用时,在基质中形成一定范围的MgCr2O4尖晶石和高熔点的CaZrO3第二相,提高了浇注料的高温强度和抗渣性。研究证明,研制浇注料随ZrSiO4加入量的增加,抗渣侵蚀能力下降,抗渣渗透能力提高,基质中ZrSiO4最大加入量为20%。研制浇注料随Cr_2O_3加入量的增加,抗渣侵蚀、渗透能力都有提高,且以加入2-3%Cr_2O_3的浇注料具有较强的抗渣侵蚀、渗透能力。以10% ZrSiO4含量的MgO-ZrSiO4质合成熟料为骨料,以电熔镁砂、锆英石、合成熟料、Cr_2O_3为基质研制的浇注料,其抗渣侵蚀性好,抗渣渗透性强,是一种在钢包渣线部位应用较为理想的材料。(本文来源于《河北理工学院》期刊2003-03-15）

崔学正[6]（1995）在《镁锆质浇注料的渣浸透机理》一文中研究指出镁锆质耐火浇注料由于其具有较低的渣浸透和高的耐侵蚀性,现在被应用于新日铁名古屋厂的钢包渣线。通过坩埚试验,对不同FeO含量的碱性渣,CaO/SiO_2及热面微观结构的分析,研究抑制渣浸透机理。 抑制渣浸透机理由下列几方面组成: 1)在热面上形成MgO颗粒密集层; 2)由于在浸入的渣中,ZrO_2吸收了CaO而形成了CaZrO_3,其体积膨胀是ZrO_2的2倍多,所以渣浸入层中MgO颗粒之间的间隙变密; 3)由于MgO颗粒中吸收FeO,ZrO_2颗粒中吸收了CaO,所以浸渣粘度升高。(本文来源于《国外耐火材料》期刊1995年06期）

### 镁锆铬质浇注料论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

实验以轻烧氧化镁和锆英石为原料,采用湿法共磨工艺,合成了镁锆质熟料。并以此为主要原料研制了镁锆铬质浇注料。实验证明,镁锆铬质浇注料的抗渣侵蚀能力、抗渣渗透能力较高。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 镁锆铬质浇注料论文参考文献

[1].朱宝利,卜景龙,李如椿.镁锆铬质浇注料抗渣性能研究[C].2006年第十二届冀鲁豫晋京五省（市）耐火材料学术交流会论文集.2006

[2].朱宝利,卜景龙,李如椿,冯立如.镁锆铬质无碳钢包渣线耐火浇注料[J].河北理工学院学报.2004

[3].涂军波,魏军从,张文杰.镁锆质浇注料的抗渣性研究[J].硅酸盐通报.2004

[4].朱宝利,卜景龙,李如椿,冯利如.钢包渣线用镁锆铬质无炭浇注料的研制[J].耐火材料.2004

[5].朱宝利.镁锆铬质无碳钢包渣线耐火浇注料的研究开发[D].河北理工学院.2003

[6].崔学正.镁锆质浇注料的渣浸透机理[J].国外耐火材料.1995

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/43581976b5dfc5a5ba02fe93.html