# 控轧控冷对38CrMoAl钢盘条硬度的影响和工艺优化

### 论文摘要

Φ8～20 mm 38CrMoAl钢（/%:0.35～0.42C,0.20～0.45Si,0.30～0.60Mn,≤0.035P,≤0.035S,1.35～1.65Cr,0.15～0.25Mo,0.70～1.10Alt）的生产工艺为90 t转炉-LF-VD-150 mm×150 mm方坯连铸-连轧。分析了成分、轧制温度、冷却速度对38CrMoAl钢组织的影响。通过将铸坯加热温度、开轧温度和吐丝温度分别由（1100±40）℃,（1020±20）℃(和（900±15）℃降至（1 060±40）℃,（980±20）℃和（840±15）℃,同时降低冷却线辊道速度,盘条HB硬度值由284～353降至221～254,显著降低冷拔过程的断丝率。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 马志军

关键词: 盘条,热轧和冷却工艺,组织,硬度

来源: 特殊钢 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 江苏永钢集团有限公司技术部

分类号: TG142.1;TG335

页码: 35-38

总页数: 4

文件大小: 550K

下载量: 66

### 相关论文文献

- [1].生命的硬度(组诗)[J]. 神剑 2008(03)

- [2].EVA鞋垫硬度与厚度对人脚舒适度影响的研究[J]. 中国皮革 2014(16)

- [3].风的硬度[J]. 诗选刊(下半月) 2009(02)

- [4].选择性破碎在煤矿中的应用[J]. 煤炭加工与综合利用 2014(05)

- [5].不同硬度关系换算[J]. 金属加工(热加工) 2015(01)

- [6].水的硬度对海参涨发率的影响[J]. 食品工业科技 2009(02)

- [7].高含盐高硬度废水化学软化的预处理工程[J]. 辽宁化工 2018(05)

- [8].巧测砖的硬度[J]. 中学生数学 2013(18)

- [9].生命的硬度[J]. 思维与智慧 2014(08)

- [10].20CrMnTi钢材组织性能研究与优化[J]. 金属材料与冶金工程 2017(Z1)

- [11].硬度的测量与计算[J]. 科技创新导报 2009(09)

- [12].肇庆的硬度[J]. 四川文学 2015(11)

- [13].淬火时硬度不足的原因以及解决的方法[J]. 农机使用与维修 2011(01)

- [14].GCr15轴承圈回火硬度的变化规律[J]. 金属加工(热加工) 2009(03)

- [15].活塞杆硬度降低原因探讨[J]. 金属加工(热加工) 2020(08)

- [16].高压热处理对低碳钢组织和硬度的影响[J]. 热加工工艺 2018(12)

- [17].热处理对Al_2O_(3f)/Mg-6Al-0.5Nd-xGd复合材料组织及硬度的影响[J]. 金属热处理 2019(04)

- [18].硬度匹配对GS-18NiMoCr36/42CrMo摩擦副冲击磨损性能的影响[J]. 热加工工艺 2019(20)

- [19].低硬度SEBS新品——SEBSYH-561[J]. 橡胶科技市场 2010(08)

- [20].影响40Mn钢链片淬回火硬度的原因分析[J]. 宽厚板 2019(03)

- [21].荣昌猪肉质硬度分析[J]. 肉类研究 2012(08)

- [22].挑起生命的硬度[J]. 广东教育(高中版) 2008(03)

- [23].20CrMnTi零件加工表面粗糙原因分析及改进措施[J]. 新疆钢铁 2018(04)

- [24].硬度与抗拉强度的关系浅析[J]. 机械工业标准化与质量 2009(10)

- [25].20Cr2Ni4钢制打击罩硬度异常分析[J]. 理化检验(物理分册) 2019(12)

- [26].浅析新旧标准GB/T3903.4-2017与GB/T3903.4-2008的差异[J]. 皮革科学与工程 2019(03)

- [27].成熟期杏果实可溶性固形物 酸含量和硬度的变化规律及相关性分析[J]. 河北农业科学 2017(05)

- [28].黑暗的硬度[J]. 上海文学 2013(03)

- [29].7075铝合金搅拌摩擦加工改性区硬度性能分析[J]. 黄山学院学报 2020(03)

- [30].42CrMo硬度研究及改善措施[J]. 冶金与材料 2020(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/43a1a9b52f6887d1cc8b80c8.html