# SiC纳米颗粒对TC4钛合金微弧氧化涂层组织结构及耐蚀性能的影响

### 论文摘要

在基础电解液中加入SiC纳米颗粒,利用微弧氧化技术在TC4钛合金表面制备微弧氧化陶瓷涂层,研究纳米颗粒的添加对微弧氧化涂层组织结构及耐蚀性能的影响。结果表明:550,600V及650V条件下,基础电解液中SiC的加入,使TC4微弧氧化涂层的厚度由9.2,12.8μm和12.4μm分别增大到12.0,14.9μm和20.0μm。随着电压的升高,微弧氧化涂层的表面粗糙度逐渐增大,分别为2.65, 3.34μm和3.61μm。SiC的加入有效抑制微弧氧化涂层表面裂纹的产生,增加涂层厚度从而降低涂层的阳极电流密度,提高微弧氧化涂层的耐蚀性能。微弧氧化涂层增加了TC4的开路电位及自腐蚀电位。

### 论文目录

- 1 实验材料与方法

- 1.1 实验材料

- 1.2 微弧氧化处理

- 1.3 涂层微观组织结构分析

- 1.4 耐蚀性能测试

- 2 结果与分析

- 2.1 微弧氧化涂层组织结构

- 2.2 微弧氧化涂层腐蚀行为

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 常海,郭雪刚,文磊,金莹

关键词: 微弧氧化,纳米颗粒,腐蚀行为

来源: 材料工程 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 北京科技大学国家材料服役安全科学中心

基金: 高等学校学科创新引智计划资助项目(B12012)

分类号: TG174.4

页码: 109-115

总页数: 7

文件大小: 4174K

下载量: 323

### 相关论文文献

- [1].微弧氧化制备黑色膜工艺、着色机制及应用的研究现状与展望[J]. 材料保护 2018(07)

- [2].铝合金微弧氧化层耐海水冲蚀性能的研究[J]. 科技创新导报 2016(23)

- [3].石墨烯对镁合金微弧氧化层结构及性能的影响[J]. 兵器材料科学与工程 2017(03)

- [4].钛合金表面微弧氧化陶瓷膜的制备及耐腐蚀性能研究[J]. 同行 2016(08)

- [5].铝合金交流微弧氧化过程中电参数的变化及其机制探讨[J]. 材料保护 2014(09)

- [6].锆微弧氧化表面处理技术研究进展[J]. 表面技术 2019(07)

- [7].工作电压对微弧氧化涂层表面形貌和性能的影响[J]. 中国体视学与图像分析 2018(01)

- [8].金属微弧氧化功能陶瓷涂层设计制备与使役性能研究进展[J]. 中国表面工程 2018(04)

- [9].纯镁含锌微弧氧化生物涂层的临床应用可行性研究[J]. 实用妇科内分泌杂志(电子版) 2017(26)

- [10].2024铝合金微弧氧化涂层的耐磨性能[J]. 材料保护 2017(10)

- [11].纯镁超声微弧氧化生物涂层植入体内4周的降解行为[J]. 中国表面工程 2013(03)

- [12].变频恒流稳压微弧氧化电源的人机界面设计[J]. 电气技术 2012(01)

- [13].7075铝合金在硼酸钠溶液体系的微弧氧化涂层性能表征[J]. 材料研究与应用 2018(02)

- [14].纯镁含锌微弧氧化生物涂层抑制金黄色葡萄球菌的体外研究[J]. 黑龙江医药科学 2018(03)

- [15].铝合金表面扫描式微弧氧化成膜机理分析[J]. 电镀与涂饰 2012(07)

- [16].扫描式微弧氧化铝合金表面成膜效率分析[J]. 电加工与模具 2012(04)

- [17].不同电压下镁合金的微弧氧化行为[J]. 腐蚀与防护 2011(05)

- [18].2A12铝合金表面微弧氧化与性能研究[J]. 铸造技术 2017(12)

- [19].触摸屏技术在微弧氧化过程控制中的应用[J]. 新技术新工艺 2013(07)

- [20].微弧氧化陶瓷表面无钯活化化学镀铜的研究[J]. 机车车辆工艺 2009(04)

- [21].铝合金微弧氧化添加剂的研究进展[J]. 热加工工艺 2017(24)

- [22].氧化时间对7075铝合金微弧氧化陶瓷层组织结构及性能的影响[J]. 兵器材料科学与工程 2015(03)

- [23].电流密度对碳钢微弧氧化层耐液态铅铋腐蚀性能的影响[J]. 表面技术 2019(02)

- [24].微弧氧化铝合金与高铝超薄玻璃的激光焊接性能及机理[J]. 中国激光 2017(12)

- [25].锌合金表面微弧氧化层制备及性能研究[J]. 山东化工 2019(10)

- [26].超声波对6061铝合金健身器材表面微弧氧化层的影响[J]. 热加工工艺 2019(22)

- [27].高速微粒轰击对微弧氧化铝合金疲劳性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2018(07)

- [28].微弧氧化工艺在高速铁路棘轮装置上的应用[J]. 电气化铁道 2018(04)

- [29].纯钛微弧氧化载杜仲提取物生物膜层生物相容性研究[J]. 微量元素与健康研究 2017(04)

- [30].植酸对纯镁超声微弧氧化层防护性能的影响[J]. 中国表面工程 2015(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/43baa34e92fb7ecb025c4c54.html