# 一种多功能除尘装置论文和设计-马立志

### 全文摘要

本实用新型涉及一种多功能除尘装置，包括空气滤芯和设置在空气滤芯内的风机，其特征在于，所述空气滤芯两端安装有支承轴承，并配有驱动滤芯转动的驱动电机；底部安装粉尘收纳盒，用来收纳来自空气滤芯的粉尘，所述装置还包括压缩机多功能除尘装置，设置在空气滤芯外侧的端部，用于清除空气滤芯表面的粉尘。本实用新型的有益效果是：本多功能除尘装置集除尘、吸尘、吹尘、送风于一体，将极大改善舱室内的空气环境，对人员健康、设备保护、作业施工起到重要的作用。

### 主设计要求

1.一种多功能除尘装置，包括空气滤芯和设置在空气滤芯内的风机，其特征在于，所述空气滤芯两端安装有支承轴承，并配有驱动滤芯转动的驱动电机；底部安装粉尘收纳盒，用来收纳来自空气滤芯的粉尘，所述装置还包括压缩机多功能除尘装置，设置在空气滤芯外侧的端部，用于清除空气滤芯表面的粉尘。

### 设计方案

1.一种多功能除尘装置，包括空气滤芯和设置在空气滤芯内的风机，其特征在于，所述空气滤芯两端安装有支承轴承，并配有驱动滤芯转动的驱动电机；底部安装粉尘收纳盒，用来收纳来自空气滤芯的粉尘，所述装置还包括压缩机多功能除尘装置，设置在空气滤芯外侧的端部，用于清除空气滤芯表面的粉尘。

2.根据权利要求1所述的多功能除尘装置，其特征在于，支撑空气滤芯的机架为长方形框架式结构，前后左右及顶部均为中空，用于根据工况选择安装可拆式封板。

3.根据权利要求2所述的多功能除尘装置，其特征在于，所述机架左侧安装有滤网，右侧安装有防护网，下方安装有粉尘中间隔板。

4.根据权利要求2所述的多功能除尘装置，其特征在于，所述可拆式封板端部设置安装有快速对接吸管接口。

5.根据权利要求1所述的多功能除尘装置，其特征在于，所述空气滤芯内设立有压缩空气喷管，压缩空气喷管由金属管及喷嘴组成，其中金属管的一端密封，另一端与压缩机连接，压缩机产生的压缩空气将通过喷嘴去除滤芯外表面的积尘。

6.根据权利要求1所述的多功能除尘装置，其特征在于，所述空气滤芯端部设置有滤芯封板。

7.根据权利要求6所述的多功能除尘装置，其特征在于，所述滤芯封板上设置安装有用于检测滤芯的积尘程度压力开关，控制器用于控制压缩机及空气滤芯旋转驱动电机对空气滤芯进行反向清洗。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及除尘领域,特别是涉及一种多功能除尘装置，可用于施工中粉尘重的房间或者空间。

背景技术

当前的船舶在建造期间，由于打磨作业造成舱室内粉尘弥漫，尤其是铁屑等对人体及设备造成巨大的损害，目前常用的方法是：1、加大舱室的通风量，对除尘效果不明显，而且会将粉尘传染至附近舱室；2、上船人员配戴防尘口罩，此法虽然对施工人员呼吸系统有一定的防护作用，但对人员皮肤等起不到防护作用；3、设备通过加盖防尘布进行防护，此方法虽然对设备起到一定的防护作用，但会影响到设备的安装调试进程。另外如果设备防尘布覆盖不严密，粉尘将会从缝隙中进入设备内部，造成设备内精密部件落尘，从而影响设备性能及寿命，更严重的将使设备报废。

发明内容

针对上述问题，本实用新型的为了减少粉尘污染，改善房间内的空气质量，以达到保护人员和设备的目的，本实用新型提供一种多功能除尘装置，是通过如下技术方案实现的：

一种多功能除尘装置，包括空气滤芯和设置在空气滤芯内的风机，所述空气滤芯两端安装有支承轴承，并配有驱动滤芯转动的驱动电机；底部安装粉尘收纳盒，用来收纳来自空气滤芯的粉尘，所述装置还包括压缩机多功能除尘装置，设置在空气滤芯外侧的端部，用于清除空气滤芯表面的粉尘。

进一步的，支撑空气滤芯的机架为长方形框架式结构，前后左右及顶部均为中空，用于根据工况选择安装可拆式封板。

进一步的，所述机架左侧安装有滤网，右侧安装有防护网，下方安装有粉尘中间隔板。

进一步的，所述可拆式封板端部设置安装有快速对接吸管接口。

进一步的，所述空气滤芯内设立有压缩空气喷管，压缩空气喷管由金属管及喷嘴组成，其中金属管的一端密封，另一端与压缩机连接，压缩机产生的压缩空气将通过喷嘴去除滤芯外表面的积尘。

进一步的，所述空气滤芯端部设置有滤芯封板。

进一步的，所述滤芯封板上设置安装有用于检测滤芯的积尘程度压力开关，控制器用于控制压缩机及空气滤芯旋转驱动电机对空气滤芯进行反向清洗。

本实用新型的有益效果是：本多功能除尘装置集除尘、吸尘、吹尘、送风于一体，将极大改善舱室内的空气环境，对人员健康、设备保护、作业施工起到重要的作用。

附图说明

图1是本实用新型的具体实施例中结构示意图。

图2是本实用新型的具体实施例中A-A视图。

图3是本实用新型的具体实施例中B-B视图。

图4是本实用新型的具体实施例中原理示意图。

图5是本实用新型的具体实施例中压缩空气喷管结构示意图。

上述图中：1-风机、2-空气滤芯、3-驱动电机、4-粉尘收纳盒、5-压缩机、6-控制器、7-压力开关、8-机架、9-可拆封板、10-支承轴承、11-吸管接口、12-滤网、13-防护网、14-中间隔板、15-压缩空气喷管、16-金属管、17-喷嘴、18-滤芯封板。

具体实施方式

下面结合实施例和附图，以本实用新型的具体实施例进行详细说明。

本实施例一种多功能除尘装置见图1-图5，主要包含风机1、空气滤芯2、驱动电机3、粉尘收纳盒4、压缩机5、控制器6、压力开关7、机架8、可拆封板9、支承轴承10、吸管接口11、滤网12、防护网13、中间隔板14、压缩空气喷管15、金属管16、喷嘴17、滤芯封板18等，空气滤芯两端安装有支承轴承10，并配有驱动滤芯转动的驱动电机3；底部安装粉尘收纳盒4，用来收纳来自空气滤芯2的粉尘。

机架8为长方形框架式结构，前后左右及顶部均为中空，根据工况不同安装可拆式封板9，具体如下：

除尘工况：所有可拆式封板9均不安装；

吸尘工况：前、后、左及顶部均安装可拆式封板9；

吹尘工况：除右侧安装可拆式封板9，其余可拆式封板9均不安装。

机架8内，左侧安装有滤网12，用于在除尘工况时滤掉大块的杂物，防止大块杂物吸附在滤芯上，从而影响过滤效果；右侧安装有防护网13，用于防止风叶转动时的人员意外损害；下方安装有粉尘中间隔板14，用于防止粉尘收纳盒中的粉尘被风机回吸至滤芯内。

可拆式封板9端部设置安装有快速对接吸管接口11，当安装于空气滤芯侧时，可用于吸收各处堆积粉尘吸入装置，防止二次污染；当安装于风机出风侧时，可用于清除狭小空间内的粉尘。

中间隔板14的中部设置有开口如图3，被压缩空气吹出的粉尘将由此进入粉尘收纳盒4中。

空气滤芯2内设立有压缩空气喷管15，由金属管16及喷嘴17组成，其中金属管的一端密封，另一端接压缩空气。当压缩机运行时，压缩空气将通过喷嘴17去除滤芯外表面的积尘。

滤芯端部设置有滤芯封板18。

滤芯封板18上设置安装有压力开关7，用于检测滤芯的积尘程度，当滤芯表面积尘达到设定值时，控制器6将控制压缩机6及滤芯旋转驱动电机3对滤芯进行反向清洗，以去除滤芯外表面的积尘。

一种多功能除尘装置原理是采用风机1与空气滤芯2的组合，将舱室内空气循环过滤，滤掉粉尘，净化空气；同时采用压缩空气对空气滤芯进行反向冲洗，以清除滤芯上的粉尘。当本实施例开始供电后，控制器6启动风机运行，将经滤芯2过滤后的空气吹出装置；此时粉尘将吸附在滤芯的外表面；当粉尘累积到一定程度时，压力开关7将动作，控制器6接收到压差信号后，启动压缩机5，压缩机5产生的高压气体将通过压缩空气喷管15从空气滤芯2的内侧向空气滤芯2外侧喷出，此时吸附在滤芯表面的粉尘将在压缩空气的作用下脱离滤芯，该处滤芯将恢复过滤功能，粉尘在重力作用下将跌落至粉尘收纳盒中；同时控制器6将控制滤芯旋转电机运行，滤芯在电机的带动下转动，从而将滤芯的积尘部位转送至压缩空气喷嘴17下进行反向除尘。

以上所述实施例仅表达了本实用新型的部分实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变化和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920064546.1

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209475846U

授权时间:20191011

主分类号:B01D 46/26

专利分类号:B01D46/26;B01D46/42

范畴分类:23A;41B;

申请人:友联船厂（蛇口）有限公司;招商局重工（深圳）有限公司

第一申请人:友联船厂（蛇口）有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市南山区前海妈湾大道1045号

发明人:马立志;张宝辉;张志遥;姜坤;罗伟;伍杰

第一发明人:马立志

当前权利人:友联船厂（蛇口）有限公司;招商局重工（深圳）有限公司

代理人:马金华

代理机构:11531

代理机构编号:北京汇捷知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/43f66472e5b045a070d35aa1.html