# 浅谈导流施工技术在水利工程施工中的应用邬志红

邬志红

重庆交通职业学院重庆402274

摘要：随着全球经济的飞速发展，资源的使用量与需求量不断提升，各国都加大了对可再生能源的开发和使用力度，尤其对于水能资源的应用，在技术上已经愈发成熟。水能的开发和利用需要以水利工程为保障，水利工程施工质量对水能的后续使用关系重大，为了避免水流对施工产生负面影响，应积极采用导流技术来缓解水流对施工的冲击，保障工程质量。

关键词：水利工程；施工；导流施工技术；应用策略

中图分类号：TV551文献标识码：A

引言：国家发展水平的不断提升以及水利事业发展脚步的逐渐加快，促使各种水利工程施工技术以及设备等都发生了较为显著的变化。多种较为关键的施工技术发挥出的实效性也越来越高。其中，就导流施工技术来讲，对其进行有效应用，对促进水利工程的施工效率以及质量提升具有十分重要的意义，对其水利工程施工中的应用加以深入分析，有助于更好的优化以及完善水利工程施工技术。

1导流施工技术概述

在水利工程正式实施之前，利用导流技术对水流进行引导和控制，使其避开施工现场，以此来保障工程的顺利开展，主要施工内容为截流、基坑排水、下闸蓄水等，使水流在引导下能够绕过施工场地向下游下泄，确保施工场地不受水流的影响而出现水流汇集渗漏等情况，从而营造出良好的施工环境，尤其是在汛期以及水流变动明显时期，能够对施工建设安全提供切实保障。

2导流施工技术特点

在水利工程施工中，导流施工技术的主要特点包括以下几个方面：①导流施工技术与水利施工技术相结合，导流技术的应用能够为后续水利施工技术的实施创造有力条件；②坝址的选择十分关键，导流施工技术应用的有效性在一定程度上取决于坝址的选取，坝址的选取也能够促进导流技术的广泛应用；③导流技术涉及范围较广，在使用中需要施工人员对现场有充分的了解和把握，与实际地质情况相结合后，确保施工方案与技术的高效落实。

3导流施工技术

3.1合理择选坝址

在实施具体的设计操作以前，需要对工程的坝体地址的择选问题加以充分考量，并注重观察所择选坝址周边地区的地形和地貌。在具体择选坝址时，理应对相应区域的地质条件、施工难度以及水能指标等加以有效考察。

3.2科学设计水电枢纽工程施工计划

在确保坝址择选科学性的同时，还应重视设计出实效性较高的水电枢纽工程施工方案，且在确定完坝体的具体位置以后，为了促使相应工程项目的分布具备更高的合理性，一般而言，理应基于导流的明渠开始，对施工的方案进行布置，随后再实施有针对性的厂房分布操作，对促进导流施工技术实效性的发挥具有积极意义。

4导流施工技术在水利工程中的应用

4.1明渠导流

明渠导流主要用于河道比较平缓的地区，这样也有利于在这样的河道上进行导流施工作业，主要是在滩地和河岸上挖渠道促进导流进行，然后需要修筑围堰以便于水流下泄。明渠导流的使用范围也很广泛，比如在河道附近也可以使用明渠导流，在河道附近的坝底上预留缺口和底孔，从而降低河流流水的冲击力。在使用明渠导流时候要特别注意做好考察工作，确定使用地区的环境是否合适，对当地的地质条件、河床等实际情况做好调查，以便于使用明渠导流。一般情况下明渠导流地的河床比较宽，而且河流出口与河流主道有一定的角度，便于排水，最后明渠的轴线需要特别注意，需要按照标准布置，这样有利于增强其防冲力度。

4.2隧洞导流

隧洞导流就是挖隧洞从而促进施工地区的导流，主要适用于山体坚硬、两岸地形险峻、河谷狭窄的山区河流地区。这些地区通常有固体建筑，这样才能进行隧洞挖掘，然后再在上下游合理的地区修筑围堰促进水流的外泄，最终让施工过程中的导流问题彻底解决。但是这种施工方法危险性较高，成本高，难度大，对施工人员的要求也较高，所以一般只用于无法设置明渠导流的地区。

4.3坑基排水

在实施完截流操作以后，经由旧船道过流，对基坑实施抽水操作，并应在具体实施排水操作的过程中，将基坑中的降水以及渗水等排除，促使其经由闸坝过流，有助于减少基坑的渗水量。在刚开始进行排水操作时，可优先利用抽水机实施相应操作，其中可以配备3台功率为20kW的抽水机以及长度为20m的扬程，并将其中一台抽水机当做备用机器。

4.4船闸施工

一般而言，对船闸工程进行的施工基本包括对上闸首、下闸首以及闸室等的施工，基于船闸的设计本身较为复杂，涉及到的部位也较多，船闸整体的施工流程对实际工程的施工效率以及进度也具有直接影响。因此，基于船闸结构可对施工质量造成的影响，在对其实施具体施工的过程中，也会受到船闸技术要求以及现场制约条件的影响，所以，需要着重于对船闸的主体结构进行高质量设计，并对其他结构实施辅助设计，严格遵循所规定的施工原则，实施各环节施工。

5水利工程施工中导流施工技术的创新性应用

5.1加大技术创新投入

创新是推动发展的不竭动力，所以提高水利工程中施工导流技术的发展必须要不断创新。现阶段在纯更新浪潮的发展下，科技无疑是促进水利工程导流施工的重要且有效的方法，所以，为了使其技术更先进，效率更高，就需要在水利工程导流施工技术中加入科技创新元素，加强合作，从而促进水利工程导流施工技术的进一步发展。

5.2注重水利人才的培养

人才资源是促进工程进一步发展的重要资源，人才资源可以创新，所以注重水利人才的培养在提高水利工程导流施工中也具有重要的影响作用，而且现阶段企业需要发展都需要重视人才的培养。所以水利施工企业要积极引进创新性技术人才以及管理人才，并且加强对老员工的培训，提高他们各方面的素质，促进他们整体的提高。同时也有利于新员工的学习，这样在企业内部形成一种众创的局面，促进水利工程施工导流技术的创新发展，提高企业的竞争力。

5.3优化以及完善施工管理体系

积极完善以及优化施工管理体系，不仅有助于减少水利工程实际的施工时间，也有助于为施工单位创造更多的经济效益，促使水利工程的施工质量大幅度提升。导流施工技术是现如今各水利工程中应用较为广泛的技术之一，对其加以有效创新，有助于促使各环节水利工程施工更充分的发挥实效性，而完善以及优化施工管理体系，便为创新施工技术的基础步骤。基于此，有关单位及人员需要积极改革水务体系，优化管理体系，促进自身的核心竞争力提升，有助于促进工程施工整体效率提升。

结束语：

就水利工程而言，对导流技术应用的前景依旧较为广阔，基于此，为了有效确保水利工程的整体施工质量，有关人员及部门理应对实施高质量的工程导流施工工作提起高度重视，有助于后期各环节施工更为顺利的开展和实施。同时，也应积极应用多种现代施工技术手段，促使各环节施工的实效性充分发挥出来，有助于确保施工效率。

参考文献：

[1]姚东风.水利工程施工中导流施工技术的应用[J].江西建材,2014(24):

167.

[2]熊继火.刍议堤防护岸工程施工技术在水利工程中的应用[J].江西建材,2014(24):178.

[3]赵玮.浅谈新技术在水利工程施工中的具体应用[J].科技创新与应用,2014(36):209.

[4]房魁勇,谢大鹏.分析防渗技术在水利工程施工中的应用[J].黑龙江科技信息,2014(36):210.

[5]占龙梅.防渗漏施工技术在水利工程施工中的应用分析[J].江西建材,2014(23):114.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/44150b694aec8be646515b44.html