# 除尘式混凝土废料块粉碎回收处理装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种除尘式混凝土废料块粉碎回收处理装置，解决了施工现场对预制的混凝土废弃梁板及边角料如何进行重复利用的问题。包括在粉碎箱体（1）的顶部设置有C形进料口（2），粉碎箱体（1）的出料口设置在出料箱体（12）的顶面上，在粉碎箱体（1）内的上部设置有纵向碾压破碎辊组，在纵向碾压破碎辊组下方的粉碎箱体内设置有溜料漏斗（9），在溜料漏斗中设置有横向碾压破碎辊组；在粉碎箱体（1）上端的侧壁上连接有吸尘管（21），吸尘管（21）的出口端（23）设置在水箱（24）中的水面（25）的下方，在吸尘管（21）上设置有抽风机（22），在水箱（24）上设置有排渣阀（26）。处理效率高，经济价值大。

### 主设计要求

1.一种除尘式混凝土废料块粉碎回收处理装置，包括粉碎箱体（1）、出料箱体（12）和水箱（24），在粉碎箱体（1）的顶部设置有C形进料口（2），粉碎箱体（1）的出料口设置在出料箱体（12）的顶面上，其特征在于，在粉碎箱体（1）内的上部设置有纵向碾压破碎辊组，在纵向碾压破碎辊组下方的粉碎箱体（1）内设置有溜料漏斗（9），在溜料漏斗（9）中设置有横向碾压破碎辊组；在粉碎箱体（1）上端的侧壁上连接有吸尘管（21），吸尘管（21）的出口端（23）设置在水箱（24）中的水面（25）的下方，在吸尘管（21）上设置有抽风机（22），在水箱（24）上设置有排渣阀（26）。

### 设计方案

1.一种除尘式混凝土废料块粉碎回收处理装置，包括粉碎箱体（1）、出料箱体（12）和水箱（24），在粉碎箱体（1）的顶部设置有C形进料口（2），粉碎箱体（1）的出料口设置在出料箱体（12）的顶面上，其特征在于，在粉碎箱体（1）内的上部设置有纵向碾压破碎辊组，在纵向碾压破碎辊组下方的粉碎箱体（1）内设置有溜料漏斗（9），在溜料漏斗（9）中设置有横向碾压破碎辊组；在粉碎箱体（1）上端的侧壁上连接有吸尘管（21），吸尘管（21）的出口端（23）设置在水箱（24）中的水面（25）的下方，在吸尘管（21）上设置有抽风机（22），在水箱（24）上设置有排渣阀（26）。

2.根据权利要求1所述的一种除尘式混凝土废料块粉碎回收处理装置，其特征在于，在粉碎箱体（1）的后侧面上固定设置有纵向碾压辊驱动电机（5），纵向碾压辊驱动电机（5）的输出轴与纵向碾压破碎辊组中的纵向主动碾压辊筒（7）连接在一起，在纵向主动碾压辊筒（7）的左侧设置有纵向从动左碾压辊筒（8），在纵向主动碾压辊筒（7）的右侧设置有纵向从动右碾压辊筒（6）；在粉碎箱体（1）的下端的溜料漏斗（9）的外侧壁上固定设置有横向碾压辊驱动电机（10），横向碾压辊驱动电机（10）的输出轴与溜料漏斗（9）中设置的横向碾压破碎辊组中的横向碾压主动辊（11）连接在一起，在横向碾压主动辊（11）的后侧设置有横向碾压从动辊（15）。

3.根据权利要求2所述的一种除尘式混凝土废料块粉碎回收处理装置，其特征在于，横向碾压主动辊（11）是设置在横向碾压主动辊辊轴（19）上的，横向碾压主动辊辊轴（19）与横向碾压辊驱动电机（10）的输出轴连接在一起，在横向碾压主动辊辊轴（19）上设置有主动齿轮（16），横向碾压从动辊（15）是设置在横向碾压从动辊辊轴（20）上的，在横向碾压从动辊辊轴（20）上设置有从动齿轮（18），从动齿轮（18）与主动齿轮（16）啮合在一起。

4.根据权利要求1所述的一种除尘式混凝土废料块粉碎回收处理装置，其特征在于，在出料箱体（12）中设置有出料推板驱动电控液压缸（14），在出料推板驱动电控液压缸（14）的活塞输出轴上连接有水平出料伸缩推板（13），出料推板驱动电控液压缸（14）设置在溜料漏斗（9）出料口的左侧，在溜料漏斗（9）出料口的右侧的出料箱体（12）的右侧板上设置有碎料输出口（17）；在C形进料口（2）的右侧的粉碎箱体（1）的顶部设置有支撑块（4），在支撑块（4）上设置有传送皮带衔接板（3）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种混凝土预制件粉碎装置，特别涉及一种在混凝土预制梁板中所产生的预制件废品的粉碎处理装置。

背景技术

传统公路桥梁的梁板预制，一般是在桥梁施工现场或大型预制场，集中预制加工；在梁板预制过程中，会产生预制不合格废品及预制混凝土的边角料，对这些废料需要进行及时清理，以保证预制场地的正常施工，废料的处理通常是采用人工通过人力推车或者其他设备将混凝土残料运送到指定地点，以建筑垃圾的形式进行处理的，这种处理方式，存在建筑垃圾清运困难，添埋场地不容易寻找，还造成了可重复利用的材料的浪费，现场急需开发一种能将废弃梁板进行重复利用的设备；现有技术也有通过破碎机对混凝土废料块进行粉碎的，但在粉碎过程中会产生大量的粉尘，造成环境污染。

发明内容

本实用新型提供了一种除尘式混凝土废料块粉碎回收处理装置，解决了施工现场对预制的混凝土废弃梁板及边角料如何进行重复利用和破碎中如何避免粉尘对周围环境造成污染的技术问题。

本实用新型是通过以下技术方案解决以上技术问题的：

一种除尘式混凝土废料块粉碎回收处理装置，包括粉碎箱体、出料箱体和水箱，在粉碎箱体的顶部设置有C形进料口，粉碎箱体的出料口设置在出料箱体的顶面上，在粉碎箱体内的上部设置有纵向碾压破碎辊组，在纵向碾压破碎辊组下方的粉碎箱体内设置有溜料漏斗，在溜料漏斗中设置有横向碾压破碎辊组；在粉碎箱体上端的侧壁上连接有吸尘管，吸尘管的出口端设置在水箱中的水面的下方，在吸尘管上设置有抽风机，在水箱上设置有排渣阀。

在粉碎箱体的后侧面上固定设置有纵向碾压辊驱动电机，纵向碾压辊驱动电机的输出轴与纵向碾压破碎辊组中的纵向主动碾压辊筒连接在一起，在纵向主动碾压辊筒的左侧设置有纵向从动左碾压辊筒，在纵向主动碾压辊筒的右侧设置有纵向从动右碾压辊筒；在粉碎箱体的下端的溜料漏斗的外侧壁上固定设置有横向碾压辊驱动电机，横向碾压辊驱动电机的输出轴与溜料漏斗中设置的横向碾压破碎辊组中的横向碾压主动辊连接在一起，在横向碾压主动辊的后侧设置有横向碾压从动辊。

横向碾压主动辊是设置在横向碾压主动辊辊轴上的，横向碾压主动辊辊轴与横向碾压辊驱动电机的输出轴连接在一起，在横向碾压主动辊辊轴上设置有主动齿轮，横向碾压从动辊是设置在横向碾压从动辊辊轴上的，在横向碾压从动辊辊轴上设置有从动齿轮，从动齿轮与主动齿轮啮合在一起。

在出料箱体中设置有出料推板驱动电控液压缸，在出料推板驱动电控液压缸的活塞输出轴上连接有水平出料伸缩推板，出料推板驱动电控液压缸设置在溜料漏斗出料口的左侧，在溜料漏斗出料口的右侧的出料箱体的右侧板上设置有碎料输出口；在C形进料口的右侧的粉碎箱体的顶部设置有支撑块，在支撑块上设置有传送皮带衔接板。

本实用新型通过设置通风管道，在进行粉碎时，通风管道能够在风机的作用下吸附粉碎过程中产生的粉尘，减少粉尘的污染，同时，风机的出风口能够把吸附过后的粉尘排在水箱的内部，通过水的吸附作用，吸附粉碎过程中产生的粉尘，从而大大减少了粉尘的产生，有利于环境保护；另外，通过配置出料箱和送料皮带，可实现对废料块的自动粉碎回收，处理效率高，经济价值大。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图；

图2是本实用新型的外形结构示意图；

图3是本实用新型在侧视方向上的结构示意图；

图4是本实用新型的横向碾压破碎辊组的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型进行详细说明：

一种除尘式混凝土废料块粉碎回收处理装置，包括粉碎箱体1、出料箱体12和水箱24，在粉碎箱体1的顶部设置有C形进料口2，粉碎箱体1的出料口设置在出料箱体12的顶面上，在粉碎箱体1内的上部设置有纵向碾压破碎辊组，在纵向碾压破碎辊组下方的粉碎箱体1内设置有溜料漏斗9，在溜料漏斗9中设置有横向碾压破碎辊组；在粉碎箱体1上端的侧壁上连接有吸尘管21，吸尘管21的出口端23设置在水箱24中的水面25的下方，在吸尘管21上设置有抽风机22，在水箱24上设置有排渣阀26。

在粉碎箱体1的后侧面上固定设置有纵向碾压辊驱动电机5，纵向碾压辊驱动电机5的输出轴与纵向碾压破碎辊组中的纵向主动碾压辊筒7连接在一起，在纵向主动碾压辊筒7的左侧设置有纵向从动左碾压辊筒8，在纵向主动碾压辊筒7的右侧设置有纵向从动右碾压辊筒6；在粉碎箱体1的下端的溜料漏斗9的外侧壁上固定设置有横向碾压辊驱动电机10，横向碾压辊驱动电机10的输出轴与溜料漏斗9中设置的横向碾压破碎辊组中的横向碾压主动辊11连接在一起，在横向碾压主动辊11的后侧设置有横向碾压从动辊15；纵向碾压破碎辊组实现对大块混凝土废弃块的粉碎，横向碾压破碎辊组实现二次破碎。

横向碾压主动辊11是设置在横向碾压主动辊辊轴19上的，横向碾压主动辊辊轴19与横向碾压辊驱动电机10的输出轴连接在一起，在横向碾压主动辊辊轴19上设置有主动齿轮16，横向碾压从动辊15是设置在横向碾压从动辊辊轴20上的，在横向碾压从动辊辊轴20上设置有从动齿轮18，从动齿轮18与主动齿轮16啮合在一起。

在出料箱体12中设置有出料推板驱动电控液压缸14，在出料推板驱动电控液压缸14的活塞输出轴上连接有水平出料伸缩推板13，出料推板驱动电控液压缸14设置在溜料漏斗9出料口的左侧，在溜料漏斗9出料口的右侧的出料箱体12的右侧板上设置有碎料输出口17；在C形进料口2的右侧的粉碎箱体1的顶部设置有支撑块4，在支撑块4上设置有传送皮带衔接板3，在传送皮带衔接板3上可连接废料传送皮带，废弃的混凝土块通过传送皮带被输送到C形进料口2上，并进入到粉碎箱体1；当粉碎完成后，通过控制出料推板驱动电控液压缸14，将粉碎后的料粉通过碎料输出口17送到碎料输出口17下方的物料输出皮带上，实现连续自动生产。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920294139.X

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:89(沈阳)

授权编号:CN209901379U

授权时间:20200107

主分类号:B02C4/08

专利分类号:B02C4/08;B02C4/30;B02C4/42;B02C23/20;B01D47/02

范畴分类:41A;

申请人:中铁十九局集团第三工程有限公司

第一申请人:中铁十九局集团第三工程有限公司

申请人地址:110136 辽宁省沈阳市沈北新区沈北路36号中铁十九局集团第三工程有限公司

发明人:张敏;于庆斌

第一发明人:张敏

当前权利人:中铁十九局集团第三工程有限公司

代理人:陈奇

代理机构:14106

代理机构编号:山西华炬律师事务所 14106

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/442e199fb6830edaa529afd3.html