# 基于FLUENT的文丘里管稳流性能数值模拟

### 论文摘要

采用可实现k-e湍流模型和Zwart空化模型对某种文丘里管规定工况下的空化流动进行了数值模拟,得到流量变化曲线,有效预测空化区域。选取管路喉部管径d分别为3 mm、5 mm、7 mm、9 mm;选取喉部到入口之间距离L为60 mm、40 mm、20 mm。得出结论:水力空化现象是文丘里管稳流作用的主因;喉部管径影响空化稳流性能,d为9 mm时流量增幅最大为0.13m3·h-1,d为3mm时流量增幅最小为0.02 m3·h–1;喉部与入口的距离主要影响水力空化的初生,L为20 mm空化初生入口压力最小为10.77 MPa,L为60 mm,空化初生入口压力最大为10.98 MPa。

### 论文目录

- 引言

- 1 数学模型

- 1.1 湍流模型

- 1.2 空化模型

- 2 几何建模与边界条件

- 3 数值模拟结果分析与讨论

- 3.1 空化流动数值模拟结果

- 3.2 文丘里管空化稳流性能

- 3.3 喉部直径对空化稳流性能影响

- 3.4 喉部位置对管路空化稳流性能影响

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘馥瑜,胡效东,梁之西,柳庆磊

关键词: 文丘里管,稳流,喉部,空化

来源: 系统仿真学报 2019年07期

年度: 2019

分类: 信息科技,基础科学

专业: 力学

单位: 山东科技大学机械电子工程学院

基金: 山东省自然科学基金(ZR2014EEM018)

分类号: O357.5

DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.17-0247

页码: 1460-1468

总页数: 9

文件大小: 1122K

下载量: 499

### 相关论文文献

- [1].主给水文丘里管的特点及其在三代核电厂中的应用[J]. 发电设备 2016(04)

- [2].射流器在水处理工程中的应用[J]. 科学中国人 2017(17)

- [3].对文丘里供料器的三维数值模拟及正交分析[J]. 建筑热能通风空调 2018(02)

- [4].文丘里喷雾在古城煤矿的试验与应用[J]. 能源技术与管理 2018(02)

- [5].文丘里式气泡发生器内气泡破碎机制分析[J]. 化工学报 2018(06)

- [6].文丘里气泡发生器内气泡受力量级分析[J]. 内燃机与配件 2018(15)

- [7].文丘里管式微气泡发生器内单气泡碎化行为的数值模拟[J]. 化工进展 2020(07)

- [8].文丘里式气泡发生器渐扩段内单气泡输运过程研究[J]. 原子能科学技术 2019(06)

- [9].取压口位置对文丘里管脉动流量测量的影响[J]. 计测技术 2019(03)

- [10].文丘里加热系统在透明纸浆料加热中的应用[J]. 中华纸业 2018(12)

- [11].高温除尘滤袋用文丘里管的失效原因及改进措施[J]. 腐蚀与防护 2019(01)

- [12].文丘里管应用经验谈[J]. 中国计量 2012(02)

- [13].双文丘里管在烟气流量测量中的应用[J]. 干燥技术与设备 2012(05)

- [14].某V型游艇发动机EGR系统中文丘里管的设计[J]. 山东工业技术 2019(02)

- [15].燃料/空气文丘里混合器的研究综述[J]. 中国特种设备安全 2018(03)

- [16].采用文丘里管对在线分析仪尾气进行回收[J]. 广东化工 2017(20)

- [17].文丘里管内湿天然气流动特性研究进展[J]. 石油化工应用 2015(12)

- [18].文丘里管射流器的主要性能参数研究[J]. 煤矿安全 2009(06)

- [19].多孔板与文丘里组合式空化灭活致病菌研究[J]. 浙江工业大学学报 2019(03)

- [20].基于文丘里管和射线技术的低压湿气测量方法[J]. 天然气工业 2019(09)

- [21].文丘里管式乳化液浓度配比装置误差分析[J]. 液压气动与密封 2012(11)

- [22].基于文丘里的湿气流量测量实验研究[J]. 计算机测量与控制 2019(04)

- [23].柴油机SCR系统文丘里管摩阻仿真分析与结构优化[J]. 润滑与密封 2017(04)

- [24].文丘里管回收和生态碳纤维净化水循环系统探析[J]. 中国高新技术企业 2015(15)

- [25].相继增压柴油机文丘里管EGR系统设计与试验[J]. 中国航海 2018(04)

- [26].基于MATLAB的文丘里模型和普通模型下鸡舍流感病毒的数字模拟和仿真[J]. 科学技术与工程 2018(06)

- [27].文丘里管在国六排放标准中的应用分析[J]. 北京汽车 2019(03)

- [28].稀相气力输送水平弯管与文丘里管气固流动特性[J]. 中国粉体技术 2019(01)

- [29].文丘里施肥器水力空化数值模拟[J]. 农机化研究 2018(11)

- [30].空调室外机文丘里管除霜除尘器[J]. 中国科技信息 2019(11)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/446872da3d91d7fda45125f3.html