# 一种喷漆循环水处理装置论文和设计-陈大鹏

### 全文摘要

本实用新型涉及喷漆循环水处理装置技术领域，且公开了一种喷漆循环水处理装置，包括安装座，所述安装座的顶部从左到右依次固定安装有支撑杆、气浮机、收集箱和固定座，所述安装座的顶部分别开设有位于支撑杆和气浮机相对一侧的混合池和位于收集箱和固定座相对一侧的收集池，所述支撑杆底部的右侧固定安装有位于混合池上方的储药罐，所述混合池内腔底壁的右侧固定安装有第一水泵，所述第一水泵的顶部的右侧连通有一端延伸至气浮机内部的第一进水管。该喷漆循环水处理装置，吸附层净化后的清水通过第二进水管吸取再由第二出水管灌入到混合池内，即可实现对废水循环处理，达到了废水循环处理且不污染环境的目的。

### 主设计要求

1.一种喷漆循环水处理装置，包括安装座(1)，其特征在于：所述安装座(1)的顶部从左到右依次固定安装有支撑杆(2)、气浮机(3)、收集箱(4)和固定座(5)，所述安装座(1)的顶部分别开设有位于支撑杆(2)和气浮机(3)相对一侧的混合池(6)和位于收集箱(4)和固定座(5)相对一侧的收集池(10)，所述支撑杆(2)底部的右侧固定安装有位于混合池(6)上方的储药罐(7)，所述混合池(6)内腔底壁的右侧固定安装有第一水泵(8)，所述第一水泵(8)的顶部的右侧连通有一端延伸至气浮机(3)内部的第一进水管(9)，所述安装座(1)的顶部固定安装有位于收集箱(4)和固定座(5)相对一侧并位于收集池(10)上方的过滤箱(11)，所述安装座(1)的顶部分别固定安装有数量有两个并位于过滤箱(11)前后两侧的第一支撑柱(12)和第二支撑柱(26)，所述第一支撑柱(12)相对的一侧活动安装有一端穿过过滤箱(11)并延伸至第一支撑柱(12)背面的第一转动杆(13)，所述第二支撑柱(26)相对的一侧活动安装有一端穿过过滤箱(11)并延伸至第二支撑柱(26)背面的第二转动杆(14)，所述第一转动杆(13)与第二转动杆(14)通过传送带(15)传动连接且位于过滤箱(11)的内部，所述传送带(15)的外侧开设有漏水孔(16)，所述气浮机(3)的右侧连通有一端延伸至过滤箱(11)内部的第一出水管(17)，所述第一出水管(17)的底部开设有位于过滤箱(11)内部的出水口(18)，所述过滤箱(11)内侧壁固定安装有位于传送带(15)下方的过滤网(19)，所述收集池(10)的内侧壁固定安装有吸附层(20)，所述固定座(5)的顶部固定安装有电机(21)，所述电机(21)的输出轴处套接有滚动杆(27)，所述滚动杆(27)与第二转动杆(14)通过履带(22)传动连接且位于传送带(15)的正面，所述安装座(1)的内部开设有安装槽(23)，所述安装槽(23)的内部固定安装有第二水泵(24)，所述第二水泵(24)顶部的右侧连通有一端延伸至收集池(10)内部的第二进水管(25)，所述第二水泵(24)顶部的左侧连通有一端延伸至混合池(6)内部的第二出水管(28)。

### 设计方案

1.一种喷漆循环水处理装置，包括安装座(1)，其特征在于：所述安装座(1)的顶部从左到右依次固定安装有支撑杆(2)、气浮机(3)、收集箱(4)和固定座(5)，所述安装座(1)的顶部分别开设有位于支撑杆(2)和气浮机(3)相对一侧的混合池(6)和位于收集箱(4)和固定座(5)相对一侧的收集池(10)，所述支撑杆(2)底部的右侧固定安装有位于混合池(6)上方的储药罐(7)，所述混合池(6)内腔底壁的右侧固定安装有第一水泵(8)，所述第一水泵(8)的顶部的右侧连通有一端延伸至气浮机(3)内部的第一进水管(9)，所述安装座(1)的顶部固定安装有位于收集箱(4)和固定座(5)相对一侧并位于收集池(10)上方的过滤箱(11)，所述安装座(1)的顶部分别固定安装有数量有两个并位于过滤箱(11)前后两侧的第一支撑柱(12)和第二支撑柱(26)，所述第一支撑柱(12)相对的一侧活动安装有一端穿过过滤箱(11)并延伸至第一支撑柱(12)背面的第一转动杆(13)，所述第二支撑柱(26)相对的一侧活动安装有一端穿过过滤箱(11)并延伸至第二支撑柱(26)背面的第二转动杆(14)，所述第一转动杆(13)与第二转动杆(14)通过传送带(15)传动连接且位于过滤箱(11)的内部，所述传送带(15)的外侧开设有漏水孔(16)，所述气浮机(3)的右侧连通有一端延伸至过滤箱(11)内部的第一出水管(17)，所述第一出水管(17)的底部开设有位于过滤箱(11)内部的出水口(18)，所述过滤箱(11)内侧壁固定安装有位于传送带(15)下方的过滤网(19)，所述收集池(10)的内侧壁固定安装有吸附层(20)，所述固定座(5)的顶部固定安装有电机(21)，所述电机(21)的输出轴处套接有滚动杆(27)，所述滚动杆(27)与第二转动杆(14)通过履带(22)传动连接且位于传送带(15)的正面，所述安装座(1)的内部开设有安装槽(23)，所述安装槽(23)的内部固定安装有第二水泵(24)，所述第二水泵(24)顶部的右侧连通有一端延伸至收集池(10)内部的第二进水管(25)，所述第二水泵(24)顶部的左侧连通有一端延伸至混合池(6)内部的第二出水管(28)。

2.根据权利要求1所述的一种喷漆循环水处理装置，其特征在于：所述混合池(6)的内部固定安装有竖向隔板，且隔板的右侧的顶部开设流水孔。

3.根据权利要求1所述的一种喷漆循环水处理装置，其特征在于：所述第一进水管(9)、第一出水管(17)、第二进水管(25)和第二出水管(28)均可为铁管，且第一进水管(9)、第一出水管(17)、第二进水管(25)和第二出水管(28)的直径均相等。

4.根据权利要求1所述的一种喷漆循环水处理装置，其特征在于：所述支撑杆(2)呈L形状，且支撑杆(2)为不锈钢，所述吸附层(20)为活性炭。

5.根据权利要求1所述的一种喷漆循环水处理装置，其特征在于：所述过滤箱(11)的左右两侧均开设有穿孔，且穿孔呈倾斜设计。

6.根据权利要求1所述的一种喷漆循环水处理装置，其特征在于：所述出水口(18)呈漏斗形状，且出水口(18)的数量不少于两个。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及喷漆循环水处理装置技术领域，具体为一种喷漆循环水处理装置。

背景技术

油漆大部分由硝酸纤维素、树脂、颜料和溶剂等制成，通常用喷枪均匀地喷在物体表面，耐水和耐机油，干得快，用于漆汽车、飞机、木器、皮革等。

目前市场上的喷漆循环水处理装置在使用过程中，由于大部分无法对废水进行循环处理，导致大量浪费水资源且污染环境，故而提出一种喷漆循环水处理装置来解决上述所提的问题。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种喷漆循环水处理装置，具备废水能够循环处理等优点，解决了废水不能进行循环处理的问题。

(二)技术方案

为实现上述废水能够循环处理的目的，本实用新型提供如下技术方案：一种喷漆循环水处理装置，包括安装座，所述安装座的顶部从左到右依次固定安装有支撑杆、气浮机、收集箱和固定座，所述安装座的顶部分别开设有位于支撑杆和气浮机相对一侧的混合池和位于收集箱和固定座相对一侧的收集池，所述支撑杆底部的右侧固定安装有位于混合池上方的储药罐，所述混合池内腔底壁的右侧固定安装有第一水泵，所述第一水泵的顶部的右侧连通有一端延伸至气浮机内部的第一进水管，所述安装座的顶部固定安装有位于收集箱和固定座相对一侧并位于收集池上方的过滤箱，所述安装座的顶部分别固定安装有数量有两个并位于过滤箱前后两侧的第一支撑柱和第二支撑柱，所述第一支撑柱相对的一侧活动安装有一端穿过过滤箱并延伸至第一支撑柱背面的第一转动杆，所述第二支撑柱相对的一侧活动安装有一端穿过过滤箱并延伸至第二支撑柱背面的第二转动杆，所述第一转动杆与第二转动杆通过传送带传动连接且位于过滤箱的内部，所述传送带的外侧开设有漏水孔，所述气浮机的右侧连通有一端延伸至过滤箱内部的第一出水管，所述第一出水管的底部开设有位于过滤箱内部的出水口，所述过滤箱内侧壁固定安装有位于传送带下方的过滤网，所述收集池的内侧壁固定安装有吸附层，所述固定座的顶部固定安装有电机，所述电机的输出轴处套接有滚动杆，所述滚动杆与第二转动杆通过履带传动连接且位于传送带的正面，所述安装座的内部开设有安装槽，所述安装槽的内部固定安装有第二水泵，所述第二水泵顶部的右侧连通有一端延伸至收集池内部的第二进水管，所述第二水泵顶部的左侧连通有一端延伸至混合池内部的第二出水管。

优选的，所述混合池的内部固定安装有竖向隔板，且隔板的右侧的顶部开设流水孔。

优选的，所述第一进水管、第一出水管、第二进水管和第二出水管均可为铁管，且第一进水管、第一出水管、第二进水管和第二出水管的直径均相等。

优选的，所述支撑杆呈L形状，且支撑杆为不锈钢，所述吸附层为活性炭。

优选的，所述过滤箱的左右两侧均开设有穿孔，且穿孔呈倾斜设计。

优选的，所述出水口呈漏斗形状，且出水口的数量不少于两个。

(三)有益效果

与现有技术相比，本实用新型提供了一种喷漆循环水处理装置，具备以下有益效果：

该喷漆循环水处理装置，通过设置电机，当废水通过第一出水管从出水口流入到过滤箱内时，启动电机，电机通过履带传送动力给第二转动杆，第二转动杆带动传送带开始工作，当废水落入到传送带上时，废水内部大于漏水孔直径的残渣则被拦截，水通过漏水孔继续向下流动，残渣通过传送带传送到过滤箱的左侧落入到收集箱内，向下流动的废水穿过过滤网即可进行二次过滤，当废水穿过吸附层时，吸附层为活性炭，活性炭可把内部剩余的杂质彻底清除，启动第二水泵，吸附层净化后的清水通过第二进水管吸取再由第二出水管灌入到混合池内，即可实现对废水循环处理，且通过三重过滤使废水净化的效果更好，达到了废水循环处理且不污染环境的目的。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型第二转动杆侧视图。

图中：1安装座、2支撑杆、3气浮机、4收集箱、5固定座、6混合池、7储药罐、8第一水泵、9第一进水管、10收集池、11过滤箱、12第一支撑柱、13第一转动杆、14第二转动杆、15传送带、16漏水孔、17第一出水管、18出水口、19过滤网、20吸附层、21电机、22履带、23安装槽、24第二水泵、25第二进水管、26第二支撑柱、27滚动杆、28第二出水管。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2，一种喷漆循环水处理装置，包括安装座1，安装座1的顶部从左到右依次固定安装有支撑杆2、气浮机3、收集箱4和固定座5，支撑杆2呈L形状，且支撑杆2为不锈钢，吸附层20为活性炭，气浮机3是溶气系统在水中产生大量的微细气泡，使空气以高度分散的微小气泡形式附着在悬浮物颗粒上，造成密度小于水的状态，利用浮力原理使其浮在水面，从而实现固-液分离的水处理设备，安装座1的顶部分别开设有位于支撑杆2和气浮机3相对一侧的混合池6和位于收集箱4和固定座5相对一侧的收集池10，混合池6的内部固定安装有竖向隔板，且隔板的右侧的顶部开设流水孔，支撑杆2底部的右侧固定安装有位于混合池6上方的储药罐7，混合池6内腔底壁的右侧固定安装有第一水泵8，第一水泵8的顶部的右侧连通有一端延伸至气浮机3内部的第一进水管9，安装座1的顶部固定安装有位于收集箱4和固定座5相对一侧并位于收集池10上方的过滤箱11，过滤箱11的左右两侧均开设有穿孔，且穿孔呈倾斜设计，安装座1的顶部分别固定安装有数量有两个并位于过滤箱11前后两侧的第一支撑柱12和第二支撑柱26，第一支撑柱12相对的一侧活动安装有一端穿过过滤箱11并延伸至第一支撑柱12背面的第一转动杆13，第二支撑柱26相对的一侧活动安装有一端穿过过滤箱11并延伸至第二支撑柱26背面的第二转动杆14，第一转动杆13与第二转动杆14通过传送带15传动连接且位于过滤箱11的内部，传送带15的外侧开设有漏水孔16，气浮机3的右侧连通有一端延伸至过滤箱11内部的第一出水管17，第一出水管17的底部开设有位于过滤箱11内部的出水口18，出水口18呈漏斗形状，且出水口18的数量不少于两个，过滤箱11内侧壁固定安装有位于传送带15下方的过滤网19，收集池10的内侧壁固定安装有吸附层20，固定座5的顶部固定安装有电机21，电机21的型号可为35BYG250B-0081，电机21的输出轴处套接有滚动杆27，滚动杆27与第二转动杆14通过履带22传动连接且位于传送带15的正面，安装座1的内部开设有安装槽23，安装槽23的内部固定安装有第二水泵24，第一水泵8与第二水泵24的型号均可为STP50-STP300，第二水泵24顶部的右侧连通有一端延伸至收集池10内部的第二进水管25，第二水泵24顶部的左侧连通有一端延伸至混合池6内部的第二出水管28，第一进水管9、第一出水管17、第二进水管25和第二出水管28均可为铁管，且第一进水管9、第一出水管17、第二进水管25和第二出水管28的直径均相等，通过设置电机21，当废水通过第一出水管17从出水口18流入到过滤箱11内时，启动电机21，电机21通过履带22传送动力给第二转动杆14，第二转动杆14带动传送带15开始工作，当废水落入到传送带15上时，废水内部大于漏水孔16直径的残渣则被拦截，水通过漏水孔16继续向下流动，残渣通过传送带15传送到过滤箱11的左侧落入到收集箱4内，向下流动的废水穿过过滤网19即可进行二次过滤，当废水穿过吸附层20时，吸附层20为活性炭，活性炭可把内部剩余的杂质彻底清除，启动第二水泵24，吸附层20净化后的清水通过第二进水管25吸取再由第二出水管28灌入到混合池6内，即可实现对废水循环处理，且通过三重过滤使废水净化的效果更好，达到了废水循环处理且不污染环境的目的。

综上所述，该喷漆循环水处理装置，通过设置电机21，当废水通过第一出水管17从出水口18流入到过滤箱11内时，启动电机21，电机21通过履带22传送动力给第二转动杆14，第二转动杆14带动传送带15开始工作，当废水落入到传送带15上时，废水内部大于漏水孔16直径的残渣则被拦截，水通过漏水孔16继续向下流动，残渣通过传送带15传送到过滤箱11的左侧落入到收集箱4内，向下流动的废水穿过过滤网19即可进行二次过滤，当废水穿过吸附层20时，吸附层20为活性炭，活性炭可把内部剩余的杂质彻底清除，启动第二水泵24，吸附层20净化后的清水通过第二进水管25吸取再由第二出水管28灌入到混合池6内，即可实现对废水循环处理，且通过三重过滤使废水净化的效果更好，达到了废水循环处理且不污染环境的目的。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920039960.7

申请日:2019-01-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209583802U

授权时间:20191105

主分类号:C02F 9/02

专利分类号:C02F9/02

范畴分类:41B;

申请人:六五环保科技（广州）有限公司

第一申请人:六五环保科技（广州）有限公司

申请人地址:510000 广东省广州市番禺区东环街番禺大道北605、607、609、611号第二层

发明人:陈大鹏

第一发明人:陈大鹏

当前权利人:六五环保科技（广州）有限公司

代理人:张玺

代理机构:53113

代理机构编号:昆明合众智信知识产权事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/449a976c7e1b283a49568b24.html