# 厚铜板焊接的计算机模拟与实验研究

### 论文摘要

基于焊接模拟前处理软件和焊接模拟后处理软件进行厚铜板三个电弧焊接过程温度场的数值模拟和实验对比研究。先利用前处理软件进行建模和划分网格等工作,再利用后处理软件完成焊接仿真模拟过程。本研究主要是用后处理软件调整焊接电流、电弧电压、焊枪间距、焊接速度,送丝速度等工艺参数,进行多组工艺参数下厚铜板焊接温度场的模拟,然后对比分析不同焊接工艺参数下的焊接温度场云图,获得最佳焊接工艺参数(焊枪间距16 mm,焊接电流300 A,TIG焊枪电压16 V,MIG焊枪电压20 V,MIG焊枪送丝速度10 mm/s),模拟结果为:MIG焊枪的熔池大小为:熔宽6.4 mm、熔深4.8 mm、熔池长度12.6 mm。

### 论文目录

- 0前言

- 1 厚铜板焊接温度场模拟

- 1.1 焊接热输入模型

- 1.2 边界条件及初始条件

- 1.3 材料物理性能参数

- 1.4 实体模型建立

- 1.5 三维模型网格划分

- 2 厚铜板三电弧焊接模拟结果

- 3 厚铜板三电弧焊接实验研究

- 3.1 实验过程

- 3.2 实验结果与分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 孙德备,蒋应田,孙正卓,赵东洋,温黎明

关键词: 厚铜板,焊接温度场模拟,前处理软件,后处理软件

来源: 电焊机 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 中国石化扬子石油化工有限公司,辽宁石油化工大学

分类号: TG457.13

页码: 30-35

总页数: 6

文件大小: 1655K

下载量: 78

### 相关论文文献

- [1].基于ANSYS的焊接温度场仿真分析[J]. 热加工工艺 2020(09)

- [2].焊接温度场和应力场的有限元分析[J]. 石油和化工设备 2016(09)

- [3].ANSYS有限元法在焊接温度场分析中的应用[J]. 铸造技术 2012(06)

- [4].基于ANSYS模拟不同参数对20钢焊接温度场的影响[J]. 热加工工艺 2011(15)

- [5].Q235钢焊接温度场的数值模拟[J]. 中国水运(下半月) 2010(07)

- [6].焊接温度场和残余应力的数值模拟[J]. 热加工工艺 2010(15)

- [7].基于ANSYS的分段退焊焊接温度场的数值模拟[J]. 中国水运 2014(08)

- [8].激光焊接温度场数值模拟的研究现状[J]. 工具技术 2015(11)

- [9].基于ANSYS分析异种钢辊子焊接温度场[J]. 机械 2016(02)

- [10].埋弧焊平板焊接温度场数值模拟[J]. 热加工工艺 2013(03)

- [11].0Cr18Ni9不锈钢焊接温度场的数值仿真[J]. 安徽工程大学学报 2011(03)

- [12].基于焊缝形状的二维焊接温度场模拟热源模型[J]. 材料热处理学报 2008(02)

- [13].脉冲激光焊接温度场的红外热成像法测量[J]. 实验室科学 2017(04)

- [14].基于有限元的中厚板多道焊焊接温度场数值仿真[J]. 铸造技术 2013(06)

- [15].水下焊接温度场数值模拟[J]. 热加工工艺 2015(17)

- [16].22MnB5钢焊接温度场及残余应力的数值模拟[J]. 铸造技术 2017(01)

- [17].焊接温度场-流场-电磁场耦合数值计算的研究进展[J]. 焊接 2016(02)

- [18].9Ni钢焊接温度场的数值模拟[J]. 电焊机 2009(01)

- [19].焊接温度场与应力场的研究历史与发展[J]. 科技信息(科学教研) 2008(03)

- [20].基于ANSYS的激光焊接温度场数值模拟与实验研究[J]. 轻工机械 2017(01)

- [21].工字梁焊接温度场的数值分析[J]. 机械工程师 2016(05)

- [22].基于八叉树网格的激光焊接温度场数值模拟方法[J]. 热加工工艺 2014(05)

- [23].不同介质对在线焊接温度场的影响[J]. 热加工工艺 2009(17)

- [24].基于ANSYS的焊接温度场和应力的数值模拟研究[J]. 时代农机 2016(12)

- [25].船用厚板焊接温度场演变规律[J]. 电焊机 2013(06)

- [26].铝钢异种金属CMT焊接温度场的数值模拟[J]. 兰州理工大学学报 2013(05)

- [27].基于ANSYS的L型焊接件温度场分析[J]. 汽车实用技术 2018(14)

- [28].三元催化器筒段环缝焊接温度场及应力场数值模拟分析[J]. 焊接技术 2017(05)

- [29].基于MATLAB的焊接温度场数值计算[J]. 中国水运 2019(02)

- [30].基于APDL语言的焊接温度场参数化分析[J]. 机械工程师 2016(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/44d7382e6c8132ba579dd811.html