# Ⅲ-Ⅴ族半导体量子点和量子阱复合结构纳米材料光学特性研究

### 论文摘要

Ⅲ-Ⅴ族半导体量子点和量子阱组合构成的复合结构低维材料具有更为灵活的能带结构调控能力和新颖的物理特性,己经被广泛应用于激光器、红外探测器、电光调制器、太阳能电池等光电子器件。深入研究半导体量子点和量子阱复合结构低维材料的光电特性及载流子动力学机制,对于提高纳米光电器件的性能和拓展其应用领域具有重要的意义。本论文围绕Ⅰ型能带结构InAs/GaAs量子点和I型能带结构InGaAs/GaAs量子阱的点加阱（QDW）耦合注入复合结构,II型能带结构GaSb量子点与GaAs基和InP基InGaAs/GaAs、GaAs/AlGaAs、InGaAs/InAlAs等几种I型能带结构量子阱组成的QDW和点在阱中（DWELL）复合结构,系统研究了复合结构的分子束外延生长条件和优化方法,利用多种测试手段对复合结构进行了形貌、组份和光学性能表征,深入分析阐述了复合结构的独特光学特性及载流子动力学等相关物理机制,所取得的创新性成果主要有:1.调控InP基InGaAs/InAlAs量子阱阱宽,实现了荧光波长范围覆盖光通信波段,通过研究量子阱界面效应为制备最佳量子阱异质结构提出了针对性的优化方案。对构建复合结构所需的GaAs基InAs/GaAs量子点、GaSb/GaAs量子点和InP基InGaAs/InAlAs量子阱的外延生长条件进行了实验优化。通过控制量子点的生长条件得到面密度合适、尺寸均匀的量子点。调控InP基InGaAs/InAlAs量子阱阱宽实现了荧光波长范围覆盖通信波段,实验测量结合理论模拟分析证实界面不完善对量子阱发光性能有显著影响,通过研究量子阱界面效应为制备最佳量子阱异质结构提出了针对性的优化要求。2.实验发现InAs/GaAs量子点和InGaAs/GaAs量子阱构成的QDW复合结构中存在特殊的载流子双共振隧穿机制。以InAs/GaAs量子点和InGaAs/GaAs量子阱构成QDW复合结构,量子阱承担载流子收集和储存层任务,将收集的载流子隧穿转移到QDs中,荧光谱测量和能级理论计算分析表明,复合结构中存在特殊的载流子双共振隧穿机制,即从量子阱的基态E0QW到QDs的第五激发态Es和从量子阱的第一激发态E1QW到量子点浸润层能级EWL。这种双共振隧穿引起了载流子的更快速转移和注入效率的提高,导致量子阱荧光寿命减小了一个量级,量子点荧光增强近3倍而载流子寿命却几乎没有改变。3.以Ⅱ型GaSb/GaAs量子点和I型InGaAs/GaAs量子阱构成人造Ⅱ型能带QDW复合结构,实验发现量子点浸润层（WL）对QDW内空穴的快速隧穿转移至关重要。以Ⅱ型GaSb/GaAs量子点加I型InGaAs/GaAs量子阱外延生长构成人造⒈型能带QDW复合结构,这种复合结构利用Ⅰ型量子阱直接带隙、吸收截面大的特点,可将其作为电子储存层和空穴注入层,使空穴通过隧穿或转移等方式注入到量子点中。实验发现WL具有快速转移QW空穴到量子点的能力,但是实验也证明复合结构中的WL可以表现出较强的激子局域化效应,在一定程度上削弱量子点的空穴俘获效率。因此提出构建高质量QDW复合结构必须优化GaSb量子点WL,抑制其激子局域化效应。4.提出了QDW和DWELL复合结构优化方案,获得了较Ⅰ型量子阱直接跃迁显著增强的Ⅱ型能带复合结构材料发光。对GaSb/AlGaAs量子点和GaAs/AlGaAs量子阱构成的QDW复合结构进行优化,通过增加量子点面密度和引入宽带隙AlGaAs势垒层等一系列改进措施,成功抑制WL对载流子的局域化,提高了空穴隧穿注入量子点效率,获得了较Ⅰ型量子阱直接跃迁显著增强的Ⅱ型量子点发光。在此基础上,还制备了AlGaAs势垒包围GaSb/GaAs量子点的DWELL复合结构,这种嵌入式复合结构所形成的特殊能带调控使载流子俘获更为直接有效,获得比QDW复合结构更强的Ⅱ型量子点发光。5.以InP基GaSb/InAlAs量子点和InGaAs/InAlAs量子阱构成的QDW复合结构,获得超过2μm的Ⅱ型量子点发光。组合InP基GaSb/InAlAs量子点和InGaAs/InAlAs量子阱外延生长获得QDW复合结构,通过调控QDW复合结构中量子点、量子阱和间隔层等相关参数,可以实现较大的带隙调节范围,当GaSb/InAlAs量子点和InGaAs/InAlAs量子阱的发光波长都调控到～1.5μm时,QDW复合结构发光波长可超过2μm。同时发现,QDW中Ⅱ型GaSb量子点发光强度均显著强于单层GaSb/InAlAs量子点或InGaAs/InAlAs量子阱。通过对以上几种半导体量子点和量子阱组成的QDW和DWELL复合结构的实验研究,证明与单一量子阱和单一量子点结构相比,复合结构的设计与制造拥有更多的选择,量子点尺寸、量子阱阱宽、各层材料组份、间隔层厚度和势垒层材料选择等,都可作为调控复合结构载流子布居、隧穿转移、辐射复合波长和寿命等光学特性的途径,用于改善或定制光电器件的性能。因此,半导体量子点和量子阱构成的复合结构是有效实行能带工程、改善和调控半导体低维量子结构材料物理特性、拓宽低维量子结构纳米材料应用领域的一种有效方案。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 低维半导体材料

- 1.2 Ⅲ-Ⅴ族半导体量子点

- 1.3 Ⅲ-Ⅴ族半导体量子点和量子阱的复合结构

- 1.3.1 QDW复合结构

- 1.3.2 DWELL复合结构

- 1.3.3 复合结构应用现状及存在的问题

- 1.4 本论文的研究工作

- 参考文献

- 2 Ⅲ-Ⅴ族半导体纳米材料的特性、制备与表征

- 2.1 Ⅲ-Ⅴ族半导体量子阱和量子点结构的特性

- 2.1.1 半导体量子阱特性

- 2.1.2 半导体量子点特性

- 2.2 Ⅲ-Ⅴ族半导体纳米材料的制备技术

- 2.2.1 分子束外延（MBE）技术

- 2.2.2 自组织半导体量子点的生长

- 2.2.3 半导体量子阱的生长

- 2.3 原子力扫描显微镜（AFM）

- 2.4 透射电子显微镜（TEM）

- 2.5 X射线衍射（XRD）

- 2.6 光致发光测试系统

- 2.6.1 光致发光原理

- 2.6.2 光致发光技术

- 2.6.3 光致发光实验装置

- 2.7 本章小结

- 参考文献

- 3 量子点和量子阱的制备与优化

- 3.1 InAs/GaAs量子点的制备与优化

- 3.1.1 GaAs覆盖层厚度对双模自组织InAs QD的影响

- 3.1.2 InAs QD生长速率对量子点面密度的影响研究

- 3.2 GaSb/GaAs量子点的制备与优化

- 3.2.1 GaSb量子点随生长速率的变化

- 3.2.2 GaSb量子点随淀积层厚度的变化

- 3.3 InP基InGaAs/InAlAs量子阱的制备与优化

- 3.3.1 不同阱宽InGaAs/InAlAs量子阱的制备与发光波长调控

- 3.3.2 InGaAs/InAlAs量子阱的激子局域化

- 3.4 本章小结

- 参考文献

- 4 InAs/InGaAs量子点/量子阱复合结构

- 4.1 样品制备和形貌结构分析

- 4.2 低温低激发PL测量

- 4.3 变激发功率PL谱

- 4.4 PLE谱

- 4.5 变温度PL谱

- 4.6 TRPL谱

- 4.7 本章小结

- 参考文献

- 5 GaSb/（In）GaAs量子点/量子阱复合结构

- 5.1 GaSb/GaAs量子点和InGaAs/GaAs量子阱QDW复合结构

- 5.1.1 QDW样品制备和形貌

- 5.1.2 低温低激发功率密度PL谱

- 5.1.3 变激发功率PL谱

- 5.1.4 变温度PL谱

- 5.1.5 PLE谱

- 5.1.6 TRPL谱

- 5.1.7 本节小结

- 5.2 GaSb/AlGaAs量子点和GaAs/AlGaAs量子阱QDW复合结构

- 5.2.1 GaSb/AlGaAs量子点的制备和光学特性

- 5.2.2 QDW复合结构的制备和光学特性

- 5.2.3 本节小结

- 5.3 GaSb量子点嵌入GaAs/AlGaAs量子阱的DWELL结构

- 5.3.1 样品制备与结构

- 5.3.2 变激发功率密度PL谱

- 5.3.3 TRPL谱和PLE谱测试

- 5.3.4 本节小结

- 5.4 InP基GaSb/InAlAs量子点和InGaAs/InAlAs量子阱复合结构

- 5.4.1 GaSb/InAlAs量子点的制备和光学性质

- 5.4.2 GaSb/InAlAs量子点和InGaAs/InAlAs量子阱复合结构

- 5.4.3 本节小结

- 5.5 本章小结

- 参考文献

- 6 总结与展望

- 6.1 主要工作总结

- 6.2 未来工作展望

- 作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果

- 学位论文数据集

### 文章来源

类型: 博士论文

作者: 王颖

导师: 盛新志

关键词: 半导体量子点,半导体量子阱,复合结构,型能带结构,载流子动力学

来源: 北京交通大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑,信息科技

专业: 物理学,材料科学,无线电电子学

单位: 北京交通大学

基金: 国家自然科学基金

分类号: O471.1;TB383.1

总页数: 136

文件大小: 12232K

下载量: 632

### 相关论文文献

- [1].量子点材料与显示技术发展现状与趋势[J]. 科技中国 2017(12)

- [2].量子点细胞毒性[J]. 湖北科技学院学报(医学版) 2019(04)

- [3].荧光碳量子点的制备与生物医学应用研究进展[J]. 中国光学 2018(03)

- [4].量子点操控的光子探测和圆偏振光子发射[J]. 物理学报 2018(22)

- [5].量子点在光电功能器件的研究进展[J]. 高分子通报 2018(08)

- [6].用于自然原子共振的应力量子调控自组装量子点单光子源[J]. 光子学报 2019(08)

- [7].基于量子点光学实验探讨物理创新能力的培养[J]. 考试周刊 2018(81)

- [8].硫化钼量子点在爆炸物荧光检测中的作用[J]. 新疆师范大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [9].半导体自组织量子点量子发光机理与器件[J]. 物理学报 2018(22)

- [10].微波法制备碳量子点及其应用与荧光机理探究[J]. 化工管理 2019(01)

- [11].葡萄糖酸碳量子点的合成及其光学性能的研究[J]. 分析试验室 2018(03)

- [12].T型量子点结构中的自旋极化输运过程[J]. 低温物理学报 2010(04)

- [13].硫化铜量子点的研究进展[J]. 材料导报 2018(21)

- [14].量子点材料应用于发光二极管的研究进展[J]. 材料科学与工程学报 2018(01)

- [15].与二维电子气耦合的双量子点中的自旋极化输运[J]. 渤海大学学报(自然科学版) 2019(01)

- [16].特殊多量子点分子中的电导率及赛贝克效应[J]. 渤海大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [17].InN量子点的液滴外延及物性表征[J]. 发光学报 2019(02)

- [18].双量子点系统中热压作用下的自旋过滤效应[J]. 渤海大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [19].量子点在TV显示技术中的应用研究[J]. 信息记录材料 2019(01)

- [20].1.55μm通信波段InAs/GaAs量子点制备方法研究[J]. 通信技术 2019(06)

- [21].一锅法制备三元ZnCdTe/ZnS量子点及其在照明中应用研究[J]. 中国照明电器 2019(06)

- [22].圆偏振光诱导CdTe量子点再生长及其对光致发光的影响[J]. 无机材料学报 2017(12)

- [23].随机核磁场调制的双量子点电子输运[J]. 山西大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [24].硅量子点中的孪晶对其电子结构和光学性能的影响[J]. 四川师范大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [25].ZnO量子点与尿酸分子界面特性的理论研究[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [26].稀磁掺杂Mn_xGe_(1-x)量子点的制备及应用[J]. 材料导报 2018(13)

- [27].压强对GaSb/GaAs量子点形貌各向异性的影响[J]. 发光学报 2019(01)

- [28].石墨烯量子点的制备及应用研究进展[J]. 化工新型材料 2018(04)

- [29].受多体效应影响的平行双量子点结构中的自旋输运[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2010(05)

- [30].石墨烯量子点的制备方法与表征技术[J]. 广州化工 2019(13)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/44f78311525496be06625319.html