# 激光熔覆WC/H13-Inconel625复合材料的冲击韧性与磨损性能

### 论文摘要

针对传统颗粒增强复合材料韧性较差的问题,以WC/H13为增强区材料,Inconel625为韧化区材料,采用激光熔覆的方法制备空间夹层分布的结构韧化复合材料。借助光学显微镜、超景深三维显微镜、扫描电子显微镜分析复合材料及其冲击断口的微观结构与组织,利用夏比冲击试验机、摩擦磨损试验机研究复合材料的冲击韧性与磨损性能。结果表明:增强区为20%（体积分数,下同）WC/H13复合材料,以WC颗粒和反应生成的碳化物M6C为主要增强相;韧化区为Inconel625合金,主要组织为柱状晶、树枝晶和沉淀相。Inconel625平均硬度为230.5HV,WC/H13硬度由强韧界面向中心区域逐渐升高到402HV。结构韧化复合材料的平均冲击功为13.8J/cm2,是传统10%WC/H13复合材料的5.5倍。在室温干滑动磨损条件下,结构韧化复合材料的耐磨性达到传统10%WC/H13复合材料相同水平,是淬火态H13钢的5倍,结构韧化复合材料的平均摩擦因数为传统10%WC/H13复合材料的81%,淬火态H13钢的80%,具有良好的减摩效果与耐磨性。结构韧化可以在保证优异耐磨性的同时,大幅度提高颗粒增强复合材料的冲击韧性。

### 论文目录

- 1 实验材料与方法

- 2 结果与分析

- 2.1 结构韧化复合材料宏观结构与微观组织

- 2.2 结构韧化复合材料显微硬度

- 2.3 结构韧化复合材料冲击韧性

- 2.4 结构韧化复合材料磨损性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张航,路媛媛,王涛,鲁亚冉,刘德健

关键词: 激光熔覆,复合材料,结构韧化,冲击韧性,耐磨性

来源: 材料工程 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 华中科技大学材料成形与模具技术国家重点实验室,湖北工业大学工程技术学院

分类号: TG174.4

页码: 127-134

总页数: 8

文件大小: 8334K

下载量: 325

### 相关论文文献

- [1].钛合金表面激光熔覆材料体系与熔覆层质量的研究现状[J]. 现代焊接 2011(01)

- [2].钛合金表面激光熔覆陶瓷涂层的研究现状[J]. 现代焊接 2010(05)

- [3].激光熔覆制备高熵合金涂层的研究进展[J]. 企业科技与发展 2020(01)

- [4].激光熔覆温度场模拟与表征的研究现状[J]. 热喷涂技术 2019(04)

- [5].超高速激光熔覆技术研究现状及其发展方向[J]. 电焊机 2020(03)

- [6].我国激光熔覆的研究现状及进展[J]. 表面工程与再制造 2019(06)

- [7].激光熔覆成形过程的检测与控制研究进展[J]. 热加工工艺 2020(12)

- [8].半导体激光熔覆成形过程的特征行为检测与分析[J]. 电焊机 2020(08)

- [9].激光熔覆在再制造中的应用[J]. 自动化应用 2019(01)

- [10].简述工艺参数对激光熔覆的影响[J]. 科技风 2019(24)

- [11].激光熔覆焊修复技术的应用研究[J]. 南方农机 2019(17)

- [12].激光熔覆焊在机械零部件修复上的应用[J]. 现代制造技术与装备 2018(09)

- [13].激光熔覆修复青铜零件的实验研究和工程应用[J]. 电加工与模具 2017(02)

- [14].激光熔覆技术研究现状及应用[J]. 装备制造技术 2017(06)

- [15].河北敬业公司:激光熔覆再制造 化腐朽为神奇的利器[J]. 表面工程与再制造 2017(Z1)

- [16].腐蚀和磨损零件的激光熔覆修复研究[J]. 中国修船 2014(06)

- [17].激光熔覆3D打印智能化控制技术必要性研究[J]. 科技创新与生产力 2015(06)

- [18].高速花键齿轮轴的激光熔覆修复研究[J]. 装备制造技术 2020(01)

- [19].高锰钢辙叉3D打印激光熔覆强化技术的应用研究[J]. 热加工工艺 2020(10)

- [20].绿色再造,激光熔覆在化工行业的应用[J]. 机床与液压 2020(13)

- [21].激光熔覆专题文摘[J]. 表面工程与再制造 2019(02)

- [22].激光熔覆材料的研究进展[J]. 现代制造技术与装备 2017(11)

- [23].激光熔覆对钛合金性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2018(11)

- [24].激光熔覆修复15-5PH不锈钢的拉伸性能及组织研究[J]. 航空制造技术 2017(10)

- [25].激光熔覆修复技术研究进展[J]. 热加工工艺 2010(18)

- [26].金属陶瓷复合涂层的激光熔覆与无裂纹的实现[J]. 应用光学 2008(01)

- [27].3D激光熔覆铁基合金温度场模拟及其试验[J]. 材料科学与工程学报 2020(03)

- [28].安徽淮河能源集团:落地国内首条内壁盲孔激光熔覆生产线[J]. 表面工程与再制造 2020(Z2)

- [29].激光熔覆成形过程中变形控制的研究综述[J]. 热加工工艺 2019(02)

- [30].27SiMn钢表面激光熔覆304不锈钢数值模拟及实验研究[J]. 应用激光 2019(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4541017b5ee89d7dc19fe6ee.html