# 一种小米加工用干燥装置论文和设计-申少波

### 全文摘要

本实用新型公开了一种小米加工用干燥装置，涉及一种食品加工设备，具体包括底座，所述底座上表面两端分别通过一根支撑杆与干燥箱底面两端固定连接，干燥箱底面中部开设有排污口；所述干燥箱顶部螺纹安装密封盖，密封盖的内部顶面通过螺栓固定安装有烘干灯，密封盖的顶部开设有进料口，密封盖上固定安装引风机和除湿箱；所述干燥箱的内部固定安装有筛网，筛网倾斜设置在干燥箱内且筛网的两端均通过螺栓与干燥箱的内壁固定连接，筛网的底面安装有震动装置，震动装置由电动机带动工作。在本实用新型的使用过程中，提高了小米的烘干效果；极大提高了小米的生产质量；操作简单，使用方便。

### 主设计要求

1.一种小米加工用干燥装置，包括底座(1)，其特征在于，所述底座(1)的上表面两端分别与一根支撑杆(2)的底端固定连接，支撑杆(2)的顶端分别与干燥箱(3)的底面两端固定连接，干燥箱(3)的底面中部开设有排污口(16)，排污口(16)的外侧壁上螺纹安装有套环(14)，排污口(16)的外壁底部固定安装有夹板(15)且夹板(15)与干燥箱(3)一体成形；所述干燥箱(3)的顶部螺纹安装有密封盖(6)，密封盖(6)的内部顶面通过螺栓固定安装有烘干灯(7)，密封盖(6)的顶部开设有进料口(10)，密封盖(6)的上表面通过螺栓固定安装有引风机(9)，引风机(9)的输入端通过空心硬管连通进干燥箱(3)内，引风机(9)的输出端通过空心硬管与除湿箱(8)的输入端固定连接，除湿箱(8)的输出端通过空心硬管与干燥箱(3)内连通；所述干燥箱(3)的内部固定安装有筛网(11)，筛网(11)倾斜设置在干燥箱(3)内且筛网(11)的两端均通过螺栓与干燥箱(3)的内壁固定连接，筛网(11)的顶端位于进料口(10)的下方，筛网(11)的底端在干燥箱(3)的侧壁上开设有出料口(5)，筛网(11)的底面两端均通过螺栓固定安装有固定块(12)，固定块(12)之间通过轴承转动安装有震动装置(13)，震动装置(13)由电动机(4)带动工作。

### 设计方案

1.一种小米加工用干燥装置，包括底座(1)，其特征在于，所述底座(1)的上表面两端分别与一根支撑杆(2)的底端固定连接，支撑杆(2)的顶端分别与干燥箱(3)的底面两端固定连接，干燥箱(3)的底面中部开设有排污口(16)，排污口(16)的外侧壁上螺纹安装有套环(14)，排污口(16)的外壁底部固定安装有夹板(15)且夹板(15)与干燥箱(3)一体成形；

所述干燥箱(3)的顶部螺纹安装有密封盖(6)，密封盖(6)的内部顶面通过螺栓固定安装有烘干灯(7)，密封盖(6)的顶部开设有进料口(10)，密封盖(6)的上表面通过螺栓固定安装有引风机(9)，引风机(9)的输入端通过空心硬管连通进干燥箱(3)内，引风机(9)的输出端通过空心硬管与除湿箱(8)的输入端固定连接，除湿箱(8)的输出端通过空心硬管与干燥箱(3)内连通；

所述干燥箱(3)的内部固定安装有筛网(11)，筛网(11)倾斜设置在干燥箱(3)内且筛网(11)的两端均通过螺栓与干燥箱(3)的内壁固定连接，筛网(11)的顶端位于进料口(10)的下方，筛网(11)的底端在干燥箱(3)的侧壁上开设有出料口(5)，筛网(11)的底面两端均通过螺栓固定安装有固定块(12)，固定块(12)之间通过轴承转动安装有震动装置(13)，震动装置(13)由电动机(4)带动工作。

2.根据权利要求1所述的一种小米加工用干燥装置，其特征在于，所述干燥箱(3)的底面为倒置的锥形。

3.根据权利要求1所述的一种小米加工用干燥装置，其特征在于，所述排污口(16)的顶部滑动安装有水平的挡板(17)，挡板(17)的一端伸出干燥箱(3)外焊接把手。

4.根据权利要求1所述的一种小米加工用干燥装置，其特征在于，所述除湿箱(8)内填充硅胶作为干燥剂。

5.根据权利要求1所述的一种小米加工用干燥装置，其特征在于，所述电动机(4)通过螺栓固定安装在固定块(12)的外壁上，且电动机(4)的型号为Y132S-8并由外部电源提供工作动力。

6.根据权利要求1所述的一种小米加工用干燥装置，其特征在于，所述震动装置(13)主要由转动杆(131)、转盘(132)、连接块(133)和敲打锤(134)构成，转动杆(131)的两端分别通过轴承与筛网(11)底面两端的固定块(12)转动连接，且转动杆(131)的一端穿过固定块(12)外与电动机(4)的输出轴固定连接，转动杆(131)上通过焊接的方式均匀固定安装有若干转盘(132)，转盘(132)的侧壁上均匀焊接有若干连接块(133)且连接块(133)的端头处固定安装有敲打锤(134)，敲打锤(134)与连接块(133)一体成形。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种食品加工设备，具体是一种小米加工用干燥装置。

背景技术

小米属一年生草本，须根粗大，秆粗壮，粟是谷子去皮后的结果，谷子是谷类植物，禾木本的一种，粟的营养价值很高，含丰富的蛋白质和脂肪和维生素，它不仅供食用，入药有清热、清渴，滋阴，补脾肾和肠胃，利小便、治水泻等功效，又可酿酒。其茎叶又是牲畜的优等饲料，它含粗蛋白质5-7%，超过一般牧草的含量1.5-2倍，而且纤维素少，质地较柔软，为骡、马所喜食；其谷糠又是猪、鸡的良好饲料。而小米在生产过程中为了便于储存，通常需要对小米进行干燥，现有的小米干燥设备在使用过程中，不具备除湿功能，而且由于干燥后的热量直接排放到大气中，造成了极大的浪费，提高了干燥成本；另外，在对小米干燥时，没有过滤功能，从而导致了小米的生产质量不高。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种小米加工用干燥装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种小米加工用干燥装置，包括底座，所述底座的上表面两端分别与一根支撑杆的底端固定连接，支撑杆的顶端分别与干燥箱的底面两端固定连接，干燥箱的底面中部开设有排污口，排污口的外侧壁上螺纹安装有套环，排污口的外壁底部固定安装有夹板且夹板与干燥箱一体成形；

所述干燥箱的顶部螺纹安装有密封盖，密封盖的内部顶面通过螺栓固定安装有烘干灯，密封盖的顶部开设有进料口，密封盖的上表面通过螺栓固定安装有引风机，引风机的输入端通过空心硬管连通进干燥箱内，引风机的输出端通过空心硬管与除湿箱的输入端固定连接，除湿箱的输出端通过空心硬管与干燥箱内连通；

所述干燥箱的内部固定安装有筛网，筛网倾斜设置在干燥箱内且筛网的两端均通过螺栓与干燥箱的内壁固定连接，筛网的顶端位于进料口的下方，筛网的底端在干燥箱的侧壁上开设有出料口，筛网的底面两端均通过螺栓固定安装有固定块，固定块之间通过轴承转动安装有震动装置，震动装置由电动机带动工作。

进一步的，所述干燥箱的底面为倒置的锥形。

进一步的，所述排污口的顶部滑动安装有水平的挡板，挡板的一端伸出干燥箱外焊接把手。

进一步的，所述除湿箱内填充硅胶作为干燥剂。

进一步的，所述电动机通过螺栓固定安装在固定块的外壁上，且电动机的型号为Y132S-8并由外部电源提供工作动力。

进一步的，所述震动装置主要由转动杆、转盘、连接块和敲打锤构成，转动杆的两端分别通过轴承与筛网底面两端的固定块转动连接，且转动杆的一端穿过固定块外与电动机的输出轴固定连接，转动杆上通过焊接的方式均匀固定安装有若干转盘，转盘的侧壁上均匀焊接有若干连接块且连接块的端头处固定安装有敲打锤，敲打锤与连接块一体成形。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：在本实用新型的使用过程中，通过对干燥箱内的空气进行除湿，从而提高了小米的烘干效果，且对热量进行回收，降低了干燥的成本；小米在干燥的同时通过筛网进行过滤，从而极大提高了小米的生产质量；产生的杂质通过排污口排出，并通过袋子进行收集，袋子的袋口通过套环和夹板进行固定，操作简单，使用方便。

附图说明

图1为一种小米加工用干燥装置的结构示意图。

图2为一种小米加工用干燥装置中A部分的局部放大图。

图3为一种小米加工用干燥装置中震动装置的结构示意图。

图中：1、底座；2、支撑杆；3、干燥箱；4、电动机；5、出料口；6、密封盖；7、烘干灯；8、除湿箱；9、引风机；10、进料口；11、筛网；12、固定块；13、震动装置；14、套环；15、夹板；16、排污口；17、挡板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”、“顶\/底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“套设\/接”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

请参阅图1～3，本实用新型实施例中，一种小米加工用干燥装置，包括底座1，所述底座1的上表面两端分别与一根支撑杆2的底端固定连接，支撑杆2的顶端分别与干燥箱3的底面两端固定连接，干燥箱3的底面为倒置的锥形，干燥箱3的底面中部开设有排污口16，排污口16的外侧壁上螺纹安装有套环14，排污口16的外壁底部固定安装有夹板15且夹板15与干燥箱3一体成形，使用时，通过套环14和夹板15将用于收集污物的袋子袋口处夹紧固定，排污口16的顶部滑动安装有水平的挡板17，挡板17的一端伸出干燥箱3外焊接把手，当更换收集污物的袋子时，通过挡板17将排污口16密封堵住，从而避免了污物漏出；

所述干燥箱3的顶部螺纹安装有密封盖6，密封盖6的内部顶面通过螺栓固定安装有烘干灯7，烘干灯7由外部电源供电，通过烘干灯7对干燥箱3中的小米进行干燥，且密封盖6与干燥箱3之间便于拆卸，从而方便烘干灯7的维修和更换，密封盖6的顶部开设有进料口10，小米通过进料口10进入到干燥箱3内，密封盖6的上表面通过螺栓固定安装有引风机9，引风机9由外部电源供电，引风机9的输入端通过空心硬管连通进干燥箱3内，引风机9的输出端通过空心硬管与除湿箱8的输入端固定连接，除湿箱8内填充硅胶作为干燥剂，除湿箱8的输出端通过空心硬管与干燥箱3内连通，使用时，通过引风机9使干燥箱3和除湿箱8之间形成空气循环，并在空气循环的过程中，对空气进行干燥，吸收掉空气中的水分，并对热量进行回收利用，从而减小了小米的干燥成本；

所述干燥箱3的内部固定安装有筛网11，筛网11倾斜设置在干燥箱3内且筛网11的两端均通过螺栓与干燥箱3的内壁固定连接，筛网11的顶端位于进料口10的下方，筛网11的底端在干燥箱3的侧壁上开设有出料口5，筛网11的底面两端均通过螺栓固定安装有固定块12，固定块12之间通过轴承转动安装有震动装置13，震动装置13由电动机4带动工作，电动机4通过螺栓固定安装在固定块12的外壁上，电动机4的型号为Y132S-8并由外部电源提供工作动力，使用时，小米从进料口10落到筛网11上，筛网11在震动装置13的作用下产生震动，从而使小米在沿着筛网11滚动的同时，将小米中的小颗粒和杂质过滤，过滤后的小米最后通过出料口5离开干燥箱3；

所述震动装置13主要由转动杆131、转盘132、连接块133和敲打锤134构成，转动杆131的两端分别通过轴承与筛网11底面两端的固定块12转动连接，且转动杆131的一端穿过固定块12外与电动机4的输出轴固定连接，转动杆131上通过焊接的方式均匀固定安装有若干转盘132，转盘132的侧壁上均匀焊接有若干连接块133且连接块133的端头处固定安装有敲打锤134，敲打锤134与连接块133一体成形，在使用时，转动杆131在电动机4的带动作用转动，转动杆131带动转盘132转动，从而通过敲打锤134对筛网11进行敲打，实现了筛网11的震动功能。

尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920103156.0

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209768800U

授权时间:20191213

主分类号:A23B9/08

专利分类号:A23B9/08;B07B1/28;B07B1/42

范畴分类:申请人:伊川县金粟农业科技有限公司

第一申请人:伊川县金粟农业科技有限公司

申请人地址:471300 河南省洛阳市伊川县白沙镇高岭村

发明人:申少波

第一发明人:申少波

当前权利人:伊川县金粟农业科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/466cd1be26ac65092e9cc88a.html