# 厌氧生物滤池处理腌制废水的试验研究

### 论文摘要

探究了采用阶段培养法对厌氧生物滤池的启动效果,考察了高盐条件下HRT、温度对厌氧生物滤池处理腌制废水效果的影响。结果表明:阶段培养法可以驯化出适合处理高盐废水的厌氧生物滤池工艺。HRT为36 h时,厌氧生物滤池对腌制废水的处理效果最好,COD去除率为81%,废水B/C为0. 55,出水VFA为30 mmol/L。水温在20～25℃时,厌氧生物滤池的运行效果最好。

### 论文目录

- 1 试验材料和方法

- 1.1 运行条件

- 1.2 滤池滤料

- 1.3 试验进水

- 1.4 检测指标与方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 厌氧生物滤池的启动

- 2.1.1 对COD的去除效果

- 2.1.2 进出水VFA的变化

- 2.1.3 废水可生化性的变化

- 2.2 不同HRT下厌氧生物滤池的运行效能

- 2.2.1 对COD的去除效果

- 2.2.2 进出水VFA的变化

- 2.2.3 废水可生化性的变化

- 2.3 不同温度下厌氧生物滤池的运行效能

- 2.3.1 对COD的去除效果

- 2.3.2 出水VFA的变化

- 2.3.3 废水可生化性的变化

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 徐海豹,赵秋菊

关键词: 厌氧生物滤池,腌制废水,温度

来源: 供水技术 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 轻工业手工业,环境科学与资源利用

单位: 蓝德环保科技集团股份有限公司,蓝德环保科技集团股份有限公司北京分公司

分类号: X792

页码: 43-47

总页数: 5

文件大小: 1779K

下载量: 87

### 相关论文文献

- [1].厌氧生物滤池技术研究及应用进展[J]. 北京水务 2016(02)

- [2].以牡蛎壳为填料的好氧与厌氧生物滤池的脱色特性[J]. 能源与环境 2018(05)

- [3].铁路生活污水低温厌氧生物滤池设计[J]. 水科学与工程技术 2015(02)

- [4].温度对城市污水厌氧生物滤池运行效果与菌群结构的影响[J]. 环境科学 2020(09)

- [5].利用厌氧生物活性炭实现厌氧生物滤池快速启动[J]. 中国给水排水 2018(17)

- [6].蜂窝胞壁厌氧生物滤池处理焦化废水的反应动力学研究[J]. 河南建材 2019(03)

- [7].复合厌氧生物滤池处理铁路高浓度粪便污水[J]. 铁道标准设计 2012(11)

- [8].蜂窝胞壁厌氧生物滤池在A-A-O泥水回流工艺中的作用[J]. 建材与装饰 2020(09)

- [9].厌氧生物滤池-特异性移动床生物膜法对丁腈橡胶废水的处理[J]. 科学技术与工程 2017(11)

- [10].厌氧生物滤池和生态浮岛组合工艺在河流污染治理中的应用[J]. 三峡环境与生态 2011(06)

- [11].升流式厌氧生物滤池与温室型人工湿地组合对农村生活污水处理的研究[J]. 中国农学通报 2012(05)

- [12].新型厌氧生物滤池工艺最佳软硬填料比例研究[J]. 现代农业科技 2011(07)

- [13].蜂窝胞壁厌氧生物滤池处理焦化废水的中试研究[J]. 水处理技术 2010(02)

- [14].降低活性污泥膨胀的污水处理工艺[J]. 化工设计通讯 2016(08)

- [15].串联厌氧生物滤池处理城市污水的试验研究[J]. 水科学与工程技术 2009(01)

- [16].两级生物膜处理合成洗涤剂废水[J]. 工业水处理 2008(12)

- [17].串联厌氧生物滤池处理城市污水的试验研究[J]. 水资源与水工程学报 2008(06)

- [18].硫酸盐还原菌固定化填料滤池对硫酸盐的去除[J]. 中国给水排水 2015(11)

- [19].珠海市餐饮废水处理存在的问题及措施[J]. 广东化工 2012(16)

- [20].垃圾焚烧发电厂渗滤液处理工程设计[J]. 中国给水排水 2009(04)

- [21].聚醚废水的处理[J]. 安全、健康和环境 2015(09)

- [22].废水厌氧生物处理技术与应用前景[J]. 北方环境 2011(12)

- [23].厌氧生物滤池/生态浮床工艺处理南方农村生活污水[J]. 中国给水排水 2013(14)

- [24].短HRT下AF深度处理城市污水快速启动实验[J]. 工业水处理 2013(09)

- [25].常温厌氧生物滤池处理生活污水原理与技术[J]. 北京水务 2009(06)

- [26].小区生活污水的厌氧生物处理工程设计[J]. 科技致富向导 2011(30)

- [27].厌氧生物滤池在生活污水厌氧-好氧组合处理工艺中的应用[J]. 四川大学学报(工程科学版) 2014(02)

- [28].铁炭微电解-混凝沉淀-生物滤池组合工艺处理松节油加工废水研究[J]. 工业用水与废水 2014(05)

- [29].铁炭内电解/两级生物滤池深度处理焦化废水[J]. 中国给水排水 2013(09)

- [30].厌氧滤池—太阳能曝气生物滤池处理农村生活污水技术研究[J]. 北京水务 2011(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/46765025521b2fcc946ba5ca.html