# 平抑风电功率波动及负荷调峰的VRB储能应用

### 论文摘要

由于风能的随机性与间歇性,大规模风电并网对电网的安全经济运行带来诸多不利影响。VRB(全钒液流电池)因其功率和电量解耦、可灵活设计和安全可靠等优点,成为大规模储能系统的理想选择之一。介绍了国内5 MW/10 MWh VRB储能系统的原理、特性及电气接线形式,并基于某风电场的风电功率实测数据,对VRB储能系统运行特性及调峰能力进行系统分析,验证了储能系统平抑大规模风电场功率波动、参与系统调峰的有效性和可用性。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 VRB储能系统简介

- 1.1 VRB原理及特性

- 1.2 储能系统电气总接线

- 1.3 VRB储能系统电气接线

- 2 风储系统运行特性分析

- 3 储能电力系统调峰应用分析

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 林琳,吴星昂,於国芳,李军徽,高卓,严干贵

关键词: 储能系统,风电功率波动,调峰

来源: 浙江电力 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 东北电力大学电气工程学院

分类号: TM614

DOI: 10.19585/j.zjdl.201905004

页码: 25-30

总页数: 6

文件大小: 497K

下载量: 145

### 相关论文文献

- [1].考虑节点功率波动时空差异的电力系统关键节点辨识[J]. 太阳能学报 2020(09)

- [2].储能电池平抑风功率波动策略[J]. 电力系统保护与控制 2017(03)

- [3].平抑新能源功率波动的集群温控负荷建模及控制[J]. 智慧电力 2020(03)

- [4].平抑风功率波动的储能容量优化配置[J]. 环境技术 2020(02)

- [5].双馈变速抽蓄机组参与平抑风电功率波动研究[J]. 发电技术 2020(04)

- [6].对红河电厂2~#机组“421”功率波动情况的调查[J]. 云南电力技术 2008(05)

- [7].风水互补微电网的功率波动节能控制数学建模[J]. 电网与清洁能源 2015(10)

- [8].平抑光伏并网功率波动的混合储能系统优化调度策略[J]. 电力系统自动化 2019(03)

- [9].光储协调互补平抑功率波动策略及经济性分析[J]. 电网技术 2018(03)

- [10].基于概率密度拟合的风电功率波动特性研究[J]. 湖北电力 2014(06)

- [11].马尔可夫预测的多目标优化储能系统平抑风电场功率波动[J]. 电力系统自动化 2020(06)

- [12].风电功率波动频率域分析及储能平滑功率算法优化[J]. 太阳能学报 2020(04)

- [13].基于变分贝叶斯学习的光伏功率波动特性研究[J]. 电力自动化设备 2017(08)

- [14].基于风电场输出功率波动特性分析的本征时间尺度的确定[J]. 分布式能源 2017(04)

- [15].微电网功率波动快速平抑控制策略研究[J]. 太阳能学报 2017(09)

- [16].微电网混合储能系统分层平抑功率波动策略[J]. 电器与能效管理技术 2017(18)

- [17].功率波动源特性及其对电网影响的分析[J]. 电力科学与技术学报 2016(01)

- [18].基于虚拟储能的综合能源系统分布式电源功率波动平抑策略[J]. 发电技术 2020(01)

- [19].一种基于背靠背式电力弹簧的光伏并网功率波动抑制方法[J]. 广东电力 2020(04)

- [20].铅炭电池实时平抑光伏电站功率波动的方法[J]. 电网技术 2018(05)

- [21].实时平抑风电场功率波动的电池储能系统优化控制方法[J]. 电力系统自动化 2013(01)

- [22].基于风电场功率波动与限风特性的混合储能容量配置方法[J]. 电测与仪表 2017(19)

- [23].两区域互联系统交流联络线随机功率波动机制及幅值估计[J]. 中国电机工程学报 2012(19)

- [24].基于负荷波动特性的联络线随机功率波动幅值估计[J]. 电力系统自动化 2013(21)

- [25].平抑有源配电网功率波动的储能配置与控制方法研究综述[J]. 储能科学与技术 2017(06)

- [26].基于高斯混合模型的风电场群功率波动概率密度分布函数研究[J]. 电网技术 2016(04)

- [27].柴油发电机功率波动问题的分析与解决[J]. 科技视界 2016(12)

- [28].平抑风电功率波动的储能容量配置[J]. 电网与清洁能源 2020(03)

- [29].平抑风电功率波动的新型储能系统控制策略[J]. 电测与仪表 2018(24)

- [30].噪声功率波动下的小波变换能量检测改进算法[J]. 电子设计工程 2016(11)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/46b58377a652250e12f2a145.html