# 氨气中和论文_姚红,汪民康,孙伟,李永刚,马慧娟

导读:本文包含了氨气中和论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:氨气,硅烷,氮化,甲基,吸收塔,硫醇,电离。

### 氨气中和论文文献综述

姚红,汪民康,孙伟,李永刚,马慧娟[1]（2014）在《醇解-氨气中和法合成甲基叁乙氧基硅烷的研究》一文中研究指出以甲基叁氯硅烷和无水乙醇为原料,采用醇解反应结合氨气中和法合成了甲基叁乙氧基硅烷。探讨了加料方式、滴加温度、反应温度、反应时间、原料配比及氨气流量对产品产率的影响。结果表明,与不加氨气相比,通入氨气可使甲基叁乙氧基硅烷产率提高近20%。最优实验条件是:甲基叁氯硅烷滴加到无水乙醇中、滴加温度控制在0℃左右、滴加时间2 h、反应温度40~44℃、反应时间3 h、乙醇与甲基叁氯硅烷的量之比为2.8、氨气流量控制在0.7 L/min,此时产率可达75%。(本文来源于《有机硅材料》期刊2014年01期）

谢英杰[2]（2012）在《纯钛及Ti-6Al-4V合金在低压氨气中的渗氮处理》一文中研究指出钛及钛合金虽已得到广泛的应用,然而,耐磨性差、摩擦系数高以及易于疲劳和断裂的特性限制了其在某些工程上的应用。钛及钛合金表面硬化的最有效的方法之一是渗氮处理。在氨气中,钛的氮化迅速,但由于表面渗氢,会导致部件出现微裂纹。因此,波兰学者B.Januszewicz等人研究了在低压氨气中的渗氮处理对钛及钛合金表面硬度和耐磨性的(本文来源于《钛工业进展》期刊2012年02期）

颜庭勇,张文波,尹泉生[3]（2009）在《氨气中水份脱除工艺研究》一文中研究指出高纯氨是电子工业中氮化膜的成膜气体,已经在半导体,液晶面板,氮化镓系LED生产中得到广泛应用;在多晶硅太阳能电池领域的高纯氨的应用也在不断增加。针对NH3中的水份脱除工艺研究,对于气态氨在脱水过程中出现的各种复杂问题解决,确保设备长期稳定运行,纯氨含水量小于1PPm以下。(本文来源于《气体分离》期刊2009年05期）

韩丛碧[4]（2003）在《气相色谱法测定氨气中的甲硫醇及甲硫醚》一文中研究指出建立了测定氨气中甲硫醇及甲硫醚的气相色谱分析方法。样品充入高纯氮气后 ,通过磷酸吸收液脱除氨气 ,有机硫化物由氨气转移到高纯氮气中 ,收集这部分气体 ,取 1 0～ 2 0mL采用火焰光度检测填充柱气相色谱法进行分析。方法的相对标准偏差小于 7% ,甲硫醇和甲硫醚的加标回收率分别为 92 1%和 87 6 % ,最低检出量分别为 0 11ng和 0 17ng ,最低检出质量浓度分别为 0 11μg/L和 0 17μg/L。(本文来源于《化工环保》期刊2003年04期）

陈烨,张守法[5]（2002）在《镁在氨气中的燃烧产物的探索》一文中研究指出镁能在氨气中剧烈燃烧 ,本文将对该反应作些实验性的探讨。1 实验装置2 操作步骤及现象解释用小刀在橡胶塞上切一深口 ,并把一弯成“几”字形的光亮的镁条插入深口中。用橡胶管连接Ａ、Ｂ两瓶 ,打开止水夹Ｃ。在Ａ、Ｂ两瓶中充满氨气 (Ｂ瓶瓶塞上的另一根长玻璃管(本文来源于《化学教学》期刊2002年02期）

[6]（1999）在《α-Fe在氨气中氮化合成氮化铁Fe_xN》一文中研究指出氮化铁是间隙式氨化物，Ｆｅ３Ｎ、Ｆｅ４Ｎ和Ｆｅ１６Ｎ２在室温下具有铁磁性，特别是Ｆｅ１６Ｎ２具有很强的磁特性，但对其特性尚缺乏精确的认识。因此，研究了ａ－Ｆｅ在氨气中氮化生成的氮化铁的结晶相与氮化温度的关系，并用Ｘ射线电子光谱（ＸＰＳ）法分析了在２００℃(本文来源于《金属功能材料》期刊1999年04期）

胡海峰,陈朝辉,冯春祥,张长瑞,宋永才[7]（1998）在《聚硅氮烷在氨气中的裂解研究》一文中研究指出聚硅氮烷在氨气中的裂解研究 胡海峰陈朝辉冯春祥张长瑞宋永才（国防科技大学五系长沙４１００７３）关键词聚硅氮烷，氨气气氛，裂解机理先驱体转化法是制备陶瓷的一种独特方法，但裂解产物往往偏离化学稳定相组成，尤其是硅氮烷裂解后氮含量不足影响了材料的高温性能．...(本文来源于《高分子学报》期刊1998年01期）

林国兴,陈斗南[8]（1993）在《在无水氨气中氮化的氧化物击穿特性的研究》一文中研究指出本研究采用在无水氨气中进行氮化氧化物的方法,提高了氧化物的击穿特性.对击穿机理及其处理程序的关系作了较详细的阐述,同时采用照相蚀刻技术,显微镜观察和扫描电子显微镜检测、能谱图等手段、取得了一批较准确的数据和样品.获得在无水氨气中氮化的氧化物击穿特性得到改善的结果,并指出击穿的碰撞电离机理和氮化对改善击穿特性的要点以及控制永久性击穿的决定因素.(本文来源于《华南师范大学学报(自然科学版)》期刊1993年01期）

李国良,李家莉[9]（1984）在《六聚钒酸铵在氨气中的热还原过程及V_2O_3的制备》一文中研究指出六聚钒酸铵的热还原过程六聚钒酸铵是工业生产纯五氧化二钒的重要中间化合物之一,但对其性质的研究报导很少。本文着重研究在氨气氛中(NH_4)_2V_6O_(16)的还原过程。实验是在带DWT-702型温度控制器的RJK-2-10管式炉中进行的。实验时将装试样的瓷舟放入已恒温的氨气氛不锈钢反应管中(氨气流量为10±0.5升/小时)保温至要求的时间后立即推入冷端,在氨气中迅速冷却,取出试样,测定V_2O_6残留量,计算还原率。未还原之余留V_2O_5用IN NaOH溶解—莫尔盐滴定分析法进行测定,实验结果如图1,所(本文来源于《成都科技大学学报》期刊1984年03期）

庹修孝,郑朝宁[10]（1983）在《尿素吸收塔顶部氨气中微量CO_2分析》一文中研究指出一、前言一段吸收塔(又称高压吸收塔、CO_2洗涤塔)是全循环尿素工艺的关键设备之一。它一般由下部鼓泡段和上部精洗段组成。它的作用是:用低压段来的稀甲胺液和氨水把一段分解气中的氨和二氧化碳洗净,以便在塔底获得一定组份的浓甲胺液并返回合成塔;在塔顶获得的高纯度气氨进入氨冷凝器冷凝为液氨而循环使用。塔顶氨气中合有微量二氧化碳,此二氧化碳在氨冷器中会生成铵盐,轻则降低冷却效率,重则造成堵塞。如氨冷器选材不当,则会被腐蚀至泄漏。我厂11万吨/年尿素(本文来源于《化肥工业》期刊1983年04期）

### 氨气中和论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

钛及钛合金虽已得到广泛的应用,然而,耐磨性差、摩擦系数高以及易于疲劳和断裂的特性限制了其在某些工程上的应用。钛及钛合金表面硬化的最有效的方法之一是渗氮处理。在氨气中,钛的氮化迅速,但由于表面渗氢,会导致部件出现微裂纹。因此,波兰学者B.Januszewicz等人研究了在低压氨气中的渗氮处理对钛及钛合金表面硬度和耐磨性的

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 氨气中和论文参考文献

[1].姚红,汪民康,孙伟,李永刚,马慧娟.醇解-氨气中和法合成甲基叁乙氧基硅烷的研究[J].有机硅材料.2014

[2].谢英杰.纯钛及Ti-6Al-4V合金在低压氨气中的渗氮处理[J].钛工业进展.2012

[3].颜庭勇,张文波,尹泉生.氨气中水份脱除工艺研究[J].气体分离.2009

[4].韩丛碧.气相色谱法测定氨气中的甲硫醇及甲硫醚[J].化工环保.2003

[5].陈烨,张守法.镁在氨气中的燃烧产物的探索[J].化学教学.2002

[6]..α-Fe在氨气中氮化合成氮化铁Fe_xN[J].金属功能材料.1999

[7].胡海峰,陈朝辉,冯春祥,张长瑞,宋永才.聚硅氮烷在氨气中的裂解研究[J].高分子学报.1998

[8].林国兴,陈斗南.在无水氨气中氮化的氧化物击穿特性的研究[J].华南师范大学学报(自然科学版).1993

[9].李国良,李家莉.六聚钒酸铵在氨气中的热还原过程及V_2O_3的制备[J].成都科技大学学报.1984

[10].庹修孝,郑朝宁.尿素吸收塔顶部氨气中微量CO_2分析[J].化肥工业.1983

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/471bb00173cc017e872a09d9.html