# 塔吊高空喷淋降尘系统的应用

中国建筑土木建设有限公司北京市100068

摘要：随着城市雾霾污染越来越严重，施工现场的扬尘控制越来越受相关部门的关注。与传统的施工现场洒水降尘相比，施工现场采用在塔吊上安装喷淋系统喷水降尘操作更加便捷、有效，自动化程度更高，效果也更加理想，值得施工现场借鉴应用。

关键词：环境保护；塔吊；扬尘控制；喷淋

一、工程概况

东西湖体育中心建设项目，位于武汉市东西湖区吴家山，金山大道以北、临空港大道以西、新城一路以南、码头滩公园以东。项目用地面积138341m2，总建筑面积144160m2。本项目主要由一场两馆（体育场、体育馆、游泳馆）组成。

施工现场场地面积大，共布置了13台塔吊。为了有效控制工地扬尘，提高绿色施工水平，项目建立了塔吊高空喷淋降尘系统，通过喷头将水进行雾化，雾化水可以很好的和扬尘颗粒结合，从而达到降尘的目的。

二、工艺原理

塔吊喷淋系统包含附着于塔式起重机塔身的垂直管道、附着于起重臂上的水平供水管、给水系统、控制阀门、管件、喷头等，自来水补充水源，通过立管进入水平管高压供水，由喷头向下喷洒雾状水，建筑工地的粉尘为在空气中浮游的固体微粒，高压喷雾降尘是一种效果较理想、成本较低廉的降尘方式，系统工作介质是水，在系统运行过程中，液态水从常压状态，经加压管路至雾化喷嘴，将液态水雾化，水雾运动与尘埃粒子产生惯性碰撞、重力沉降、拦截捕尘与扩散捕集相结合达到降尘目的，喷嘴布置在塔式起重机起重臂上，高度适宜、喷雾倾角大，工作时将塔机旋转，起重臂水平方向每隔4米设一喷嘴，按照塔吊臂长均匀布置喷头以便取得喷雾降尘的效果。

（2）管材、管件以及管道附件连接面上的污物应使用洁净棉布擦净，并铣削连接面，使其与轴线垂直。

（3）待连接件的段面应使用热熔对接连接工具加热。

（4）加热完毕，待连接件应迅速脱离加热工具，检查待连接件的加热面熔化的均匀性和是否有损伤，然后用均匀外力使连接面完全接触，并翻边形成均匀一致的凸缘，凸缘的高度和宽度应符合有关规定。

（5）焊接时，每一个焊口要有详细的焊接原始记录，焊接原始记录包括环境温度、焊工代码、焊口编号、管道规格类型、焊接压力、拖动压力、增压时间、加热板温度、切换时间、吸热时间、冷却时间等。

（6）PPR给水管道热熔对接必须采用同厂家、同材质、同牌号的管材与管材、管材与管件之间、管件与管件之间连接。

（7）焊接质量检测

外观检查：卷边应均匀、圆滑、饱满，两边卷边尺寸相近；焊缝平滑对称，卷边的高度、翻边的任一边高度差≤0.1且＜它的壁厚；切下的翻边不存在未融合、缺口、孔洞等缺陷，切边的管端错边不超过壁厚的10%。

3、万向节安装

根据塔吊节的型号和尺寸，计算出所需角钢支架的尺寸，在加工厂提前切割准备，并将其余万向节焊接连接，然后将支架的另一端，与塔吊万向节安装位置处焊接连接。所有焊接必须牢固，焊缝饱满，不得出现夹渣、气孔、咬肉等焊接缺陷，同时要确保万向节与塔吊万向轮轴芯必须保持同轴同心。

4、塔吊大臂水平管及喷头安装

水平管连接：提前在地面加工场地，将所需的管材切割为3m一根，使用正三通热熔连接，最末端使用φ25PPR90度热熔弯头。

喷头安装：从塔吊身开始计算，每间隔3米设一正三通，出口向下，喷头安装于出口处，共设20个喷头。

五、检查、调试运行

检查确保热熔焊接部位连接可靠、无渗漏，供水立管及横管与塔式起重机塔身、起重臂连接牢固，在运行强大压力下无明显晃动。打开阀门，观察喷淋水量、喷淋头喷水方向，工作是否正常，能否喷出雾状水系，是否影响塔吊正常吊装使用，试验30分钟验收合格，如不能正常工作，检查原因，整改再调试直到验收合格。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/473b0f4e6884a685820b80ed.html