# 一种可调节型PLA降解保鲜蔬菜包装袋论文和设计-王昌林

### 全文摘要

本实用新型公开了一种可调节型PLA降解保鲜蔬菜包装袋，包括包装袋体，包装袋体底部还安装有弹簧气垫，包装袋体侧面分别设置有四片大小相同的边缘袋片，且相邻的边缘袋片之间通过弹性件固定连接，弹性件包括连接在边缘袋片两侧的固定压带，相邻的边缘袋片之间的固定压带之间连接有弹性软带，弹性软带表面通过若干个折痕部形成若干个弯折区，每一个弯折区内壁均设置有弹簧垫，若干个弯折区之间通过若干个水平设置的弹性橡胶条固定连接，且弹性软带内部还设置有交叉状的金属丝，该包装袋在保证整体强度和韧性的同时，可以自由调整包装袋的体积和容量，可在承受限度内装放不同体积的蔬菜，提高了包装袋实用性，满足不同的包装使用需求。

### 主设计要求

1.一种可调节型PLA降解保鲜蔬菜包装袋，其特征在于：包括包装袋体(1)，所述包装袋体(1)底部还安装有弹簧气垫(2)，所述包装袋体(1)侧面分别设置有四片大小相同的边缘袋片(3)，且相邻的边缘袋片(3)之间通过弹性件(4)固定连接，所述弹性件(4)包括连接在边缘袋片(3)两侧的固定压带(401)，相邻的边缘袋片(3)之间的固定压带(401)之间连接有弹性软带(402)，所述弹性软带(402)表面通过若干个折痕部(403)形成若干个弯折区(404)，每一个弯折区(404)内壁均设置有弹簧垫(405)，若干个弯折区(404)之间通过若干个水平设置的弹性橡胶条(406)固定连接，且弹性软带(402)内部还设置有交叉状的金属丝(407)，且相邻的边缘袋片(3)之间还连接有限位PVC软条(6)。

### 设计方案

1.一种可调节型PLA降解保鲜蔬菜包装袋，其特征在于：包括包装袋体(1)，所述包装袋体(1)底部还安装有弹簧气垫(2)，所述包装袋体(1)侧面分别设置有四片大小相同的边缘袋片(3)，且相邻的边缘袋片(3)之间通过弹性件(4)固定连接，所述弹性件(4)包括连接在边缘袋片(3)两侧的固定压带(401)，相邻的边缘袋片(3)之间的固定压带(401)之间连接有弹性软带(402)，所述弹性软带(402)表面通过若干个折痕部(403)形成若干个弯折区(404)，每一个弯折区(404)内壁均设置有弹簧垫(405)，若干个弯折区(404)之间通过若干个水平设置的弹性橡胶条(406)固定连接，且弹性软带(402)内部还设置有交叉状的金属丝(407)，且相邻的边缘袋片(3)之间还连接有限位PVC软条(6)。

2.根据权利要求1所述的一种可调节型PLA降解保鲜蔬菜包装袋，其特征在于：所述折痕部(403)包括分别连接在两个弯折区(404)上的弧形片(408)，相邻的两个弧形片(408)之间通过弹性纤维(409)连接。

3.根据权利要求1所述的一种可调节型PLA降解保鲜蔬菜包装袋，其特征在于：所述包装袋体(1)内壁设置有疏水膜(5)，所述疏水膜(5)包括内外依次设置的纳米二氧化硅层(501)、PDMS膜基层(502)和纳米纤维膜(503)，且纳米二氧化硅层(501)、PDMS膜基层(502)和纳米纤维膜(503)之间通过印花纺丝液层(504)结合在一起。

4.根据权利要求1所述的一种可调节型PLA降解保鲜蔬菜包装袋，其特征在于：所述包装袋体(1)外壁还设置有透气网口(201)，包装袋体(1)表面铰连接有覆盖透气网口(201)的翻盖片(202)，翻盖片(202)内壁为凹凸不平的结构，所述翻盖片(202)内壁设置有充气囊(203)，且弹簧气垫(2)通过塑料管(204)与充气囊(203)连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及食品包装技术领域，具体为一种可调节型PLA降解保鲜蔬菜包装袋。

背景技术

包装袋是指用于包装各种用品的袋子，使货物在生产流通过程中方便运输，容易存储。广泛用于日常生活和工业生产中。实际数字显示，有80％使用后的塑料袋，最终与一般垃圾一样被运至垃圾堆田区处理，仅有百分之七的塑料被回收循环使用。

按制作工艺来说常分为塑料包装袋，复合包装袋；按生产原料分类：高压聚乙烯塑料袋，低压聚乙烯塑料袋，聚丙烯塑料袋，聚氯乙烯塑料袋等；按外形分类：背心袋，直筒袋，立体袋，方底袋。封口袋，胶条袋，异形袋等。

蔬菜包装袋是用来包装蔬菜的一种包装袋，在现在生活中有着广泛的应用，但是现在传统的蔬菜包装袋一般体积大小固定，在装放蔬菜的时候不能根据需要进行体积调节，导致一种类型的包装袋用途单一，只能包装固定体积的蔬菜，实用性不强，无法满足人们日常的购物使用需求。

发明内容

为了克服现有技术方案的不足，本实用新型提供一种可调节型PLA降解保鲜蔬菜包装袋，该包装袋在保证整体强度和韧性的同时，可以自由调整包装袋的体积和容量，可在承受限度内装放不同体积的蔬菜，提高了包装袋实用性，满足不同的包装使用需求，能有效的解决背景技术提出的问题。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

一种可调节型PLA降解保鲜蔬菜包装袋，包括包装袋体，所述包装袋体底部还安装有弹簧气垫，所述包装袋体侧面分别设置有四片大小相同的边缘袋片，且相邻的边缘袋片之间通过弹性件固定连接，所述弹性件包括连接在边缘袋片两侧的固定压带，相邻的边缘袋片之间的固定压带之间连接有弹性软带，所述弹性软带表面通过若干个折痕部形成若干个弯折区，每一个弯折区内壁均设置有弹簧垫，若干个弯折区之间通过若干个水平设置的弹性橡胶条固定连接，且弹性软带内部还设置有交叉状的金属丝，且相邻的边缘袋片之间还连接有限位PVC软条。

进一步地，所述折痕部包括分别连接在两个弯折区上的弧形片，相邻的两个弧形片之间通过弹性纤维连接。

进一步地，所述包装袋体内壁设置有疏水膜，所述疏水膜包括内外依次设置的纳米二氧化硅层、PDMS膜基层和纳米纤维膜，且纳米二氧化硅层、PDMS膜基层和纳米纤维膜之间通过印花纺丝液层结合在一起。

进一步地，所述包装袋体外壁还设置有透气网口，包装袋体表面铰连接有覆盖透气网口的翻盖片，翻盖片内壁为凹凸不平的结构，所述翻盖片内壁设置有充气囊，且弹簧气垫通过塑料管与充气囊连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

本实用新型的包装袋在保证整体强度和韧性的同时，可以自由调整包装袋的体积和容量，可在承受限度内装放不同体积的蔬菜，提高了包装袋实用性，可满足人们日常购物的不同包装使用需求，同时整体在包装了蔬菜之后，底部侧面的透气性良好，避免底部蔬菜发生无氧呼吸而消耗营养物质而损坏的问题，对包装的蔬菜起到良好的保护作用。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为本实用新型的包装袋体俯视结构示意图；

图3为本实用新型的弹性件结构示意图；

图4为本实用新型的包装袋体侧面结构示意图；

图5为本实用新型的疏水膜截面结构示意图。

图中标号：

1-包装袋体；2-弹簧气垫；3-边缘袋片；4-弹性件；5-疏水膜；6-限位PVC软条；

201-透气网口；202-翻盖片；203-充气囊；204-塑料管；

401-固定压带；402-弹性软带；403-折痕部；404-弯折区；405-弹簧垫；406-弹性橡胶条；407-金属丝；408-弧形片；409-弹性纤维；

501-纳米二氧化硅层；502-PDMS膜基层；503-纳米纤维膜；504-印花纺丝液层。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

如图1至图5所示，本实用新型提供了一种可调节型PLA降解保鲜蔬菜包装袋，包括包装袋体1，所述包装袋体1底部还安装有弹簧气垫2，所述包装袋体1侧面分别设置有四片大小相同的边缘袋片3，且相邻的边缘袋片3之间通过弹性件4固定连接，所述弹性件4包括连接在边缘袋片3两侧的固定压带401，相邻的边缘袋片3之间的固定压带401之间连接有弹性软带402，所述弹性软带402表面通过若干个折痕部403形成若干个弯折区404，每一个弯折区404内壁均设置有弹簧垫405，若干个弯折区404之间通过若干个水平设置的弹性橡胶条406固定连接，且弹性软带402内部还设置有交叉状的金属丝407，且相邻的边缘袋片3之间还连接有限位PVC软条6。

该包装袋在实际使用时，由于四块边缘袋片3是通过弹性件4固定连接在一起的，在实际使用时，可以根据包装的需要，利用弹性件4的弹性作用，在弹性限度内，自由改变边缘袋片3之间的距离，从而改变包装袋体的体积大小，可分别包装不同体积的蔬菜，满足人们日常购物使用需求。

具体使用时，向外拉动两个相邻的边缘袋片3，使得弹性件4发生弹性形变，在拉力的作用下，弹性软带402的多个弯折区404相互远离，同时弯折区404内部的弹簧垫405被拉伸，从而使得弹性软带402的被拉伸，从而使得相邻的边缘袋片3之间的距离增大，从而增大整个包装袋体1的体积，便于包装不同体积的蔬菜。

而且在实际使用时，还可以利用弹性件4的弹性作用，在蔬菜放入到包装袋体1内部之后，将弹性件4整体撑开，也可以实现体积调整，使用便捷。

进一步的，由于在弹性软带402内部设置交叉状的金属丝407，可以有效增强弹性软带402内部的韧性和强度，在拉伸和被挤压的时候，不易发生损坏，而且在相邻的边缘袋片3之间连接的限位PVC软条6用于对整个弹性件4进行限位，防止弹性件4被过度拉伸而超过限度，起到良好的保护作用。

所述折痕部403包括分别连接在两个弯折区404上的弧形片408，相邻的两个弧形片408之间通过弹性纤维409连接，在弹性件4的弹性软带402被拉伸的时候，其拉伸作用力通过多个弯折区404的弹簧垫405进行分担，同时通过折痕部403内部的两个弧形片408之间的弹性纤维409进行多级缓冲，使得弹性件4的拉伸作用力被分担，减小弹性件4的弹性软带402的拉伸力，对弹性软带402起到良好的保护作用，有效防止弹性软带402因为长时间的拉伸而损坏，延长整体的使用寿命。

所述包装袋体1内壁设置有疏水膜5，所述疏水膜5包括内外依次设置的纳米二氧化硅层501、PDMS膜基层502和纳米纤维膜503，且纳米二氧化硅层501、PDMS膜基层502和纳米纤维膜503之间通过印花纺丝液层504结合在一起，而在蔬菜包装在包装袋体1内部的时候，通过疏水膜5的疏水保护作用，来有效降低来自蔬菜表面的水分对包装袋体1的侵蚀作用，同时疏水膜5的疏水作用，也有效防止包装袋体1吸水，保证蔬菜在包装袋体1内部包装存放的时候，水分不易流失。

而通过纳米二氧化硅层501、PDMS膜基层502和纳米纤维膜503组成的疏水膜5利用纳米二氧化硅和纳米纤维的双重作用进行疏水保护，起到良好的疏水作用，而印花纺丝液层504有效增强疏水膜5内部层次之间的贴合关系，增强疏水膜5的使用效果，延长其使用寿命。

所述包装袋体1外壁还设置有透气网口201，包装袋体1表面铰连接有覆盖透气网口201的翻盖片202，所述翻盖片202内壁设置有充气囊203，且弹簧气垫2通过塑料管204与充气囊203连接，由于蔬菜放置堆积在包装袋体1底部，很容易导致底部的蔬菜缺乏新鲜空气而出现无氧呼吸，消耗蔬菜的营养物质，影响蔬菜的保存和使用，此时通过弹簧气垫2的作用进行透气管理，在正常时候，弹簧气垫2内部处于膨胀的状态，外部的翻盖片202在重力作用下自由贴合在透气网口201表面，将透气网口201封闭起来，而在蔬菜存放在包装袋体1内部之后，蔬菜对弹簧气垫2产生挤压作用，导致弹簧气垫2变形，弹簧气垫2内部的气体通过塑料管204注入到边缘的翻盖片202内部，翻盖片202充气之后，由于其表面凹凸不平，使得其和透气网口201之间形成连通的空间，便于透气，便于蔬菜的保存，而在蔬菜从包装袋体1内部拿出来之后，由于弹簧气垫2失去挤压作用，在内部的弹簧作用下，弹簧气垫2恢复到原来的位置，使得翻盖片202的气体流失，从而翻盖片202恢复原状，重新回落到原来的位置，将透气网口201覆盖住，将包装袋体1封闭起来。

需要说明的是，在本实施例中的翻盖片202可以采用具有吸附能力的磁性材质，便于边缘袋片3吸附在一起。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920031448.8

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:95(青岛)

授权编号:CN209522017U

授权时间:20191022

主分类号:B65D 30/10

专利分类号:B65D30/10;B65D33/01;B65D33/00;B65D85/34;B32B9/00;B32B9/04;B32B27/28;B32B27/12;B32B33/00

范畴分类:34A;

申请人:青岛欧勃亚索罗门包装有限公司

第一申请人:青岛欧勃亚索罗门包装有限公司

申请人地址:266400 山东省青岛市黄岛区月牙河路270号

发明人:王昌林;朱福建

第一发明人:王昌林

当前权利人:青岛欧勃亚索罗门包装有限公司

代理人:胡剑辉

代理机构:11390

代理机构编号:北京和信华成知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4773665da8b2cd2bbc95ad98.html