# 杭锦旗区块防塌防漏钻井液技术

### 论文摘要

杭锦旗区块具有丰富的天然气资源,但在钻井施工中井壁失稳及漏失问题严重,严重影响钻井进度。为此,在充分认识该区块地质特征的基础上,开展了钻井液防塌防漏技术研究。地层物性分析表明,该区块属于典型断层发育区域,地层存在泥岩混层、胶结强度低、微裂缝发育、极易受到损害等问题,导致井壁失稳及漏失问题严重。基于此,通过研发温敏变形型封堵剂SMSHIELD-2、高效润滑剂SMLUB-E、随钻防漏堵漏材料SMGF-1,形成了针对该地区的井壁稳定防塌技术和随钻堵漏技术。室内实验表明,SMSHIELD-2加量为1%时,钻井液高温高压滤失量降至15 mL,并且增强了滤饼韧性;润滑剂SMLUB-E可使极压润滑系数降至0.033;堵漏剂SMGF-1由不同粒径大小材料复合而成,显著提高地层承压能力,降低漏失量;通过配方优选,形成了防塌、防漏钻井液。该技术在杭锦旗区块2口试验井成功应用,一次性钻穿易漏地层,钻遇泥岩井段未发生坍塌问题,井径扩大率小于5%。

### 论文目录

- 1 杭锦旗区块地质特征描述

- 1.1 矿物组成

- 1.2 复杂地层微观结构

- 1.3 储层岩屑理化特性

- 1.4 储层地质特性总结及易产生问题

- 2 防塌防漏钻井液体系

- 2.1 封堵防塌处理剂研发

- 2.2 润滑剂优选

- 2.3 防塌钻井液配方研究

- 3 随钻承压堵漏钻井液

- 3.1 堵漏剂优选

- 3.2 随钻堵漏钻井液研究

- 4 现场应用

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李建山

关键词: 钻井液,井眼稳定,防塌,防漏,地层物性,杭锦旗

来源: 钻井液与完井液 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中石化华北油气分公司

基金: 国家科技重大专项“低丰度致密低渗油气藏开发关键技术”(2016ZX05048)

分类号: TE254

页码: 308-314

总页数: 7

文件大小: 1989K

下载量: 112

### 相关论文文献

- [1].连钉养成记——球拍防塌普适方案(76孔篇)[J]. 羽毛球 2017(03)

- [2].裸眼井打捞防塌工作液体系开发及现场应用[J]. 海洋石油 2014(04)

- [3].钻井液用高效防塌剂的初步研究[J]. 广东化工 2013(18)

- [4].专项封堵防塌技术在塔中油田的应用[J]. 钻井液与完井液 2015(02)

- [5].饱和盐水钻井液对高膨胀凝灰岩的防塌机理分析[J]. 石油钻采工艺 2014(01)

- [6].聚合物防塌冲洗液在煤系地层的应用实践[J]. 西部探矿工程 2019(03)

- [7].钻井液用高效桥联型防塌剂的研发及现场应用[J]. 钻井液与完井液 2017(01)

- [8].多功能抗高温防塌剂研究及应用[J]. 油田化学 2012(01)

- [9].改性聚乙烯醇防塌剂研究[J]. 钻采工艺 2010(02)

- [10].“L”型钻井防塌泥浆优选初探[J]. 淮南职业技术学院学报 2008(01)

- [11].锦州油田钻井防塌技术的工程实践[J]. 石油工业技术监督 2017(07)

- [12].防塌雾化钻井技术[J]. 精细石油化工进展 2018(03)

- [13].适用于浅层覆盖层的防塌减阻聚合物钻井液的试验研究及现场应用[J]. 工程勘察 2018(10)

- [14].倒拱底板技术在膨胀土渠道防塌防渗中的应用[J]. 广西水利水电 2015(03)

- [15].提高煤层强度的钻井液防塌封堵剂的研制[J]. 钻井液与完井液 2018(05)

- [16].杂化硅防塌剂的合成与性能评价[J]. 油田化学 2016(03)

- [17].桩基成孔施工中防塌泥浆性能试验分析[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2014(03)

- [18].一种聚季铵盐防塌抑制剂的制备及性能研究[J]. 石油化工应用 2013(08)

- [19].伊通地区地层坍塌机理及防塌对策研究[J]. 科学技术与工程 2011(17)

- [20].新型防塌剂XFT-1的研制及性能评价[J]. 钻井液与完井液 2010(02)

- [21].硅酸盐防塌泥浆研究及其在碳质泥岩钻探中的应用[J]. 地质与勘探 2010(05)

- [22].新型高分子泥浆体系防塌堵漏机理研究与室内评价[J]. 福建建设科技 2016(02)

- [23].钻井液用防塌润滑剂研究与应用[J]. 海洋石油 2011(03)

- [24].低荧光钻井液防塌封堵新材料及其作用机理研究[J]. 造纸装备及材料 2020(03)

- [25].浅谈公路扩建工程桥涵锥坡防塌施工技术应用[J]. 中华民居 2009(04)

- [26].浅议隧道塌方防治[J]. 科技创新导报 2008(22)

- [27].含油污泥资源化制备钻井液用封堵防塌剂与应用[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2018(02)

- [28].新型铝基防塌剂的研制及防塌作用机理[J]. 石油学报 2014(04)

- [29].钻井液用防塌封堵剂的研制[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(09)

- [30].含油污泥磺化制备封堵防塌剂的研究[J]. 精细石油化工进展 2016(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/47803da767cbf004f4c2c93c.html