# 钢筋混凝土节点论文_周玉凡

导读:本文包含了钢筋混凝土节点论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:节点,钢筋混凝土,梁柱,荷载,型钢,楼盖,折线。

### 钢筋混凝土节点论文文献综述

周玉凡[1]（2019）在《化学工业厂房钢筋混凝土框架节点抗震设计分析》一文中研究指出文章从当前化学工业厂房设计的概况出发,阐述框架节点中抗剪强度的影响因素,对框架节点开展抗震设计的策略进行分析与探究,以期更好地设计框架节点并增强化学工业厂房抗震性。(本文来源于《化工管理》期刊2019年25期）

卜杰,张凡榛,胡其高,苏智博[2]（2019）在《爆炸荷载作用下钢筋混凝土板柱节点动力效应分析研究》一文中研究指出钢筋混凝土板柱结构遭遇爆炸风险较高。爆炸荷载对板柱结构支承柱产生向下的附加作用力,是研究其结构连续倒塌的重要影响因素。论文在试验的基础上,采用ALE流固耦合算法对爆炸荷载作用下板柱节点动力响应进行数值模拟研究,选取混凝土强度、剪跨比及配筋率参数,计算得到不同工况下附加力大小。以不同工况计算结果为训练样本,基于LM-BP神经网络算法,建立了一种爆炸荷载作用下板柱节点支承柱附加作用力预测模型,可为板柱结构抗爆抗连续倒塌设计提供参考。(本文来源于《中国力学大会论文集（CCTAM 2019）》期刊2019-08-25）

杨曌,吕伟,包亮[3]（2019）在《基于螺栓连接的新型钢筋混凝土框架装配式节点抗震性能研究》一文中研究指出基于拟静力试验,研究基于螺栓连接的新型钢筋混凝土(RC)框架装配式节点的抗震性能,并与装配整体式混凝土结构框架节点进行对比,分析破坏形态、滞回曲线、骨架曲线、位移和延性、刚度与承载力退化及耗能等指标,以及轴压比对新型节点抗震性能的影响。研究表明:新型节点相对于装配整体式节点,承载力降低19%,延性降低16. 7%,承载力与刚度退化加快,但具有更好的耗能能力;新型节点的破坏形式均为梁端受弯破坏;当轴压比小于0. 4时,增大轴压比可提高新型节点的初始刚度与承载力,但会降低延性及耗能能力,并加快刚度和承载力退化。(本文来源于《工业建筑》期刊2019年08期）

毛贯南,刘伟[4]（2019）在《预制装配式钢筋混凝土结构梁-柱节点研究概述》一文中研究指出介绍了装配式钢筋混凝土结构梁-柱节点在国内外发展的情况,同时介绍了该节点的分类、节点特点与节点的抗震研究对象、节点连接种类以及当前装配式节点存在的缺陷,总结出该类节点形式今后的发展方向,并给出了笔者的若干见解。(本文来源于《四川建材》期刊2019年08期）

曹晓霞[5]（2019）在《型钢柱与钢筋混凝土梁节点连接施工技术》一文中研究指出随着我国建筑行业的发展,型钢混凝土的组合结构越来越多地应用到了工程建筑中来,尤其是高层建筑的节点设计中。本文对不同的节点连接方式进行了简要的介绍,提供了更多的型钢混凝土节点施工建议。(本文来源于《门窗》期刊2019年13期）

黄川腾,王志军,庞慧英,蒲爽[6]（2019）在《现浇钢筋混凝土空心楼盖板柱节点抗冲切性能试验研究》一文中研究指出为研究现浇钢筋混凝土空心楼盖抗冲切性能,明确板柱节点实心区及暗梁配置箍筋对冲切承载力和节点破坏模式的影响,在竖向荷载作用下完成了1个仅有板柱节点实心区和2个仅配置暗梁箍筋的现浇混凝土空心楼盖内板柱节点的静力试验。结果表明:空心楼盖板柱节点与传统无梁楼盖板柱节点具有相似的冲切破坏形态;设置节点实心区或在暗梁中配置箍筋均可改善抗冲切性能;配置暗梁箍筋比设置节点实心区在提高抗冲切能力方面效果更好;通过控制暗梁配置箍筋数量可以有效地改变板柱节点的破坏类型,使其由脆性冲切破坏转变为延性弯曲破坏。根据试验结果提出了空心楼盖板柱节点的抗冲切设计建议。(本文来源于《建筑结构》期刊2019年13期）

牛富渊,刘永军,蔡炎,齐振雷[7]（2019）在《受火时间对钢筋混凝土板柱节点的力学性能影响》一文中研究指出主要依据Salem等人的试验,采用有限元软件ABAQUS模拟板柱节点在火灾时的温度场分布,以及在不同受火时间和不同板厚下节点处的力学性能。为了测量板内温度的变化,设置了4个测点,离受火面的距离为0 mm、33.33 mm、66.66 mm、100 mm。数值模拟得出各个测点温度随着受火时间的增加而升高,随着离受火面距离增大而减小,测点2、3、4最高温度相比测点1依次损耗了42.22%、63.50%、78.56%;100 mm厚的楼板相比常温下极限承载力依次降低了11.53%、19.31%、25.73%、33.94%、40%、46.36%;相比较常温下的位移分别增大了15.6%、21.9%、28.1%、34.4%、43.8%、56.3%;当板厚由100 mm增大到120 mm时,在常温下节点的抗冲切性能可以提升26%左右,在高温下,其抗冲切性能最大可以提升40%左右。因此,随着受火时间的延长,板柱节点越容易发生冲切破坏;增加楼板厚度可以提高节点的抗冲切性能。(本文来源于《水利与建筑工程学报》期刊2019年03期）

赵利利[8]（2019）在《钢筋混凝土框架节点施工缺陷分析及质量控制标准研究》一文中研究指出框架结构是我国建筑领域应用比较广泛的结构形式,梁柱节点是其结构传力的枢纽,是结构安全稳定的核心点。由于设计、施工等多方面因素的影响,节点核心区质量问题比较严重,再加上我国多地处于地震带,节点施工缺陷的存在必然会影响着整体结构的安全稳定与使用寿命,关乎着民生和社会发展。因而,进行混凝土框架节点施工缺陷分析与质量控制标准的研究具有重要的工程实际意义。调查商场、办公楼、住宅叁个不同类型项目框架节点质量状况,确定本文研究重点,结合实际工程,选用冲击回波法对实际工程中的30个框架节点进行检测,得出本文研究的典型缺陷率,利用ABAQUS软件建立带有典型缺陷率的框架节点模型,从静力与拟静力两个方面对比分析不同缺陷率对框架节点的承载能力、变形能力等的影响,分析现行标准、规范,提出质量改进措施,结论如下:(1)节点缺陷普遍存在,通过分析节点缺陷产生的原因,确定了研究重点为节点内部空洞缺陷,分析破坏特征、危害、一般处理措施及效果,说明本文进行钢筋混凝土框架节点施工缺陷分析和质量控制标准研究的实际应用意义。(2)实际工程冲击回波法检测结果为内部缺陷率0%-8%之间占有较大比重,提出0%、3%、5%、7%、10%五个典型节点缺陷率。(3)通过ABAQUS建立模型分析,得出:静力作用下,随着缺陷率从无到有,逐渐增大达到5%时,节点应力、应变与变形逐步从梁端发展到核心区,但并未对核心区造成太大影响,超过5%后向核心区中心发展,且对核心区的影响越来越大;拟静力作用下,缺陷率超过5%时对滞回曲线的饱满度、荷载、变形及极限荷载、极限位移、延性系数影响明显。对比有关文献的研究,结合本文静力与拟静力分析,最终确定缺陷率5%为节点施工质量控制标准。(4)节点质量控制标准不完善,相关标准、规范只提及了梁柱节点的设计要求、构造要求、施工建议,缺少节点混凝土浇筑质量控制标准,本文在调查、检测、模拟、分析的基础上提出的节点质量控制标准可以为标准、规范的完善提供参考。(5)从新型节点、改进传统工艺技术、提高节点质量管理意识、加强施工过程控制几个方面提出提高节点施工质量的改进措施,希望可以为框架节点施工质量控制在实际工程中的应用提供参考。(本文来源于《青岛理工大学》期刊2019-06-01）

隆敏[9]（2019）在《钢筋混凝土旧柱新梁连接的新型环梁式节点抗震性能试验研究》一文中研究指出为减小施工难度及减小新梁的植筋对旧柱的损伤,本文提出了一种钢筋混凝土旧柱新梁连接的新型环梁式节点。通过1个采用新型环梁式节点连接的旧柱新梁试件、1个采用植筋连接的旧柱新梁试件和1个整体浇筑的梁柱试件的对比试验,分析了低周反复荷载作用下新型环梁式节点连接的有效性及其传力机理,测试了各试件节点的抗震承载力、破坏形态、滞回特性、刚度变化、延性变化、及其耗能性能,讨论了节点处纵向钢筋的不同锚固方式对节点抗震性能的影响。试验结果表明:(1)新型环梁式节点的连接形式是有效的,初步得到其受力机理:其界面筋有效的传递了梁端剪力,梁端未出现新旧混凝土间的剪切破坏,环向纵筋有效的传递了梁端的拉力,环向纵筋屈服后梁端出现塑性铰,梁发生延性破坏;(2)新型环梁式节点的梁端极限承载力相比植筋连接节点及现浇节点显着提高,分别提高41.4%和36.3%,说明新型环梁式节点具有良好的承载能力;虽然采用新型环梁式节点的梁端延性系数相比植筋连接节点及现浇节点略小一些,但仍大于3,能够满足工程应用需要;(3)从耗能情况来看,采用新型环梁式节点无论在加载前期还是加载后期,相比现浇节点及植筋连接节点其耗能能力最强;从等效粘滞阻尼系数分析来看,各试件等效粘滞阻尼系数相差不大;随着位移加载的增大,叁个试件的刚度都呈整体下降的趋势,大多情况下新型环梁式节点的平均刚度最大,现浇节点次之,植筋节点刚度最小;(4)在保证其它影响因素不变的情况下,仅节点的连接方式不同,在往复荷载作用下新型环梁式节点具有较高承载力、刚度和耗能能力,可以说明新型环梁式节点的连接方式可靠,可以为相关加固工程提供参考。(本文来源于《广州大学》期刊2019-06-01）

王瑞强[10]（2019）在《钢筋混凝土柱—折线形型钢梁体系节点的受力研究》一文中研究指出钢筋混凝土柱构件和折线形型钢梁构件铰接组成的结构体系,由于其折线形型钢梁的曲折几何特征、型钢梁的跨中折点引起的结构综合效应、以及梁柱节点部位的约束情况,使得折线形型钢梁产生区别于水平直线形钢梁的抵抗变形的能力,这一特殊性能对结构体系节点部位柱顶的水平推力产生一定的影响。目前,学者前辈们已经对折线形钢梁构件(也称作人字形钢梁、两铰斜梁拱)、普通钢筋混凝土柱构件的研究已经形成了成熟的理论体系。目前正在实施的钢结构设计规范和规程中,没有涉及该体系的研究理论。在工程中,相关工程的有些设计人员根据《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》CECS102(2002),来对这种结构体系进行设计,但是该规范中并没有关于钢筋混凝土柱-折线形型钢梁结构体系的设计条文或理论依据,导致结构体系的设计不够经济合理,不够最优,造成造价偏高,浪费资源。本论文以钢筋混凝土柱-折线形型钢梁结构体系的节点受力情况为研究对象,首先通过理论知识,建立理论分析的结构概念简图,推导节点处的水平推力与水平位移的计算公式,确定该结构体系节点受力的影响因素。其次,结合理论分析,根据延边大学土木工程试验室所具备的试验条件,克服节点处如何创新设计与节点处内力量测两大困难,改变坡度P、跨度L两个影响因素,进行整体结构试验的试验方案设计。本结构试验共设计6组整体结构体系进行静力加载试验,量测相关试验数据并绘成曲线图分析节点受力与变形的情况。最后,运用有限元分析软件Abaqus/CAE6.14,建立结构体系的叁维立体模型,进行数值模拟分析,并验证修正后的理论计算公式。然后,综合对比分析该体系的理论计算结果、试验数据、软件模拟叁种研究方法的结果,提出结论。本论文根据钢筋混凝土柱-折线形型钢梁结构体系的研究现状,拟通过理论计算、试验分析、数值模拟叁种方法研究该体系节点的受力机理。本文的主要研究内容与研究结论如下:1)通过理论分析钢筋混凝土柱-折线形型钢梁结构体系,在梁跨的1/3位置处两个对称集中荷载作用下的受力情况,推导节点部位钢筋混凝土柱顶的水平推力与水平位移的计算公式。研究结构体系节点部位的连接方式、节点处的微小水平位移对柱顶产生的水平推力的影响。2)运用MATLAB将理论计算公式编制成程序,进行多组影响因素组合的统计计算,研究钢筋混凝土柱的高度H、折线形型钢梁的跨度L、坡度P等影响因素对体系梁柱节点的变形、受力情况的影响及其机理。3)通过6组整体结构静力加载试验,分析量测的相关试验数据,引入修正系数λ、β,对理论计算公式进行修正。4)利用有限元分析软件Abaqus/CAE6.14,建立此结构体系的叁维模型并进行相同工况下的有限元数值模拟,分析钢筋混凝土柱-折线形型钢梁结构体系节点部位的应力云图与位移变形图,研究该体系节点部位的受力性能。5)综合叁种研究方法:理论分析推导计算公式、试验分析、有限元软件数值模拟及数据对比,推动钢筋混凝土柱-折线形型钢梁结构体系节点的进一步研究,为优化结构设计、提高体系的综合经济效益等提供理论依据。(本文来源于《延边大学》期刊2019-05-27）

### 钢筋混凝土节点论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

钢筋混凝土板柱结构遭遇爆炸风险较高。爆炸荷载对板柱结构支承柱产生向下的附加作用力,是研究其结构连续倒塌的重要影响因素。论文在试验的基础上,采用ALE流固耦合算法对爆炸荷载作用下板柱节点动力响应进行数值模拟研究,选取混凝土强度、剪跨比及配筋率参数,计算得到不同工况下附加力大小。以不同工况计算结果为训练样本,基于LM-BP神经网络算法,建立了一种爆炸荷载作用下板柱节点支承柱附加作用力预测模型,可为板柱结构抗爆抗连续倒塌设计提供参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 钢筋混凝土节点论文参考文献

[1].周玉凡.化学工业厂房钢筋混凝土框架节点抗震设计分析[J].化工管理.2019

[2].卜杰,张凡榛,胡其高,苏智博.爆炸荷载作用下钢筋混凝土板柱节点动力效应分析研究[C].中国力学大会论文集（CCTAM2019）.2019

[3].杨曌,吕伟,包亮.基于螺栓连接的新型钢筋混凝土框架装配式节点抗震性能研究[J].工业建筑.2019

[4].毛贯南,刘伟.预制装配式钢筋混凝土结构梁-柱节点研究概述[J].四川建材.2019

[5].曹晓霞.型钢柱与钢筋混凝土梁节点连接施工技术[J].门窗.2019

[6].黄川腾,王志军,庞慧英,蒲爽.现浇钢筋混凝土空心楼盖板柱节点抗冲切性能试验研究[J].建筑结构.2019

[7].牛富渊,刘永军,蔡炎,齐振雷.受火时间对钢筋混凝土板柱节点的力学性能影响[J].水利与建筑工程学报.2019

[8].赵利利.钢筋混凝土框架节点施工缺陷分析及质量控制标准研究[D].青岛理工大学.2019

[9].隆敏.钢筋混凝土旧柱新梁连接的新型环梁式节点抗震性能试验研究[D].广州大学.2019

[10].王瑞强.钢筋混凝土柱—折线形型钢梁体系节点的受力研究[D].延边大学.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/47ba88c268ff87aff4f84f62.html