# 一种便于定位切割的箱包加工工作台论文和设计-徐启勋

### 全文摘要

本实用新型公开了一种便于定位切割的箱包加工工作台，包括工作台，所述工作台的顶端左侧固接支架，所述支架的中心位置插接有第一销轴，所述支架通过第一销轴与滚筒活动相连，所述工作台的正面和背面均固接有滑轨，所述滑轨的内腔滑动卡接有滑轮，所述滑轮的中心位置插接有转轴，所述转轴与滑轮间隙配合，所述转轴的外侧固接有第一套筒，所述第一套筒的内腔插接有螺杆，所述螺杆贯穿第一套筒，所述螺杆通过第一轴承与第一套筒活动相连。该便于定位切割的箱包加工工作台，可以完成对于待加工材料的压紧，使得材料被固定住，不会被刀刃带动发生偏转，还可以避免因材料过硬而使得刀刃发生偏转，使得切口整齐，减小误差。

### 主设计要求

1.一种便于定位切割的箱包加工工作台，包括工作台（1），其特征在于：所述工作台（1）的顶端左侧固接支架（2），所述支架（2）的中心位置插接有第一销轴（3），所述支架（2）通过第一销轴（3）与滚筒（4）活动相连，所述工作台（1）的正面和背面均固接有滑轨（5），所述滑轨（5）的内腔滑动卡接有滑轮（6），所述滑轮（6）的中心位置插接有转轴（7），所述转轴（7）与滑轮（6）间隙配合，所述转轴（7）的外侧固接有第一套筒（8），所述第一套筒（8）的内腔插接有螺杆（9），所述螺杆（9）贯穿第一套筒（8），所述螺杆（9）通过第一轴承（10）与第一套筒（8）活动相连，所述螺杆（9）的底端固接有手轮（11），所述螺杆（9）的外壁顶端套接有第二套筒（12），所述第二套筒（12）的内壁加工有螺纹（13），所述螺纹（13）与螺杆（9）螺纹连接，两个所述第二套筒（12）之间固接有钢板（14），所述钢板（14）的顶端开有滑槽（15）。

### 设计方案

1.一种便于定位切割的箱包加工工作台，包括工作台（1），其特征在于：所述工作台（1）的顶端左侧固接支架（2），所述支架（2）的中心位置插接有第一销轴（3），所述支架（2）通过第一销轴（3）与滚筒（4）活动相连，所述工作台（1）的正面和背面均固接有滑轨（5），所述滑轨（5）的内腔滑动卡接有滑轮（6），所述滑轮（6）的中心位置插接有转轴（7），所述转轴（7）与滑轮（6）间隙配合，所述转轴（7）的外侧固接有第一套筒（8），所述第一套筒（8）的内腔插接有螺杆（9），所述螺杆（9）贯穿第一套筒（8），所述螺杆（9）通过第一轴承（10）与第一套筒（8）活动相连，所述螺杆（9）的底端固接有手轮（11），所述螺杆（9）的外壁顶端套接有第二套筒（12），所述第二套筒（12）的内壁加工有螺纹（13），所述螺纹（13）与螺杆（9）螺纹连接，两个所述第二套筒（12）之间固接有钢板（14），所述钢板（14）的顶端开有滑槽（15）。

2.根据权利要求1所述的一种便于定位切割的箱包加工工作台，其特征在于：所述工作台（1）的底端四角均相贴有薄板（16），所述薄板（16）的底端四角均插接有螺钉（17），所述薄板（16）通过螺钉（17）与工作台（1）螺纹连接，所述薄板（16）的底端中心位置插接有竖杆（19），所述竖杆（19）通过第二轴承（18）与薄板（16）活动相连，所述竖杆（19）的底端固接有钢架（20），所述钢架（20）的中心位置插接有第二销轴（21），所述钢架（20）通过第二销轴（21）与滚轮（22）活动相连。

3.根据权利要求2所述的一种便于定位切割的箱包加工工作台，其特征在于：所述螺钉（17）的外壁套接有垫片（23），所述垫片（23）与薄板（16）相贴。

4.根据权利要求2所述的一种便于定位切割的箱包加工工作台，其特征在于：所述滚轮（22）的外壁固接有第一橡胶套（24）。

5.根据权利要求1所述的一种便于定位切割的箱包加工工作台，其特征在于：所述滑轮（6）的外壁固接有第二橡胶套（25）。

6.根据权利要求1所述的一种便于定位切割的箱包加工工作台，其特征在于：所述第一套筒（8）的顶端和第二套筒（12）的底端均固接有橡胶垫（26）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及箱包加工技术领域，具体为一种便于定位切割的箱包加工工作台。

背景技术

箱包是对袋子的统称，是用来装东西的各种包包的统称，包括一般的购物袋、手提包、手拿包、钱包、背包、单肩包、挎包、腰包和多种拉杆箱等，在现有的箱包加工中，常需要进行切割操作，而传统的箱包切割过程有很多的不便，例如当材质过硬时切割不齐整，对于材质的固定也十分不便，若材质固定不牢固时，材质容易被刀刃带动发生偏转，造成切割出现误差。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种便于定位切割的箱包加工工作台，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种便于定位切割的箱包加工工作台，包括工作台，所述工作台的顶端左侧固接支架，所述支架的中心位置插接有第一销轴，所述支架通过第一销轴与滚筒活动相连，所述工作台的正面和背面均固接有滑轨，所述滑轨的内腔滑动卡接有滑轮，所述滑轮的中心位置插接有转轴，所述转轴与滑轮间隙配合，所述转轴的外侧固接有第一套筒，所述第一套筒的内腔插接有螺杆，所述螺杆贯穿第一套筒，所述螺杆通过第一轴承与第一套筒活动相连，所述螺杆的底端固接有手轮，所述螺杆的外壁顶端套接有第二套筒，所述第二套筒的内壁加工有螺纹，所述螺纹与螺杆螺纹连接，两个所述第二套筒之间固接有钢板，所述钢板的顶端开有滑槽。

优选的，所述工作台的底端四角均相贴有薄板，所述薄板的底端四角均插接有螺钉，所述薄板通过螺钉与工作台螺纹连接，所述薄板的底端中心位置插接有竖杆，所述竖杆通过第二轴承与薄板活动相连，所述竖杆的底端固接有钢架，所述钢架的中心位置插接有第二销轴，所述钢架通过第二销轴与滚轮活动相连。

优选的，所述螺钉的外壁套接有垫片，所述垫片与薄板相贴。

优选的，所述滚轮的外壁固接有第一橡胶套。

优选的，所述滑轮的外壁固接有第二橡胶套。

优选的，所述第一套筒的顶端和第二套筒的底端均固接有橡胶垫。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该便于定位切割的箱包加工工作台，通过滚筒收纳或取用待加工材料，通过滑轨、滑轮和转轴的配合，使得第一套筒可以沿着滑轨进行运动，通过螺杆、螺纹、第二套筒和钢板的配合，使得钢板可以进行竖直方向上的运动，可以完成对于待加工材料的压紧，使得材料被固定住，不会被刀刃带动发生偏转，从而减小了切割误差，刀刃沿着滑槽进行切割，避免因材料过硬而使得刀刃发生偏转，使得切口整齐，减小误差，所以该便于定位切割的箱包加工工作台，可以完成对于待加工材料的压紧，使得材料被固定住，不会被刀刃带动发生偏转，还可以避免因材料过硬而使得刀刃发生偏转，使得切口整齐，减小误差。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为图1的滑轮、转轴、第一套筒和第二套筒的连接结构示意图；

图3为图1的钢板和滑槽的连接结构示意图；

图4为图1的工作台、钢架和滚轮的连接结构示意图。

图中：1、工作台，2、支架，3、第一销轴，4、滚筒，5、滑轨，6、滑轮，7、转轴，8、第一套筒，9、螺杆，10、第一轴承，11、手轮，12、第二套筒，13、螺纹，14、钢板，15、滑槽，16、薄板，17、螺钉，18、第二轴承，19、竖杆，20、钢架，21、第二销轴，22、滚轮，23、垫片，24、第一橡胶套，25、第二橡胶套，26、橡胶垫。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种便于定位切割的箱包加工工作台，包括工作台1，工作台1的顶端左侧固接支架2，使得支架2与工作台1固定在一起，支架2的中心位置插接有第一销轴3，支架2通过第一销轴3与滚筒4活动相连，使得滚筒4可以通过第一销轴3在支架2中转动，完成对于待加工材料的收纳或取用，工作台1的正面和背面均固接有滑轨5，滑轨5的内腔滑动卡接有滑轮6，使得滑轮6可以在滑轨5中运动，滑轮6的中心位置插接有转轴7，转轴7与滑轮6间隙配合，使得滑轮6可以带着转轴7沿着滑轨5进行运动，转轴7的外侧固接有第一套筒8，使得第一套筒8可以沿着滑轨5进行运动，第一套筒8的内腔插接有螺杆9，螺杆9贯穿第一套筒8，螺杆9通过第一轴承10与第一套筒8活动相连，使得螺杆9可以通过第一轴承10在第一套筒8中转动，螺杆9的底端固接有手轮11，便于控制螺杆9，螺杆9的外壁顶端套接有第二套筒12，第二套筒12的内壁加工有螺纹13，螺纹13与螺杆9螺纹连接，使得螺杆9的转动可以借由螺纹13的配合，转变为第二套筒12的运动，使得第二套筒12可以在螺杆9上进行竖直方向上的运动，两个第二套筒12之间固接有钢板14，使得钢板14可以随着第二套筒12一同进行运动，完成对于待加工材料的压紧，使得材料被固定住，不会被刀刃带动发生偏转，钢板14的顶端开有滑槽15，将刀刃插入滑槽15，沿着滑槽15完成对于待加工材料的切割，避免因材料过硬而使得刀刃发生偏转，使得切口整齐，减小误差，工作台1的底端四角均相贴有薄板16，薄板16的底端四角均插接有螺钉17，薄板16通过螺钉17与工作台1螺纹连接，以螺钉17将薄板16与工作台1连接在一起，安装和拆卸都十分便捷，薄板16的底端中心位置插接有竖杆19，竖杆19通过第二轴承18与薄板16活动相连，使得竖杆19可以通过第二轴承18在薄板16中转动，竖杆19的底端固接有钢架20，使得钢架20可以随着竖杆19一同转动，钢架20的中心位置插接有第二销轴21，钢架20通过第二销轴21与滚轮22活动相连，使得滚轮22可以通过第二销轴21在钢架20中转动，使得装置可以朝向任意方向便捷的移动和搬运，螺钉17的外壁套接有垫片23，垫片23与薄板16相贴，避免螺钉17损伤薄板16，滚轮22的外壁固接有第一橡胶套24，增大滚轮22上的摩擦力，滑轮6的外壁固接有第二橡胶套25，增大滑轮6上的摩擦力，第一套筒8的顶端和第二套筒12的底端均固接有橡胶垫26，起到缓冲作用，避免第一套筒8和第二套筒12的接触面受损。

当工作人员需要该便于定位切割的箱包加工工作台工作时，转动滚筒4，将滚筒4上的待切割材料铺展在工作台1上，拉动第一套筒8，第一套筒8通过滑轮6和滑轨5的配合，沿着滑轨5进行运动，调整到合适的位置后，转动手轮11，带动螺杆9，使得螺杆9通过第一轴承10在第一套筒8中转动，螺杆9的转动带动第二套筒12，通过螺纹13和螺杆9的配合，螺杆9的转动转变为第二套筒12的运动，使得第二套筒12在螺杆9上进行竖直方向的运动，从而带动钢板14进行竖直方向上的运动，完成对于待切割材料的压紧，使得材料被固定住，不会被刀刃带动发生偏转，将刀刃插入滑槽15，使刀刃沿着滑槽15运动，完成对于待加工材料的切割，避免因材料过硬而使得刀刃发生偏转，使得切口整齐，减小误差。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“同轴”、“底部”、“一端” 、 “顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所述的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型中， 除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置”、 “连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920017138.0

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209533519U

授权时间:20191025

主分类号:B26D 7/02

专利分类号:B26D7/02;B26D7/00

范畴分类:26G;

申请人:瑞安市申琦箱包皮件有限公司

第一申请人:瑞安市申琦箱包皮件有限公司

申请人地址:325000 浙江省温州市瑞安市仙降街道四甲村

发明人:徐启勋

第一发明人:徐启勋

当前权利人:瑞安市申琦箱包皮件有限公司

代理人:程安

代理机构:33211

代理机构编号:温州瓯越专利代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/47bec9e0d84d0e6982fff09d.html