# 微波烧结制备陶瓷结合剂金刚石砂轮的研究

### 论文摘要

为了探讨利用微波烧结技术制备陶瓷结合剂金刚石砂轮的可行性,通过一系列的实验,分析了试样的力学性能、相组成以及微观结构组织。结果表明:微波烧结可以在无压、气氛保护条件下短时间内实现陶瓷结合剂金刚石砂轮试样的制备,在800℃保温30 min制备的试样力学性能最佳,气孔率为34.88%,硬度为62.9 HRB,抗弯强度为50 MPa,观察微观组织结构可发现,在微波烧结工艺下,陶瓷结合剂可以实现对金刚石磨粒的有效包裹。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验步骤

- 1.1 陶瓷结合剂制备

- 1.2 试样制备

- 1.3 测试

- 2 结果分析

- 2.1 力学性能

- 2.2 相组成

- 2.3 微观结构组织

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 胡晓,程寓,袁勤,方静弦

关键词: 微波烧结,陶瓷结合剂,金刚石砂轮,力学性能,微观组织

来源: 陶瓷学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 南京理工大学工信部高端装备制造技术协同创新中心

基金: 国家自然科学基金资助项目(51775280)

分类号: TG743

DOI: 10.13957/j.cnki.tcxb.2019.02.011

页码: 191-195

总页数: 5

文件大小: 1356K

下载量: 335

### 相关论文文献

- [1].微波烧结与常规烧结对牙科用氧化锆摩擦磨损性能的影响[J]. 中国医药指南 2020(24)

- [2].微波烧结技术的研究进展及展望[J]. 粉末冶金工业 2019(03)

- [3].微波烧结ZnO陶瓷的致密性及透光性研究[J]. 石化技术 2017(10)

- [4].微波烧结金属粉末的研究进展[J]. 材料导报 2013(S2)

- [5].先进陶瓷微波烧结技术的研究与产业化应用[J]. 中国粉体工业 2018(04)

- [6].基于金属粉末微波烧结技术的研究现状[J]. 矿冶 2018(04)

- [7].微波烧结工艺制备纳米羟基磷灰石陶瓷[J]. 硅酸盐学报 2019(06)

- [8].金属材料微波烧结的研究现状[J]. 热加工工艺 2018(02)

- [9].金属异质界面对微波烧结扩散影响的在线实验和相场模拟联合分析[J]. 实验力学 2018(01)

- [10].微波烧结方法对常规预烧结牙科氧化锆陶瓷组织和性能的影响（英文）[J]. 青岛大学学报(自然科学版) 2018(02)

- [11].微波烧结的研究进展及其在陶瓷材料中的应用[J]. 中国陶瓷工业 2010(05)

- [12].微波烧结磁铁精矿试验研究[J]. 材料与冶金学报 2008(01)

- [13].金属材料微波烧结的研究现状[J]. 机械工程材料 2012(07)

- [14].微波烧结与传统烧结对纯钛组织与性能的影响?[J]. 粉末冶金技术 2019(01)

- [15].纳米钼粉的微波烧结及致密化行为（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2019(08)

- [16].试样几何参数对微波烧结腔电场分布的影响[J]. 青岛大学学报(自然科学版) 2015(03)

- [17].无定形二氧化硅微波烧结期间表观黏度的降低[J]. 耐火与石灰 2020(02)

- [18].微波烧结高碳锰铁合金粉实验研究[J]. 云南冶金 2020(04)

- [19].金属粉末微波烧结机理研究进展[J]. 粉末冶金技术 2019(05)

- [20].美国Spheric科技有限公司加强营销力量[J]. 粉末冶金工业 2010(01)

- [21].金属粉末微波烧结的机理初探[J]. 材料导报 2008(S2)

- [22].微波烧结工艺对6%Al_2O_3/Mo复合材料结构和性能的影响[J]. 有色金属科学与工程 2019(04)

- [23].微波烧结温度对CNTs/Cu复合材料结构和性能的影响[J]. 粉末冶金技术 2018(05)

- [24].微波强化烧结制备铁钴基金刚石锯片刀头[J]. 化工进展 2018(04)

- [25].微波烧结和常规烧结对牙科用氧化锆半透性影响的对比研究[J]. 华西口腔医学杂志 2015(06)

- [26].微波烧结的“热点”形成机制[J]. 微波学报 2016(05)

- [27].微波烧结硬质合金工艺的升温速度分析[J]. 稀有金属材料与工程 2010(05)

- [28].陶瓷砂轮微波烧结炉腔内馈口影响仿真研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2017(05)

- [29].W-Ni-Cu钨合金微波烧结试验研究[J]. 兵器材料科学与工程 2012(04)

- [30].氧化锌压敏陶瓷的微波烧结工艺研究[J]. 电子元件与材料 2019(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/47e348e576557cbb5f880211.html