# 一种分段轴端部对接装置论文和设计-荚小健

### 全文摘要

本实用新型公开了一种分段轴端部对接装置，包括上泵轴与下泵轴，所述上泵轴与下泵轴的端部均开设有台阶槽，所述上泵轴与下泵轴一侧均开设有半键槽，所述上泵轴与下泵轴的端部之间设置有对接装置，所述对接装置包括连接套，所述连接套内部设置有上连接壳与下连接壳，所述上连接壳与下连接壳为整体架构后对称剖开所得，所述连接套一端螺纹连接有锁紧螺母，所述锁紧螺母靠近一端螺栓连接有紧定螺钉，所述下连接壳内部开设有连接键槽，所述半键槽与连接键槽之间设置有对接键。本实用新型通过设有对接装置，有利于将上泵轴与下泵轴进行对接，有效的将分段加工好的泵轴再组装成一根刚性整体轴使用，增加泵轴的使用寿命。

### 主设计要求

1.一种分段轴端部对接装置，包括上泵轴(1)与下泵轴(2)，其特征在于：所述上泵轴(1)与下泵轴(2)的端部均开设有台阶槽(3)，所述上泵轴(1)与下泵轴(2)一侧均开设有半键槽(4)，所述上泵轴(1)与下泵轴(2)的端部之间设置有对接装置(5)，所述对接装置(5)包括连接套(6)，所述连接套(6)内部设置有上连接壳(7)与下连接壳(8)，所述上连接壳(7)与下连接壳(8)为整体架构后对称剖开所得，所述连接套(6)一端螺纹连接有锁紧螺母(9)，所述锁紧螺母(9)靠近一端螺栓连接有紧定螺钉(10)，所述连接套(6)表面开设有与紧定螺钉(10)相匹配的锥坑(11)，所述下连接壳(8)内部开设有连接键槽(12)，所述半键槽(4)与连接键槽(12)之间设置有对接键(13)，所述下连接壳(8)的半键槽(4)内部开设有拆卸孔(14)，所述拆卸孔(14)一端贯穿下连接壳(8)的表面与外部相通，所述连接套(6)靠近锁紧螺母(9)的一端外径尺寸大于另一端外径尺寸，所述连接套(6)内孔为1:50锥度，所述连接套(6)内孔锥度尺寸与上连接壳(7)和下连接壳(8)的外径尺寸相配合。

### 设计方案

1.一种分段轴端部对接装置，包括上泵轴(1)与下泵轴(2)，其特征在于：所述上泵轴(1)与下泵轴(2)的端部均开设有台阶槽(3)，所述上泵轴(1)与下泵轴(2)一侧均开设有半键槽(4)，所述上泵轴(1)与下泵轴(2)的端部之间设置有对接装置(5)，所述对接装置(5)包括连接套(6)，所述连接套(6)内部设置有上连接壳(7)与下连接壳(8)，所述上连接壳(7)与下连接壳(8)为整体架构后对称剖开所得，所述连接套(6)一端螺纹连接有锁紧螺母(9)，所述锁紧螺母(9)靠近一端螺栓连接有紧定螺钉(10)，所述连接套(6)表面开设有与紧定螺钉(10)相匹配的锥坑(11)，所述下连接壳(8)内部开设有连接键槽(12)，所述半键槽(4)与连接键槽(12)之间设置有对接键(13)，所述下连接壳(8)的半键槽(4)内部开设有拆卸孔(14)，所述拆卸孔(14)一端贯穿下连接壳(8)的表面与外部相通，所述连接套(6)靠近锁紧螺母(9)的一端外径尺寸大于另一端外径尺寸，所述连接套(6)内孔为1:50锥度，所述连接套(6)内孔锥度尺寸与上连接壳(7)和下连接壳(8)的外径尺寸相配合。

2.根据权利要求1所述的一种分段轴端部对接装置，其特征在于：所述上泵轴(1)与下泵轴(2)的端部外径大小相同，所述上泵轴(1)与下泵轴(2)的端部半键槽(4)尺寸相同。

3.根据权利要求1所述的一种分段轴端部对接装置，其特征在于：所述上连接壳(7)和下连接壳(8)的内孔尺寸与上泵轴(1)和下泵轴(2)的端部外径尺寸相配合，所述上连接壳(7)和下连接壳(8)的外表锥度尺寸与连接套(6)内孔尺寸相配合。

4.根据权利要求1所述的一种分段轴端部对接装置，其特征在于：所述上泵轴(1)与下泵轴(2)表面均设置有多个上叶轮(16)与多个下叶轮(17)，所述上泵轴(1)和下泵轴(2)均与上叶轮(16)和下叶轮(17)之间设置有叶轮键(18)，相邻两个所述上叶轮(16)和下叶轮(17)之间均设置有级间套(19)。

5.根据权利要求1所述的一种分段轴端部对接装置，其特征在于：所述上泵轴(1)的上叶轮(16)与下叶轮(17)均关于上泵轴(1)中心对称设置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及多级离心潜水电泵技术领域，特别涉及一种分段轴端部对接装置。

背景技术

多级离心潜水电泵广泛应用于工农生产、矿山、城市建设等领域；特别是矿山排水用多级离心泵，随着矿山开挖深度加深所需要的潜水泵扬程也不断的增加，叶轮级数也增加，作为离心潜水电泵主要和关键部件的泵轴会越来越细长，由于细长轴刚性较差,这样导致泵轴加工过程的振动加剧，跳动超差等加工困难，产品报废率极高，同时泵轴过长时叶轮、级间套等装配也困难，产品质量难以保证；为了解决此难题，提高泵轴加工产品质量和效率；可以采用先将泵轴长度分段降为原来一半或1\/3后使得泵轴便于加工，然后通过对接装置将分段加工好的泵轴再组装成一根刚性整体轴使用。

因此，发明一种分段轴端部对接装置来解决上述问题很有必要。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种分段轴端部对接装置，通过设有对接装置，有利于将上泵轴与下泵轴进行对接，有效的将分段加工好的泵轴再组装成一根刚性整体轴使用，增加泵轴的使用寿命，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种分段轴端部对接装置，包括上泵轴与下泵轴，所述上泵轴与下泵轴的端部均开设有台阶槽，所述上泵轴与下泵轴一侧均开设有半键槽，所述上泵轴与下泵轴的端部之间设置有对接装置。

优选的，所述对接装置包括连接套，所述连接套内部设置有上连接壳与下连接壳，所述上连接壳与下连接壳为整体架构后对称剖开所得，所述连接套一端螺纹连接有锁紧螺母，所述锁紧螺母靠近一端螺栓连接有紧定螺钉，所述连接套表面开设有与紧定螺钉相匹配的锥坑。

优选的，所述下连接壳内部开设有连接键槽，所述半键槽与连接键槽之间设置有对接键。

优选的，所述下连接壳的半键槽内部开设有拆卸孔，所述拆卸孔一端贯穿下连接壳的表面与外部相通。

优选的，所述上泵轴与下泵轴的端部外径大小相同，所述上泵轴与下泵轴的端部半键槽尺寸相同。

优选的，所述上连接壳和下连接壳的内孔尺寸与上泵轴和下泵轴的端部外径尺寸相配合，所述上连接壳和下连接壳的外表锥度尺寸与连接套内孔尺寸相配合。

优选的，所述连接套靠近锁紧螺母的一端外径尺寸大于另一端外径尺寸，所述连接套内孔为1:50锥度，所述连接套内孔锥度尺寸与上连接壳和下连接壳的外径尺寸相配合。

优选的，所述上泵轴与下泵轴表面均设置有多个上叶轮与多个下叶轮，所述上泵轴和下泵轴均与上叶轮和下叶轮之间设置有叶轮键，相邻两个所述上叶轮和下叶轮之间均设置有级间套。

优选的，所述上泵轴的上叶轮与下叶轮均关于上泵轴中心对称设置。

本实用新型的技术效果和优点：

1、通过设有对接装置，有利于将上泵轴与下泵轴的端部的台阶槽使用上连接壳与下连接壳进行卡紧，使用连接套内孔锥度锁紧定位，然后使用锁紧螺母进行固定防松，从而将上泵轴与下泵轴进行对接，有效的将分段加工好的泵轴再组装成一根刚性整体轴使用，增加泵轴的使用寿命。

2、通过设有半键槽与连接键槽，有利于将对接键放入半键槽内部，从而防止上连接壳与下连接壳径向移动，有效的使两个泵轴进行同时转动，并且不振动。

3、通过设有紧定螺钉，有利于通过将紧定螺钉旋入锥坑内部，将锁紧螺母进行固定，有效的防止该轴在使用过程中产生振动，造成锁紧螺母松掉，导致上泵轴与下泵轴脱离，造成潜水泵损坏。

附图说明

图1为本实用新型的对接装置结构示意图；

图2为本实用新型的对接装置结构右视图；

图3为本实用新型的上连接壳与下连接壳结构示意图；

图4为本实用新型的上连接壳与下连接壳结构B-B向剖视图；

图5为本实用新型的上连接壳与下连接壳结构K向剖视图；

图6为本实用新型的连接套结构示意图；

图7为本实用新型的泵转子组装结构示意图。

图中：1、上泵轴；2、下泵轴；3、台阶槽；4、半键槽；5、对接装置；6、连接套；7、上连接壳；8、下连接壳；9、锁紧螺母；10、紧定螺钉；11、锥坑；12、连接键槽；13、对接键；14、拆卸孔；15、调节空间；16、上叶轮；17、下叶轮；18、叶轮键；19、级间套。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

实施例1：

根据图1-7所示的一种分段轴端部对接装置，包括上泵轴1与下泵轴2，所述上泵轴1与下泵轴2的端部均开设有台阶槽3，通过设有台阶槽3，有利于用上连接壳7与下连接壳8进行卡住，所述上泵轴1与下泵轴2一侧均开设有半键槽4，所述上泵轴1与下泵轴2的端部之间设置有对接装置5，通过设有对接装置5，有利于将上泵轴1与下泵轴2的端部通过上连接壳7与下连接壳8进行卡紧，使用锁紧螺母9进行固定，从而将上泵轴1与下泵轴2进行对接，有效的将分段加工好的泵轴再组装成一根刚性整体轴使用，增加泵轴的使用寿命。

进一步的，在上述技术方案中，所述对接装置5包括连接套6，所述连接套6内部设置有上连接壳7与下连接壳8，所述上连接壳7与下连接壳8为整体架构后对称剖开所得，所述连接套6一端螺纹连接有锁紧螺母9，通过旋紧锁紧螺母9，使连接套6一端的直径减小，从而使连接套6将上连接壳7与下连接壳8紧紧锁死，所述锁紧螺母9靠近一端螺栓连接有紧定螺钉10，所述连接套6表面开设有与紧定螺钉10相匹配的锥坑11，通过设有紧定螺钉10，有利于通过将紧定螺钉10旋入锥坑11内部，将锁紧螺母9进行固定，有效的防止该轴在使用过程中产生振动，造成锁紧螺母9松掉，导致上泵轴1与下泵轴2脱离，造成潜水泵损坏；

进一步的，在上述技术方案中，所述下连接壳8内部开设有连接键槽12，所述半键槽4与连接键槽12之间设置有对接键13，通过设有半键槽4与连接键槽12，有利于将对接键13放入半键槽4内部，从而防止上连接壳7与下连接壳8径向移动，有效的使两个泵轴进行同时转动，并且不振动；

进一步的，在上述技术方案中，所述下连接壳8的半键槽4内部开设有拆卸孔14，所述拆卸孔14一端贯穿下连接壳8的表面与外部相通，通过设有拆卸孔14，有利于在拆卸下连接壳8时，采用细铁杆插入，将下连接壳8与对接键13脱离；

进一步的，在上述技术方案中，所述上泵轴1与下泵轴2的端部外径大小相同，所述上泵轴1与下泵轴2的端部半键槽4尺寸相同；

进一步的，在上述技术方案中，所述上连接壳7和下连接壳8的内孔尺寸与上泵轴1和下泵轴2的端部外径尺寸相配合，所述上连接壳7和下连接壳8的外表锥度尺寸与连接套6内孔尺寸相配合；

进一步的，在上述技术方案中，所述连接套6靠近锁紧螺母9的一端外径尺寸大于另一端外径尺寸，所述连接套6内孔为1:50锥度，所述连接套6内孔锥度尺寸与上连接壳7和下连接壳8的外径尺寸相配合，通过旋紧锁紧螺母9，利用内、外锥度配合，使连接套6将上连接壳7与下连接壳8进行锁死；

进一步的，在上述技术方案中，所述上泵轴1与下泵轴2表面均设置有多个上叶轮16与多个下叶轮17，所述上泵轴1和下泵轴2均与上叶轮16和下叶轮17之间设置有叶轮键18，相邻两个所述上叶轮16和下叶轮17之间均设置有级间套19，通过先将级间套19抬入泵轴表面，在泵轴表面镶嵌入叶轮键18，将叶轮套入泵轴表面，使叶轮上的键槽与叶轮键18重合，从而将叶轮固定在泵轴上；

进一步的，在上述技术方案中，所述上泵轴1的上叶轮16与下叶轮17均关于上泵轴1中心对称设置。

本实用新型工作原理：

参照说明书附图1-6，当将上泵轴1与下泵轴2进行对接时，通过将上泵轴1与下泵轴2的端部对齐，使两个半键槽4完全对齐后，将对接键13放入半键槽4内部，然后将对接装置5的下连接壳8两端分别卡入上泵轴1与下泵轴2的台阶槽3内部，使下连接壳8的连接键槽12与半键槽4内部的对接键13对接，使对接键13位于半键槽4外部的一部分镶入连接键槽12内部，从而防止上连接壳7与下连接壳8径向移动，将连接套6套在上连接壳7与下连接壳8表面，通过旋紧锁紧螺母9，使连接套6一端的直径减小，从而使连接套6将上连接壳7与下连接壳8紧紧锁死，最后将紧定螺钉10旋入锥坑11内部，从而将锁紧螺母9进行固定，防止该轴在使用过程中产生振动，造成锁紧螺母9松掉，导致上泵轴1与下泵轴2脱离，造成潜水泵损坏；

参照说明书附图7，当对上叶轮16与下叶轮17连接时，通过先将级间套19抬入泵轴表面，在泵轴表面镶嵌入叶轮键18，将叶轮套入泵轴表面，使叶轮上的键槽与叶轮键18重合，从而将叶轮固定在泵轴上。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920081963.7

申请日:2019-01-18

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209557322U

授权时间:20191029

主分类号:F04D 29/044

专利分类号:F04D29/044

范畴分类:28D;27B;

申请人:合肥恒大江海泵业股份有限公司

第一申请人:合肥恒大江海泵业股份有限公司

申请人地址:231131 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区金沪路2号

发明人:荚小健;钱凤辉;胡薇;王诚成

第一发明人:荚小健

当前权利人:合肥恒大江海泵业股份有限公司

代理人:毛雨田

代理机构:11504

代理机构编号:北京力量专利代理事务所(特殊普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/48efa1e2f1906ce494aa51c9.html