# 杯[8]芳烃磷酸酯萃取分离镧铈混合离子的研究

### 论文摘要

合成了对叔丁基杯[8]芳烃磷酸酯（简记为TPA）,通过红外光谱和核磁共振谱表征了TPA的结构,研究了TPA对镧铈混合离子的萃取分离条件,初步探讨了TPA萃取La3+、Ce4+的分离机理。在水相pH=6.5、O/A相比1∶1、萃取时间150 min、萃取剂浓度3.0×10-3mol/L下,TPA对La3+、Ce4+的萃取分离效率最高,Ce4+/La3+分离因子为6.74,略优于传统萃取剂P507-磺化煤油,且无需对镧铈混合离子溶液进行皂化处理,无氨氮废水产生。TPA在镧铈混合离子溶液中对Ce4+有较好的选择性,若利用多级离心萃取分馏,有望实现La3+、Ce4+的高效、无氨氮污染萃取分离。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 试剂和仪器

- 1.2 对叔丁基杯[8]芳烃磷酸酯的合成

- 1.3 萃取实验

- 1.4 TPA配合能力测定实验

- 2 结果与讨论

- 2.1 TPA的结构表征

- 2.2 萃取分离工艺条件的研究

- 2.2.1 萃取时间对镧铈萃取分离的影响

- 2.2.2 萃取剂浓度对镧铈萃取分离的影响

- 2.2.3 水相pH值对镧铈萃取分离的影响

- 2.2.4 相比对镧铈萃取分离的影响

- 2.2.5 最佳条件下混合溶液镧铈的萃取分离

- 2.3 萃取机理的初步研究

- 2.3.1 TPA的配合能力

- 2.3.2 萃取机理

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨歆,梁恩湘,易健民

关键词: 对叔丁基杯芳烃磷酸酯,镧铈混合离子,萃取分离,结构,工艺条件,分离机理

来源: 稀有金属与硬质合金 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学

单位: 湖南理工学院化学化工学院

基金: 国家自然科学基金(21471053)

分类号: O658.2

页码: 7-12+29

总页数: 7

文件大小: 892K

下载量: 62

### 相关论文文献

- [1].萃取分离技术研究进展[J]. 云南化工 2018(02)

- [2].低锌浓度下锌镉的萃取分离行为研究[J]. 山西冶金 2016(06)

- [3].镓的萃取分离研究进展[J]. 辽宁大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [4].低共熔溶剂用于萃取分离的研究进展[J]. 化工进展 2020(12)

- [5].离子液体在稀土萃取分离中的应用[J]. 化工学报 2020(10)

- [6].离心萃取分离机新技术及在湿法冶金行业的应用[J]. 中国井矿盐 2017(03)

- [7].萃取分离体系分子间弱相互作用的研究进展[J]. 化工学报 2016(01)

- [8].生物油萃取分离技术的研究进展[J]. 化工进展 2012(07)

- [9].利用离心萃取分离机处理己内酰胺废液[J]. 合成纤维工业 2010(06)

- [10].稀土萃取分离过程组分含量区间控制方法[J]. 化工学报 2017(03)

- [11].双水相体系萃取分离金属离子研究进展[J]. 无机盐工业 2016(06)

- [12].稀土铈萃取分离方法研究[J]. 世界有色金属 2011(04)

- [13].钴、镍萃取分离原理与方法[J]. 湿法冶金 2010(04)

- [14].碳四烯烃与烷烃萃取分离条件的优化[J]. 石油化工设计 2018(02)

- [15].混合金属离子定量萃取分离时酸度范围的探讨[J]. 山西化工 2010(05)

- [16].离子液体萃取分离重金属离子的研究进展[J]. 中国资源综合利用 2019(06)

- [17].离子液体选择性萃取分离磷脂酰丝氨酸和磷脂酰胆碱[J]. 化工学报 2017(09)

- [18].微乳液萃取分离镍和钴的研究[J]. 沈阳理工大学学报 2014(01)

- [19].离子液体在萃取分离中的研究应用[J]. 应用化工 2010(07)

- [20].一种新的混合金属离子定量萃取分离的判别方法[J]. 化工技术与开发 2011(01)

- [21].离子液体在萃取分离中的应用[J]. 云南化工 2008(01)

- [22].微乳液萃取分离铜和钴的研究[J]. 沈阳理工大学学报 2014(06)

- [23].直联式离心萃取分离机的研制与应用[J]. 现代化工 2008(09)

- [24].含氮杂环化合物与有机酸协同体系在镍、钴萃取分离中的应用[J]. 过程工程学报 2020(04)

- [25].超声波辅助作用下芳烃萃取分离研究[J]. 现代化工 2016(05)

- [26].离子液体在金属离子萃取分离方面的应用[J]. 能源环境保护 2015(05)

- [27].萃取分离釜在煤焦油深加工中的应用[J]. 山东化工 2014(07)

- [28].三羟甲基丙烷萃取分离技术研究[J]. 化工科技 2010(03)

- [29].P_(507)萃取分离钴、镍离子的实验研究[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2015(21)

- [30].离子液体及其在萃取分离中的应用[J]. 河南师范大学学报(自然科学版) 2010(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/48f4af6b24d568f38ae70c6d.html