# 一种珠宝首饰用快速清洁装置论文和设计-江振喜

### 全文摘要

本实用新型公开了一种珠宝首饰用快速清洁装置，包括清洁装置本体，所述清洁装置本体的顶端嵌入安装有清洁内胆，所述清洁内胆的两端内壁均开设有固定槽，所述清洁装置本体的一端转动连接有防护盖，本实用新型结构科学合理，使用安全方便，通过将需要清洁的珠宝放置在不锈钢丝网上，需要清洁的项链和手链可放置在单个塑胶杆上，可避免项链和手链在超声波清洁后取出时产生打结的情况，通过摇动摇把，带动上清洁棉带转动，并带动上清洁棉带相反方向转动，从而带动放置在清洁棉带上的珠宝项链移动，并通过下清洁棉带和上清洁棉带对珠宝项链表面的水分进行吸收，可对放置在上清洁棉带上的珠宝项链等进行清洁后的快速擦干。

### 主设计要求

1.一种珠宝首饰用快速清洁装置，包括清洁装置本体（1），其特征在于：所述清洁装置本体（1）的顶端嵌入安装有清洁内胆（2），所述清洁内胆（2）的两端内壁均开设有固定槽（3），所述清洁装置本体（1）的一端转动连接有防护盖（4）；所述固定槽（3）的顶端滑动安装有便捷拿取机构（5），所述便捷拿取机构（5）包括放置板（501）、不锈钢丝网（502）、连接杆（503）、拉把（504）、磁性座（505）和塑胶杆（506）；所述固定槽（3）的顶端滑动安装有放置板（501），所述放置板（501）的顶端嵌入安装有不锈钢丝网（502），所述不锈钢丝网（502）的顶端均匀设置有磁性座（505），所述磁性座（505）的顶端固定安装有塑胶杆（506），所述不锈钢丝网（502）的一侧对应放置板（501）顶端位置处对称连接有连接杆（503），所述连接杆（503）的顶端安装有拉把（504）。

### 设计方案

1.一种珠宝首饰用快速清洁装置，包括清洁装置本体（1），其特征在于：所述清洁装置本体（1）的顶端嵌入安装有清洁内胆（2），所述清洁内胆（2）的两端内壁均开设有固定槽（3），所述清洁装置本体（1）的一端转动连接有防护盖（4）；

所述固定槽（3）的顶端滑动安装有便捷拿取机构（5），所述便捷拿取机构（5）包括放置板（501）、不锈钢丝网（502）、连接杆（503）、拉把（504）、磁性座（505）和塑胶杆（506）；

所述固定槽（3）的顶端滑动安装有放置板（501），所述放置板（501）的顶端嵌入安装有不锈钢丝网（502），所述不锈钢丝网（502）的顶端均匀设置有磁性座（505），所述磁性座（505）的顶端固定安装有塑胶杆（506），所述不锈钢丝网（502）的一侧对应放置板（501）顶端位置处对称连接有连接杆（503），所述连接杆（503）的顶端安装有拉把（504）。

2.根据权利要求1所述的一种珠宝首饰用快速清洁装置，其特征在于，所述防护盖（4）的顶端设置有快速擦干机构（6），所述快速擦干机构（6）包括固定座（601）、磨砂转动轴（602）、下清洁棉带（603）、上清洁棉带（604）、第一传动齿轮（605）、第二传动齿轮（606）和摇把（607）；

所述防护盖（4）的顶端对称安装有固定座（601），所述固定座（601）的一端对称安装有磨砂转动轴（602），所述固定座（601）一端安装的磨砂转动轴（602）的外侧连接有下清洁棉带（603），所述固定座（601）另一端安装的磨砂转动轴（602）的外侧连接有上清洁棉带（604），其中一个磨砂转动轴（602）的外侧固定安装有第一传动齿轮（605），所述第一传动齿轮（605）的底端啮合连接有第二传动齿轮（606），所述固定座（601）的一端转动连接有摇把（607）。

3.根据权利要求1所述的一种珠宝首饰用快速清洁装置，其特征在于，所述清洁装置本体（1）的两端均设置有便携机构（7），所述便携机构（7）包括安装座（701）、收纳座（702）、收纳腔（703）、加长绳（704）、握把（705）和转动收纳辊（706）；

所述清洁装置本体（1）的两端均对称安装有安装座（701），所述安装座（701）之间转动连接有收纳座（702），所述收纳座（702）的内部开设有收纳腔（703），所述收纳座（702）的一端内壁转动安装有转动收纳辊（706），所述转动收纳辊（706）的外侧连接有加长绳（704），所述加长绳（704）的另一端穿过收纳座（702）连接有握把（705）。

4.根据权利要求3所述的一种珠宝首饰用快速清洁装置，其特征在于，所述收纳腔（703）的顶端内壁中心处固定安装有限位板（8），所述转动收纳辊（706）的一端中心处固定连接有平面涡卷弹簧（9）。

5.根据权利要求2所述的一种珠宝首饰用快速清洁装置，其特征在于，所述摇把（607）的一端贯穿固定座（601）与第一传动齿轮（605）固定连接，所述第一传动齿轮（605）啮合连接的第二传动齿轮（606）安装于磨砂转动轴（602）表面。

6.根据权利要求1所述的一种珠宝首饰用快速清洁装置，其特征在于，所述塑胶杆（506）的外侧设置有磨砂纹，且塑胶杆（506）底端的磁性座（505）可在不锈钢丝网（502）上移动。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及珠宝清洁技术领域，具体为一种珠宝首饰用快速清洁装置。

背景技术

珠宝首饰，是指珠宝玉石和贵金属的原料、半成品，以及用珠宝玉石和贵金属的原料、半成品制成的佩戴饰品、工艺装饰品和艺术收藏品，由于珠宝首饰的盛行，人们对珠宝的热情越来越高，拥有珠宝首饰的人也越来越多，很多人愿意投资珠宝，但是不论铂金钻、白金或宝石首饰，都必须在珠宝首饰使用后进行一定的护理，但是目前市场上现有的珠宝首饰清洁装置使用时，无法在珠宝清洁后进行快速拿取，往往需要将珠宝首饰放置在清洁内胆内，清洁后需要人员动手取出，拿取不易，且现有的珠宝首饰清洁装置使用时，无法对清洁后的珠宝进行快速便捷的擦干，往往需要工作人员自行拿着抹布将其擦干，在珠宝首饰清洁数量过多时，容易导致珠宝清洁效率降低。

实用新型内容

本实用新型提供一种技术方案，可以有效解决上述背景技术中提出的无法在珠宝清洁后进行快速拿取，往往需要将珠宝首饰放置在清洁内胆内，清洁后需要人员动手取出，拿取不易，且现有的珠宝首饰清洁装置使用时，无法对清洁后的珠宝进行快速便捷的擦干，往往需要工作人员自行拿着抹布将其擦干，在珠宝首饰清洁数量过多时，容易导致珠宝清洁效率降低的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种珠宝首饰用快速清洁装置，包括清洁装置本体，所述清洁装置本体的顶端嵌入安装有清洁内胆，所述清洁内胆的两端内壁均开设有固定槽，所述清洁装置本体的一端转动连接有防护盖；

所述固定槽的顶端滑动安装有便捷拿取机构，所述便捷拿取机构包括放置板、不锈钢丝网、连接杆、拉把、磁性座和塑胶杆；

所述固定槽的顶端滑动安装有放置板，所述放置板的顶端嵌入安装有不锈钢丝网，所述不锈钢丝网的顶端均匀设置有磁性座，所述磁性座的顶端固定安装有塑胶杆，所述不锈钢丝网的一侧对应放置板顶端位置处对称连接有连接杆，所述连接杆的顶端安装有拉把。

优选的，所述防护盖的顶端设置有快速擦干机构，所述快速擦干机构包括固定座、磨砂转动轴、下清洁棉带、上清洁棉带、第一传动齿轮、第二传动齿轮和摇把；

所述防护盖的顶端对称安装有固定座，所述固定座的一端对称安装有磨砂转动轴，所述固定座一端安装的磨砂转动轴的外侧连接有下清洁棉带，所述固定座另一端安装的磨砂转动轴的外侧连接有上清洁棉带，其中一个磨砂转动轴的外侧固定安装有第一传动齿轮，所述第一传动齿轮的底端啮合连接有第二传动齿轮，所述固定座的一端转动连接有摇把。

优选的，所述清洁装置本体的两端均设置有便携机构，所述便携机构包括安装座、收纳座、收纳腔、加长绳、握把和转动收纳辊；

所述清洁装置本体的两端均对称安装有安装座，所述安装座之间转动连接有收纳座，所述收纳座的内部开设有收纳腔，所述收纳座的一端内壁转动安装有转动收纳辊，所述转动收纳辊的外侧连接有加长绳，所述加长绳的另一端穿过收纳座连接有握把。

优选的，所述收纳腔的顶端内壁中心处固定安装有限位板，所述转动收纳辊的一端中心处固定连接有平面涡卷弹簧。

优选的，所述摇把的一端贯穿固定座与第一传动齿轮固定连接，所述第一传动齿轮啮合连接的第二传动齿轮安装于磨砂转动轴表面。

优选的，所述塑胶杆的外侧设置有磨砂纹，且塑胶杆底端的磁性座可在不锈钢丝网上移动。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果：本实用新型结构科学合理，使用安全方便：

1、通过拉动拉把，将连接杆底端的放置板拉出，将需要清洁的珠宝放置在不锈钢丝网上，需要清洁的项链和手链可放置在单个塑胶杆上，可避免项链和手链在超声波清洁后取出时产生打结的情况，也可通过塑胶杆底端的磁性座，对塑胶杆移动后进行固定，将需要清洁的项链放置在两个塑胶杆上，可减少项链手链清洁时产生打结的情况。

2、通过取出的珠宝项链放置在下清洁棉带上，摇动摇把，可带动上清洁棉带转动，并带动上清洁棉带相反方向转动，从而带动放置在清洁棉带上的珠宝项链移动，并通过下清洁棉带和上清洁棉带对珠宝项链表面的水分进行吸收，可对放置在上清洁棉带上的珠宝项链进行清洁后的快速擦干。

3、通过拉动握把，将握把一端连接的加长绳拉出，平面涡卷弹簧收缩，可通过单手握住两个握把，对该装置进行携带移动，且携带移动后，平面涡卷弹簧的回弹，带动转动收纳辊转动，从而将加长绳收束在转动收纳辊上，可在不需使用时，便捷的对该装置进行携带和移动。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。

在附图中：

图1是本实用新型的结构示意图；

图2是本实用新型便捷拿取机构的结构示意图；

图3是本实用新型快速擦干机构的结构示意图；

图4是本实用新型便携机构的结构示意图；

图5是本实用新型限位板与平面涡卷弹簧的连接结构示意图；

图中标号：1、清洁装置本体；2、清洁内胆；3、固定槽；4、防护盖；

5、便捷拿取机构；501、放置板；502、不锈钢丝网；503、连接杆；504、拉把；505、磁性座；506、塑胶杆；

6、快速擦干机构；601、固定座；602、磨砂转动轴；603、下清洁棉带；604、上清洁棉带；605、第一传动齿轮；606、第二传动齿轮；607、摇把；

7、便携机构；701、安装座；702、收纳座；703、收纳腔；704、加长绳；705、握把；706、转动收纳辊；

8、限位板；9、平面涡卷弹簧。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

实施例：如图1-5所示，本实用新型提供一种技术方案，一种珠宝首饰用快速清洁装置，包括清洁装置本体1，清洁装置本体1的顶端嵌入安装有清洁内胆2，清洁内胆2的两端内壁均开设有固定槽3，清洁装置本体1的一端转动连接有防护盖4；

固定槽3的顶端滑动安装有便捷拿取机构5，便捷拿取机构5包括放置板501、不锈钢丝网502、连接杆503、拉把504、磁性座505和塑胶杆506；

固定槽3的顶端滑动安装有放置板501，放置板501的顶端嵌入安装有不锈钢丝网502，不锈钢丝网502的顶端均匀设置有磁性座505，磁性座505的顶端固定安装有塑胶杆506，塑胶杆506的外侧设置有磨砂纹，且塑胶杆506底端的磁性座505可在不锈钢丝网502上移动，增加塑胶杆506的防滑性能，且塑胶杆506可通过底端的磁性座505在不锈钢丝网502任意摆放，不锈钢丝网502的一侧对应放置板501顶端位置处对称连接有连接杆503，连接杆503的顶端安装有拉把504。

防护盖4的顶端设置有快速擦干机构6，快速擦干机构6包括固定座601、磨砂转动轴602、下清洁棉带603、上清洁棉带604、第一传动齿轮605、第二传动齿轮606和摇把607；

防护盖4的顶端对称安装有固定座601，固定座601的一端对称安装有磨砂转动轴602，固定座601一端安装的磨砂转动轴602的外侧连接有下清洁棉带603，固定座601另一端安装的磨砂转动轴602的外侧连接有上清洁棉带604，其中一个磨砂转动轴602的外侧固定安装有第一传动齿轮605，第一传动齿轮605的底端啮合连接有第二传动齿轮606，固定座601的一端转动连接有摇把607，为了摇动摇把607，可带动第一传动齿轮605和第二传动齿轮606转动，从而带动磨砂转动轴602转动，摇把607的一端贯穿固定座601与第一传动齿轮605固定连接，第一传动齿轮605啮合连接的第二传动齿轮606安装于磨砂转动轴602表面。

清洁装置本体1的两端均设置有便携机构7，便携机构7包括安装座701、收纳座702、收纳腔703、加长绳704、握把705和转动收纳辊706；

清洁装置本体1的两端均对称安装有安装座701，安装座701之间转动连接有收纳座702，收纳座702的内部开设有收纳腔703，收纳腔703的顶端内壁中心处固定安装有限位板8，转动收纳辊706的一端中心处固定连接有平面涡卷弹簧9，为了实现转动收纳辊706可自动转回，将加长绳704收束在转动收纳辊706上，收纳座702的一端内壁转动安装有转动收纳辊706，转动收纳辊706的外侧连接有加长绳704，加长绳704的另一端穿过收纳座702连接有握把705。

本实用新型的工作原理及使用流程：该珠宝首饰用快速清洁装置使用时，可拉动拉把504，将连接杆503底端的放置板501拉出，将需要清洁的珠宝放置在不锈钢丝网502上，需要清洁的项链、手链等可放置在单个塑胶杆506上，可避免项链、手链在超声波清洁后取出时产生打结的情况，也可通过塑胶杆506底端的磁性座505，对塑胶杆506移动后进行固定，将需要清洁的项链放置在两个塑胶杆506上，可减少项链手链清洁时产生打结的情况；

将放置了珠宝项链的放置板501通过固定槽3放置在清洁内胆2内，通过清洁装置本体1内部设置的超声波发生器，可对放置板501上放置的珠宝、首饰等进行超声波清洁，清洁后，拉动拉把504，可将珠宝项链取出，将取出的珠宝项链放置在下清洁棉带603上，顺时针摇动摇把607，带动第一传动齿轮605顺时针转动，第一传动齿轮605顺时针转动时，会带动第一传动齿轮605一端连接的磨砂转动轴602顺时针转动，从而带动上清洁棉带604顺时针转动，通过第一传动齿轮605与第二传动齿轮606的啮合连接，可在第一传动齿轮605顺时针转动时，带动第二传动齿轮606逆时针转动，第二传动齿轮606逆时针转动，可带动第二传动齿轮606一端连接的磨砂转动轴602逆时针转动，从而带动上清洁棉带604逆时针转动，从而带动放置在清洁棉带604上的珠宝项链移动，并通过下清洁棉带603和上清洁棉带604对珠宝项链表面的水分进行吸收，可对放置在上清洁棉带604上的珠宝项链等进行清洁后的快速擦干；

若是不需使用该装置时，可拉动握把705，将握把705一端连接的加长绳704拉出，平面涡卷弹簧9收缩，可通过单手握住两个握把705，对该装置进行携带移动，且携带移动后，平面涡卷弹簧9的回弹，带动转动收纳辊706转动，从而将加长绳704收束在转动收纳辊706上，可在不需使用时，便捷的对该装置进行携带和移动。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920035714.4

申请日:2019-01-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209334355U

授权时间:20190903

主分类号:B08B 3/12

专利分类号:B08B3/12;B08B13/00;F26B5/14;F26B5/16

范畴分类:26P;

申请人:江振喜

第一申请人:江振喜

申请人地址:056004 河北省邯郸市丛台区双柳路29号阳光欧尚小区4号楼2单元22号

发明人:江振喜

第一发明人:江振喜

当前权利人:江振喜

代理人:李静

代理机构:11548

代理机构编号:北京华仲龙腾专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/49a9f5bc4090245349e96607.html