# 一种转炉炉口喷雾抑尘装置论文和设计-张维军

### 全文摘要

一种转炉炉口喷雾抑尘装置，在转炉路口两侧安装气雾喷枪，通过调节水量和气压大小来根据需要控制喷雾量。即根据现场烟尘状况调节喷枪喷嘴角度和开启数量，同时水量大小也可进行调节，确保现场既能有效处理烟尘又不会产生可见水滴甚至积水现象。在炉口上级平台再安装同样的气雾喷枪，抑制汽化烟道未收集的烟尘和兑铁水过程中的火苗，防止其上窜烧毁上层起重及其电器设备。本实用新型通过转变思路，采用源头治理和减量原则，在确保安全的基础上设置喷雾抑尘装置。工艺结构简单，投资小，易实施、工期短、见效快，二期操作简便，后期运行维护费用低等优点。

### 主设计要求

1.一种转炉炉口喷雾抑尘装置，包括设置在转炉周边的挡墙及转炉炉口上部的汽化冷却烟道（6），其特征是依托所述转炉挡墙设置有输水管路，所述输水管路上固定有炉口上部喷枪（2），环绕所述的汽化冷却烟道设置有上层平台梁，所述上层平台梁上部设置有跨越汽化冷却烟道口的直线型输水管路（7），所述直线型输水管路上设置有顶部喷枪（5）。

### 设计方案

1.一种转炉炉口喷雾抑尘装置，包括设置在转炉周边的挡墙及转炉炉口上部的汽化冷却烟道（6），其特征是依托所述转炉挡墙设置有输水管路，所述输水管路上固定有炉口上部喷枪（2），环绕所述的汽化冷却烟道设置有上层平台梁，所述上层平台梁上部设置有跨越汽化冷却烟道口的直线型输水管路（7），所述直线型输水管路上设置有顶部喷枪（5）。

2.根据权利要求1所述的一种转炉炉口喷雾抑尘装置，其特征是所述的炉口上部喷枪设置于转炉炉口两侧，所述的炉口上部喷枪与顶部喷枪均采用双流体喷枪，所述输水管路上设置有水泵，所述水泵前设置有水过滤装置。

3.根据权利要求1或2所述的一种转炉炉口喷雾抑尘装置，其特征是所述的炉口上部喷枪与顶部喷枪上设置有至少三级水量控制挡位开关，设置有匹配的电气控制装置。

### 设计说明书

技术领域

本发明涉及环境治理除尘处理技术领域，公开了一种用于转炉炉前除尘与抑尘设施，具体为一种转炉炉口喷雾抑尘装置。

背景技术

随着大工业经济的快速发展，大气污染环境治理越来越得到人们的重视，污染物的治理要求更加严格，处理的技术难度也逐渐加大，传统的处理方法是将烟尘收集后引入除尘设施净化收集处理，而且转炉炉前治理除了增加多级除尘外没有好的方法，由于其现场条件的局限性逐级增设除尘设施不但投资大，还效率低，炉前环境难以得到很好改善。

发明内容

本发明提供了一种转炉炉口喷雾抑尘装置。

本发明所采用的技术方案是：一种转炉炉口喷雾抑尘装置，包括设置在转炉周边的挡墙及转炉炉口上部的汽化冷却烟道，其特征是依托所述转炉挡墙设置有输水管路，所述输水管路上固定有炉口上部喷枪，环绕所述的汽化冷却烟道设置有上层平台梁，所述上层平台梁上部设置有跨越汽化冷却烟道口的直线型输水管路，所述直线型输水管路上设置有顶部喷枪。

所述的一种转炉炉口喷雾抑尘装置，其特征是所述的炉口上部喷枪设置于转炉炉口两侧，所述的炉口上部喷枪与顶部喷枪均采用双流体喷枪，所述输水管路上设置有水泵，所述水泵前设置有水过滤装置。

所述的一种转炉炉口喷雾抑尘装置，其特征是所述的炉口上部喷枪与顶部喷枪上设置有至少三级水量控制挡位开关，设置有匹配的电气控制装置。

本发明的有益效果是：通过转变思路，采用源头治理和减量原则，在确保安全的基础上设置喷雾抑尘装置。通过喷雾冷却一方面用喷出的雾化小液滴吸收烟气中的粉尘变大后随着重力沉降达到抑尘目的；另一方面喷出的常温小液滴与高温烟气换热后瞬间汽化使烟气温度降低，从而使烟气体体积流量减少，进而减少后续除尘设备的工作负荷，也进一步降低了运行费用；三是可对兑铁水过程中上窜的苗起到抑制作，降低转炉顶部设备的烧毁风险。该装置具有工艺结构简单，投资小，易实施、工期短、见效快，而且操作简便，后期运行维护费用低等优点。是一项转炉炉前环境治理的新技术革命。

本技术采用源头治理通过喷雾抑尘来减少烟气的处理量，大大降低后续二次和三次除尘设施的工作负荷，甚至可不再需要三次除尘，从而大大节约投资和运行费用，特别是在一些目前没有三次除尘的钢厂采用本技术后将不再需要投资建设三次除尘。

附图说明

图1是喷雾抑尘装置安装结构示意图；

图2是炉口上部喷枪安装结构示意图。

图中，1-转炉；2-炉口上部喷枪；3-转炉挡墙；4-上层平台梁；5-顶部喷枪；6-汽化冷却烟道；7-直线型输水管路。

具体实施方式

以下参照附图对本实用新型作详细描述。

附图1-2所示，本实用新型的一种转炉炉口喷雾抑尘装置以转炉1的炉口周边的转炉挡墙3为依托，设置有输水管路，在输水管路上设置有炉口上部喷枪2，这些炉口上部喷枪沿转炉炉口两侧间隔0.5-1米设置。在转炉汽化冷却烟道6的外周设置有上层平台梁4，并且在上层平台梁上部固定有至少一支直线型输水管路7，在该输水管路上间隔0.5-1米设置有顶部喷枪5，其中炉口上部喷枪与顶部喷枪均采用双流体喷枪，在输水管路上还设置有水泵，在水泵前端设置有水过滤装置。上述两个部位的喷水设置均由电气控制装置控制操作，这些控制装置由常规部件组装即可使用，同时这些喷水设施亦可手动操作。

使用时开户水泵，清水经输水管路中过滤装置进入管路中，从喷枪中喷出使炉口烟尘降低，减少了进入除尘系统中有烟尘。

在转炉炉口上部合适位置安装雾化双流体雾化喷枪，并配套水、气管路设施及电气自动控制系统。所述雾化喷为双流体喷枪，并配套专用喷嘴；所述喷嘴采用市售特殊喷嘴，经过专业设计，且能适应不同流量下的不同雾化效果。该喷雾抑尘装置要在一定的气液流量和压力条件下所述喷嘴要有满足设计需要的喷射角度和喷射距离。根据现场情况布置了两层喷枪，第一层布置在转炉炉口两侧面，正面因兑铁水暂不布置。

采用本新型工艺喷雾抑尘装置可根据现场烟尘状况调节喷枪喷嘴角度、射程以及喷枪开启数量，同时水量大小也可进行调节，确保现场既能有效处理烟尘又不会产生可见水滴和积水现象。本装置还配套有完整的控制系统，根据烟尘量调节喷雾效果，阀门开度流量大小均可实现自动和手动调节。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920070897.3

申请日:2019-01-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:14(山西)

授权编号:CN209836219U

授权时间:20191224

主分类号:C21C5/40

专利分类号:C21C5/40

范畴分类:25B;

申请人:山西新泰钢铁有限公司

第一申请人:山西新泰钢铁有限公司

申请人地址:032000 山西省晋中市介休市义安镇安泰工业区

发明人:张维军;温维汉;赵建刚;张晓勇

第一发明人:张维军

当前权利人:山西新泰钢铁有限公司

代理人:赵科

代理机构:14110

代理机构编号:太原晋科知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 14110

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/49f64811ffcdd33676450f05.html