# 商品混凝土建筑楼面板裂缝的产生与防治措施

关键词：商品混凝土；建筑楼；面板裂缝

现阶段，泵送施工在很大程度上提升了建筑工程的施工成效，成为建筑现代化施工的重要标志之一。但是随着建筑项目的增加，商品混凝土施工开始出现了一些不合要求的现象，甚至有上升趋势，导致了建筑面板裂缝问题的产生，裂缝还有因为裂缝出现的渗漏问题已经成为困扰业主的主要焦点问题。因此，要认清商品混凝土建筑楼面板裂缝的种类，还有其产生的原因，提出有针对型的措施进行防治。

1、商品混凝土建筑楼面板裂缝的种类与产生的原因

1.1商品混凝土建筑楼面板裂缝的种类

我们结合具体施工工程商品混凝土的用料、施工过程以及混凝土的具体养护过程进行相应的分析和研究，可以分析出商品混凝土建筑楼面板裂缝主要是四种类型，一种是早期荷载产生的裂缝，一种是施工不当产生的裂缝，一种是干缩裂缝，还有一种是收缩裂缝。[[1]林永清.钢筋混凝土楼面板裂缝的原因及防治措施[J].四川建材，2017（10）..][1]裂缝产生的具体原因如下：

对于预拌混凝土现浇楼面板产生裂缝，其原因有很多种。就混凝土本身来说，其属于脆性材料，而且多相不均匀，裂缝的出现是混凝土本身的物理性质之一，如果我们用显微镜观察可以发现，在显微结构下，这种裂缝不规则，相互之间也不贯通。混凝土的组成部分是水、水泥石、骨料，还有内部缝隙中的空气。当周围的温度与湿度等因素出现改变的时候，加上早期负载以及混凝土硬化，因为混凝土本身的体积出现了改变，导致内部变形状况的发生。混凝土本身的抗拉强度是有限的，当变形产生的拉应力超出这个限度的时候，也就是说其拉应变超出混凝土极限变形的情况下，微观裂缝就开始变得，导致出现了肉眼可见的宏观变形裂缝。在混凝土中，水泥的用量越来，水灰比越大，就越容易产生干燥收缩变形。一旦混凝土的保湿和养护不达标的情况下，就会导致混凝土早期干缩呈现出愈演愈烈的趋势。[[2]林和斌.住宅建筑混凝土楼面板裂缝成因及防控技术探讨[J].四川建材，2017(12).][2]为了方便泵送，商品混凝土的水量很大，而且塌落度也比较大，在有限时间内施工量跟体积比也不小，假如不能严格结合施工设计方案的要求开展标准化施工，就特别容易出现裂缝。而收缩裂缝产生的原因主要是在浇筑了混凝土之后，混凝土没有硬化的时候一直处在塑性状态，因为气温比较高，风度大，加上水分蒸发量很大，混凝土水化热比较高等方面因素的存在，导致混凝土表面水分蒸发的速度很大，高出混凝土沁水的速度，也高于毛细孔内水外迁的速度。[[3]陈玉海.研谈混凝土面板裂缝产生的原因与防治措施[J].福建建材，2016（10）][3]而混凝土内浆体的体积出现一定的收缩度的时候，假如混凝土的流动性不强，或者混凝土本身的抗拉程度还不够，就会导致混凝土出现了收缩裂缝。

2、商品混凝土建筑楼面板裂缝产生的施工防治

2.1积极优化配合比设计

（1）运用补偿收缩混凝土。在混凝土中加入相应的膨胀剂，这样能够运用微膨胀的原理来对混凝土的收缩进行相应的补偿，能够很好的解决混凝土裂缝的很多矛盾面，但是主要还是在强化养护方面。

（2）结合实际，合理选择原材料。在选择水泥品种的时候，要选择那些水化热低，而且凝集时间比较长的水泥，可以考虑选择矿渣硅酸盐水泥，也可以是普通的硅酸盐水泥。还要把重点放在把握集料的选择方面。

首先，要选择含泥量比较低的集料；其次，要尽可能的选择中砂，砂率比较高的情况下会相应的增加混凝土的用水量，也会提高混凝土的强度，确保了和易性的基础上，选择低砂率。就普通混凝土的砂率来说，基本的取值点在百分之三十三道百分之三十八，流动性的混凝土的砂率取值点在百分之三十八到百分之四十四之间最为合适。再次，要结合泵送管道的具体内径要求，确保混凝土泵送操作的基础上进行合理的配比，选择合适的粒径，尽可能的最大化。

（3）用水量与水灰比。通过研究可以看出，具体的用水量多少会对混凝土的塑性以及收缩性产生很大的影响。增加混凝土的用水量，除了会提升混凝土内部结构中毛细孔的量，还会导致其成型只够毛细孔的含水量提升，这就在无形中提升了混凝土的塑性收缩，也提升了其干燥收缩。而水泥的用量一样，其他材料保持不变的前提下，水灰比提高那么收缩率也随之提升。影响混凝土单方用水量的因素相对比较多，比如，外加剂的减水率多少，坍落度多少，粗细骨料的模数以及级配等，还有水泥与砂率的稠度等，要准确把握其有利的因素，从而减少用水量。在保障混凝土和易性的基础上尽可能的缩小水灰比，对于普通混凝土来说，其水灰比不能超过0.7，高性能混凝土中的水灰比更小，不能超过0.35。

（4）外加剂。这是商品泵送混凝土的重要组成部分，一定要选择那些规模比较大，技术管理水平相对比较高的生产厂家，这样才能保障同一个品种外加剂的稳定性。

（5）掺和料。要选择那些抗裂性能比较好的掺合料，能够响应的降低水泥的用量，这样能够相应的减少混凝土的收缩可能性，提高了混凝土的和易性，使得沁水率降低，进而提升了泵送的性能。事实上，在混凝土中，粉煤灰的掺和量在百分之十到二十之间并不能真正的影响到裂缝的产生。所以，要把粉煤灰合理的控制在规定的范围内。

2.2积极优化施工方法

要控制混凝土建筑楼面板裂缝的产生，表现在施工方法上大致有两种，一种是“导”，一种是“防”，具体如下：

首先，选择合适的构造措施。在开始施工之前要对竖向的钢短筋进行加焊作业，设标高控制点，减少因为楼板局部厚度达不到而出现的裂缝，还有避免出现四十五度角的裂缝的出现，要按照施工要求布筋，在整个板面的四个角度加上放射筋，在布管过程中加上钢筋马凳，避免负筋变形状况的出现。

其次，采用二次抹压以及二次复振。所谓二次抹压，就是在混凝土通过泵送到板面之后，结合具体的环境状况，在常规操作之外，在一两小时之后开始搓毛压平作业，这样能够消除混凝土凝固可能产生的表面裂缝。还可以局部进行二次复振，把握好时间，在振动棒拔出去之后，混凝土能够自动闭合为最佳时机。

再次，强化养护。在混凝土施工的时候，可以选择在混凝土中加入水管，在水管中注入冷水，冷水能够起到降低混凝土温度的作用。这样做主要是因为要严格把控入模的时候混凝土的温度来确保工程质量。具体到混凝土养护作业，就是在施工的时候铺设塑料膜，之后再进行洒水的相关操作，这样才能保障混凝土在凝结的时候有足够的水量。施工者要结合工程实际和具体的施工要求，要制定出相应的混凝土养护方面的措施。一旦发现混凝土施工中可能存在的缺陷，就要选择在养护的时候进行大规模补救。我们分析混凝土的结构可以看出，混凝土具备明显的水硬性，随着固化措施的实施，其硬度也在增加。这是个非常关键的环节，必须要保障混凝土表面的湿度符合要求，假如水分过分流失就可能由于补充水分不及时出现裂缝问题，对混凝土结构的耐久性产生影响。

结论

综上所述，商品混凝土建筑楼面板裂缝产生的原因比较多，要引起施工方和监理方的高度重视。因此，要积极优化配合比设计与施工方法，注重裂缝的施工防治，提升商品混凝土建筑楼面板质量。

参考文献：

[1]林永清.钢筋混凝土楼面板裂缝的原因及防治措施[J].四川建材，2017（10）.

[2]林和斌.住宅建筑混凝土楼面板裂缝成因及防控技术探讨[J].四川建材，2017(12).

[3]陈玉海.研谈混凝土面板裂缝产生的原因与防治措施[J].福建建材，2016（10）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4a390ff5446df0974c555de6.html