# 钢结构施工管理要点及全过程质量控制研究刘式娟

身份证13090319721126xxxx河北沧州061000

摘要：目前，随着经济的快速发展，各个行业呈现良好的发展前景，尤其是建筑行业，作为国民经济持续增长中不可或缺的组成部分，在城市化建设背景下获得了广阔的发展空间。鉴于此，本文是对钢结构施工管理要点及全过程质量控制进行研究，仅供参考。

关键词：钢结构；管理要点；全过程；质量控制

引言：

随着建筑行业的快速发展，建筑工程施工难度也越来越多，其中涉及的材料种类和数量随之增加，相应的对施工质量控制提出了更高的要求。钢结构以其独特的优势，被广泛应用在整改大跨度和超高超重型建筑中，能够更好地满足建筑整体稳定性的要求，但是需要注意的是，钢结构建筑工程施工难度较大，需要健全和完善质量管理体系，推行全过程质量控制，保证建筑工程施工质量。

一、钢结构施工管理要点

1、提高钢结构技术施工水平

在施工过程中，必须保证钢结构的焊接符合建设要求和完整性。在型钢和钢板的运输过程中，做好防护措施，以防钢材变形。尽量减少钢材在工地的存储时间，以免库存过程中发生意外，或者钢材因受潮其材质发生化学反应，或因受热而变形，最好是在需要用到钢结构的前两天准备好。施工前检查钢结构有无变形，检查上面是否沾有异物，进行基本的处理后，投入使用。施工时，严格按照施工标准进行操作，将钢结构固定在合理的位置。

2、提高施工人员的安全施工意识

从事高空作业的人员在进行高空行走之前，一定要检查好相应双钩安全带的安全情况，以保障高空作业的安全性。在佩戴双钩安全带的过程中，要确定安全绳与挂钩禁摩相连，在移动位置达到柱顶时，需要将挂钩与安全母索相接，在保障质量合格后，才能够进行相关的高空作业，并尽量避免在恶劣天气的条件下进行高空施工，以避免以外安全事故的发生。钢结构在施工过程中，要尽量在地面上进行部件的组装与涂装工作，但绝大部分材料以及工具仍需要进行吊装吊运，因此，在吊装作业的过程中，就需要保证从事吊装工作的相关人员持有上岗证，并需要吊车司机与施工人员之间达成统一信号，以避免施工过程中因信号不统一而产生的安全事故。

3、加强钢结构技术应用管理与监督

要想提高钢结构技术的应用水平，降低施工风险，就必须从管理人员抓起，提高其钢结构技术的施工水平与安全质量管理水平。在施工过程中，对施工人员进行技术监督与指导，确保整体施工质量。同时完善安全施工与质量管理的监督体系，不定时到工地上进行巡查，看在钢结构技术应用时是否有偷工减料的事情发生，切实提高钢结构技术应用水平，确保整体建筑质量。

二、钢结构施工管理的全过程质量控制

1、严格控制原材料质量

在具体的钢结构施工过程中，严格控制原材料的质量具有非常重要的意义。建筑施工企业的相关工作人员一定要严格按照规范要求对原材料控制，保证购买的原材料符合施工的标准，并且，工作人员还应该定期对原材料进行检查，一旦发现原材料有问题，那么就要对上级领导进行汇报，只有保证了原材料的质量，才有可能保证钢结构施工的质量。最后，相关的工作人员还应该对各种组装构件和装配器具的质量进行检查，保证各个构件的精确度。

2、严格控制焊接施工质量

（1）坡口焊的焊接流程详见图1.

图1焊接流程图

（2）坡口焊的工艺

正常情况下，钢板厚度大于5cm的碳素结构钢和厚度大于3.6cm的低合金结构钢，在构件焊接前后要进行预热和后热两道工序。预热的作用是用来减缓焊接区域的激热和速冷效应，避免因为温度骤变而导致钢材产生裂纹。此外对于约束力大的接头，预热后可以减小因温度变化大而产生的收缩应力同时排除焊接区的水分和湿气，以免产生氢气。预热温度按规范要求一般控制在100~150℃之间，后热温度应按照构件类型通过试验确定。构件的预热区一般设在焊道两侧，焊道两侧预热的宽度应是焊件厚度的2倍以上，同时不得小于10cm。环境温度低于0℃时，预热和后热温度应根据构件的类型以及工艺试验确定。柱子与柱子之间对接焊的时候应同时由两名持证焊工在构件的两个对角等温、等速对称焊接，避免两头变形量不一导致柱子安装出现倾斜或位移，影响施工质量。柱与梁接头的焊缝一般先进行钢梁的下翼缘板的焊接，然后焊上翼缘板，梁的两端“先焊一端冷却一端”到常温状态再焊另一端，以免两端温度不一导致施工误差。焊缝收缩值受周围已安装构约束影响程度的不同，收缩值也不同，在焊接的过程中应根据工艺试验测出收缩值，反馈到加工厂，作为以后构件加工的参考。

（3）钢结构焊缝质量检验分三级

一级焊缝检验的要求：所有焊缝都需要进行外观检查和超声波检查，焊缝长度的2%以上进行X射线放射检查，同时至少留有一张X光底片作为施工资料归档；二级检验的要求：所有构件的焊缝都需要进行外观检查，其中50％的焊缝长度进行超声波检查，而且检查合格；三级检验的要求：所有构件焊缝进行外观检查。一般情况下，钢结构高层建筑的焊缝质量检验属于二级检验。检查时如发现有焊缝质量不合格的情况，应将不合格部分进行返修，返修部位按同种施工工艺补焊，补焊完成后再进行检查。同部位的同一条焊缝，补焊不得超过2次，否则要更换母材。

3、严格控制安装工程质量

钢结构施工中还会使用到大量的设备，只有借助专门的设备，才能保证施工构件的顺利完成。但是，据相关调查显示，在具体的安装过程中，安装施工会受到很多客观因素的影响，一旦相关的负责人不重视这些客观因素，那么就会严重影响安装工程的质量。因此，建筑施工企业应该充分认识到安装工程施工的重要性，要高度重视施工测量环节的施工质量。首先，为了消除累计误差，相关的工作人员在安装构件时，应该从中间往两边分，建立平面或竖向控制网。此外，工作人员还应该重视螺栓连接和焊接的施工，为后续施工活动的开展奠定坚实的基础。

结束语

综上所述，随着我国市场经济体制的不断变革，建筑施工企业的市场竞争压力越来越大，为了保证自身的市场竞争核心地位，建筑施工企业就应该严格控制涂装施工质量和严格控制安装工程质量，不断提高施工过程中的质量，重视钢结构施工管理要点，从而为建筑施工企业的可持续发展奠定坚实的基础。

参考文献

[1]高文宗.钢结构施工管理要点及全过程质量控制研究[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2016(12):73-74.

[2]徐波.钢结构施工管理要点及全过程质量控制研究[J].建材与装饰,2016(48):186-187.

[3]高水泉.刍议钢结构施工管理要点及全过程质量控制[J].中小企业管理与科技(中旬刊),2016(07):72-73.

[4]王晓伟.刍议钢结构施工管理要点及全过程质量控制[J].山东工业技术,2015(18):105.

[5]季芳.刍议钢结构施工管理要点及全过程质量控制[J].中国建材科技,2015,24(02):221-222.

[6]朱振军,才磊.浅析钢结构施工管理要点及全过程质量控制[J].科技与企业,2014(07):53.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4a6e838502dac865786f8946.html