# 钻头寿命论文_凌振武,骆建诗

导读:本文包含了钻头寿命论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:钻头,金刚石,使用寿命,寿命,岩心,长寿命,正交。

### 钻头寿命论文文献综述

凌振武,骆建诗[1]（2018）在《提高金刚石钻头在深孔硬岩钻进中寿命的途径》一文中研究指出我国很多地区矿产资源丰富,为进一步加深矿产资源的开采提供了可能,更促使深部矿产勘查工作如火如荼开展。各项研究及实践均表示,深孔钻探最佳工艺是金刚石绳索取芯钻进工艺,不仅可以将下钻频率减少、节省成本,还能将钻速提升。但是当前面临金刚石钻头使用寿命低的问题,尤其是面对复杂坚硬的地层,会进一步降低金刚石钻头使用寿命。本文将就如何在深孔硬岩钻进中提高金刚石钻头使用寿命提出几点措施,以为相关部门提供一些借鉴。(本文来源于《城市建设理论研究(电子版)》期刊2018年12期）

刘辉[2]（2018）在《干钻PDC钻头延长寿命技术研究》一文中研究指出獾式钻探新技术是油气勘探开发的前沿课题,用于獾式钻探的PDC钻头在没有钻井液的工作条件下进行干钻,同时,獾式钻探为一次性钻探,边钻边埋,不能够起下钻,所以延长干钻PDC钻头寿命直接决定了钻探器钻井深度。本文进行了PDC单齿在干钻条件下的磨损试验,得出初始温度、切削线速度、钻压对PDC切削齿磨损率的影响规律,利于优化钻井参数。针对PDC切削齿在干钻条件下高温得不到冷却的问题,在内排屑PDC钻头的基础上进行结构创新设计,设计出离心式发汗冷却PDC钻头,将发汗冷却技术用于PDC切削齿的冷却当中。通过Fluent流体分析软件,对轴向发汗孔切削齿进行了冷却效果数值模拟分析,验证了离心式发汗冷却技术可以用于切削齿冷却。对于传统固定切削齿的严重偏磨问题,设计了叁种不同结构可360°旋转的旋转PDC切削齿,阐述了旋转切削齿的工作原理,并对叁种不同结构的旋转切削齿进行强度分析,都符合獾式钻探PDC钻头的工作要求。(本文来源于《中国石油大学(北京)》期刊2018-04-01）

李春,沈立娜[3]（2018）在《“松科二井”用硬岩长寿命钻头的设计与应用》一文中研究指出为提高"松科二井"在深井硬岩钻进中的寿命与效率,选用了高性能胎体材料、高强度焊接材料,并采用了合理的钻头结构与水路结构设计,研制的φ216/124mm金刚石取心钻头在"松科二井"取得了良好的效果,本文介绍了适用于深井硬岩的金刚石钻头的设计及应用效果。(本文来源于《探矿工程(岩土钻掘工程)》期刊2018年02期）

徐海良,郑义,赵宏强,徐绍军[4]（2017）在《冲旋钻头结构对其寿命及破岩效率的影响研究》一文中研究指出为研究气体冲旋钻头结构对其破岩性能的影响,文章采用非线性有限元分析软件ANSYS/LS-DYNA,以岩石力学和有限元理论为基础,选择适合岩石侵彻问题的Drucker-Prager本构模型,建立了气体冲旋钻头破岩的有限元模型,模拟不同结构气体冲旋钻头破岩的过程,得到了钻头破岩过程中力与时间的变化曲线以及平均力、比能随结构参数变化的曲线;当第2齿面倾角取25°、第3齿面倾角取44°、露齿高度取7.25mm、钻齿半径取6.75mm时,钻头所受的阻力平均值和钻头破岩所需比能较小,有利于延长气体冲旋钻头的使用寿命,并能提高能量利用率。(本文来源于《合肥工业大学学报(自然科学版)》期刊2017年12期）

李欢欢[5]（2017）在《大直径冲击反循环钻头疲劳寿命数值模拟》一文中研究指出大直径冲击反循环钻机是一种用于钻孔的大型工程机械,目前被广泛应用在大型建筑物、桥梁等工程作业过程中,但与其配套使用的钻头因为长期遭受连续的冲击载荷作用,结构件断裂、焊缝开裂等现象时有发生,导致钻头使用寿命极低,因此对钻头进行疲劳破坏研究及疲劳寿命的预测十分必要。本文主要以YCJF-25型冲击反循环钻头为研究对象,对钻头进行了模态分析,获得了钻头的前几阶振型,以及钻头的固有频率,表明钻机不会因共振而产生破坏。采用ANSYS Workbench中的显式动力学模拟了钻头在不同工况下的冲击过程,对钻头在工作过程中的受力情况进行了分析,得到了钻头冲击过程中冲击参数、地层工况及钻头偏载对钻头应力分布的影响关系。分析表明,随着冲击高度的增加,钻头冲击过程所受应力逐渐增大,随着地层的变硬,应力值同样会变大。不论何种情况,钻头内圈3及其冲击阶梯面所受应力总是最大,内圈2次之;偏载导致与地层交界处接触的钻头端面应力集中,使所受应力大于正常工作条件下钻头所受应力。对钻头冲击过程中的冲击力进行了计算,利用ANSYS nCode Design Life疲劳分析软件分别对钻头在正常工作和偏载两种状态下的疲劳寿命进行了评估,获得了钻头的疲劳寿命和疲劳破坏的危险点。正常工作条件下钻头疲劳寿命预测为8.39×105,偏载状态下钻头疲劳寿命降低到原来的七分之一。进而研究了冲击频率对钻头疲劳寿命的影响。分析表明,冲击频率增加一倍的情况下,钻头寿命降低两个数量级,大大降低了寿命,验证了钻机工作频率的合理性。根据分析结果,从材料和施加筋板布置两个方面入手,对原有钻头进行了优化分析,钻头内圈2、3材料由Q235改为Q345使钻头疲劳寿命提高到原来的1.2倍,钻头整体材料全部改为Q345后疲劳寿命提高到原来的2.1倍,施加筋板使钻头疲劳寿命提高到原来的3.3倍,为大直径冲击反循环钻头的进一步改进提供了理论依据。(本文来源于《山东建筑大学》期刊2017-05-01）

Matheus,Vaino,Ipinge[6]（2016）在《PDC钻头在花岗岩中钻进的寿命评估》一文中研究指出为了解决PDC钻头在花岗岩中的钻进寿命问题,本文以单粒PDC切削具为研究对象,研究了它的磨损规律。在研究过程中,首先对花岗岩和PDC切削具的力学性能进行了测试,然后测量了花岗岩在PDC钻头分别以50,80,90,110 RPM转速回转10min钟后的磨损量。测量结果分别是::50RPM、80 RPM、90RPM、100 RPM时PDC磨损量分别为0.000335 g、0.00041g、0.00039g、0.00059g。经过10次(每次钻进时间为10min)转速为100 RPM的钻进后,PDC切削具出现裂纹,最终破坏。对实验结果进行分析,可以得出以下结论:当转速为90RPM时,PDC钻头的寿命最长、磨损最少。根据实验结果,建立了考虑岩石的研磨性、钻压和转速之间的关系方程。(本文来源于《中国地质大学(北京)》期刊2016-12-01）

李伟雄[7]（2016）在《浅谈如何提高金刚石钻头在钻探施工中的使用寿命》一文中研究指出在矿山岩芯钻探施工过程中,有效降低钻探生产成本,是施工单位提高钻探生产经济效益的重要保障,钻探生产成本包含设备的搬迁、青苗的补偿、机场的平整、钻探材料的消耗等几大块。在钻探材料消耗中除油料和泥浆材料外,钻头、扩孔器的消耗也占据相当的比例。如何正确合理地使用金刚石钻头、扩孔器对提高其使用寿命至关重要,这是降低钻探生产成本的重要保证之一。(本文来源于《西部探矿工程》期刊2016年09期）

张俊[8]（2014）在《机械加工中刀片式钻头使用寿命短的问题改善》一文中研究指出在机械加工中,刀具的管理是重要的研究课题。运用因果图、直方图、正交分析法等管理工具对素材硬度、加工工艺、加工参数、刀具选型等4方面进行改善,以此提高刀具的使用寿命。从1把刀具只能加工2个零件成功延长到1把刀具可以加工14个零件,大大提高了工作效率,同时,也为公司降低了生产成本,增加了经济效益。(本文来源于《科技与创新》期刊2014年17期）

李生海[9]（2013）在《高效长寿命孕镶金刚石阶梯钻头在再里地区的应用研究》一文中研究指出介绍了金刚石钻头在再里地区硬岩地层岩心钻探施工情况。针对该地区钻探施工中出现的金刚石钻头寿命短、钻进效率低等施工情况,从金刚石钻头的胎体性能(胎体配方)、唇面结构和烧结工艺方面进行设计与改进,野外试验表明,改进后的钻头达到了较高的钻进效率和长的使用寿命,取得了良好的钻探经济效益。(本文来源于《第十七届全国探矿工程（岩土钻掘工程）学术交流年会论文集》期刊2013-10-11）

孟丹[10]（2013）在《阿特拉斯·科普柯助用户延长钻头使用寿命》一文中研究指出安徽开发矿业有限公司旗下的吴集铁矿位于安徽省六安市,拥有地质储量2.76亿t,是华东地区地质储量最大的矿山。该公司于2010年引进了4台阿特拉斯·科普柯Simba1354型顶锤式采矿凿岩台车,并配备了阿特拉斯·科普柯Secoroc钻具。由于吴集铁矿属磁铁矿石,极易对钻头合金造成损伤,因此该公司特意选用了阿特拉斯·科普柯中心下凹的弹道齿钻头,该型号钻头合金断裂情况较少,独特的下凹设计能降低孔偏的威胁。得知该客户一直努力降低生产成本、提高经(本文来源于《工程机械》期刊2013年10期）

### 钻头寿命论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

獾式钻探新技术是油气勘探开发的前沿课题,用于獾式钻探的PDC钻头在没有钻井液的工作条件下进行干钻,同时,獾式钻探为一次性钻探,边钻边埋,不能够起下钻,所以延长干钻PDC钻头寿命直接决定了钻探器钻井深度。本文进行了PDC单齿在干钻条件下的磨损试验,得出初始温度、切削线速度、钻压对PDC切削齿磨损率的影响规律,利于优化钻井参数。针对PDC切削齿在干钻条件下高温得不到冷却的问题,在内排屑PDC钻头的基础上进行结构创新设计,设计出离心式发汗冷却PDC钻头,将发汗冷却技术用于PDC切削齿的冷却当中。通过Fluent流体分析软件,对轴向发汗孔切削齿进行了冷却效果数值模拟分析,验证了离心式发汗冷却技术可以用于切削齿冷却。对于传统固定切削齿的严重偏磨问题,设计了叁种不同结构可360°旋转的旋转PDC切削齿,阐述了旋转切削齿的工作原理,并对叁种不同结构的旋转切削齿进行强度分析,都符合獾式钻探PDC钻头的工作要求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 钻头寿命论文参考文献

[1].凌振武,骆建诗.提高金刚石钻头在深孔硬岩钻进中寿命的途径[J].城市建设理论研究(电子版).2018

[2].刘辉.干钻PDC钻头延长寿命技术研究[D].中国石油大学(北京).2018

[3].李春,沈立娜.“松科二井”用硬岩长寿命钻头的设计与应用[J].探矿工程(岩土钻掘工程).2018

[4].徐海良,郑义,赵宏强,徐绍军.冲旋钻头结构对其寿命及破岩效率的影响研究[J].合肥工业大学学报(自然科学版).2017

[5].李欢欢.大直径冲击反循环钻头疲劳寿命数值模拟[D].山东建筑大学.2017

[6].Matheus,Vaino,Ipinge.PDC钻头在花岗岩中钻进的寿命评估[D].中国地质大学(北京).2016

[7].李伟雄.浅谈如何提高金刚石钻头在钻探施工中的使用寿命[J].西部探矿工程.2016

[8].张俊.机械加工中刀片式钻头使用寿命短的问题改善[J].科技与创新.2014

[9].李生海.高效长寿命孕镶金刚石阶梯钻头在再里地区的应用研究[C].第十七届全国探矿工程（岩土钻掘工程）学术交流年会论文集.2013

[10].孟丹.阿特拉斯·科普柯助用户延长钻头使用寿命[J].工程机械.2013

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4ace460c804928a1d8bba38e.html